Dotazy k zadávacím podmínkám:

„Rekonstrukce nákladního výtahu se změnou na osobní výtah v budově B školy „

- V zadání je uvedeno, že je požadován nový bezpřevodový pohon výtahu ve stávající strojovně. Je možné nabídnout řešení výtahu s umístěným bezpřevodovým pohonem v horní části šachty tzn. výtah bez strojovny?

Ano.

- V zadání je uveden požadavek na umístění ovládacích panelů v nástupištích ve zdi resp. na zdi. Je možné nabídnout řešení instalovat přivolávací tlačítka a displeje na rámy - zárubně šachetních dveří?

Ano. Ovládací panely na nástupištích mohou být integrovány do zárubní šachetních dveří.

- Požádám o sdělení přibližné vzdálenosti rozváděče, ze kterého bude veden nový el. přívod pro výtah. Při prohlídce místa jsme se na toto nezaměřili.

Délka kabelu bude cca 12 m.

- Hloubka kabiny je předmětem hodnotících kritérií. Ačkoliv je tento rozměr často označován jako TK a je kótován od zadní stěny kabiny k zárubni kabinových dveří. Často se ale setkáváme s kótováním od zadní stěny po zavřené kabinové dveře. Požádám o upřesnění, který rozměr je závazně požadován.

Závazně je požadován rozměr od zadní stěny kabiny po zavřené kabinové dveře.

- Požádám o sdělení, která cena bude předmětem hodnocení (dle krycího listu nebo SoD). Celková nabídková cena vč. DPH na krycím listu je i za servisní služby. Cena v návrhu smlouvy o dílo nezahrnuje zmíněné servisní služby. Dále se předpokládá, že DPH na krycím listě za servisní činnosti bude dle zákona o DPH také ve výši 21% DPH.

Předmětem hodnocení bude celková nabídková cena včetně DPH, která je součtem celkové ceny rekonstrukce výtahu s DPH a celkových servisních nákladů po celou záruční dobu s DPH. Bude uvedena na posledním řádku v krycím listě nabídky. Smlouva za servisní služby bude samostatná a návrh předkládá účastník.

- Dotaz k provozní spotřebě energie dle přílohy č. 2. Pro výpočet spotřeby je nutné znát celkovou provozní dobu např. za jeden den nebo hodinu a poté je nutné sdělit celkové období, za které je požadováno výpočet provést. Toto by mělo být pro všechny zúčastněné uchazeče stejné, aby byl výsledek porovnatelný.

Zadavatel stanovuje pro výpočet spotřeby energie následující výchozí údaje: 3 000 jízd ze suterénu do 3. patra budovy a zpět s průměrným zatížením 400 kg za dobu  1 rok.

- Dotaz k hladinám horizontálních a vertikálních vibrací. Co je tímto parametrem zamýšleno a v jakých jednotkách má být uvedeno. Obecně se u výtahů uvádí hluk v dB. Zjišťuje se hluk v kleci, v šachtě, v rozváděči, na nástupištích, z čehož se vyvodí hodnoty maximálního akustického tlaku. Dále se určitě nezjišťují minimální hodnoty, ale jen maximální hodnoty. Vibrace je hluk přenášený konstrukcí (např. kotvy ve stěnách šachty) a není možné před provedením díla dokládat. Je možné případně měřit za ohrazením šachty. ČSN 274210 připouští v chráněných přilehlých místnostech maximální váženou hodnotu hluku LpAmax ve výši 40 dB(A). Řeší pravidla pro ohrazení šachty výtahu v závislosti na tom, jak jsou přilehlé prostory navrhnuty. Stavební projektant musí k těmto skutečnostem přihlédnout a tím zajistit tlumení přenášeného hluku do prostorů kolem výtahové šachty.

Zadavatel stanovuje, aby účastníci v nabídkách uvedli průměrnou hodnotu maximálního akustického tlaku na nástupištích a v kabinetech sousedících s výtahovou šachtou v dB(A).

Uvedení údajů o hladinách vibrací kabiny (vertikální, horizontální) není povinné, pouze dobrovolné.