Příloha II k zadávací dokumentaci  na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

##### „Obnova a pořízení  strojního vybavení pro svářecí školu“

Dodavatel předá zadavateli kompletní a plně funkční zařízení včetně příslušenství a návodů k obsluze a údržbě dodávaných zařízení v českém jazyce. Součástí předmětu plnění je tedy i zprovoznění všech požadovaných učebních pomůcek v místě určení – budova dílen Pražákova 51, Brno 619 00. Záruka na všechna dodávaná zařízení bude min. 2 roky.

Dodavatel  dále zajistí zaškolení obsluhy jednotlivých zařízení, o kterých provede záznam v předávacím protokolu se jmény a podpisy zaškolených pracovníků.

SEZNAM A TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- svařovací systém MIG/MAG – 6 ks

# MIG/MAG pulzní invertorový svařovací přístroj – 3 ks

# - kompaktní invertorový zdroj pro svařování MIG/MAG

# - proudový rozsah 5-350 A

# - 100 % DZ 40 °C min 260 A

# - hmotnost zdroje max. 35kg

# - napájení 3x400 V

# - síťové jištění 3x16 A

# - účinnost min. 87 %

# - síťová tolerance -20 % až +20 %

# - LCD obrazovka v češtině

# - impulzní oblouk MIG/MAG

# - funkce dvojitý pulz

# - charakteristika pro svařování kořenových vrstev

# - charakteristika pro svařování s průvarem vrstev

# - funkce stand-by

# - charakteristiky pro pulzní svařování Al/CrNi

# - funkce speciální 2takt/4takt

# Minimální příslušenství:

# - funkční hořák s dálkovým ovládáním, event. displejem

# - zemnicí kabel včetně koncovek

# - redukční ventil Argon/Corgon

# - bowden pro kombinaci	- trubičkový + nerez (1,2 mm)

# - plný drát + nerez (1 a 0,8 mm)

# - plný drát + běžná konstrukční ocel (1,2 mm)

# - podávací kladky a kontaktní špičky  	- trubičkový + nerez (1,2 mm)

# - plný drát + nerez (1 a 0,8 mm)

# - plný drát + běžná konstrukční ocel (1,2 mm)

# - podvozek pro usnadnění přesunu svařovacího přístroje

# MIG/MAG  invertorový svařovací přístroj – 3 ks

# - kompaktní invertorový zdroj pro svařování MIG/MAG

# - proudový rozsah 5-350 A

# - 100 % DZ 40 °C min 260 A

# - hmotnost zdroje max. 35 kg

# - napájení 3x400 V

# - síťové jištění 3x16 A

# - účinnost min. 87 %

# - síťová tolerance -20 % až +20 %

# - funkce střídaní dvou výkonů

# - charakteristika pro svařování kořenových vrstev

# - charakteristika pro svařování s průvarem vrstev

# - funkce stand-by

# - charakteristiky pro svařování Al/CrNi

# - funkce speciální 2takt/4takt

# Minimální příslušenství:

# - funkční hořák s dálkovým ovládáním, event. displejem

# - zemnicí kabel včetně koncovek

# - redukční ventil Argon/Corgon

# - bowden pro kombinaci	- trubičkový + nerez (1,2 mm)

# - plný drát + nerez (1 a 0,8 mm)

# - plný drát + běžná konstrukční ocel (1,2 mm)

# - podávací kladky a kontaktní špičky	- trubičkový + nerez (1,2 mm)

# - plný drát + nerez (1 a 0,8 mm)

# - plný drát + běžná konstrukční ocel (1,2 mm)

# - podvozek pro usnadnění přesunu svařovacího přístroje

- přenosné svářečky MMA – 2 ks

# MMA  invertorový svařovací přístroj – 2 ks

# - invertorový svařovací zdroj pro svařování MMA

# - proudový rozsah 10-350 A

# - 100 % DZ 40°C min 220 A

# - hmotnost zdroje max. 26 kg

# - napájení 3x400 V

# - síťové jištění 3x16 A

# - účinnost min. 87 %

# - síťová tolerance -20 % až +20 %

# - charakteristika pro svařování CEL elektrod

# - funkce pulzace pro obalenou elektrodu

# - přepínání polarity tlačítkem

# - funkce pro odmagnetování trubek a plechů

# Minimální příslušenství:

# - kabelová výbava včetně koncovek, zemnicí svorka, držák elektrod

- plně digitalizované proudové zdroje s mikroprocesorovým řízením TIG – 4 ks

# WIG/TIG invertorový svařovací přístroj  AC/DC – 2 ks

# - invertorový zdroj pro svařování WIG/TIG

# - proudový rozsah 5-230 A

# - při WIG 100 % DZ 40 °C min 160 A

# - hmotnost zdroje max. 23 kg

# - napájení 1x230 V

# - síťové jištění 3x16 A

# - účinnost min. 85 %

# - síťová tolerance -30% až +15%

# - oblouk AC pro svařování Al

# - funkce automatické pulzace

# - funkce pro svařování Al plechů s rozdílnými tloušťkami

# - funkce stand-by

# Minimální příslušenství:

# - funkční hořák s dálkovým ovládáním, event. displejem

# - kabelová výbava včetně koncovek, zemnicí svorka

# WIG/TIG invertorový svařovací přístroj DC – 2ks

# - invertorový zdroj pro svařování WIG/TIG

# - proudový rozsah 5-230A

# - při WIG 100% DZ 40°C min 160 A

# - hmotnost zdroje max. 23kg

# - napájení 1x230V

# - síťové jištění 3x16A

# - účinnost min. 85 %

# - síťová tolerance -30 % až +15 %

# - funkce automatické pulzace

# - funkce stand-by

# Minimální příslušenství:

# - funkční hořák s ovládáním Up/Down chlazený plynem

# - kabelová výbava včetně koncovek, zemnicí svorka

- Virtuální svařovací terminál – 1 ks

# Virtuální trenažér svařování – 1 ks

- podporované procesy svařování: Obalená elektroda (MMA), MIG/MAG (plný i trubičkový), TIG (WIG)

- podporované svarové spoje (včetně dílů): trubka – trubka V-spoj, trubka - příruba přeplátovaný spoj, tupý spoj / koutový spoj, V-svarový spoj

- pozice dílů: horizontální, vertikální, nad hlavou

- svařovací pozice dle ISO 6947:2011: PA, PB PC, PD, PF/PG, PE

- software pro vytvoření virtuální třídy

- napájení 1x 230V

- hmotnost (bez helmy) max. 13 kg

- displej min. 9'' vestavěný v zařízení s rozlišením min. 1024x768

# Minimální příslušenství:

- svařovací hořák/držák elektrody (MAG, E-Hand & WIG), svařovací helma, obrobky, TIG (WIG) přídavný materiál, obalená elektroda, router, zem. kabel, školící software, pracovní stojan, server pro virtuální třídu

- kukly pro svařování – 2 ks

# Samozatmívací kukla s filtrventilační jednotkou – 2ks

# - nastavitelná úroveň citlivosti senzorů

# - nastavitelná prodleva rozjasnění

# - rozšířený průhled min. 100x55 mm

# - filtračně ventilační jednotka s nastavitelným prouděním vzduchu

SOUHRN

|  |  |  |  | KS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Svařovací systému MIG/MAG | 1.1. | MIG/MAG pulzní invertorový svařovací přístroj | 3 |
|  |  | 1.2. | MIG/MAG invertorový svařovací přístroj | 3 |
| 2. | Přenosné svářečky MMA | 2.1. | MMA invertorový svařovací přístroj | 2 |
| 3. | Plně digitalizované proudové zdroje s mikroprocesorovým řízením TIG | 3.1. | WIG/TIG invertorový svařovací přístroj AC/DC | 2 |
|  |  | 3.2. | WIG/TIG invertorový svařovací přístroj DC | 2 |
| 4. | Virtuální svařovací terminál | 4.1. | Virtuální trenažér svařování | 1 |
| 5. | Kukly pro svařování | 5.1. | Samozatmívací kukla s filtrventilační jednotkou | 2 |