Příloha č. 1

Technická specifikace vozidla pro setkávací systém (RV)

Vlastní vozidlo tovární značky: ……………………

# vozidlo osobní Kombi; SUV

# min. 4 místa k sezení

# motor o obsahu minimálně 1750 cm3

# přímé vstřikování benzínu

# motor přeplňovaný

# výkon motoru minimálně 130kW

# pohon 4x4; automatická převodovka min. 6 st.

# barva žlutá sírová RAL 1016

# systém elektronické stabilizace vozidla

# autobaterie 2 ks 12v dobíjené alternátorem, kompatibilní s nabíječkou 230/12 V, oddělovací relé

# klimatizace kabiny automatická

- čelní, hlavové a boční přední i zadní airbagy

- zvýšený podvozek pro špatné cesty

- přídavná ochrana spodní části vozidla (spodní kryt motoru, kryt brzdových hadic)

- tempomat

- parkovací asistent P+Z s grafickým znázorněním v zorném poli řidiče

- bezklíčové odemykání a zamykání vozidla

- světlá výška min. 153 mm

- tažné zařízení s odnímatelnou tažnou koulí prům. 50 mm, min. 1500 kg hmotnost bržděného taženého přívěsu

- střešní nosiče podélné pro montáž světelného výstražného zařízení

- objem zavazadlového prostoru min. 550 litrů bez objemu prostoru rezervy

- rezervní dojezdové kolo

- autorádio s funkcí handsfree přes Bluetooth

- programovatelný modul - elektronické digitální rozhraní pro přídavná zařízení sanitní zástavby, které poskytuje celý rozsah údajů o voze

# Zdravotnická zástavba

- hasicí přístroj práškový 2 kg

- dobíjecí svítilna, např. Eurolamp DL 510 na dělící mříž vč. napájení

- uchycení přístrojů: defibrilátoru L 12 i L 15

- eurolišta na uchycení injekčního dávkovače v dosahu zásuvky na 230V

- držák 1 ks dvoulitrové kyslíkové lahve

- pevná deska v zavazadlovém prostoru pro uchycení lékařských přístrojů, batohů s vybavení

- prostor pro termobox 12/230V vč. napojení, funkční při běžícím motoru nebo externím napájení

- všechny přístroje pevně uchyceny

- uchycení 4 ks krabic s jednorázovými vyšetřovacími rukavicemi

- uchycení+dodání odpadkového koše

- 3x uchycení bezpečnostní přilby

- ochranná mříž a zatmavění oken v zavazadlového prostoru  vč. pátých dveří

- funkce odpojovače spotřebičů pro ochranu před vybitím baterií

- 1x měnič 12/230 V min. 1000 W zásuvka 1x jednonásobná s indikací napětí a automatickým vypnutím chodu po 10 min. (uživatelsky nastavitelné), nezávisle na motoru, měnič musí zajistit spolehlivý provoz laserové tiskárny pro MZD a musí mít ovládací prvky integrované do ovládání přístrojů

- 1 x měnič 12/230 V min. 700 W se sinusovou charakteristikou, zásuvka 1x dvounásobná s indikací napětí, v chodu jen při běžícím motoru

- montáž 2 ks antén s elektrickou instalací pro radiostanici Matra, dodání a instalace 1 ks držáku vozidlové radiostanice MATRA s magnetickým držákem mikrofonu (antény dodá zadavatel)

- dodání a montáž univerzálního držáku pro mobilní telefony v rozmezí šířky 45-55 mm, připevněný na palubní desce přes kovovou konzoli

# Systém snímání a přenosu polohy, navigace a hlášení stavu výjezdu

# Dodání a montáž sledovacích systémů včetně el. instalace. Instalace duální antény, propojovací a napájecí kabeláže pro navigační systém, měření spotřeby PHM přes modul vozu a další vstupy

# Snímání a přenos polohy

# Jednotka GPS je součástí dodávky včetně GSM/GPS antény, neinvazivní čtečky dat z modulu vozu s údaji o jeho stavu, napájecí a propojovací kabeláže.

# Jednotka GPS musí navíc oproti stávajícím zařízením ukládat do záznamů tyto vstupy:

# zapnutí a vypnutí zvukového výstražného zařízení,

# zapnutí a vypnutí levého a pravého blinkru,

# aktuální průměrná spotřeba,

# chybový stav kamerového systému,

# rezerva pro připojení dalších pěti vstupů v budoucnosti.

# Navigace a hlášení stavu výjezdu

# Navigace GPS kompatibilní s technologií fleet management včetně držáku a kabeláže je součástí dodávky. Stejně tak i zařízení pro hlášení stavu výjezdu.

# Minimální požadované parametry na HW zařízení navigace GPS:

# zajištění obousměrné komunikace se stávající infrastrukturou zadavatele, zejména s informačním systémem operačního řízení (dále IS OŘ),

# zařízení musí být dodáno včetně SW licencí pro navigaci a komunikaci s IS OŘ,

# dotykový displej o velikosti min. 4“ umístěný v prostoru řidiče s ohledem na splnění platných norem, vyhlášek a zákonů

# garantovaná provozní teplota okolí: min. -20 až +70 °C,

# zařízení musí obsahovat navigaci obsahující mapy ČR a minimálně sousední státy s Jihomoravským krajem s možností provedení minimálně tří aktualizací kdykoli po dobu životnosti zařízení,

# Minimální požadované parametry na HW zařízení hlášení stavu výjezdu:

# musí obsahovat stejné funkce, které již používáme (statusy, alarm, historie, stav atd.)

# dotykový displej s možností připojení couvací kamery

# zvuková odezva při stisku klávesy, úspěšném a neúspěšném odeslání

# Technologii systému snímání a přenosu polohy a hlášení stavu výjezdu dodává pro ZZS JMK obchodní společnosti RADIUM s.r.o., IČO: 61247685, se sídlem Praha 5, nám. Chuchelských bojovníků 18/1, PSČ 159 00 (dále jen „RADIUM s.r.o.“).

# V rámci plnění předmětu VZ je třeba z technických důvodů zajistit dodávku technologie systému snímání a přenosu polohy a hlášení stavu výjezdu kompatibilní se stávajícím systémem ZZS JMK.

# V případě, že se dodavatel rozhodne dodat technologii systému snímání a přenosu polohy a hlášení stavu výjezdu od obchodní společnosti RADIUM s.r.o., zajistil zadavatel všem dodavatelům v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky pro získání výše uvedené technologie RADIUM s.r.o. rovné podmínky (viz prohlášení RADIUM s.r.o., které tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace).

# Elektro 12 V a 230V

- světlo bodové (např. Copilot) u spolujezdce vpředu i vzadu

- zásuvka 12 V 2 x před spolujezdcem

- zásuvka USB 2A 5V

- multifunkční odpojovač spotřebičů

- zásuvka 12 V 1 x v zavazadlovém prostoru

- 2 ks světel LED ‚ bílé barvy min.10W každá na osvětlení prostoru při otevřených zadních dveří, automatické rozsvícení

- 2 ks modrých LED blikajících světel na zadních výklopných dveřích automaticky zapínané při otevření, s možností vypnutí

- zásuvka 230 V na LZ blatníku, samovystřelovací venkovní zásuvka vč. napájecího kabelu min.5m

- horkovzdušný ventilátor 230V min. 700 W s termostatem a homologací pro pevnou montáž do motorových vozidel na dělící mříži

- nabíječka 12/230V  min. 15 A automatická elektronická

- předmontáž napájení odsávačky Weimann, funkční při běžícím motoru nebo externím napájení

- 2x vnitřní dvojzásuvka v zavazadlovém prostoru, jištění a revize 230V

- blokování startování při zapojených 230V

# elektrické spotřebiče nástavby sanitního vozidla budou ovládány za pomoci elektronického systému. Jednotlivá zařízení v systému mezi sebou komunikují pomocí sběrnice CAN (toto není obchodní značka), (vnitřní komunikační síť senzorů a funkčních jednotek spotřebičů sanitní nástavby v automobilu).

# předehřev motoru 230V/min.500W

# Výstražné zařízení vozidla - Signalizace

# výstražné zařízení: světelná souprava: výstražná světelná souprava s hlavními výstražnými LED moduly modré barvy, homologovaná pro 2 úrovně svítivosti dle EHK R65 TB2 modrý svit, bílý kryt celkem min. 78 LED zdrojů, příkon min. 2 W na 1 zdroj (ad1), siréna: hodnota generovaného akustického tlaku minimálně 120 dB / 1 m v předním nárazníku. Ovládací prvky zvuku na volantu a i na středním panelu CAN

# přední modré LED diodová světla do masky vozidla a na obě zpětná zrcátka

# všechny ovladače (display CAN) v zorném poli řidiče

# Polepení vozu dle Vyhl. 296/2012 Sb.

- reflexní červený pruh okolo vozidla

- bílý nápis ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA a znak telefonu + 155 v podélném pruhu, žluto-zelené obdélníky

- na předních dveřích logo nebo nápis v černé barvě Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

- na přední kapotě reflexní modrá hvězda života

- detaily polepu viz přiložené foto stávajících vozidel r-v

## Systém mobilního zadávání dat (MZD)

Součástí dodávky je dodání a montáž kabeláže, adaptéru na 12 V pro tablet a dokovací stanice pro tiskárnu a tablet, která musí být kompatibilní se stávajícími zařízeními. Napájení tiskárny bude realizováno přes měnič napětí, který je specifikován výše. Dále pak je součástí dodávky systém napájení tabletu přes flexibilní kabel a nezbytné kabeláže, která zajistí jak funkčnost, tak bezpečnost systému MZD.

## Kamerový systém

### Přední kamery

Počet kamer: 1 ks

Požadavky na kamery

platný Atest 8SD,

rozlišení 1920x1080 pixelů,

snímací čip CCD rozměru 1/3“ nebo větší,

citlivost min. 0,3 Lux,

redukce šumu 3D DNR,

horizontální úhel záběru větší než 110°,

tvar doutníku, průměr max. 35mm, délka 70mm nebo menší,

krytí IP67 nebo lepší,

automatická kompenzace protisvětla a automatické vyvážení bílé.

Požadavky na držák kamer

počet držáků: 1 ks,

platný Atest 8SD,

možnost fixace kamery s ohledem na otřesy ve vozidle,

možnost natočení kamery v osách X/Y/Z manuálně,

antireflexní provedení, barva černá matná, materiál nerez ocel,

možnost lepení na vrstvené automobilové sklo se zajištěnou dilatační podložkou,

rozměry umožňující skrytí držáku s kamerou před zpětné zrcátko na čelním skle,

### Ostatní požadavky na kamerový systém

záznam v rozlišení až 1920 x 1080 pixelů,

záznam  analogových i IP kamer,

napájení 12V,

platný Atest 8SD,

krytí minimálně IP 42,

možnost složeného obrazu,

vyjmutí záznamového média pomocí klíče,

zpožděné vypínání záznamu po ukončení jízdy,

spínané posílání obrazu do jiného zařízení (couvací kamera),

spuštění záznamu do 20 sekund od zapnutí klíčku zapalování,

3G otřesový senzor,

cyklické přepisování záznamu,

čas synchronizovaný GPS,

záznam trasy vozidla na záznamovém médiu synchronizovaném se záznamem obrazu,

možnost rozšíření zařízení o 4G GSM modul pro on-line náhled na kamery,

ukládání záznamu přední kamery po dobu minimálně 48 hodin na paměťovou kartu se zálohovaným napájení vlastním akumulátorem pro případ havárie vozidla,

podpora SSD disků,

výstup s indikací chybového stavu,

kompatibilita HDD se stávajícím čtecím zařízením,

HW a SW kompatibilita a napojení na stávající systém Hydra provozovaný ZZS JmK. Součástí dodávky je vlastní zařízení, přední kamera, 2 ks SSD disků s kapacitou minimálně 250 GB, paměťová karta s kapacitou minimálně 32 GB, kabeláž a montáž.

Další požadavky na zařízení: monitorování stavu akumulátorů

- schopnost monitorovat 2 ks akumulátorů min. 70 Ah

- údaj o životnosti akumulátorů v %

- indikátor režimu - vybíjení/nabíjení

- číselná hodnota protékajícího proudu v A

- současný stav nabití akumulátoru v %

- funkce úsporného režimu

- zvuková signalizace výstrahy:

  - mezního napětí

  - vybití akumulátoru

  - životnosti akumulátoru

- min. 4 programovatelné informační výstupy pro externí zařízení

- možnost ukládání dat o stavu baterii na SD kartu

- barevný displej podsvícený s možností snížení intenzity podsvícení

Další požadavky na dodávku vozidla:

1. Návod k obsluze, schéma zapojení

# 2. Zástavba bude zapsána v technickém průkazu vozidla dle platných zákonných norem.

# 3. Doložení platné homologace na vozidlo se zdravotnickou zástavbou.

# 4. Zdravotnické vybavení vč. zdravotnické techniky bude uloženo v zavazadlovém prostoru mimo prostoru pro posádku za bezpečnostní přepážkou.

V Brně dne 6.10. 2017