Příloha č. 3 Kritéria kvality

- Speciální požadavky související s čištěním zdravotnických oděvů a prádla ve zvláštním režimu

Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní předpisy upravující podmínky praní a ošetřování zdravotnického prádla, zejména požadavky zákona č. 267/2015 Sb, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a jeho prováděcího předpisu, tj. vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče (dále jen „vyhláška č. 306/2012 Sb.“).

Zhotovitel odpovídá za to, že svěřené prádlo bude po praní a dalších procesech bakteriologicky čisté tak, aby bylo vyloučeno riziko reinfekce.

- Další požadavky související se zajištěním servisu prádla

Technický postup odborného ošetření oděvů a prádla v provedení HV  a retroreflexními prvky

Předpírka

  - (bez nutnosti předpírky)

  - poměr lázně min. 1:4, plnění 90%, mírná alkalita, teplota do 45°C

  - bez odstředění, pouze vypuštění lázně na kanál

Praní

  - poměr lázně min. 1:5, plnění 90%, PH alkalické do 10,2, teplota max. 60°C, maximální délka cyklu 30 minut

  - dezinfekční a biocidní přípravky na bázi oxidů, ethanolů, kyselin

  - neutralizace před druhým mácháním, minimální dosažené PH lázně 5,8, meziodstředění 1 minutu - do 600 otáček/min.

  - máchání dvoulázňové, odstředění po posledním máchání 1-2 minuty a max. 800 otáček/min

  - praní i máchání musí probíhat při upravené vodě tvrdosti 0 DH (německá jednotka) - bezvápenná voda

  - bělení zakázáno

Sušení

  - nízká teplota, reverzace bubnu

Žehlení

  - tlakové žehlení zakázáno!

  - žehlení bez styku materiálu s žehlící, vyhřívanou plochou povoleno, při teplotách do 110°C prostředí a do 55°C materiálu (oděvu)

Zhotovitel je povinen dodržet pro jednotlivé typy prádla mimo technického postupu výše tyto skutečnosti:

- bunda nepromokavá, kalhoty nepromokavé v barvě HV, kalhoty odlehčené, kalhoty celoroční, vesta celoroční, košile, kalhoty modré, bunda celoroční oranžová

- max. teplota 60°C

- bunda softshellová, vesta softshellová, kalhoty softshellové

- max. teplota 60°C,

- výrobek se nesmí žehlit

- výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce

- polokošile, funkční trika s dlouhým rukávem, polokošile bílá, mikina, spodky

- max. teplota 40°C,

- výrobek se nesmí chemicky čistit

Zakázka po vyprání či chemotermodezinfekci musí splňovat následující požadavky:

- na prádle nesmí zůstat okem patrné zbytky neodstraněné nečistoty nebo skvrny,

- prádlo musí být vyrovnáno a podle druhu s povolením žehlení i vyžehleno,

- při odstraňování skvrn se volba technologie musí řídit jednak symboly údržby na oděvu a materiálovým složením zakázky uvedeným na všité etiketě,

- prádlo musí být po předání suché ve všech částech,

- prádlo musí být bez zápachu,

- čisté prádlo bude dodáno objednateli v igelitových balících (pytlech), nebo případně po vzájemném odsouhlasení i jiným způsobem.

- Opravy oděvů a prádla

Opravou prádla je myšleno:

- našívání knoflíků

- zašívání prasklých švů

- opravy zdrhovadel apod.

- Povinnosti pro vyhodnocení četnosti praní

Dodavatel musí být schopen provádět načítání a vyhodnocování RFID UHF čipů, jimiž jsou vybaveny některé druhy prádla za účelem zjištění informace o počtu praní jednotlivých kusů. Podrobnosti o způsobu převzetí, předání a evidence prádla budou upřesněny při podpisu smlouvy.