Příloha II. k výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku

##### Seznam a technická specifikace

Prodávající předá kupujícímu kompletní a plně funkční zařízení včetně příslušenství a návodů k obsluze a údržbě dodávaných zařízení v českém jazyce. Součástí předmětu plnění je tedy i zprovoznění v místě určení – budova dílen Pražákova 510/51, Brno 619 00. Prodávající dále zajistí zaškolení obsluhy, o kterém provede záznam v předávacím protokolu se jmény a podpisy zaškolených pracovníků.

Záruka min. 2 roky.

Virtuální svařovací terminál – 1 ks

Pro možnost bezpečného tréninku svařovacích metod MIG/MAG (plný i trubičkový), WIG (resp. TIG)  a MMA (obalená elektroda) poptáváme virtuální svařovací trenažér s rozšířenou realitou.

Požadavky:

- podpora svařovacích procesů - obalená elektroda (MMA), MIG/MAG (plný a trubičkový), WIG (resp. TIG)

- podporované svarové spoje (včetně dílů) trubka – trubka V-spoj (6”, resp. 153 mm), trubka - příruba (6”, resp. 153 mm), přeplátovaný spoj, tupý spoj, koutový spoj ,  V-svarový spoj

- podporované pozice dílů - horizontální, vertikální, nad hlavou

- svařovací pozice dle ISO 6947:2011: PA, PB PC, PD, PF/PG, PE

- Podpora rozšířené reality - vizuální technologie „AUGMENTY“

- napájení 1 x 230 V

Minimální příslušenství:

- svařovací hořák/držák elektrody (MAG, E-Hand & WIG)

- staviv s držákem pro svary v polohách

- svařovací helma

- obrobky pro požadované svarové spoje

- WIG přídavný materiál

- obalená elektroda

- zem. kabel

- router

- mobilní server pro možnost přesunu trenažéru

- školicí software

Zařízení musí být kompatibilní se softwarem firmy Soldamatic, aby ho bylo možné propojit s  virtuální třídou, kterou již organizace využívá.