Příloha č. 2 e) ZD_technická specifikace pro část veřejné zakázky č. 5

Výukové moduly

Dodavatel předloží popisy všech výukových modulů včetně technických parametrů. K minimálně jednomu modulu doloží návrh kompletní výukové metodiky. V tištěné podobě předloží návrh prostorového uspořádání výukových modulů v dílně odborného výcviku. Součástí dodávky bude i instalace celého systému, jeho zprovoznění a zaškolení min. 4 pedagogických pracovníků v rozsahu min. 16 hodin.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE – výukové moduly

Předmětem dodávky je interaktivní výukový systém pro odborný výcvik oborů vzdělání instalatér a mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, který se skládá s minimálně čtyř výukových panelů - modulů. Zadavatel požaduje komplexní pomůcku včetně interaktivních animací pro praktickou výuku následujících oblastí odborného výcviku:

- Vodovodní přípojka, vodoměry

- Přečerpávací stanice odpadních vod

- Předstěnová instalace závěsného WC

- Instalace vany

Každý modul sestává z nosné konstrukce a s příslušenství odpovídajících prvků a armatur technických zařízení budov. Pro uložení příslušenství jednotlivých modulů budou dodány dostatečně prostorné bedny. Pro výuku praktickou bude připraven panel s rozebíratelným zařízením. Na tomto budou žáci trénovat manuální dovednost a zručnost. Budou se učit samotnou montáž a demontáž jednotlivých technických prvků a čtení vypracované výkresové dokumentace, podle které se budou zařízení instalovat. Žáci tak budou mít možnost v rámci instalovaného výukového systému vyzkoušet i vodotěsnost prvků, které instalovaly podle reálných výkresů.

Popis jednotlivých modulů

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA, VODOMĚRY

- Popis panelu:

Vodovodní přípojka na výukovém panelu slouží pro ukázku správného zapojení studené vody s ohledem na normativní předpisy a požadované ochranné prvky, včetně redukčního ventilu dispozičního tlaku vody. Sestava pro názornost obsahuje čtyři vodoměry s různou konstrukcí. Zároveň je výukový modul výchozím bodem pro připojení studené vody (SV) pro další moduly studenou vodu využívajícími (například výukové moduly se zásobníky teplé vody jako: plynový zásobníkový ohřívač TV, nepřímotopné zásobníky TV, akumulační zásobník ÚT a TV a všechny zdravotně-technické instalace z kategorie)

- Technické parametry:

Minimální průtok vody - vodoměry:				2 m³/hod

PŘEČERPÁVACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD

- Popis panelu:

Panel s umyvadlem a přečerpávací stanicí slouží pro názorné zapojení studené, teplé a cirkulační vody umyvadla. Potrubí teplé vody, příp. cirkulace, jsou k umyvadlu přivedeny ze zdroje tepla (např. speciální akumulační zásobník, plynový přímotopný zásobník nebo nepřímotopný zásobník či zásobník). Pro zajištění bezpečnosti uživatele je přívod teplé vody osazen trojcestnou směšovací armaturou s nastavitelnou teplotou. Odvod odpadní vody z umyvadla je doplněn o jednotku přečerpávací stanice, která znázorňuje, jak lze odvádět odpadní vody do veřejné kanalizace při ztížených dispozičních řešeních (např. pod úrovní stoky veřejné kanalizace, popř. domovní čistírny odpadních vod).

- Technické parametry:

Dopravované množství:		                 	min. 3 m³/hod

Dopravní výška					min 4,5 m

PŘEDSTĚNOVÁ INSTALACE ZÁVĚSNÉHO WC

- Popis panelu:

Výukový panel se závěsným WC je určen pro výuku praktické montáže moderních závěsných zařizovacích předmětů, jako jsou WC, pisoáry, bidety a umyvadla. Dovoluje osvojit si montáž dnes upřednostňovaného předstěnového systému určeného do lehkých příček, k instalaci před nebo do stěny, případně variantu s uchycením do stran. Součástí je splachovací nádržka, ovládací mechanismus a samotné závěsné WC. Součástí výukového modulu je také přehledná ukázka variant ovládacích mechanismů.

- Technické parametry:

Upevnění odpadního kolena bez nářadí,

zvukově izolované, hloubkově nastavitelné, min. ve 4 polohách /rozsah nastavení 45 mm/

INSTALACE VANY

- Popis panelu:

Výukový panel s nainstalovanou vanou slouží pro názorné zapojení studené, teplé a cirkulační vody do vany. Potrubí teplé vody, příp. cirkulace, jsou k hydromasážní vaně přivedeny ze zdroje tepla (např. speciální akumulační zásobník, plynový přímotopný zásobník nebo nepřímotopný zásobník či zásobník). Pro zajištění bezpečnosti uživatele je přívod teplé vody osazen trojcestnou směšovací armaturou s nastavitelnou teplotou.

- Technické parametry:

Rozměry:		                 	min. 1,5 × 0,8 m (š×h)

Další součástí dodávky

ANIMACE, VÝUKOVÉ METODIKY

- Popis pomůcky:

Výukové 2D animace musí vhodně znázorňovat proudění (teplá voda, topná voda, vzduch apod.) a teplotní poměry v jednotlivých modulech. Jednotlivé panely pak musí být propojeny tak, aby celá animace znázorňovala funkčnost celé sestavy, ilustrovala chod jednotlivých řídicích prvků (chod zdrojů tepla, čerpadel, ovládání ventilů) a reflektovala tak veškeré chování celé funkční sestavy. Umožňuje nezávislou simulovanou ukázku funkce pro účely výuky teorie. Animace je přitom nezávislá na chodu celého systému a je ji možné spustit kdekoliv s přístupem k internetu. Měla by být dostupná pomocí webového rozhraní se zabezpečeným přístupem (login, heslo).

- Výukové metodiky:

Pro jednotlivé výukové panely budou v písemné formě vyhotoveny podklady pro tvorbu výukových metodik.

Nezávazný návrh rozmístění výukových modulů v dílně:

Legenda:

1 Modul - Vodovodní přípojka, vodoměry

2 Modul - Přečerpávací stanice

3 Modul – Instalace vany

4 Modul – Předstěnová instalace závěsného WC

5 Modul – není součástí dodávky

6 Modul – není součástí dodávky

7 Modul – není součástí dodávky

8 Pracovní stoly – nejsou součástí dodávky

9 Bedny pro uložení prvků jednotlivých výukových modulů (4 ks)

Celková cena:

| Cena | ………………………………. Kč bez DPH ………………………………. Kč vč. DPH |
| --- | --- |