Příloha č. 2

Metodika měření rozměrů hotových výrobků

Horní oděvy – přeměřují se hodnoty na výrobku, který je urovnán na ploše a měřen kalibrovaným krejčovským metrem.

Prsní šíře – ( ½ obvodu hrudi) Měří se na zapnutém výrobku těsně pod průramky od přehybu na jedné straně k přehybu na straně druhé.

Délka výrobku - Měří se středem zadního dílu k dolnímu okraji výrobku. U výrobku s límcem – měří se od průkrčníkového švu

Délka rukávu - Délka rukávu se měří včetně náramenice. Měří se od průkrčníkového švu, nebo kraje průkrčníku podél náramenice středem vrchní strany rukávu k dolnímu okraji.U rukávu všitého do manžety, nebo pružného lemu – měří se včetně manžety a lemu.

Dolní oděvy – přeměřují se hodnoty na výrobku, který je urovnán na ploše a měřen kalibrovaným krejčovským metrem.

- Pasová šíře - ( ½ obvodu pasu )

Měří se na zapnutém výrobku v místě největšího pasového probrání, nebo v pasovém švu od přehybu na jedné straně k přehybu na straně druhé.

- U výrobku zakončeného do gumy, nebo do částečné gumy – měřeno v nataženém stavu

- Stehenní šíře

Měří se kolmo k podélnému směru nohavice těsně pod roztokovým švem od přehybu nohavice na jedné straně k přehybu na druhé straně.

- Boční délka výrobku

Měří se na boční straně výrobku podél bočního švu až k dolnímu okraji výrobku. U výrobku zakončeného v délce do manžety nebo pružného lemu – měřeno včetně manžety nebo pružného lemu.