# Příloha k výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na

„Dodávku výpočetní techniky pro Gymnázium, Obchodní akademii a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Hodonín, příspěvková organizace“

# ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

# Požadavky zadavatele

Předmětem výběrového řízení je dodávka výpočetní techniky - technického vybavení, které bude zakoupeno pro potřeby zajištění výuky.  Konkrétně půjde o následující technické vybavení:

| Požadovaná technika a doplňky | Počet |
| --- | --- |
| PC žákovský | 18 ks |
| PC učitelský | 1 ks |
| Monitor k PC žákovský | 18 ks |
| Monitor k PC učitel | 1 ks |
| Licence MS Office Prof.+ 2016 pro PC a NB | 21 licencí |
| Switch 48 port | 1 ks |
| Notebook | 2 ks |
| Sluchátka | 25 ks |

| Požadované záruky – přehled |
| --- |
| Počítačová sestava – učitel ( počítač, monitor ) | min 36 měs. |
| Počítačová sestava – žák ( počítač, monitor ) | min 36 měs. |
| Pracovní notebook | min 36 měs. |
| Ostatní | min 24 měs. |

# Konkretizace požadavků

# PC žákovský

# Počítač

Počítačové skříň bude v provedení toner s maximální výškou 38 cm a mající na předním panelu konektory na sluchátka a mikrofon, min 2x USB 2.0, které budou dobře dosažitelné. Procesor bude mít minimální průměrné hodnocení 7300 CPU Mark a bude využívat technologii Execute Disable Bit, Software Guard (ISGX), Enhanced I SpeedStep Technology. Operační paměť min 8GB v provedení dual chanel DDR4. Sestava bude obsahovat interní  disk - rychlý pevný disk s kapacitou 500 GB a s rychlostí čtení až 560MB/s a s  rychlostí zápisu až 530 MB/s. Zvuková karta, grafická karta, síťová karta mohou být integrovány. Síťová karta bude umožňovat rychlost 1000 Mbit.. Grafická karta počítače bude vybavena  HDMI a DVI portem, bude mít pasivní chlazení a bude osazena min. 2 GB paměti. Výkon GK bude min 900 G3D Mark.  Základní deska musí podporovat záchranný software, který umožňuje automatické zálohování a obnovu systému z jiného oddílu pevného disku a to bez dalšího komerčního dodatečného softwaru.

# Monitor k PC pro žáky

Úhlopříčka min 23,5 palce, formát 16:9, LED TN, rozlišení: FullHD 1920 x 1080, spotřeba provozní max 25 W, stanby <0,5 W, pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně): min 160°/160°, jas min: 300 cd/m2, kontrast 1000:1, antireflexní povrh, konektor HDMI a VGA.  Podstavec monitoru umožní naklápění.

# PC pro pedagogy

# Počítač

Počítačové skříň bude v provedení  toner s max. výškou 38 cm a mající na předním panelu konektory na sluchátka a mikrofon, min 2x USB 2.0, které budou dobře dosažitelné. Procesor bude mít minimální průměrné hodnocení  10700 CPU Mark a bude využívat technologii Execute Disable Bit, Software Guard (ISGX), Enhanced I SpeedStep Technology. Operační paměť min 16GB v provedení dual chanel DDR4. Sestava bude obsahovat interní  disk - rychlý pevný disk s kapacitou 1000 GB a s rychlostí čtení až 560MB/s a s  rychlostí zápisu až 530 MB/s. DVD mechanika pro čtení a příležitostný zápis DVD/CD disků. Zvuková karta, grafická karta, síťová karta mohou být integrovány. Síťová karta bude umožňovat rychlost 1000 Mbit.. Grafická karta počítače bude vybavena  HDMI a DVI portem, bude mít pasivní chlazení a bude osazena min. 2 GB paměti. Výkon GK bude min 900 G3D Mark.  Základní deska musí být shodná s základní deskou v  pc žák a musí podporovat  záchranný software, který umožňuje automatické zálohování a obnovu systému z jiného oddílu pevného disku a to bez dalšího komerčního dodatečného softwaru.

# Monitor k PC pro pedagogy

Úhlopříčka min 26,5 palců, formát 16:9, LED, rozlišení: FullHD (1920 × 1080 bodů) , pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně): min 175°/ 175°, jas min: 250 cd/m2, kontrastním poměr 3 000:1, konektor HDMI a VGA, spotřeba provozní max 25 W stanby <0,5 W, podstavec monitoru umožní naklápění

# Notebook :

Požadujeme notebook velikosti 15,6“ s rozlišením 1366 x 768 (HD), CPU s  výkonem min 4600 CPU Mark a funkcemi Execute Disable Bit, Software Guard (ISGX), Enhanced I SpeedStep Technology. Interní pamětí  minimálně 500 GB , operační pamětí min 4 GB v provedení DDR4. NB bude vybaven DVD mechanikou. Zvuková karta, grafická karta, síťová karta, Wi-Fi karta mohou být integrovány. Síťová karta bude umožňovat rychlost 1000 Mbit. Wi-Fi karta bude umožňovat standardy: a, ac, b, g, n. NB bude vybaven HDMI, VGA, USB 2.0, USB 3. x rozhraním. NB bude mít minimálně 3 USB porty. OS může být z výroby předinstalovaný a to v poslední 64 bit verzi, která musí umožnit připojení do domény. Klávesnice bude lokalizovaná do CZ a bude mít numerickou část. Dlouhá výdrž na baterii. Záruka 3 roky formou  On-Site Next Business Day.

Software :

Na každou stanici požadujeme:

OS - 64 bit poslední verzi operačního systému Windows, která umožní připojit počítač do domény. Pokud dodavatel dodá licenci OS v rámci smlouvy Select dodáme instalační médium OS a aktivaci OS provedeme sami. U NB OS může být předinstalovaný výrobcem NB.

MS Office Professional Plus  - poslední verzi multilicenční verze pro školy. Pokud dodavatel dodá licenci v rámci smlouvy select poskytneme instalační média - dodavatel provede pouze instalaci. Aktivaci  licence provedeme v tomto případě opět  sami.

# Síťový Switch :

Switch mající  48 metalických RJ-45 portů podporujících 100/1000 Mbit/s přenos dat v místní síti. Switch by měl podporovat službu  Quality of Service (QoS) a mít nízkou energetickou náročnost řešenou např. Energy Efficient Ethernet (IEEE). Požadujeme  velmi tichý chod zařízení ( nebude umístěno v racku ).

# Sluchátka :

Drátová sluchátka s mikrofonem s  ovladačem  hlasitosti, dálkou kabelu min 2,5 m. Mikrofon nepožadujeme ale, pokud jím budou sluchátka vybaveny  požadujeme sklápěcí. Provedení sluchátek uzavřené – mušle, nastavitelné. Kvalitní zvuk (20–20000 Hz)

Technická specifikace pro všechny části je závazná - musí splnit nejméně výše uvedené požadavky. Lze nabídnout kvalitativně lepší parametry, horší parametry jsou důvodem k vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek.

Důvodem požadavku tohoto OS a CPU u počítačů pro pedagogy a žáky je nutná komptabilita s již používanými zařízeními či výukovými programy  a systémy zadavatele, protože případné přizpůsobení jiných by provozu zadavatele působilo mimořádné obtíže nebo vícenáklady spojené s nutností proškolení nebo technických úprav dalších zařízení.

Mgr. Jan Marenčík,

ředitel

Gymnázium, OA Hodonín, p.o.