Příloha II. k výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku

##### Seznam a technická specifikace

Prodávající předá kupujícímu kompletní a plně funkční zařízení včetně příslušenství a návodů k obsluze a údržbě dodávaných zařízení v českém jazyce. Součástí předmětu plnění je tedy i doručení na adresu Jahodová 493/54, Brno 620 00.

Záruka min. 2 roky.

| Poř. č. | Popis | Jedn. | Počet | Kč/jednot. bez DPH | Kč bez DPH za pož. množství | výše DPH | Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vrtačka příklepová; příkon min. 650 W, průměr sklíčidla 13 mm, průměr upínacího krku 43 mm, kroutící moment dosahující 29 Nm, elektronická regulace otáček v rozsahu 0-1100/3000 ot./min, pravý-levý chod. | ks | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Aku vrtací šroubovák příklepový, napětí 18 V, kapacita akumulátoru min. 1.5 Ah, sklíčidlo 13 mm, typ akumulátoru Li-Ion, kroutící moment dosahující 42 Nm, 0-1300 ot./min, max průměr vrtáku dřevo/kov/zdivo 36/13/13 mm | ks | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Bruska úhlová, průměr kotouče 115 mm, příkonalespoň 840 W , závit vřetene M14, 11000 ot./min, boční rukojeť, kryt kotouče řezání i broušení | ks | 3 |  |  |  |  |
| 4. | Vrtačka úhlová s příkonem min. 450 W, průměr sklíčidla do 10 mm, 0-2400 ot./min, max. průměr vrtáku dřevo/kov 25/10 mm, výška hlavy 66 mm, led pracovní světlo, závitový otvor pro přídavnou rukojeť | ks | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Stojan na vrtačku s pružinou, upínací plocha min. 218x196 mm, zdvih alespoň 115 mm, upínací otvor min 57 mm, délka zdvihu min. 115 mm | ks | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Rychloupínací svěrka 24"/605mm, tepelně zpracované rameno pro maximální zpevnění a nedeformující se čelisti šetrné k obrobku (kaučukový materiál). Jednoduché ovládání jednou rukou s rychločinnou pistolovou rukojetí. Rychločinná spoušť umožňující okamžité uvolněné obrobku. Přestavba na rozpěrku pomocí uvolňovacího šroubu během několika sekund. Upínací síla alespoň 1350 N, hloubka upnutí 80 mm | ks | 2 |  |  |  |  |
| 7. | Souprava metrických závitořezných nástrojů M2-II z nástrojové oceli. Obsah sady: Metrické sadové závitníky (ČSN 22 3010) - M 12; 14; 16; 18; 20 Metrická závitové kruhové čelisti - očka (ČSN EN 22 568) - M 12; 14; 16; 18; 20 Vratidlo pro závitové kruhové čelisti (ČSN 24 1520) - prům. 45 mm Pouzdro na kruhové závitové čelisti (ČSN 24 1521) - prům. 45 mm | sada | 4 |  |  |  |  |
| 8. | Sada vrtáků do železa HSS; 19ti dílná sada vrtáků DIN 338 typ N v plastovém pouzdře.Obsah sady: 1,0 - 10,0 mm - po 0,5 mm. | sada | 3 |  |  |  |  |
| 9. | Prodlužovací kabel na bubnu. Délka kabelu min. 25 metrů, vodič PVC H05VV-F3G s průměrem 1,5 mm2. Na bubnu alespoň čtyři zásuvky s tepelnou pojistkou. Výkon při plné rozvinutí kabelu min.: 16 A, 3 680 W | ks | 2 |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |