SONDY – multifrekvenční sondy s možností změny vysílací frekvence (ne broadband technologii)

2D sektorová sonda s možností vícenásobné aktivní fokusace ve dvou rovinách – sonda typu single crystal a matrix, celkem 192 krystalů (piezoelektrických elementů), kmitočtový rozsah 1,5-4 MHz, zobrazovací úhle 120o, použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM, AMM, CFM. PW, HPRF, CW, TVI, SRI), sonda s možností změny vysílací frekvence operátorem, min 5 harmonických frekvencí pro lepší nastavení obrazu

ZOBRAZENÍ

2D zobrazení, harmonické zobrazení (THI) na všech sondách, alespoň 4 různé harmonické frekvence na sondách TTE, alespoň 1 na sondách TEE

M mód s možností úhlově nezávislého nastavení kurzoru v reálném čase

PW doppler, včetně HPRF módu (alespoň 10m/s) na všech sondách, možnost automatického nastavení úhlové korekce

CW doppler na všech kardio sondách

barevné mapování (CFM) na všech kardio sondách

barevný tkáňové doppler (TVI) na všech kardio sondách PW tkáňový doppler na všech kardio sondách

zobrazení krevního toku na bázi substrakce obrazu bez použití dopplerovských metod nebo kontrastních látek

automatická optimalizace 2D obrazu a Dopplera

zobrazení krevního toku na bázi substrakce obrazu bez použití dopplerovských metod nebo kontrastních látek

zobrazení redukující ultrazvukové spekle s nastavením ve více úrovních

kompaundní zobrazení

možnost rozšíření o:

- 3D/4D TEE jícnová sonda včetně 3D/4D zobrazení, live Bi-Plane a Tri-Plane živého zobrazení

- Barevné parametrické zobrazení nedopplerovských deformačních parametrů myokardu použitím metody speckle tracking (automatické zhodnocení levé komory pomocí metody speckle tracking)

- Barevné parametrické zobrazení dopplerovských deformačních parametrů myokardu použitím metody tkáňového dopplera

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Výškově nastavitelná klávesnice (ovládací panel) ve třech směrech

pět aktivních konektorů pro připojení sond

21,5´´ LCD displej

12´´ LCD pomocná dotyková obrazovka

váha max. 100 kg

šířka systému max. 55cm


POSTPROCESSING

Archivace obrazových dat v původní formě, zachovávající obrazové parametry (framerate, gain, rozměry, rychlosti, časovou základnu) (formát raw)

Počítačová konektivita (přímé připojení s možností ukládat na vzdálený počítač, server atd.) ve formátech, RAW data, AVI, MPEG. Správa pacientských dat formou databáze s volbou vyhledávacích kritérií dle demografických i diagnostických dat. 

Sdílení stejné pacientské databáze s dalšími přístroji, data je nutné sdílet ve formátu RAW (ne DICOM)

Externí pracovní stanice, výkonný PC s velkým diskovým úložištěm, RAID pole, 4TB, kompatibilita obrazového materiálu ve formát RAW s veškerým vyhodnocovacím SW, možnost kvantitativní analýzy obrazu (např. z TVI zobrazení), možnost analýzy 3D/4D datasetů, možnost použití nástrojů 2D a dopplerovských strain analýz na uložené datasety (option). PC pracovní stanice musí být schopna sdílet stejnou pacientskou databázi jako přístroj (e) a zobrazit vyšetření z kteréhokoliv přístroje na síti. Plná DICOM 3 kompatibilita.