TECHNICKÉ PODMÍNKY

na veřejnou zakázku s názvem:

„Škola progresivních průmyslových technologií – CNC a IT technika – DRUHÁ ČÁST - výukové CNC stroje“

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že dodavatelem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Dodavatel dodá 3 ks nového a nepoužitého výukového CNC soustruhu včetně příslušenství, 3 ks nové a nepoužité výukové CNC frézky včetně příslušenství.

HODNOTY SPECIFIKOVANÉ V NÁSLEDNÝCH TABULKÁCH ZADAVATEL POŽADUJE U KAŽDÉHO DODANÉHO KUSU.

| Výukový CNC soustruh |
| --- |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Celkem 3 výukové CNC soustruhy | Ano | ANO / NE |  |
| Počet os | 2 (X, Z) | ANO / NE |  |
| Točný průměr nad ložem | min. 150 mm max. 210 mm | ANO / NE |  |
| Točný průměr nad suportem | min. 75 mm max. 170 mm | ANO / NE |  |
| Průchozí otvor vřetene | min. 20 mm max. 50 mm | ANO / NE |  |
| Točná délka | min. 170 mm max. 500 mm | ANO / NE |  |
| Počet poloh revolverové hlavy ovládané řídicím systémem | Min. 5 | ANO / NE |  |
| Maximální půdorysné rozměry stroje | 1400 x 1200 mm | ANO / NE |  |
| Řídicí systém | Shodný s řídicími systémy na škole již používanými: 1 stroj Sinumeric, 2 stroje Fanuc | ANO / NE |  |
| Požadované příslušenství ke každému stroji |
| Tříčelisťové sklíčidlo průměr 80 – 130mm | 1 kus | ANO / NE |  |
| Chladicí zařízení pro běžné chladicí kapaliny ovládané řídicím systémem | Ano | ANO / NE |  |
| Podstavec | Ano | ANO / NE |  |
| Krytování | Ano | ANO / NE |  |
| Řídící PC | Ano | ANO / NE |  |
| Osvětlení pracovního prostoru | Ano | ANO / NE |  |
| Otočný hrot do koníku | 1 kus | ANO / NE |  |
| Hrotové upínání - pružné unášení | 1 kus | ANO / NE |  |
| Vrtací hlavička do koníku Ø10 | 1 kus | ANO / NE |  |
| Vrtací hlavička do revolveru Ø6 | 1 kus | ANO / NE |  |
| Vrtací hlavička do revolveru Ø10 | 1 kus | ANO / NE |  |
| Vrtací hlavička do revolveru Ø13 | 1 kus | ANO / NE |  |
| Držáky nožů stranový 80° | 1 kus | ANO / NE |  |
| Držáky nožů stranový 55° | 1 kus | ANO / NE |  |
| Držáky nožů stranový 35° | 1 kus | ANO / NE |  |
| Držáky nožů přímý 55° | 1 kus | ANO / NE |  |
| Držáky nožů přímý 35° | 1 kus | ANO / NE |  |
| Držáky nožů upichovací s2 L16 | 1 kus | ANO / NE |  |
| Držáky nožů závitový M s 0,5-1,5 | 1 kus | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks bez DPH |  |
| Cena za 3 ks bez DPH |  |

| Výuková CNC frézka |
| --- |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Celkem 3 výukové CNC frézky | Ano | ANO / NE |  |
| Počet os | 3 (X, Y, Z) | ANO / NE |  |
| Posuv v ose X | min. 190 mm max. 310 mm | ANO / NE |  |
| Posuv v ose Y | min. 140 mm max. 170 mm | ANO / NE |  |
| Posuv v ose Z | min. 240 mm max. 330 mm | ANO / NE |  |
| Počet míst v zásobníku | Min. 5 | ANO / NE |  |
| Kužel vřetene | ISO30 | ANO / NE |  |
| Maximální půdorysné rozměry stroje | 1900 x 1200 mm | ANO / NE |  |
| Řídicí systém | Shodný s řídicími systémy na škole již používanými: 2 stroje Sinumeric, 1 stroj Heidenhain | ANO / NE |  |
| Požadované příslušenství ke každému stroji |
| Svěrák - délka čelistí min 100 mm | 1 kus | ANO / NE |  |
| Tříčelisťové sklíčidlo Ø 100 mm | 1 kus | ANO / NE |  |
| Chladicí zařízení pro běžné chladicí kapaliny ovládané řídicím systémem | Ano | ANO / NE |  |
| Podstavec | Ano | ANO / NE |  |
| Krytování | Ano | ANO / NE |  |
| Řídící PC | Ano | ANO / NE |  |
| Osvětlení pracovního prostoru | Ano | ANO / NE |  |
| Držák ISO30 Ø16 | 1 kus | ANO / NE |  |
| Držák ISO30 Ø22 | 1 kus | ANO / NE |  |
| Frézovací hlavička Ø20 | 1 kus | ANO / NE |  |
| Frézovací hlavička Ø10 | 3 kusy | ANO / NE |  |
| Vrtací hlavička Ø6 | 1 kus | ANO / NE |  |
| Vrtací hlavička Ø13 | 1 kus | ANO / NE |  |
| Upínací hlavička pro kleštiny | 1 kus | ANO / NE |  |
| Kleštiny do upínací hlavičky Ø3 | 1 kus | ANO / NE |  |
| Kleštiny do upínací hlavičky Ø4 | 1 kus | ANO / NE |  |
| Kleštiny do upínací hlavičky Ø5 | 1 kus | ANO / NE |  |
| Kleštiny do upínací hlavičky Ø6 | 1 kus | ANO / NE |  |
| Kleštiny do upínací hlavičky Ø8 | 1 kus | ANO / NE |  |
| Kleštiny do upínací hlavičky Ø10 | 1 kus | ANO / NE |  |
| Kleštiny do upínací hlavičky Ø12 | 1 kus | ANO / NE |  |
| Kleštiny do upínací hlavičky Ø14 | 1 kus | ANO / NE |  |
| Kleštiny do upínací hlavičky Ø16 | 1 kus | ANO / NE |  |
| Kleštiny do upínací hlavičky Ø20 | 1 kus | ANO / NE |  |
| Redukce ISO - Morse3 | 1 kus | ANO / NE |  |
| Sonda obrobková dotyková | 1 kus | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks bez DPH |  |
| Cena za 3 ks bez DPH |  |

Rekapitulace:

| Cena v Kč bez DPH za 3 ks nového a nepoužitého výukového CNC soustruhu včetně příslušenství | ,- Kč |
| --- | --- |
| Cena v Kč bez DPH za 3 ks nové a nepoužité výukové CNC frézky včetně příslušenství | ,- Kč |
| Ostatní náklady dle Smlouvy (doprava, uvedení do provozu..) | ,- Kč |
| CELKOVÁ CENA ZA PŘEDMĚT PLNĚNÍ bez DPH | ,- Kč |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (prohlašujeme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne      					_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele