TECHNICKÉ PODMÍNKY

na veřejnou zakázku s názvem:

„Škola progresivních průmyslových technologií – CNC a IT technika – ČTVRTÁ ČÁST - IT technika B“

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že dodavatelem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Dodavatel dodá 18 ks nových a nepoužitých PC včetně monitoru 23″ do učebny V02, 11 ks nových a nepoužitých PC do učebny H71, 1 sadu nových a nepoužitých PC komponentů, 93 ks nových a nepoužitých SSD disků včetně příslušenství, 3 ks nové a nepoužité multifunkční laserové barevné tiskárny, 3 ks nových a nepoužitých monitorů pivot 22″, 1 ks nového a nepoužitého notebooku typ 1, 3 ks nových a nepoužitých notebooků typu 2, 1 ks nové a nepoužité multifunkční laserové černobílé tiskárny typu 1, 1 ks nové a nepoužité multifunkční laserové černobílé tiskárny typu 2, 1 ks nového a nepoužitého záložního zdroje do RACKu a 54 ks kancelářských balíků programů dle specifikace uvedené níže.

HODNOTY SPECIFIKOVANÉ V NÁSLEDNÝCH TABULKÁCH ZADAVATEL POŽADUJE U KAŽDÉHO DODANÉHO KUSU.

| PC + monitor 23″ |
| --- |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Procesor | minimálně 9900 bodů jako průměrný výsledek v oficiálně uznávaném benchmark testu PassMark – CPU Mark | ANO / NE |  |
|  | integrované HD grafické jádro | ANO / NE |  |
|  | max. TDP 65 W, včetně chladiče | ANO / NE |  |
|  | počet jader 4 | ANO / NE |  |
|  | počet vláken 8 | ANO / NE |  |
|  | dvoukanálový řadič pamětí typu DDR4 max. 2133 MHz | ANO / NE |  |
|  | pracovní frekvence ne vyšší než 3400 MHz | ANO / NE |  |
|  | turbo frekvence ne nižší než 4000 MHz | ANO / NE |  |
|  | velikost L3 cache ne nižší než 8000 kB | ANO / NE |  |
| Základní deska | podpora DDR4, 6xSATA3 | ANO / NE |  |
|  | 2 x USB2.0, 4 x USB3.0, 2 x 3.1, USB-C ano | ANO / NE |  |
|  | formát desky ATX | ANO / NE |  |
|  | 4xDIMM – 2133 MHz | ANO / NE |  |
|  | integrované audio, integrovaná GLAN | ANO / NE |  |
|  | výstup D-sub, DVI a HDMI | ANO / NE |  |
| Paměť | 16 GB, KIT 2x8 GB | ANO / NE |  |
|  | 2133 MHz, CL14 | ANO / NE |  |
|  | DDR4, včetně chladiče černě lakovaného, výškový profil nízký | ANO / NE |  |
| Grafická karta | samostatná grafická karta certifikovaná pro program SolidCAM a SolidWorks | ANO / NE |  |
|  | 2 GB, GDDR3, 1xDVI, 1x Display Port | ANO / NE |  |
|  | šířka paměťové sběrnice 128bitů, propustnost pamětí 29 GB/s | ANO / NE |  |
| SDD | Disk 2,5´´ SSD 512 GB | ANO / NE |  |
|  | Architektura 3D V-NAND, typ NAND pamětí MLC | ANO / NE |  |
|  | čtení min. 560 MB/s | ANO / NE |  |
|  | Zápis min. 530 MB/s | ANO / NE |  |
|  | životnost min. 600 TBW | ANO / NE |  |
|  | technologie Turbo Write | ANO / NE |  |
| HDD | HDD 3,5´´ min. 1 TB | ANO / NE |  |
|  | min. 7200 RPM | ANO / NE |  |
|  | SATA3, vyrovnávací paměť 64 MB | ANO / NE |  |
| DVD | DVD±RW DL SATA | ANO / NE |  |
| Zdroj | Zdroj PC 600W | ANO / NE |  |
|  | minimální účinnost 80% | ANO / NE |  |
|  | modulární kabeláž NE | ANO / NE |  |
|  | podsvícení ANO (jedna barva) | ANO / NE |  |
| Skříň | MiddleTower | ANO / NE |  |
|  | přední audio a minimálně 2x USB3.0 vstupy (umístění mimo spodní část skříně) | ANO / NE |  |
|  | 2,5´´ interní pozice | ANO / NE |  |
|  | přídavné ventilátory | ANO / NE |  |
| Operační systém | Czech OEM 64bitový OS, kompatibilní se stávajícím používaným OS, kterým je Windows 10, umožňující připojení do domény v nejnovější verzi | ANO / NE |  |
| Monitor | Full HD LED monitor pro kancelářské využití | ANO / NE |  |
|  | IPS obrazovka 23´´ (58,4cm) | ANO / NE |  |
|  | rozlišení 1920 x 1080 bodů s poměrem stran 16:9 | ANO / NE |  |
|  | jas min. 250cd/m2 | ANO / NE |  |
|  | odezva menší než 5ms | ANO / NE |  |
|  | dynamický kontrast 80 000 000:1 (ASCR) | ANO / NE |  |
|  | vstupy HDMI, DVI-D a D-Sub | ANO / NE |  |
|  | dva stereo RMS 1,5W reproduktory | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks bez DPH |  |
| Cena za 18 ks bez DPH |  |

| PC |
| --- |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Procesor | minimálně 9900 bodů jako průměrný výsledek v oficiálně uznávaném benchmark testu PassMark – CPU Mark | ANO / NE |  |
|  | integrované HD grafické jádro | ANO / NE |  |
|  | max. TDP 65W, včetně chladiče | ANO / NE |  |
|  | počet jader 4 | ANO / NE |  |
|  | počet vláken 8 | ANO / NE |  |
|  | dvoukanálový řadič pamětí typu DDR4 max. 2133 MHz | ANO / NE |  |
|  | pracovní frekvence ne vyšší než 3400 MHz | ANO / NE |  |
|  | turbo frekvence ne nižší než 4000 MHz | ANO / NE |  |
|  | velikost L3 cache ne nižší než 8000 kB | ANO / NE |  |
| Základní deska | podpora DDR4, 6xSATA3 | ANO / NE |  |
|  | 2 x USB2.0, 4 x USB3.0, 2 x 3.1, USB-C ano | ANO / NE |  |
|  | formát desky ATX | ANO / NE |  |
|  | 4xDIMM – 2133MHz | ANO / NE |  |
|  | integrované audio, integrovaná GLAN | ANO / NE |  |
|  | výstup D-sub, DVI a HDMI | ANO / NE |  |
| Paměť | 16 GB, KIT 2x8 GB | ANO / NE |  |
|  | 2133MHz, CL14 | ANO / NE |  |
|  | DDR4, včetně chladiče černě lakovaného, výškový profil nízký | ANO / NE |  |
| Grafická karta | samostatná grafická karta certifikovaná pro program SolidCAM a SolidWorks | ANO / NE |  |
|  | 2 GB, GDDR3, 1xDVI, 1x Display Port | ANO / NE |  |
|  | šířka paměťové sběrnice 128 bitů, propustnost pamětí 29 GB/s | ANO / NE |  |
| SDD | Disk 2,5´´ SSD 512 GB | ANO / NE |  |
|  | Architektura 3D V-NAND, typ NAND pamětí MLC | ANO / NE |  |
|  | čtení min. 560 MB/s | ANO / NE |  |
|  | Zápis min. 530 MB/s | ANO / NE |  |
|  | životnost min. 600 TBW | ANO / NE |  |
|  | technologie Turbo Write | ANO / NE |  |
| HDD | HDD 3,5´´ min. 1 TB | ANO / NE |  |
|  | min. 7200 RPM | ANO / NE |  |
|  | SATA3, vyrovnávací paměť 64MB | ANO / NE |  |
| DVD | DVD±RW DL SATA | ANO / NE |  |
| Zdroj | Zdroj PC 600W | ANO / NE |  |
|  | minimální účinnost 80% | ANO / NE |  |
|  | modulární kabeláž NE | ANO / NE |  |
|  | podsvícení ANO (jedna barva) | ANO / NE |  |
| Skříň | MiddleTower | ANO / NE |  |
|  | přední audio a minimálně 2x USB3.0 vstupy (umístění mimo spodní část skříně) | ANO / NE |  |
|  | 2,5´´ interní pozice | ANO / NE |  |
|  | přídavné ventilátory | ANO / NE |  |
| Operační systém | Czech OEM 64bitový OS, kompatibilní se stávajícím používaným OS, kterým je Windows 10, umožňující připojení do domény v nejnovější verzi | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks bez DPH |  |
| Cena za 11 ks bez DPH |  |

| PC - komponenty |
| --- |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Procesor | minimálně 10720 bodů jako průměrný výsledek v oficiálně uznávaném benchmark testu PassMark – CPU Mark | ANO / NE |  |
|  | integrované HD grafické jádro | ANO / NE |  |
|  | max. TDP 65 W, včetně chladiče | ANO / NE |  |
|  | podpora pamětí DDR4 2400 MHz | ANO / NE |  |
|  | počet jader 4 | ANO / NE |  |
|  | počet vláken 8 | ANO / NE |  |
|  | pracovní frekvence ne vyšší než 3600 MHz | ANO / NE |  |
|  | turbo frekvence ne nižší než 4200 MHz | ANO / NE |  |
|  | velikost L3 cache ne nižší než 8000 kB | ANO / NE |  |
| Základní deska | podpora DDR4, 6xSATA3 | ANO / NE |  |
|  | min. 2 x USB2.0, 4 x USB3.0, 2 x 3.1, USB-C ano | ANO / NE |  |
|  | formát desky ATX | ANO / NE |  |
|  | 4xDIMM – 2400MHz | ANO / NE |  |
|  | integrované audio, integrovaná GLAN | ANO / NE |  |
|  | výstup D-sub, DVI a HDMI | ANO / NE |  |
| Paměť | 32 GB, KIT 2x16 GB | ANO / NE |  |
|  | 2400 MHz, CL15 | ANO / NE |  |
|  | DDR4, včetně chladiče černě lakovaného, výškový profil nízký | ANO / NE |  |
| HDD | HDD 3,5´´ min. 12 TB | ANO / NE |  |
|  | Min. 7200 RPM | ANO / NE |  |
|  | SATA3, vyrovnávací paměť 256 MB | ANO / NE |  |
| Zdroj | Zdroj PC 700W | ANO / NE |  |
|  | minimální účinnost 80% | ANO / NE |  |
|  | modulární kabeláž NE | ANO / NE |  |
|  | podsvícení ANO (jedna barva) | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks bez DPH |  |

| SSD disk + příslušenství |
| --- |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| SDD | Disk 2,5´´ SSD 512GB | ANO / NE |  |
|  | Architektura 3D V-NAND, typ NAND pamětí MLC | ANO / NE |  |
|  | čtení min. 560 MB/s | ANO / NE |  |
|  | Zápis min. 530 MB/s | ANO / NE |  |
|  | Životnost min. 600 TBW | ANO / NE |  |
|  | technologie Turbo Write | ANO / NE |  |
| Příslušenství | redukční rámeček pro montáž 2,5´´ disku do 3,5´´ pozice | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks bez DPH |  |
| Cena za 93 ks bez DPH |  |

| Multifunkční laserová barevná tiskárna |
| --- |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| multifunkční laserové barevné zařízení (tiskárna, skener, kopírka) formátu A4 | Ano | ANO / NE |  |
| minimální rychlost jednostranného tisku | 18 str./min. | ANO / NE |  |
| Tisk první stránky | do 10,9 sec. | ANO / NE |  |
| velikost standardní paměti | min. 1024 MB | ANO / NE |  |
| rozhraní USB2.0, RJ-45, WiFi, USB host | Ano | ANO / NE |  |
| oboustranný tisk, maximální hmotnost tiskových médií 200 g/ m² | Ano | ANO / NE |  |
| rozlišení černého i barevného tisku 1200x1200 | Ano | ANO / NE |  |
| optické rozlišení barevného skeneru 600x600 | Ano | ANO / NE |  |
| barevný 12,7 cm dotykový displej | Ano | ANO / NE |  |
| minimální pracovní využití | 30000 str./měsíc | ANO / NE |  |
| doporučené pracovní vytížení | 250-2500 stran | ANO / NE |  |
| vstupní zásobník papíru na 150 listů a výstupní zásobník papíru na 100 listů | Ano | ANO / NE |  |
| automatický podavač na kopírování na 50 listů | Ano | ANO / NE |  |
| oddělené barevné náplně | Ano | ANO / NE |  |
| spotřeba při tisku | menší než 850 W | ANO / NE |  |
| hmotnost | ne větší než 22 kg | ANO / NE |  |
| podporované operační systémy | Windows 7 x86 a x64 a Windows 10 x86 a x64 | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks bez DPH |  |
| Cena za 3 ks bez DPH |  |

| Monitor pivot 22″ |
| --- |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Full HD LED monitor pro kancelářské využití | Ano | ANO / NE |  |
| IPS obrazovka 22´´, LED podsvícení, matný povrch displeje s tvrdou vrstvou skla H3 | Ano | ANO / NE |  |
| rozlišení | 1920 x 1080 bodů s poměrem stran 16:9 | ANO / NE |  |
| rozteč bodů | Max. 0,248 mm | ANO / NE |  |
| blue light reduction | Ano | ANO / NE |  |
| Flicker reduction | Ano | ANO / NE |  |
| jas 250 cd/m2, podporovaných 16,7 miliónů barev | Ano | ANO / NE |  |
| odezva 6 ms, frekvence 60 Hz | Ano | ANO / NE |  |
| statický kontrast 1000:1, dynamický kontrast 4 000 000:1 (ASCR) | Ano | ANO / NE |  |
| úhel horizontálního a vertikálního pohledu | 178° ± 5% | ANO / NE |  |
| spotřeba | Menší než 17 W | ANO / NE |  |
| barva černá | Ano | ANO / NE |  |
| Součástí není vestavěný reproduktor | Ano | ANO / NE |  |
| pivot výškově nastavitelný | Ano | ANO / NE |  |
| montáž na zeď | Ano | ANO / NE |  |
| USB hub | Ano | ANO / NE |  |
| počet USB 2.0 Type-A 2x, počet USB 3.0/3.1 Gen1 Type-A 2x | Ano | ANO / NE |  |
| vstupy HDMI 1x, DisplayPort 1x, VGA (D-Sub) 1x | Ano | ANO / NE |  |
| záruka on-side next business day po dobu 3 let | Ano | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks bez DPH |  |
| Cena za 3 ks bez DPH |  |

| Notebook typ 1 |
| --- |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| procesor určený pro notebooky, minimálně 8200 bodů jako průměrný výsledek v oficiálně uznávaném benchmark testu PassMark-CPU Mark | Ano | ANO / NE |  |
| počet jader 4 | Ano | ANO / NE |  |
| počet vláken 8 | Ano | ANO / NE |  |
| celohliníkové provedení těla notebooku | Ano | ANO / NE |  |
| IPS dispej 14´´ FullHD (1920x1080 bodů) | Ano | ANO / NE |  |
| 8GB RAM DDR4 2400MHz na desce | Ano | ANO / NE |  |
| min. 512GB disk SSD M.2 | Ano | ANO / NE |  |
| grafický procesor s minimálním počtem 2120 bodů jako průměrný výsledek v oficiálně uznávaném benchmark testu PassMark-GPU Mark | Ano | ANO / NE |  |
| grafika | minimálně 2GB GDDR5 | ANO / NE |  |
| Součástí notebooku není podsvícená klávesnice | Ne | ANO / NE |  |
| čtečka otisků prstů | Ano | ANO / NE |  |
| rozhraní: (WLAN, Bluetooth), min. 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x USB-C, HDMI, HD kamera, čtečka paměťových karet | Ano | ANO / NE |  |
| Kapacita baterie | minimálně 3320 mAh | ANO / NE |  |
| Czech OEM 64bitový OS, kompatibilní se stávajícím používaným OS, kterým je Windows 10, umožňující připojení do domény v nejnovější verzi | Ano | ANO / NE |  |
| optická bezdrátová myš (USB nano vysílač, přenos signálu na 2,4GHz, maximální citlivost 1000dpi, napájení 1x AA) | Ano | ANO / NE |  |
| brašna | Ano | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks bez DPH |  |

| Notebook typ 2 |
| --- |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| procesor určený pro notebooky, minimálně 8300 bodů jako průměrný výsledek v oficiálně uznávaném benchmark testu PassMark-CPU Mark | Ano | ANO / NE |  |
| počet jader 4 | Ano | ANO / NE |  |
| počet vláken 8 | Ano | ANO / NE |  |
| displej 15,6´´ FullHD (1920x1080 bodů) | Ano | ANO / NE |  |
| min. 8GB RAM DDR4 2400MHz | Ano | ANO / NE |  |
| min. 256GB disk SSD M.2 PCIe NVMe | Ano | ANO / NE |  |
| mechanika DVD±RW | Ano | ANO / NE |  |
| grafika integrovaná s pamětí min. 2GB | Ano | ANO / NE |  |
| numerická klávesnice | Ano | ANO / NE |  |
| Součástí notebooku není čtečka otisků prstů | Ano | ANO / NE |  |
| rozhraní: (GLAN, WLAN, Bluetooth), min. 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x USB-C, HDMI, VGA, HD kamera, čtečka paměťových karet | Ano | ANO / NE |  |
| Czech OEM 64bitový OS, kompatibilní se stávajícím používaným OS, kterým je Windows 10, umožňující připojení do domény v nejnovější verzi | Ano | ANO / NE |  |
| optická bezdrátová myš (USB nano vysílač, přenos signálu na 2,4GHz, maximální citlivost 1000dpi, napájení 1x AA) | Ano | ANO / NE |  |
| brašna | Ano | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks bez DPH |  |
| Cena za 3 ks bez DPH |  |

| Multifunkční laserová černobílá tiskárna typ 1 |
| --- |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| multifunkční laserová černobílá tiskárna (tiskárna, kopírka, skener) | Ano | ANO / NE |  |
| formát papíru | A4 | ANO / NE |  |
| minimální rychlost tisku | 28 str./min. | ANO / NE |  |
| rozhraní USB 2.0, RJ-45 | Ano | ANO / NE |  |
| automatický oboustranný tisk | Ano | ANO / NE |  |
| velikost standardní i maximální paměti 128MB, CPU 600MHz | Ano | ANO / NE |  |
| tisk první stránky | do 8,5 sekundy | ANO / NE |  |
| rozlišení černého tisku 4800x600 | Ano | ANO / NE |  |
| rozlišení barevného skeneru 1200x1200 | Ano | ANO / NE |  |
| automatickým podavač skeneru na 40 listů | Ano | ANO / NE |  |
| vstupní zásobník papíru na 250 listů a výstupní zásobník papíru na 150 listů | Ano | ANO / NE |  |
| monochromatický displej | Ano | ANO / NE |  |
| hlučnost | do 50 dB | ANO / NE |  |
| průměrná spotřeba při tisku | 400 W | ANO / NE |  |
| Podporované operační systémy | Windows 7 x86 a x64 a Windows 10 x86 a x64 | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks bez DPH |  |

| Multifunkční laserová černobílá tiskárna typ 2 |
| --- |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| multifunkční laserová černobílá tiskárna (tiskárna, kopírka, skener) | Ano | ANO / NE |  |
| formát papíru | A4 | ANO / NE |  |
| minimální rychlost tisku | 43 str./min. | ANO / NE |  |
| rozhraní USB 2.0, RJ-45, WiFi | Ano | ANO / NE |  |
| automatický oboustranný tisk | Ano | ANO / NE |  |
| velikost maximální paměti | 1024 MB | ANO / NE |  |
| doba zahřívání | do 14 sekund od zapnutí napájení | ANO / NE |  |
| tisk první stránky | do 6,2 sekundy | ANO / NE |  |
| standardní rozlišení černého tisku 600x600 | Ano | ANO / NE |  |
| maximální optické rozlišení až 1200 x 1200 | Ano | ANO / NE |  |
| rozlišení kopírování skeneru 600x600 | Ano | ANO / NE |  |
| maximální rozlišení skenování skeneru 9600 x 9600 | Ano | ANO / NE |  |
| ploché provedení skeneru | Ano | ANO / NE |  |
| automatický podavač skeneru na 50 listů | Ano | ANO / NE |  |
| maximální hmotnost tiskových médií až do 199g/m2 | Ano | ANO / NE |  |
| doporučené pracovní vytížení | 2000-7500 stran/měsíc | ANO / NE |  |
| vstupní zásobník papíru na 150 listů a výstupní zásobník papíru na 100 listů | Ano | ANO / NE |  |
| barevný 5´´ dotykový displej | Ano | ANO / NE |  |
| Podporované operační systémy | Windows 7 x86 a x64 a Windows 10 x86 a x64 | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks bez DPH |  |

| Záložní zdroj do RACKu |
| --- |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| rack 2U, min. výkon 900 W/1500 VA | Ano | ANO / NE |  |
| min. 4x zásuvka IEC 320 C13, určeno pro vstupní napájení 230V zásuvky IEC 320 C14 | Ano | ANO / NE |  |
| multifunkční LCD displej | Ano | ANO / NE |  |
| inteligentní správa baterií | Ano | ANO / NE |  |
| komunikační rozhraní USB a LAN | Ano | ANO / NE |  |
| obsahuje 1 baterii (zatavený akumulátor se suspendovaným elektrolytem) | Ano | ANO / NE |  |
| nabíjení max. 3 hod., zálohování/zátěž 50% min. 18 min., zátěž 100% min. 6 min | Ano | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks bez DPH |  |

| Kancelářský balík programů |
| --- |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Sada kancelářských programů nativně podporujících formáty docx, xlsx, pptx a accdb v poslední verzi s možností downgrade na verzi nižší | Ano | ANO / NE |  |
| Musí obsahovat textový editor, tabulkový editor, aplikaci pro vytváření prezentací, e-mailového klienta, který je podporován Exchange serverem, databázovou aplikaci a aplikaci pro vytváření formulářů | Ano | ANO / NE |  |
| kompatibilní se současně používaným kancelářským SW (jak ve výuce, tak i učiteli a ostatními zaměstnanci), kterým je Office 2010, 2013 a 2016 Professional Plus pod licencí Select Plus, kdy MŠMT ČR uzavřela rámcovou smlouvu pro vzdělávání | Ano | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks bez DPH |  |
| Cena za 54 ks bez DPH |  |

Rekapitulace:

| Cena v Kč bez DPH za 18 ks nových a nepoužitých PC včetně monitoru 23″ do učebny V02 | ,- Kč |
| --- | --- |
| Cena v Kč bez DPH za 11 ks nových a nepoužitých PC do učebny H71 | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 1 sadu nových a nepoužitých PC komponentů | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 93 ks nových a nepoužitých SSD disků včetně příslušenství | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 3 ks nové a nepoužité multifunkční laserové barevné tiskárny | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 3 ks nových a nepoužitých monitorů pivot 22″ | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 1 ks nového a nepoužitého notebooku typ 1 | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 3 ks nových a nepoužitých notebooků typu 2 | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 1 ks nové a nepoužité multifunkční laserové černobílé tiskárny typu 1 | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 1 ks nové a nepoužité multifunkční laserové černobílé tiskárny typu 2 | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 1 ks nového a nepoužitého záložního zdroje do RACKu | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 54 ks kancelářských balíků programů | ,- Kč |
| Ostatní náklady dle Smlouvy (doprava, uvedení do provozu,..) | ,- Kč |
| CELKOVÁ CENA ZA PŘEDMĚT PLNĚNÍ bez DPH | ,- Kč |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (prohlašujeme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne      					_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele