Příloha č. 10 Kupní smlouvy na pořízení nových železničních elektrických jednotek

Neprovozuschopnost Jednotky

Za vadu způsobující neprovozuschopnost Jednotky se pro účely čl. XIV. odst. 5 bod 4 a 5 Smlouvy mimo jiné považuje rovněž:

- Porucha klimatizace prostor pro cestující při venkovní teplotě vyšší než 27°C.

- Porucha klimatizace stanoviště strojvedoucího při venkovní teplotě vyšší než 27°C.

- Porucha topení prostor pro cestující při venkovní teplotě nižší než 15°C.

- Porucha topení stanoviště strojvedoucího při venkovní teplotě nižší než 15°C.

- Porucha osvětlení více než 50 % prostor pro cestující.

- Porucha osvětlení WC pro imobilní.

- Porucha osvětlení stanoviště strojvedoucího.

- Více než 50% nefunkčních dveří (nástupních prostor) na jedné straně Jednotky nebo nefunkčních 3 a více sousedících dveří (nástupních prostor). Za nefunkční dveře (nástupní prostor) je považován i jen nefunkční výsuvný schůdek.

- Nefunkční dveře (i jediné) ohrožující bezpečnost cestujících (nejdou zajistit, uzamknout, …). Za nefunkční dveře (nástupní prostor) je považován i jen nefunkční výsuvný schůdek.

- Nefunkční zařízení umožňující nástup cestujících na vozíku pro invalidy.

- Nefunkční všechna WC z technických důvodů.

- Nefunkční WC pro imobilní z technických důvodů.

- Nefunkční informační systém vizuální vnější (i jen částečně).

- Nefunkční informační systém vizuální vnitřní (i jen částečně) při současném nefunkčním (i jen částečně) akustickém systému vnitřním.

- Nefunkční informační systém akustický vnější (i jen částečně)při současném nefunkčním (i jen částečně) informačním systému vizuálním vnějším.

- Nefunkční informační systém akustický vnitřní (i jen částečně) při současném nefunkčním (i jen částečně) informačním systému vizuálním vnitřním.

- Porucha / Nefunkční komunikace Jednotky s dispečinkem provozovatele dráhy a s výpravčími prostřednictvím GSM-R nebo TRS.

- Nefunkční kamerový systém vnitřní (i jen částečně).

- Nefunkční kamerový systém vnější (i jen částečně).

- Nefunkční systém pro obousměrnou komunikaci cestujících se strojvedoucím případně dispečinkem v nouzi, nefunkční nouzové tlačítko (i jen částečně).

- Nefunkční napájení nebo nefunkční vnitřní datové komunikační propojení odbavovacího systému (samostatná řídící jednotka, jízdenkové automaty, validátory a označovače jízdenek).