Opravená Příloha č. 2a zadávací dokumentace –technická specifikace k části 1: „Audiotechnika“

Veřejné zakázky s názvem:

„Nákup ICT technologií pro provozovnu Česká 11“

Minimální technické parametry pro 8 komponentů audiotechniky:

- Bezdrátový zónový přehrávač 2ks

Bezdrátový zónový přehrávač / předzesilovač vhodný i pro multiroom.

Podporované formáty (bez DRM). PCM (WAW): 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz / 16 a 24 bit. MPEG-1 Audio Layer 3 CBR/VBR (mp3): 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz / 16 bit. AAC-LC (m4a/aac): 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz / 16 bit. wma9 CBR (wma): 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz / 16 bit. FLAC: 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz / 16 a 24 bit. ALAC (m4a) : 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz / 16 a 24 bit. Zkreslení THD+N : 0.003%.

Odstup signál/šum: 100dB.

Frekvenční rozsah 10Hz-100kHz +1db až-3dB.

Terminál VSTUP USB 1x.

Analogový vstup 3,5mm jack 1x.

Analogový vstup CINCH STEREO 1x.

Optický digitální vstup 1x.

Digitální výstup optický 1x.

Digitální výstup koaxiální 1x.

Výstup na subwoofer 1x.

IR sběrnice 1x výstup.

Ethernet 1x.

Bezdrátové připojení: WiFi IEE 802.11a/b/g/n

Hmotnost do 1,3kg.

Rozhraní pro ovládání externího stereofonního zesilovače prostřednictvím APPS na iOS a Android.

- Stereofonní zesilovač 2ks

Integrovaný stereofonní zesilovač s aluminiovým čelním panelem.

Jmenovitým výkonem 2x85W (při 1 kHz, 4 Ohm, THD 0,7%)

Odstup signál/šum LINE 107 d

vstupní citlivost/impedance LINE 120MV / 45KOHM

regulace basů 8 dB při 100 Hz, regulace výšek 8 db při 10 kHz

počet vstupů 6 včetně Phono.

Rozhraní pro rozšíření funkcí k bezdrátovému zónovému přehrávači / předzesilovači i pro multiroom.

- Reproduktory včetně instalace 2ks

Reproduktor 2-pásmový

frekvenční rozsah 64 Hz-23 kHz

frekvenční pásmo -6 dB na 55 Hz a 50 kHz

horizontální vyzařovací úhel více než 60°, vertikálně více než 10°

citlivost alespoň 85 dB spl

impedance 8 Ohm

výkonové zatížení až 100 W na 8 Ohm

hmotnost do 2,3 kg.

Možnost horizontální montáže.

Vedení signálu v noze / držáku.

Repro umožňující stolní i nástěnné provedení.

- Basový modul aktivní 2ks

Aktivní uzavřený subwoofer.

Měnič v kombinaci papír/Kevlar o průměru 200mm, 40Hz/140Hz.

Výkon 200W.

Vstupní impedance 33kW.

Vstup: LINE IN RCA.

Korekci vstupní úrovně, korekci frekvenčního rozsahu.

Automatické spínání on/standby.

Přepínač fáze.

- Reproduktor 8ks

Reproduktor 2-pásmový

frekvenční rozsah 64 Hz-23 kHz

frekvenční pásmo -6 dB na 55 Hz a 50 kHz

horizontální vyzařovací úhel více než 60°

vertikálně více než 10°

citlivost alespoň 85 dB spl

impedance 8 Ohm

výkonové zatížení až 100 W na 8 Ohm

hmotnost do 2,3 kg.

Možnost horizontální montáže.

Vedení signálu v noze / držáku.

Repro umožňující stolní i nástěnné provedení.

- A/V receiver 2ks

A/V receiver 7.2.

Výkon 80W (8 Ohm, 20 Hz-20 kHz,0,08%THD) na kanál. 192kHz/24-bit

D/A převodník pro všechny kanály.

6x HDMI vstup (z toho 1x na čelním panelu) s plnou podporou HDCP 2.2. 1x HDMI výstup s funkcí	ARC

Zabudované WiFi 2,4GHz/5GHz dual band s dvojitou anténou.

Zabudované Bluetooth.

Internet Radio a Network audio streaming pře Ethernet podporované formáty MP3, WMA, MPEG

4 AAC. Airplay. Podpora Spotify Connect. Podpora FLAC HD (192kHz/24bit), WAV 192/24, ALAC

96/24, AIFF 192/24 a DSD včetně 5.6. Podpora formátů pro přehrávání receiveru integrovanéh

USB: WAV, FLAC, AIFF, ALAC a DSD.

Funkce Web control / IP control.

USB vstup pro přímé připojení přehrávače iPod/iPhone či jiná USB paměť.

Kalibrační systém.

Barva přístroje: černá-nepožaduje se

Zadavatel ruší požadavek na černou barvu.

- Reprosoustava třípásmová 2ks

Třípásmová kompaktní reprosoustava z MDF panelu.

Impedance 8 Ohm

šumový výkon 95 W

hudební výkon 190 W

citlivost 88 dB/1m/1W

kmitočtový rozsah 40 Hz až 20 kHz v pásmu 8 dB, výhybka 6/6/6 dB/oct

hmotnost od 8 do 9kg.

Barevná varianta: černá. -nepožaduje se

Zadavatel ruší požadavek na černou barvu.

- Reprosoustava dvoupásmová 2ks

Dvoupásmová reprosoustava.

Impedance 8 Ohm

šumový výkon 80 W

hudební výkon 160 W

citlivost 87 dB/1m/1W

kmitočtový rozsah 40 Hz až 20 kHz v pásmu 10 dB, výhybka 12/6 dB/oct

hmotnost 10 - 11 kg.

Barevná varianta: černá. -nepožaduje se

Zadavatel ruší požadavek na černou barvu.

Níže uvedeným podpisem účastník stvrzuje, že shora uvedené technické parametry bezvýhradně splňuje:

V………………..dne…………………….

……………………………………………………………………

Podpis statutárního orgánu či osoby pověřené