Příloha č. 1 Technická specifikace – Reverzní proxy

Je požadována dodávka reverzní proxy, v rámci stávající virtualizace (VMWare - appliance) nebo jako samostatné HW zařízení, pro publikaci a přístup na webové služby a aplikace s následujícími minimálními požadavky:

| P.č. | Zadavatelem požadovaná hodnota | Účastníkem nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zajištění vysoké dostupnosti řešení (buď realizováno v rámci stávající infrastruktury VMWare nebo dvěma HW boxy případně kombinací řešení) | doplní účastník |
| 2 | L4 propustnost minimálně 200Mb full-duplex | doplní účastník |
| 3 | Podpora minimálně 20 000 L4 spojení za sekundu | doplní účastník |
| 4 | Možnost zvýšit výkonnostní parametry dokoupením licence | doplní účastník |
| 5 | Balancing aplikačního provozu na základě vrstev L3 – L7 s podporou balancingu obsáhlého setu protokolů až do 7. vrstvy OSI (ftp, dns, https/http, sip, …) | doplní účastník |
| 6 | Klient/Server NAT/PAT | doplní účastník |
| 7 | Podpora různých typů load-balancingu: | doplní účastník |
|  | a) Kruhová metoda s vážením | doplní účastník |
|  | b) Podle počtu navázaných spojení | doplní účastník |
|  | c) Podle otisku zdrojové a cílové adresy | doplní účastník |
|  | d) Podle URL a cookie | doplní účastník |
|  | e) Na základě SNMP (např. zátěže procesorů) | doplní účastník |
|  | f) Podle vah pro skupiny | doplní účastník |
|  | g) Na základě počtu odezev od serverů | doplní účastník |
| 8 | Podpora zajištění konektivity uživatelů k serveru (persistence) na základě IP adresy, L4 payloadu, HTTP cookie, HTTP obsahu, HTTP hlavičky, RADIUS atributů, RTSP hlavičky, SIP hlavičky, SSL Session ID | doplní účastník |
| 9 | Podpora různých typů health monitoringu - ICMP, DNS, HTTP, TCP/UDP port, SSL Hello, SMTP, RADIUS, LDAP, WMI… | doplní účastník |
| 10 | Možnost kombinace více metod monitoringu (AND/OR) | doplní účastník |
| 11 | Podpora modifikace provozu: | doplní účastník |
|  | a) Vložení/přepsání cookie | doplní účastník |
|  | b) Modifikace URL | doplní účastník |
|  | c) Možnost vložit zdrojovou IP do L7 hlavičky | doplní účastník |
|  | d) Modifikace HTTP obsahu | doplní účastník |
| 12 | Podpora šablon pro konfiguraci balancingu aplikací – např. Microsoft Exchange Server 2010 a 2013 Client Access Servers,Citrix XenApp a XenDesktop | doplní účastník |
| 13 | Možnost tyto šablony upravovat dle potřeb zákazníka | doplní účastník |
| 14 | Podpora TCP multiplexingu, multipath TCP (MPTCP) | doplní účastník |
| 15 | Podpora symetrické akcelerace Citrix ICA | doplní účastník |
| 16 | Podpora ICAP | doplní účastník |
| 17 | Podpora komprese, cáchování a filtrování paketů | doplní účastník |
| 18 | Podpora QoS – markování, rate-limiting | doplní účastník |
| 19 | Podpora TCP SYN cookie | doplní účastník |
| 20 | TDS/ MSSQL DB Proxy | doplní účastník |
| 21 | Podpora Financial Information eXchange (FIX) protokolu | doplní účastník |
| 22 | Možnost přidávat zákaznické požadavky na základě skriptování | doplní účastník |
| 23 | SSL akcelerace a podpora SSL certifikátů podepsaných SHA-2 metodou | doplní účastník |
| 24 | Podpora TLS 1.2, AES-GCM a ECC pro TLS 1.2 | doplní účastník |
| 25 | Podpora STARTTLS pro SMTP provoz | doplní účastník |
| 26 | Podpora šifrování pomocí Suite B, ECDSA, AES-GCM a SafeNet Network HSM | doplní účastník |
| 27 | Možnost pracovat až s 4096-bitovými klíči | doplní účastník |
| 28 | Podpora IPv4/IPv6 brány | doplní účastník |
| 29 | Plná podpora IPv6 | doplní účastník |
| 30 | Možnost přidání Web Aplikačního Firewalu a ICSA certifikovaného Network Firewalu jen pomocí rozšíření SW | doplní účastník |
| 31 | Podpora 802.1Q | doplní účastník |
| 32 | Podpora Video Quality of Experience (QoE) | doplní účastník |
| 33 | Podpora sFlow | doplní účastník |
| 34 | Správa přes GUI, CLI | doplní účastník |
| 35 | Podpora SNMP (1, 2c a 3), SSH a syslogů per aplikace | doplní účastník |
| 36 | Podpora režimu redundance se synchronizací stavových tabulek | doplní účastník |
| 37 | Podpora redundantních clusterů Active-Standby i Active-Active | doplní účastník |
| 38 | Možnost zapojit do redundantniho clusteru různé typy HW | doplní účastník |
| 39 | Dostupnost jak hardwarového tak i virtuálního řešení | doplní účastník |
| 40 | Podpora otevřeného API pro nástroje třetích stran | doplní účastník |
| 41 | Podpora virtualizace – jak kontexty, tak i separace adresního prostoru (aka VRF, route domain) | doplní účastník |
| 42 | Reverzní proxy bude předána v místě plnění po základní konfiguraci a instalaci včetně aktualizace SW a ověření funkčnosti kupujícím. | doplní účastník |
| 43 | V rámci instalace bude provedeno základní nastavení pro minimálně čtyři publikované webové služby a aplikace. Součástí instalace bude i zaškolení kupujícího. | doplní účastník |
| 44 | Součástí dodávky je i podpora výrobce po dobu 5 let včetně aktualizace SW. | doplní účastník |

V...............dne............. 2019

…..................................................

jméno, příjmení oprávněné osoby