Příloha č. 3a výzvy k podání nabídky

Návrh kupní smlouvy

Kupní smlouva č.  bude doplněno

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1.   Smluvní strany

Kupující:

Název:	Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace

Sídlo:	Čichnova 982/23, 624 00 Brno

Zastoupena:	Ing. Olga Hölzlová, ředitelka školy

IČ:	00380385

DIČ:	CZ00380385

Bankovní spojení:	Komerční banka Brno-město, č.ú. 80130621/0100

dále jen „kupující“

Prodávající:

Název:

Zastoupena:

IČ:

DIČ:

plátce DPH:

Bankovní spojení:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

dále jen „prodávající“

# ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení (dále jen „Řízení veřejné zakázky“) veřejné zakázky s názvem: Dodávka multifunkčních pánví, sp. zn.: SSIPF1650/2019 (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu s podmínkami výběrového řízení Veřejné zakázky a nabídkou prodávajícího podanou na Veřejnou zakázku.

2.  Předmět smlouvy a rozsah

2.1	Předmětem smlouvy je kompletní řádně provedená kompletní dodávka multifunkčních pánví dle nabídky prodávajícího.  Prodávající se zavazuje  na svůj náklad a nebezpečí kupujícímu dodat multifunkční pánve  dle specifikace – příloha č. 1, jakož i doklady, které se k nim vztahují a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo.  Kupující kupuje  předmět smlouvy,  který splňuje požadavky dle  specifikace – příloha č. 1 a zavazuje se zaplatit kupní cenu

3.   Doba, místo, způsob a ostatní podmínky plnění

3.1 	Doba plnění

Termín plnění dodávky je 20. prosince  2019.

3.2	Místo plnění se vymezuje v místě jeho realizace, kterým jsou prostory Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno,  příspěvková organizace,  Čichnova 982/23, 624 00 Brno.

4. Cena a platební podmínky

  - Cena

Cena za předmět smlouvy je stanovena dohodou obou smluvních stran a činí celkem:

cena bez DPH                   Kč bez DPH

sazba DPH                      %

DPH                                Kč

cena celkem                 Kč vč. DPH

  - Smluvní cena je maximální přípustná a závazná po celou dobu plnění a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího  pro řádnou realizaci sjednaného předmětu této smlouvy.

  - Smluvní cena bude kupujícím uhrazena jednorázově a prodávající  ji vyúčtuje daňovým dokladem (fakturou) jím vystaveným ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, kterým se rozumí datum řádného protokolárního předání a převzetí předmětu plnění.

  - Termín splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 kalendářních dnů ode dne jeho doručení kupujícímu. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb.,  o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat předepsané náležitosti, bude kupujícím ihned po zjištění nedostatků vrácen zpět k doplnění.

5. Záruka za jakost a záruční servis

  - Záruční lhůta

Prodávající poskytuje na předmět plnění následující záruku a servis po celou dobu trvání záruční lhůty:

- celá dodávka		24 měsíců

Záruční lhůta touto smlouvou sjednaná začne plynout ode dne úspěšného protokolárního předání a převzetí.

Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamaci zjištěných závad, které jsou předmětem záruky, ihned po jejich zjištění.

6. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

  - Kupující souhlasí s úrokem z prodlení ve výši 0,05% z dlužné ceny za každý den prodlení s její úhradou.

  - Prodávající souhlasí s úrokem z prodlení ve výši 0,05% z ceny za každý den prodlení po termínu uvedeném v 3.1.

7. Ostatní a závěrečná ustanovení

7.1	Vlastnické právo k předmětu plnění a nebezpečí škody na něm přechází na kupujícího dnem úspěšného protokolárního předání a převzetí předmětu plnění.

7.2  Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy je možné provádět dle dohody smluvních stran pouze písemně formou dodatků, pořadově očíslovaných a potvrzených oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7.3 Prodávající souhlasí se zveřejněním kupní smlouvy v registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

  - Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - specifikace.

7.5  Prodávající poskytne součinnost při  výkonech finanční ch kontrol prováděných v souvislosti s úhradou

zboží z veřejných výdajů a zavazuje se poskytnout kontrolním orgánům podmínky

k provedení kontroly a  poskytnout jim součinnost.

V Brně dne ……………

Za kupujícího: 	Za prodávajícího:

.……………………………………	……………………..…………….

Příloha č. 1 kupní smlouvy

Specifikace dodávky

Zadavatel požaduje dodání 2 kusů elektrických multifunkčních pánví s těmito parametry:

Technická specifikace:

- Objem min.: 200 litrů dle DIN 18857

- Kapacita GN: GN 4/1

- Rozměr dna max.: 1429 x 580 mm

- Hloubka vany: 280 mm

- Užitná plocha: 83 dm2

- Zástavbový prostor zařízení: 2065 x 850 x 1030 mm (rozměr zařízení včetně prostoru nutného pro instalaci)

- Celkový instalovaný příkon max.: 60 kW

- Napětí: 3 N AC 400 V

- Jištění: 3 x 100 A

- Váha: 660 kg

- Přívod studené vody R3/4

- Odpad vody DN – 50

( povolená tolerance +/- 5% , nevztahuje se na zástavbový prostor a kapacitu stroje)

VARNÉ REŽIMY:

- vaření, intenzívní a šetrné,

- smažení,

- fritování,

- dušení,

- nízkoteplotní úpravy,

- restování,

- opékání,

Rozsah teplot: 30 °C až 250 °C

OVLÁDACÍ PANEL:

- Automatický a manuální režim úpravy pokrmů,

- dotyková barevná obrazovka s vysokým rozlišením, kompletní ovládání v českém jazyce,

- možnost uložení vlastních programů, paměť pro 350 programů o 20 krocích,

- zobrazování průběhu úprav na displeji,

- přesné senzorické měření teplot, indikace nastavených a skutečných hodnot,

- zobrazení poruchových hlášení na displeji,

- technické a servisní informace, tlačítko Zapnutí / Vypnutí, krytí displeje IPX5

KONSTRUKCE:

- Konstrukce stroje kompletně v provedení AISI 304,

- materiál vany AISI 316,

- speciální dno s obosutranným svárem, izolované víko s motorickým zdvihem,

- bezpečnostní proces spouštění zabraňující úrazu,

- odvod nadbytečné páry otvorem ve středu víka,

- systém vytápění pomocí celoplošných nerezových topných těles.

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ:

- Automatický systém napouštění vany,

- dávkování vody s přesností na 1l,

- vyklápění pánve s proměnlivou rychlostí bez trhavých pohybů i při maximálním naplnění, Osa sklápění umožňuje vyklopení vany pro kompletní vyprázdnění pánve, mechanismus vyklápění vyroben kompletně z nerezové oceli, vícebodová sonda pro měření teploty jádra suroviny,

- odložený start,

- integrovaný odpad ve dně vany pánve s automatickým uzávěrem, automatický zdvih košů – včetně možnosti vaření v koších i se zavřeným víkem, samostatný motor pro zdvih košů,

- automatická senzorová signalizace zavěšení ramene pro automatický zdvih košů,

- dosažení teploty 180 °C z pokojové teploty za max. 4 minuty,

- integrovaná zásuvka 230 V /16 A, USB konektor,

- integrovaná sprcha s automatickým, HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů)

- možnost vaření bez dozoru.

TECHNICKÁ NADSTAVBA:

- servisní přístup z přední části stroje,, umožňující sestavení více pánví do bloku bez mezer,

- centrální připojení vody, odpadu a elektřiny na stěnu i do podlahy,

- stavitelné robustní nohy s rektifikací, Certifikační značka CE, TUV-SUD

Příslušenství:

1x olejový vozík pro filtraci

1x manipulační elektricko- bateriový vozík 1/1 GN pro

1x vozík na koše

2x rameno pro zdvih košů

8 x varný koš

8x fritovací koš

8x rošt NT

2x špachtle s držadlem

1x síto

Další podmínky:

- nedílnou součástí dodávky bude doprava na místo osazení, instalace, zprovoznění a komplexní vyzkoušení,

- součástí dodávky je předání dokladů, návodu k obsluze v českém jazyce, které jsou nutné k převzetí zboží do vlastnictví kupujícího a k jeho provozu,

- montáž zboží bude provedena servisním technikem, který je pověřený výrobcem k montáži a servisu dodávaného zboží,

- součástí dodávky je zaškolení obsluhy, seznámení pracovníků zadavatele s obsluhou technologie, technickými a provozními podmínkami, všeobecnými bezpečnostními pokyny ochrany zdraví při práci se zařízením a veškerými dalšími náležitostmi řádného provozu technologie vyplývajícími z příslušných právních předpisů,

- zaškolení obsluhy bude provedeno zdarma a bude provedeno pověřenou osobou dodavatele, která s dodávaným zbožím pracuje a má zkušenosti s ovládáním zboží.

V případě, že popis předmětu plnění obsahuje požadavky nebo odkazy na určité dodavatele, nebo na patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje Zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které naplní Zadavatelem požadovanou funkcionalitu.