Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Předmětem zakázky je výstavba provozní budovy pro výjezdovou základnu letecké záchranné služby zadavatele na letišti Brno - Tuřany na již postavených základech s předpřipravenými přípojkami pitné vody a elektřiny. Součástí stavby je vybudování jímky splaškových vod dle dále uvedené specifikace.

Provozní budova bude postavena kombinací stavebních a montážních technologií jako dvoupodlažní z deseti obytných kontejnerů na půdorysné ploše 7 200 x 15 010 mm.

Budova bude vybavena elektrickými rozvody, strukturovanou kabeláží, nábytkem, definovaným vybavením pro provádění hygienické očisty zdravotnického materiálu a sociálním zařízením.

Nedílnou součástí této specifikace jsou přílohy:

Příloha č. 1 Provozní budova LZS – názvy místností

V půdorysném schématu udává požadavek zadavatele na finální podobu sestavy kontejnerů.

Příloha č. 2 Provozní budova LZS – vybavení nábytkem

Dodání a instalace nábytku jsou součástí této zakázky.

Příloha č. 3 Provozní budova LZS – elektrické zásuvky

Definuje požadavky zadavatele na počty a umístění zásuvek 230 V v jednotlivých místnostech budovy.

Příloha č. 4 Provozní budova LZS – strukturovaná kabeláž

Definuje požadavky zadavatele na instalaci strukturované kabeláže v jednotlivých místnostech.

Příloha č.5 Provozní budova LZS – základy

Základy jsou již vybudovány a jejich výstavba tedy není součástí této zakázky. Příloha slouží jako informace uchazeči o podobě základů.

Příloha č. 6 Provozní budova LZS – pohledy

Udává požadavek zadavatele na podobu dokončené provozní budovy při pohledu z boků, v tomto smyslu doplňuje přílohu č. 1.

Příloha č. 7 Provozní budova LZS – řez pláštěm stavby

Udává požadavek zadavatele na konstrukci stěn, podlah a stropů provozní budovy.

Příloha č. 8 Projektová dokumentace – vnější kanalizace

Projektová dokumentace k vybudování jímky splaškových vod a k napojení provozní budovy k této jímce.

Požadavky zadavatele na obytné kontejnery, ze kterých bude provozní budova smontována, jsou uvedeny v následujícím textu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

S ohledem na skutečnost, že stavba bude prováděna v neveřejném prostoru mezinárodního letiště, je naprosto nezbytné, aby uchazeč zahrnul do kalkulace svých nákladů i poplatek za služby ostrahy letiště. Tato nutnost vyplývá z platné legislativy k zajištění ochrany civilního letectví před protiprávními činy, v jejichž důsledku budou zaměstnanci zhotovitele stavby po celou dobu pobytu na letišti pracovat v doprovodu pracovníků zajišťujících ostrahu letiště. Poplatek zahrnuje použití nezbytného počtu zaměstnanců ostrahy s jejich vozidlem.

Zadavatel garantuje stejnou výši tohoto poplatku pro všechny uchazeče, a to v kalkulační výši 550,- Kč za hodinu (Pětsetpadesát korun za hodinu) bez DPH; (t.j při uvažované době výstavby 100 pracovních hodin  v neveřejném prostoru letiště 55 000,- Kč). (Padesátpěttisíc korun českých).

Fakturovaná celková cena za služby ostrahy letiště Brno – Tuřany bude samozřejmě závislá na skutečné době trvání výstavby v neveřejném prostoru letiště.

TECHNICKÁ PŘIPRAVENOST STAVBY NA STRANĚ ZADAVATELE

- veřejnoprávní povolení ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon;

- inženýrské sítě a napojení na ně,

- základy v souladu s výkresem základů,

- jeřáb pro vykládku a montáž kontejnerů,

- přistavení kontejneru na odpad,

- stavební proud 380V, 230V;

- zaizolování přívodu vody a svodu odpadu mezi připojovacím bodem v zemi a bodem v kontejneru

- ke staveništi vede obslužná dvousměrná komunikace se zpevněným povrchem,

- základy pro výstavbu provozní budovy jsou v přímém sousedství zpevněné plochy (asfaltový povrch), umožňující vybudovat potřebná zařízení staveniště (viz situační výkres v příloze č. 8).

1) ROZMĚRY A POČET OBYTNÝCH KONTEJNERŮ:

KONTEJNEROVÁ SESTAVA 10 ks kontejnerů o půdorysu 7 200 x 15 010 mm (šířka x délka), venkovní výška kontejneru 2 500 mm, venkovní výška sestavy nesmí přesáhnout 6000 mm (měřeno od spodní hrany podlahy kontejneru v 1. NP).

2) TECHNICKÝ POPIS RÁMU OBYTNÉHO KONTEJNERU:

Ocelová konstrukce svařovaná z dutých a válcovaných profilů, samonosná, opatřená antikorozním základním nátěrem a vrchní krycí polyakrylátovou barvou, v barvě RAL 7047; 8 ks kontejnerových rohů. Provedení dvakrát stohovatelné, kontejnery v patře standardní zatížení podlahy 250kg/1m2 a stropu 125kg/1m2.

3) SKLADBA PODLAHY OBYTNÉHO KONTEJNERU:

Slepá podlaha: 		0,5 mm pozinkovaný profilový plech volně vložený mezi příčné nosníky

Izolace: 		minerální vata, třída hořlavosti A1, EN 13501-1

Parozábrana: 		0,2 mm parozábrana - polyethylenová fólie

Podlahová deska: 	22 mm cementotřísková deska, třída A2-S1, EN 13501-1, třída D-S2, EN 13501-1, přišroubovaná k ocelovým nosníkům, spoje zatmeleny a přebroušeny, ze spodní strany podloženy U-profilem

Podlahovina - PVC: 	1,4 mm PVC podlahová krytina Fatra LINO DOMO 3100 41 šedé, třída Bn-S1, EN 14041, položena v pásech, které jsou celoplošně přilepeny, spoje jsou homogenně svařeny,

Spoje mezi podlahou a stěnami jsou obloženy tvrzenými podlahovými lištami šedé barvy, cca. 60 mm vysokými,

V místnostech č. 1.07, 1.08, 1.09, 2.02, 2.05, 2.06, 2.09 a 2.11 spoje mezi podlahou a stěnami řešeny vytažením PVC tzv. „do vany“.

Podlahovina v místnosti 1.04 (s vanou):

keramická dlažba 200 x 200 mm Rako Taurus, včetně zatížení 5 000 kN, protiskluzná, barva šedá, spárovka šedá

Povolené zatížení podlahy: 2 500 N/m2   …  250kg/1m2 plošně

Instalace obdélníkové akrylové vany 1900 x 900 mm s obezdívkou, barva bílá.

4) SKLADBA OBVODOVÝCH STĚN OBYTNÉHO KONTEJNERU:

Profilový plech: 	0,55 mm pozinkovaný profilový plech, trapézová vlna hloubky 10 mm, lakovaný v barvě RAL 7047, nýtovaný k pozinkovanému U-profilu stěnové konstrukce, která je šroubovaná k ocelovému rámu.

Izolace: 	minerální vata 160 mm, vkládaná do stěnové konstrukce, třída hořlavosti A1, EN 13501-1

Parozábrana: 		0,2 mm parozábrana - polyethylénová fólie

Odvětrání přes obvodové stěny, z vnější strany pozinkovaný plech s prolisem, z vnitřní strany plastová mřížka se síťkou proti hmyzu – vždy 1 ks na jeden kontejner. Začištění otvoru PVC trubkou o průměru 100mm.

5) SKLADBA STŘECHY SESTAVY OBYTNÝCH KONTEJNERŮ:

Profilový plech: 		0,75 mm pozinkovaný profilový plech, trapézová vlna hloubky 35 mm, odvětraný, 				připevněný ke speciálnímu střešnímu profilu, který je souvisle přišroubován k rámové 			konstrukci

Izolace: 		minerální vata 160 mm, třída hořlavosti A1, EN 13501-1

Parozábrana: 		0,2 mm parozábrana - polyethylénová fólie

Povolené zatížení střechy: 1 250 N/m2

Odvodnění střechy kontejnerů

Integrovaná spádovaná střecha: odvodnění zajištěno spádováním konstrukce střechy (směrem na kratší stěnu kontejneru) a to do kontejnerového žlabu a venkovním svodem v jednom místě – navýšení venkovní výšky o cca 1 cm na 1 m délky kontejneru– pozice viz. půdorys, odvětrávací komínky.

6) IZOLACE OBYTNÉHO KONTEJNERU:

Izolace - podlaha:		160 mm Isover MULTIPLAT 0,035, k = 0,287 W/m²K

Izolace - venkovní stěny:          	160 mm Isover MULTIPLAT 0,035, k = 0,491 W/m²K

Izolace - příčka:			 60 mm Isover MULTIPLAT 0,035, k = 0,698 W/m²K

Izolace - stropu:                         	160 mm Isover MULTIPLAT 0,035, k = 0,210 W/m²K

7) VNITŘNÍ OBLOŽENÍ OBYTNÉHO KONTEJNERU:

Strop: 	10 mm oboustranně laminovaná dřevotřísková deska, omyvatelná, bez formaldehydů, barva bílá, V 20, emisní třída E1, třída D-S2, EN 13501-1, přinýtovaná k profilovým nosníkům, hlavičky nýtů opatřeny barevně sladěnými plastovými krytkami, spoje opatřeny speciálními plastovými lištami

Stěny:	10 mm oboustranně laminovaná dřevotřísková deska, omyvatelná, bez formaldehydů, barva bílá, V 20, emisní třída E1, třída D-S2, EN 13501-1, přinýtovaná k pozinkovanému U-profilu, hlavičky nýtů opatřeny barevně sladěnými plastovými krytkami, spoje včetně rohových opatřeny speciálními plastovými lištami

Příčka:	10 mm oboustranně laminovaná dřevotřísková deska, omyvatelná, bez formaldehydů, barva bílá, V 20, emisní třída E1, třída D-S2, EN 13501-1, oboustranně přinýtovaná k pozinkovanému U-profilu, hlavičky nýtů opatřeny barevně sladěnými plastovými krytkami, spoje včetně rohových opatřeny speciálními plastovými lištami

Stěny v místnosti 1.04 (s vanou):

keramický obklad 200 x 200 mm, vč. sádrokartonu a zhuštěného rámečku, barva bílo-šedý melír

8) POŽÁRNÍ ODOLNOST OBYTNÉHO KONTEJNERU:

- bez požární odolnosti

9) VÝBAVA OBYTNÉHO KONTEJNERU / SESTAVY OBYTNÝCH KONTEJNERŮ:

VÝBAVA – 1.NP  (kromě nábytku, jehož potřeba je specifikována v příloze č. 2)

Venkovní dveře

1 ks 	ZK ocelové dveře 875/2000 mm, pozinkované, izolované, hladké provedení, vč. rohové zárubně

s třístranným těsněním, síla dveřního plátu 40 mm, standardně lakované v barvě kontejneru,

kování z lehké slitiny, cylindrický zámek se 3 klíči, vč. gumového dorazu

1 ks 	ZK ocelové dveře 1000/2000 mm, pozinkované, izolované, hladké provedení, vč. rohové zárubně

s třístranným těsněním, síla dveřního plátu 40 mm, standardně lakované v barvě kontejneru,

kování z lehké slitiny, cylindrický zámek se 3 klíči, vč. gumového dorazu

Vnitřní dveře

5 ks 	vnitřní dveře 800/1970 mm s obložkovou zárubní, dveřní křídlo s voštinovou výplní, fólie v barvě bílé,

plast. kování, dozický zámek s klíčkem

2 ks 	vnitřní dveře 1000/1970 mm s obložkovou zárubní, dveřní křídlo s voštinovou výplní, fólie v barvě bílé, plast. kování, dozický zámek s klíčkem – místnost 1.04 (s vanou)

2 ks 	vnitřní dveře 700/1970 mm s obložkovou zárubní, dveřní křídlo s voštinovou výplní, fólie v barvě bílé,

zámek s ukazatelem volno/obsazeno – místnost 1.05 a 1.06

Okna

2 ks 	plastové okno 1800/1200 mm, 2-křl., +850mm, bílé, otvíravě sklopné, zasklené izolačním sklem, s plastovou roletou

3 ks 	plastové okno 900/1200 mm, 1-křl., +850mm, bílé, otvíravě sklopné, zasklené izolačním sklem, s plastovou roletou

5 ks 	plastové okno 600/600 mm, +1600mm, bílé, sklopné, zasklené dvojitým izolačním sklem – z vnitřní strany ornament

Elektroinstalace dle ČSN, 400/230 V,

včetně podružných rozvodů, rozvodné skříně s odpovídajícími jističi a FI - proudovým chráničem 4p/25A 003

připojení přes podlahu a rozvody kabelkanálem pod stropem, celá sestava odjištěna v obou podlažích

3 ks	dvou-zásuvka 2 x 240 V, bílá

10 ks 	samostatně jištěná zásuvka na topení, bílá

4 ks 	samostatně jištěná zásuvka na bojler

14 ks 	zářivka 1 x 36 W s krytem + 2x do vlhka

6 ks 	vypínač, bílý

4 ks  	schodišťový vypínač

3 ks	zásuvka u umyvadla 230V, bílá, 1400 mm nad podlahou, do vlhka IP54

2 ks     	světlo 60 W

2 ks    	dvou-zásuvka nad minikuchyňkou 2x230 V, bílá, 1100 mm nad podlahou, do vlhka IP54

+kabelkanál, umístěný na podlaze a nebo pod okny, k propojení PC a telefonů

+kabelkanál podstropní k propojení sestavy

+ další zásuvky 240V, požadované zadavatelem v příloze č. 3 pro zapojení spotřebičů, nezbytných k provozu výjezdové základny

Kuchyňka, místnost 1.03

6 ks	horní skříňky s policemi – provedení lamino tl. 18mm, ABS hrana, odstín 112 Egger

5 ks	spodní skříňky s policemi - provedení lamino tl. 18mm, ABS hrana, odstín 112 Egger, pracovní deska beton šedý

1 ks	nerezový dřez s odkládací plochou a pákovou baterií

1 ks	varná deska Gorenje, čtyři plotýnky

1 ks	lednice vestavná,

1 ks 	myčka

1 ks	odsavač par

Sanitární vybavení

3 ks 	porcelánové umyvadlo se směšovací  baterií (teplá/studená voda), zrcadlo s poličkou a háčkem na ručník (místnosti č.1.04, 1.05, 1.06)

2 ks 	WC- porcelánový záchod s nádržkou, držák toal. papíru, háček na šaty (místnosti 1.05,1.06

2 ks	výlevka porcelánová s roštem (místnosti č.1.04 a 1.09)

2 ks   	podlahová výpusť, vč. sifónu, nepřipojená na odpadové vedení, provedení přímo přes podlahu

1 ks	příprava pro vanu – voda/odpad, (místnost č.1.04)

1 ks      akrylová vana obdélníková  1900 x 900 mm, bílá, obezděná

5 ks	3/4" přívod a 100 mm odpad, přes podlahu, veškerá instalace vedena na stěně, odpadová roura: plastová, barva šedá

Odvětrání

2 ks   	el. ventilátor k odvětrání vnitřních sanitárních místností, extra jištění v rozvaděči,

spouštění přes vypínač – odvětrání přes stěnu (místnosti 1.05 a 1.06)

Zabezpečení teplé vody

3 ks 	bojler 5 l ( místnosti 1.03, 1.05 a 1.06 )

1 ks 	bojler 100 l ( 1x vana + umyvadlo, místnost č. 1.04)

Topení

2ks  	hlídač mrazu 0,5 kW ( místnosti 1.05 a 1.06 )

4ks   	el. přímotop 2 kW (místnosti 1.02 2x, 1.03, 1.10) + 1x do vlhka (místnost č. 1.04)

3ks   	el. přímotop 1 kW (místnosti 1.07, 1.08, 1.09)

Ostatní

1 ks   	ocelové venkovní schody, jednoramenné, s podestou 1400/1130 mm z roštu (oka na podestě i nášlapech 30x10mm), po obou stranách zábradlí, vše pozinkováno, šířka schodů 1130 mm, výška šprušlového zábradlí 1100 mm, spodní hrana schodiště v rovině spodní hrany kontejneru

VÝBAVA 2.NP  (kromě nábytku, jehož potřeba je specifikována v příloze č. 2)

Venkovní dveře

1ks 	ZK ocelové dveře 875/2000 mm, pozinkované, izolované, hladké provedení, vč. rohové zárubně

s třístranným těsněním, síla dveřního plátu 40 mm, standardně lakované v barvě kontejneru,

kování z lehké slitiny, cylindrický zámek se 3 klíči, vč. gumového dorazu

Vnitřní dveře

6 ks 	vnitřní dveře 800/1970 mm s obložkovou zárubní, dveřní křídlo s voštinovou výplní, fólie v barvě bílé,

plast. kování, dozický zámek s klíčkem

5 ks 	vnitřní dveře 700/1970 mm s obložkovou zárubní, dveřní křídlo s voštinovou výplní, fólie v barvě bílé,

zámek s ukazatelem volno/obsazeno

Okna

6 ks 	plastové okno 1800/1200 mm, 2-křl., bílé, otvíravě sklopné, zasklené izolačním sklem, s plastovou roletou

2 ks 	plastové okno 900/1200 mm, 1-křl., bílé, otvíravě sklopné, zasklené izolačním sklem, s plastovou roletou

Elektroinstalace dle ČSN, 400/230 V,

včetně podružných rozvodů, rozvodné skříně s odpovídajícími jističi a FI - proudovým chráničem 4p/25A 003

připojení přes podlahu a rozvody kabelkanálem pod stropem, celá sestava odjištěna v obou podlažích

10 ks 	zásuvka 230 V, bílá

11 ks 	samostatně jištěná zásuvka na topení, bílá

5 ks 	samostatně jištěná zásuvka na bojler

12 ks 	zářivka 1 x 36 W s krytem + 5x do vlhka

6 ks 	vypínač, bílý

4 ks  	schodišťový vypínač

5 ks  	skupinový vypínač

5 ks	zásuvka u umyvadla 230V, bílá, 1400 mm nad podlahou, do vlhka IP54

+kabelkanál, umístěný na podlaze a nebo pod okny, k propojení PC + tel.

+kabelkanál podstropní k projení sestavy

+ další zásuvky 230V, požadované zadavatelem v příloze č. 3 pro zapojení spotřebičů, nezbytných k provozu výjezdové základny

Sanitární vybavení

5 ks 	porcelánové umyvadlo se směšovací baterií (teplá/studená voda), zrcadlo s poličkou a háčkem na ručník

5 ks 	WC- porcelánový záchod s nádržkou, držák toal. papíru, háček na šaty

5 ks   	podlahová výpusť, vč. sifónu, nepřipojená na odpadové vedení, provedení přímo přes podlahu

5 ks 	sprchovací plastová kabina se závěsem, velikost 80/80 cm, vč. směšovací baterie na teplou

a studenou vodu, hadice a sprchová růžice

5ks	3/4" přívod a 100 mm odpad, přes podlahu, veškerá instalace vedena na stěně, odpadová roura: plastová, barva šedá

Odvětrání

5 ks   	el. ventilátor k odvětrání vnitřních sanitárních místností, extra jištění v rozvaděči,

spouštění přes vypínač – odvětrání přes střechu

+ plastové větrací mřížky

Zabezpečení teplé vody

5 ks 	bojler 80 l

Topení

6 ks   	el. přímotop 2 kW

5 ks	el. přímotop 2kW do vlhka

10. PŘIPOJENÍ BUDOVY K INŽENÝRSKÝM SÍTÍM

Přípojný bod budovy k elektrické síti řešit umístěním přípojové skříně ve vrchní části západní stěny budovy nad místností 1.07 (elektrická přípojka bude vedena vzduchem ze sousedního objektu).

Přívod vnějšího vodovodu bude zaveden k severní stěně technické místnosti č. 1.09. V této místnosti bude provedeno připojení budovy k vodovodu.

Připojení provozní budovy k jímce splaškových vod dle projektové dokumentace v příloze č. 8.