Technický popis kastlových oken

Dřevěná špaletová okna:

- materiál smrk napojovaný

- povrchová úprava RAL dle výběru

- zasklení ext. křídel izolačním dvojsklem U=1,1W/m2K s meziskelním rámečkem TGI

- zasklení int. křídel  jednoduchým sklem float 4 mm

- hlavní těsnění s naléhávkou bílé nebo hnědé barvy na venkovním křídle

- rozvora s táhlem pod klapačkou – otevírání křídel neumožňuje ventilaci

- klika historizující - surová mosaz

- panty historizující - surová mosaz nebo v barvě oken

- okapnice dřevěná, oplechovaná Cu

Montáž oken:

- přikotvení oken turbošrouby přes rám do zdiva

- zapěnění připojovací spáry montážní pěnou

- vnější spára bude zatmelena

- napojení venkovního parapetu přechodovou Cu lištou

- zednická oprava špalet po vybouraném špaletovém okně

- montáž vnitřních dřevěných parapetů