Příloha č. 7 - Výkaz výměr

Výměna špaletových oken Habrovanského zámku,

výměna střešních oken Habrovanského zámku.

| Stavební práce |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kastlová okna: | množství | j. cena | celkem |
| Dodávka a montáž kastlového dřevěného okna šířky 1,45m x výška 2,6 m , hloubka 0,25 m, s pevným poutcem na čtyři klasicky otevíraná křídla, spodní křídla členěná do 6 tabulek. Zasklení ext. křídel izolačním dvojsklem U=1,1W/m2K s meziskelním rámečkem TGI, zasklení int. křídel jednoduchým sklem float 4 mm. Dále dle specifikace – viz příloha 5,6 ZD. Nový dřevěný parapet – nátěr dle okna, vnitřní žaluzie. Včetně vybourání stávajícího okna, jeho ekologická likvidace, osazení nových oken, nového parapetu, dopojení vnějšího měděného parapetu, veškeré zapravení kolem osazeného okna včetně opravy vnější fasády, vnitřních omítek a vnitřních maleb. | 12 ks |  |  |
| Euro okna: |  |  |  |
| Dodávka a montáž dřevěného okna euro šířky 1,46 m x výška 1,46 m s pevným poutcem na dvě klasicky otevíraná křídla, horní křídlo přispůsobené na vývod větrání. Zasklení izolačním dvojsklem 1,1W/(m2.K). Trojkřídlé okno s celoobvodovém kováním umožňující kombinaci otevírání a vyklápění křídla jedinou klikou. Kování zajištuje vícebodové bezpečné uzamčení a zároveň dotlačení křídla do rámu. Kování umožňuje mikroventilací (pootevření křídla o 4 mm) a pojistku proti svešení křídel. Nový dřevěný parapet – nátěr dle okna, vnitřní žaluzie. Včetně vybourání stávajícího okna, jeho ekologická likvidace, osazení nových oken, nového parapetu, dopojení vnějšího měděného parapetu, veškeré zapravení kolem osazeného okna včetně opravy vnější fasády, vnitřních omítek a vnitřních maleb. | 1 ks |  |  |
| Střešní okna: |  |  |  |
| Dodávka a montáž střešního okna dřevěné kyvné šířky 0.7m x výšky 1,35 m , se spodním ovládáním , ventilační klapkou a zasklené dvojsklem 1,1 W/(m2.K) včetně vnitřních žaluzií. Střešní okna budou maximálně zapuštěny do střechy, dodána se zateplovací sadou s hnědým lemováním do bobrové krytiny. Rám okna bude natřen nebo opatřen poplastovaným povrchem v bílé barvě. Součástí je vybourání stávajících střešních oken, jejich ekologická likvidace, osazení nových střešních oken, případná úprava krytiny, úprava vnitřního ostění střešního okna ze sádrokartonu a malba. Střešní okna budou navíc opatřena mechanickým prodloužením tak, aby byla schopna okna ovládat osoba na invalidním vozíku. | 56 ks |  |  |