Kanalizace

obsah:

1. Všeobecně
2. Podklady
3. Rozsah dokumentace
4. Použité normy a předpisy
5. Zvláštní požadavky a podmínky
6. Vnitřní kanalizace
7. Materiál potrubí , způsob uložení
8. Provádění zkoušek těsnosti
9. Ochrana proti hluku , izolace
10.Uvedení do provozu

1. Všeobecně:
Projekt   řeší    odvod   splaškových  vod z rekonstrukce koupelen 1.NP a 2.NP. Splašková i dešťová kanalizace  jsou  v  budově řešeny  oddílně.  Kanalizace splašková k zařizovacím předmětům bude napojena na stávající kanalizaci. Připojovací potrubí bude z PVC HT. Stávající stoupačky  jsou odvětrány  nad střechu  budovy a zakončeny  větrací hlavicí.

2. Podklady:
Podkladem  pro  vypracování  projektu   v  rozsahu  pro  projekt stavby byla  situace   stavební  části   budovy  zaměření
stávajícího vodovodu v domě a projekt – Rekonstrukce ošetřovatelského oddělení pro muže z roku 1996.

3. Rozsah dokumentace:
Dokumentace  byla  zpracována  v  rozsahu  potřebném  pro projekt
stavby   s  použitím   příslušných  norem. Součástí   projektu  je
výkresová a textová část.

4. Použité normy a předpisy:
Při návrhu byly použity normy a předpisy platné v době zpracování
projektové dokumentace.

5. Zvláštní požadavky a podmínky:
Při  předávání stavby  je povinností  dodavatele montážních prací
předat odběrateli dokumentaci skutečného provedení stavby.

6. Vnitřní kanalizace:
Připojovací potrubí bude z potrubí PVC HT.

7. Materiál potrubí , způsob uložení:
Je  navrženo potrubí  PVC HT.

8. Provádění zkoušek těsnosti:
Zkouška  těsnosti kanalizace  bude  provedena  dle ČSN  73 6760.O
provedení  zkoušky   těsnosti  bude  proveden   zápis,který  bude
potvrzen investorem a předložen při kolaudaci.

9. Ochrana proti hluku , izolace :
Řádným odvětráním  odpadního potrubí stoupaček,které  je vyvedeno
nad  střechu budovy je zabráněno nežádoucím  zvukům při  používání
soustavy zařizovacích předmětů.

10. Uvedení do provozu:
Splašková  kanalizace   bude  uvedena  do   provozu  po  úspěšném
provedení  tlakové  zkoušky  těsnosti  a  připojením zařizovacích
předmětů.

Vodovod
obsah:

1. Všeobecně
2. Podklady
3. Rozsah dokumentace
4. Použité normy a předpisy
5. Zvláštní požadavky a podmínky
6. Zásobování vodou
7. Návrh technického řešení
8. Materiál potrubí , způsob uložení
9. Provedení tlakové zkoušky
10. Ochrana proti hluku , izolace
11. Uvedení do provozu , proplach a dezinfekce

1. Všeobecně:
Projekt   řeší    napojení na studenou a teplou užitkovou vodu  rekonstrukci koupelen 1.NP a 2.NP. Napojení bude na stávající rozvod vody v koupelnách.

2. Podklady:
Podkladem  pro  vypracování  projektu   v  rozsahu  pro  projekt stavby byla  situace   stavební  části   budovy  zaměření stávajícího vodovodu v domě a projekt – Rekonstrukce ošetřovatelského oddělení pro muže z roku 1996.

3. Rozsah dokumentace:
Dokumentace  byla  zpracována  v  rozsahu  potřebném  pro projekt
stavby   s  použitím   příslušných  norem. Součástí   projektu  je
výkresová a textová část.

4. Použité normy a předpisy:
Při návrhu byly použity normy a předpisy platné v době zpracování
projektové dokumentace.

5. Zvláštní požadavky a podmínky:
Při  předávání stavby  je povinností  dodavatele montážních prací
předat odběrateli dokumentaci skutečného provedení stavby.

6. Zásobování vodou:
Rozvod teplé vody  v budově je s cirkulací,  ohřev teplé užitkové
vody je stávající.

7. Návrh technického řešení:
Rozvod studené a teplé užitkové vody bude z plastového potrubí. Napojení bude v místě spotřeby na stávající vodovod.

8. Materiál potrubí , způsob uložení:
V objektu  bude  pro  rozvod  vody  použito  potrubí  PP Hostalen
Ekoplastik PN 20.
     Plasty  - PP  potrubí bude  uloženo v  drážkách ve zdi. Volně

vedené   potrubí  bude   uloženo  v   korýtkách  z  pozinkovaného
plechu,která  budou  těsně  obepínat  část obvodu. Tepelná izolace
i prvky  pro  upevnění  potrubí  budou  připevněny  na  obě části
systému. Potrubí má  velkou tepelnou roztažnost,proto  je nezbytné
zajistit,aby na potrubí byly osazeny kompenzační smyčky a veškeré
části rozvodu v drážkách  nebyly napevno zazděny. Potrubí musí být
vyrobeno jedním  výrobcem,musí být řádně označeno  na všech svých
částech. Neoznačené  výrobky  nesmí  být  do  systému zabudovány. V
systému nesmí být tvarovky s plastovým závitem.

9. Provedení tlakové zkoušky:
Tlaková zkouška bude provedena dle ČSN 73 6660. O tlakové zkoušce
bude pořízen protokol,který  bude předložen ke kolaudaci. Zkušební
tlak  bude  1,6  násobek  maximálního  provozního  tlaku,min. 1,2
MPa. Při  provádění tlakových  zkoušek plastového potrubí je nutné
počítat s dotvarováním.

10. Ochrana proti hluku , izolace:
Ve vodovodním systému jsou  navrženy jako uzávěry kulové kohouty.
Manipulace  s  nimi  nesmí  způsobit  vznik hydraulických rázů. Ve
vodovodních systémech nesmí být používány armatury, které by mohly
náhlým  uzavřením  hydraulický   ráz  vyvolat. Systém  je  navržen
tak,že  nebudou  překračovány   normou  povolené  rychlosti  vody
v potrubí.

Tepelná izolace bude návlekovou izolací.

11. Uvedení do provozu , proplach a dezinfekce:
Před uvedením  do provozu je nutno  provést dezinfekci potrubního
systému dle ČSN 73 6660 s následným dokonalým propláchnutím.