ČERNÁ  HORA

Domov  pro  seniory

REKONSTRUKCE  DVOU  KOUPELEN

NA  ODDĚLENÍ   PŘEDZÁMČÍ

4.04  TECHNICKÉ  SPECIFIKACE

A TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY

4.  Lékařská  technologie

Dokumentace pro provedení stavby

Brno, květen 2016

Vypracoval: Zdeněk Kozák

Atelier Regio design s.r.o.

Lidická 718/77

Ke všem technologickým zařízením je třeba dodat:

- kompletní technická uživatelská dokumentace v ČJ;

- prohlášení o shodě a certifikát CE;

- doklady způsobilosti dodávky pro užívání v ČR

- provedení přejímací zkoušky jako součást dodávky

- doprava, instalace, zaškolení obsluhy

- Všechna instalovaná zařízení pro tělesně postižené musí odpovídat parametrům dle vyhl. 398/2009 Sb.

40001        	Mixážní sprchový panel s dezinfekcí a splachovacím ventilem , PE mísa,                                                      podpěra toaletní mísy + sklopná madla

Ilustrační obrázek

Mixážní sprchový panel s dezinfekcí, splachovačem a polyesterovou toaletní mísou je používán v kombinaci se sprchovým vozíkem. Vhodný všude tam, kde je prováděno sprchování inkontinentních obyvatel. Panel s toaletní mísou umožňuje snadné odstranění a spláchnutí stolice/moči přímo do odpadu. Toaletní mísa s opční podpěrou a sklopnými madly může sloužit jako WC.

Přívod vody: Teplá a studená 3/4” (DN 20). Max. statický tlak 600 kPa (85 psi), min dynamický tlak 50 kPa (7 psi) při průtoku 25 l/min

# Technické a uživatelské parametry

- Sprcha s pistolovým uzávěrem šetřící i více než 50% spotřeby vody

- Čistící desinfekční sprcha s pistolovým uzávěrem

- Zavěšení čistící desinfekční sprchy s pojistkou upozorňující na event. záměnu se sprchou

- Termostat pro nastavení teploty vody

- Hlídání stálosti tlaku a teploty vody termostatickým směšovačem

- Vestavěný automatický uzávěr nadměrně teplé vody

- Průtokoměr pro nastavení míchání desinfekčního roztoku a vody

- Toaletní mísa se splachováním po obvodu

- Toaletní mísa z polyesteru zesíleného sklolaminátem

- Splachovač s 9 l nádrží a tlačítkem splachování

- Uzamykatelný zásobník dezinfekčního roztoku

- Teploměr ukazující teplotu při sprchování

- Podpěra toaletní mísy

- Odklopná madla směrem do stran

- Váha 16kg

- Šířka panelu 750 mm

- Výška panelu 510 mm

- Hloubka panelu 190 mm

40002 		Sprchový vozík se zádovým zdvihem, elektrický zdvih, nabíječka, 2 baterie

Iustrační obrázek

# Sprchové lůžko pro hygienu zcela imobilních osob

- Elektricky ovládané nastavení výšky se zabudovanou funkcí “soft start”;

- Elektricky ovládané nastavení zádového dílu  se zabudovanou funkcí “soft start” a s rozsahem sklonu od 1° do 15°;

- Maximální celková nosnost (SWL): 200 kg, v souladu s ustanovením normy EN10535;

- Dvě výměnné dobíjecí baterie s možností nabíjení mimo lůžko umožňující nepřetržitý provoz

- Nabíječka baterií;

- Lůžko je poháněno 2,5Ah dobíjecí baterií NiMH (24 V);

- 3 integrované ovládací panely (zdvihu a naklápění zádového dílu) – na obou stranách lůžka a v přední části lůžka;

- Sklopné postranice umožňující zvětšení šířky lůžka ze 760 na 890 mm;

- Pojistky postranic, které automaticky zajistí postranici po uvedení do horní polohy;

- Ergonomické vytvarování střední části lůžka, umožňující bližší kontakt pečovatele a klienta;

- Odvodňovací kanálky podél matrace, odpad se zátkou;

- Trvalé 1° naklonění lůžka pro snadnější odtok vody;

- “Flexi zóna” se 7 pružnými pásky ve střední části lůžka snižuje tlak v oblasti boků – páteř klienta zůstává rovná i při poloze na boku;

- Použitý materiál vozíku: pevný, sklolaminátem vyztužený polyester;

- Integrovaná madla, umožňující klientovi podílet se na svém otáčení a polohování;

- Integrovaný držák sprchy;

- Dělená odpadní hadice o průměru 40 mm (délka do 1000 mm);

- Měkká matrace, po stranách vyztužená, snadno se sundá, obsahuje kanálky pro lepší odvedení vody do odpadu;

- Měkký podhlavník;

- Materiál použitý pro matraci: pěnová polyesterová výplň, povrch je z textilie potažené polyuretanem;

- 125 mm kolečka, všechna brzděná;

- Funkce nouzového vypnutí;

- Indikátor nízkého napětí baterie;

- Výška podvozku (nad kolečky): 204 mm

- Výška – horní poloha od země: 955 mm

- Výška – dolní poloha od země: 605 mm

- Výškový rozsah: 350 mm

- Šířka podvozku: 700 mm

- Maximální hmotnost klienta: 182 kg

- Hmotnost lůžka : 82 kg

- Šířka lůžka: 586 mm

- Celková šířka včetně postranic: 759 mm- 888 mm

- Celková délka: 2005 mm

- Délka podvozku : 1203 mm

- Elektrická třída ochrany: IPX4

40003        	Zvedací vana, 1885 mm, elektrický zdvih, ovládací panel ½“, dezinfekce, bílé provedení, opěrka nohou,perlička, Auto - napouštění

Koupací vana je určena zvláště pro koupání osob, které potřebují asistenci ošetřujícího.

Skládá se z těchto součástí: Ovládací panel z polyesteru vyztuženého sklolaminátem. Na obou stranách jsou držáky pro ruční sprchu a dezinfekční sprchu. Přehledný panel má všechny potřebné ovládací prvky a rychle reagující teploměr  na teplotu vody. Těleso vany je vyrobeno z polyesteru vyztuženého sklolaminátem. Kryt vany je také vyroben z polyesteru vyztuženého sklolaminátem. Zakrývá celé zvedací zařízení a elektromechanickou pohonnou jednotku. Na zadní straně je přívod teplé a studené vody. Nastavení výšky se provádí dvěma synchronně řízenými elektromotory se spínací skříní a transformátorem na 24 voltů.

Vybavení a zařízení vany:

- Madla

- Odtoková a přetoková souprava se zátkou a řetízkem

- Vana  je vybavena nastavitelnou zarážkou pod nohy umožňující uzpůsobení délky vany výšce postavy klienta

- Ruční sprcha s pistolovým uzávěrem vody

- Ruční sprcha dezinfekční s pistolovým uzávěrem pro provádění dezinfekce po koupeli

- Teploměr pro teplotu vody

- Termostat zabraňující průtoku nadměrně teplé vody

- Uzamykatelná dezinfekce

- Rozsah zdvihu 685 – 935 mm

- Automatické hlídání hladiny napouštěné vody, po dosáhnutí předem nastavené výšky hladiny dojde k automatickému vypnutí napouštění vody

Technická data

Délka celková:   2065 mm

Hmotnost bez pacienta a vody: max.  150 kg

Hmotnost pacienta:   max.  200 kg

Objem vany celkový:  max.  250 l Zatížení podlahy (na každou nohu): 125 kg

Popis instalačních bodů

1 - teplá voda, kohout ½“ vnější závit (tlak 2-5 bar, průtok 18l/min)

2 - studená voda, kohout ½“ vnější závit (tlak 2-5 bar, průtok 18l/min)

3 - odpad DN 50

4 - přívod el. energie 230V/50Hz (vodič měď 3x2,5 mm2, zakončený ve vodotěsné instalační krabici se svorkovnicí, jistič 16A (10A dle vybavenosti vany),  proudový chránič 30mA 5 - kabel uzemnění zelenožlutý, samostatně vedený, délka 2m

40004        	Zvedací hygienická židle, elektrická

Zvedací hygienická židle slouží hlavně k přesunu imobilních osob z lůžka  do vany a zpět. Lze také klienta na této židli osprchovat, převézt na toaletu nebo doplnit židli o podložní mísu a využít jako toaletní křeslo.

- Dálkový-ruční ovladač pro zvedání a spouštění a zabrždění-odbrždění podvozku

- Vestavěná elektronická váha, displej váhy umístěn na panelu hygienické židle

- 2 baterie a 1ks  nabíječky s možností nabíjení baterii mimo hygienickou židli pro umožňení nepřetržitého provozu

- Zdvojené ovládání hygienické židle dálkovým-ručním ovladačem a ovladačem umístěným na panelu samotné židle

- Centrální brždění 2 výsuvnými brzdami pod podvozkem, ovládané z dálkového ovladače nebo ovládacího panelu umístěného u madla.

- Rozsah zdvihu 585 mm

- Min. nosnost 160 kg

- Přední kolečka: 125 mm zdvojená

- Zadní kolečka: 100 mm zdvojená

- Šířka 525 mm

- Délka 830mm

- Bezpečnostní pás pro zabezpečení klienta

40010        	Teleskopické rameno "L"

Max. délka 120×115 cm; 22 kroužků; vč.oka GL; barva stříbrná elox, plastové části šedé.

40011        	Držák stěnový

Barva šedá; materiál: hliník; nastavitelný úhel ramene vůči stěně.

40012        	Závěs 240×200 cm

Závěsy jsou bezešvé, sametově hebké, vodoodpudivé, neulpívají na těle, pratelné, nehořlavé, antibakteriální, neplesnivící, mají kovová oka.