Příloha č. 7 zadávací dokumentace

-

Technická specifikace

- Vyklápěcí zařízení na boxy  + dávkovací vana na dopravník

Jedná se o manipulační zařízení na překlápění plastových boxů s ovocem do dávkovací vany u myčky na ovoce. Vkládání boxů bude probíhat pomocí paletového vozíku a následné překlopení boxu spustí operátor pomocí ovládače.

| Délka: | Min. 1200 mm |
| --- | --- |
| Šířka: | Min. 1900 mm |
| Výška: | Max. 1350 mm |
| Maximální výška: | Max. 2540 mm |
| Hmotnost: | Max. 340 kg |
| Příkon: | Max. 0,37 kW |
| Připojovací parametry: | 3/N/PE ~ 400/230 50 Hz |
| Krytí: | IP55 |
| Kapacita boxů: | Min. 500 kg |

2) Myčka jablek

Jedná se o celonerezové zařízení na mytí ovoce pomocí vody a plastových kartáčů

| Délka: | Min. 2200 mm |
| --- | --- |
| Šířka: | Min. 1220 mm |
| Výška: | Max. 1630 mm |
| Hmotnost prázdné myčky: | Max. 285 kg |
| Příkon: | Max. 0,75 kW |
| Připojovací parametry: | 3/N/PE ~ 400/230 50 Hz |
| Krytí: | IP55 |
| Výkon: | V rozmezí - 300 - 3.000 kg/h |

3) Třídící dopravník

Třídící dopravník slouží ke kontrole a případnému vyřazení nekvalitního ovoce.

| Třídící dopravník: |
| --- |
| Délka: | Min. 2300 mm |
| Šířka: | Max. 620 mm |
| Výška: | Max. 1050 mm |
| Hmotnost: | Max. 73 kg |
| Příkon: | Max. 0,37 kW |
| Připojovací parametry: | 3/N/PE ~ 400/230 50 Hz |
| Krytí: | IP55 |
| Výkon: | Max. 6.000 kg/h |

4) Mlýnek na ovoce

Jedná se o celonerezové zařízení určené k drcení ovoce před lisem.

| Mlýnek: |
| --- |
| Délka: | Min. 1120 mm |
| Šířka: | Min. 750 mm |
| Výška: | Max. 1030 mm |
| Hmotnost: | Max. 195 kg |
| Příkon: | Max. 5,5 kW |
| Připojovací parametry: | 3/N/PE ~ 400/230 50 Hz |
| Krytí: | IP55 |
| Výkon: | Max. 6.000 kg/h |

5) Peristaltické čerpadlo + vana se šnekem

Jedná se o zařízení na přečerpávání drceného ovoce do lisu.

| Peristaltické čerpadlo + vana se šnekem: |
| --- |
| Délka: | Max. 2350 mm |
| Šířka: | Max. 830 mm |
| Výška: | Max. 1370 mm |
| Hmotnost: | Max. 380 kg |
| Příkon: | Max. 4 kW |
| Připojovací parametry: | 3/N/PE ~ 400/230 50 Hz |
| Krytí: | IP55 |
| Výkon: | V rozmezí - 2.000- 15.000 kg/h, 7.000 – 28.000 litrů/h |

6) Pásový lis na ovoce včetně vysokotlakého čističe, hladinového spínače na odvod moštu a samočisticího filtru s čerpadlem

Jedná se o zařízení, které lisuje drcené ovoce pomocí průchodu soustavou válců. Konstrukce zařízení je celonerezová. Výkon zařízení se dá regulovat frekvenčním měničem.

| Délka: | Max. 2100 mm |
| --- | --- |
| Šířka: | Max. 1250 mm |
| Výška: | Max. 1500 mm |
| Výška vypadávání výlisků: | Max. 1370 mm |
| Šířka pásu: | Max. 500 mm |
| Hmotnost: | Max. 620 kg |
| Příkon: | Max. 1,2 kW |
| Připojovací parametry: | 3/N/PE ~ 400/230 50 Hz |
| Krytí: | IP55 |
| Připojovací parametry hadic: | DN 32 |
| Výkon: | Max. „700 kg/h“ |
| Výlisnost – v závislosti na kvalitě zpracovávaného produktu | 70 - 75% |
| Povinné příslušenství - nádoba s plovákem, samočistící filtr na mošt, kompresor, vysokotlaký čistič |

7) Průtokový pastér - /médium – zemní plyn/

Jedná se o průtokové zařízení na sterilizaci vylisovaného moštu. Mošt prochází výměníkem, který ho ohřívá na teplotu minimálně 80 st. C. Zařízení bude vybaveno ochozem, který zajistí cirkulaci produktu v případě, že nebude odčerpáván ze zařízení.

| Průtokový pastér - PK 350/550 RWT |
| --- |
| Hodinový průtok: | V rozmezí 350 - 550 l/h |
| Topný příkon: | V rozmezí 30 - 40 kW |
| Délka: | Max. 900 mm |
| Šířka: | Max. 600 mm |
| Výška: | Max. 880 mm |
| Hmotnost bez vody: | Max. 230 kg |

8) Poloautomatický plnící stroj do BIB

Jedná se o plnící zařízení do BIB. Zařízení bude automaticky propojeno s pastérem. Přívod produktu bude probíhat automaticky. Manipulace se sáčky a vkládání do krabic bude zajišťovat operátor.

Poloautomatický plnící stroj BAG IN BOX

Poloautomatický stroj

Ruční vložení sáčku na plnící pozici, ruční odzátkování sáčku, po zmáčknutí tlačítka START proběhne automatické naplnění nastaveného objemu do sáčku, ruční uzavření sáčku.

Po zmáčknutí tlačítka START probíhá automatický plnící proces v těchto fázích: vakuum, plnění, dávkování dusíku k vytlačení vzduchu.

Plnící přesnost +/- 0,5 %.

Pohotovostní zásobník o objemu min. 60 litrů.

9) Nerezová nádrž /uzavřená/ – skladovací objem minimálně 1.000 litrů – 3 ks

Nerezové provedení, kruhová základna, stavitelné nohy, ventil na vypouštění a napouštění, čistící vlez, armatury DN 32, stavoznak.

10) Elektrický panel k napojení jednotlivých strojů

Celonerezový rozvaděč je určen pro napojení výše požadovaných strojů a je zde také

centrální bezpečnostní ovládání.

11) Hadice, koncovky a přechodky pro propojení jednotlivých strojů zpracovací linky

Hadice, přechodky a koncovky slouží k propojení výše uvedeného celku, tak aby byl funkční.