Příloha č. 1

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky:

Pořízení moderního technického vybavení

Požadavky na vytvoření cenové nabídky:

|  | Maximální ceny jednotlivých položek | Vyplní uchazeč jím nabízenou cenu |
| --- | --- | --- |
|  | Předmět plnění | jednotka | Počet jednotek | Cena za jednotku s DPH v Kč | Cena za jednotku bez DPH | DPH v % | DPH v Kč | Cena za jednotku s DPH v Kč |
| a) | univerzální frézka s digitálním displejem | kus | 1 | 240 000,00 |  |  |  |  |
| b) | univerzální soustruh | kus | 1 | 300 000,00 |  |  |  |  |
| Cena celkem za celý předmět plnění |  |  |  |  |

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- Univerzální frézka s digitálním displejem

- kombinace horizontálního a vertikálního vřetene

- plocha pracovního stolu min. 900x200 mm

- pojezdové délky 	X min. 500 mm

Y min. 200 mm

Z min. 300 mm

- automatický posuv v ose X,Y,Z

- otáčky s plynulou regulací min. 50 – 5500 ot/min

- příslušenství:	- kleštinový upínač se sadou kleštin ISO 40

- univerzální dělící hlava

- trn vyvrtávací hlavy s ISO 40

- sada stopkových fréz 3-12

- strojní svěrák 100 mm

- Univerzální soustruh

- točná délka min. 1000 - 1500mm

- točný průměr nad ložem min. 400 mm

- dvouosé odměřování polohy

- otáčky s plynulou regulací min. 45 – 2000 ot/min

- příslušenství:	- sada nožů s vyměnitelným břitem

- otočný opěrný hrot

- tří a čtyř čelisťové sklíčidlo

- redukce do pinoly koníku.

Je požadována 36 měsíční záruční doba na nespotřební části přístrojů. Přístroje budou před převzetím na místě otestovány (budou názorně předvedeny při výrobním procesu).