TECHNICKÉ PODMÍNKY

na veřejnou zakázku s názvem:

„Inkubátor mladých vědců_dodávky vybavení laboratoří – První část – dodávka laboratorního vybavení“

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky.

Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. V případě, že dodavatel nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů Word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“, má se za to, že dodavatelem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu plnění, existuje-li. Vyplnění těchto druhů a typů plnění je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Dodavatel dodá nové a nepoužité laboratorního vybavení, přičemž veškeré nádobí, pokud není uvedeno jinak, je materiálově sklo klasifikace Boro 3.3 dle ISO 3585, dle požadavků specifikovaných níže. Pokud položka obsahuje více požadavků, považuje se 1 ks položky za celý komplet požadovaného plnění Zadavatele.

|  | Položka: Vývěva membránová pro vakuovou filtraci |
| --- | --- |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Dvoukomorové provedení | ANO | ANO / NE |  |
| Teflonová úprava součástí pro agresivní plyny | ANO | ANO / NE |  |
| Rychlost čerpání | > 10 l/min | ANO / NE |  |
| Mezní tlak | < 1 kPa | ANO / NE |  |
| Hmotnost | < 8 kg | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 15 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Magnetická míchačka s ohřevem |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Zadání | Dodavatel nabízí |
| Teplotní rozsah | 50 – 500 °C | ANO / NE |  |
| Příkon | > 200 W | ANO / NE |  |
| Otáčky míchání | 100 – 1500 min−1 | ANO / NE |  |
| Krytí | IP 21 | ANO / NE |  |
| Kapacita | > 4 l H2O | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 22 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Kontaktní teploměr pro regulaci teploty magnetické míchačky |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Teplotní čidlo | Pt1000 | ANO / NE |  |
| Teplotní rozsah | nejméně 50 – 400 °C | ANO / NE |  |
| Přesnost | +/− 0,2 °C | ANO / NE |  |
| Krytí | IP 54 | ANO / NE |  |
| Krok nastavení teploty | 0,1 °C | ANO / NE |  |
| Komunikační zdířka | DIN 12878 tř. 2 | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 5 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Rotační vakuová odparka |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Velikost pro vzorky | do 1000 ml | ANO / NE |  |
| Chladič | diagonální | ANO / NE |  |
| Digitální řídící jednotka | ovládání otáček, teploty a polohy lázně, řízení externího zdroje vakua, výtah ohřívací lázně, aretace, automatické vypínání vakua | ANO / NE |  |
| Chemicky odolné provedení | ANO | ANO / NE |  |
| Sada skla a hadic k odparce | baňka s kulatým dnem 1000 ml, baňka s kulatým dnem 2000 ml, sací hadice, chladič, kulový nástavec, připouštěcí trubice s kohoutem, 1000 ml baňka s kulovým zábrusem | ANO / NE |  |
| Příkon | do 2000 W | ANO / NE |  |
| Otáčky | 200 min−1 | ANO / NE |  |
| Teplota lázně | do 200 °C | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 4 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Výrobník ledové tříště |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Rychlost výroby ledu | 90 kg / 24 hod. | ANO / NE |  |
| Kapacita zásobníku | 20 kg | ANO / NE |  |
| Chlazení | vzduchem | ANO / NE |  |
| Rozměry bez nožiček (š x h x v) | 500 x 660 x 690 | ANO / NE |  |
| Lopatka, přívodní a odvodní hadice | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Chladnička |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Jednodveřové provedení | ANO | ANO / NE |  |
| Objem | 134 l | ANO / NE |  |
| Automatické odmrazování | ANO | ANO / NE |  |
| Výškově nastavitelné nohy | ANO | ANO / NE |  |
| Vnější rozměry (v x š x h) | 85 x 54 x 60 cm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Stolní refraktometr typu Abbé |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Rozsah | 1,3 – 1,7 RI | ANO / NE |  |
| Přesnost odečtu | 0,0002 RI | ANO / NE |  |
| Teploměr | vestavěný | ANO / NE |  |
| Zdroj studeného světla | 20 W | ANO / NE |  |
| Kalibrační hranol | nD 1,5163 RI | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 5 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Váhy přesné |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Rozlišení | 0,001 g | ANO / NE |  |
| Linearita | 0,005 | ANO / NE |  |
| Rozsah | do 420 g | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 2 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Předvážky |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Rozlišení | 0,01 g | ANO / NE |  |
| Linearita | 0,03 | ANO / NE |  |
| Rozsah | do 600 g | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 4 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Sušárna na laboratorní sklo |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Nucená cirkulace vzduchu | ANO | ANO / NE |  |
| Příkon | 2400 W | ANO / NE |  |
| Maximální teplota | 300 °C | ANO / NE |  |
| Počet polic (std/max) | 2/9 | ANO / NE |  |
| Vnitřní objem | 200 l | ANO / NE |  |
| Rozměry | 920 x 870 x 755 | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 2 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Míchadlo hřídelové |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Maximální míchaný objem | 20 l H2O | ANO / NE |  |
| Nastavení otáček | 50 – 2000 min−1 | ANO / NE |  |
| Maximální viskozita kapaliny | 10000 mPa s | ANO / NE |  |
| Ochrana přehřátí motorku | ANO | ANO / NE |  |
| Upínací rozsah míchadla | 0,5 – 10,0 mm | ANO / NE |  |
| Krouticí moment | 40 N cm | ANO / NE |  |
| Komunikační rozhraní | RS 232 | ANO / NE |  |
| Krytí | IP 42 | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 2 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Příslušenství k hřídelové míchačce |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Kompatibilní s položkou 13 | ANO | ANO / NE |  |
| Stojan včetně podstavce a upínací svorky, rozměry | ANO | ANO / NE |  |
| Míchadlo lopatkové | 8×400 mm, 2 lopatky, pohyblivé | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 2 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Myčka laboratorní se sušičkou |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Mycí a desinfekční automat | ANO | ANO / NE |  |
| Oběhové čerpadlo | 400 l/min | ANO / NE |  |
| Změkčovač vody | ANO | ANO / NE |  |
| Výměník tepla | ANO | ANO / NE |  |
| El. blokování dveří | ANO | ANO / NE |  |
| Sušička | ANO | ANO / NE |  |
| Šířka | 60 cm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Přístroj na přípravu demineralizované vody reverzní osmosou |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Mechanická filtrace | ANO | ANO / NE |  |
| Uhlíkový filtr | ANO | ANO / NE |  |
| Demineralizace reverzní osmosou | ANO | ANO / NE |  |
| Dočišťování iontoměničem | ANO | ANO / NE |  |
| Výkon | až 5,5 l/hod | ANO / NE |  |
| Barel na demineralizovanou vodu s odběrovým kohoutem | 50 l | ANO / NE |  |
| Řádné uvedení do provozu včetně kompletního zaškolení práce s přístrojem za použití reálného vzorku | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Sušárna vakuová laboratorní na vzorky |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Vnitřní objem | 22 l | ANO / NE |  |
| Police (std/max) | 2/5 | ANO / NE |  |
| Tlakuvzdorná vnitřní komora | ANO | ANO / NE |  |
| Automatické ovládání vývěvy | ANO | ANO / NE |  |
| Teplota | do 60 °C | ANO / NE |  |
| Hadice k vývěvě | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Sušárna s přirozenou cirkulací vzduchu |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Užitný objem | 30 l | ANO / NE |  |
| Maximální teplota | 200 °C | ANO / NE |  |
| Počet polic (std/max) | 2/4 | ANO / NE |  |
| Vnější rozměry | 460 x 660 x 530 | ANO / NE |  |
| Příkon | 700 W | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Hnízdo topné jednomístné |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Regulace teploty | ANO | ANO / NE |  |
| Teplotní rozsah | do 400 °C | ANO / NE |  |
| Objem baňky | 250 ml | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 21 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Hnízdo topné jednomístné |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Regulace teploty | ANO | ANO / NE |  |
| Teplotní rozsah | do 400 °C | ANO / NE |  |
| Objem baňky | 500 ml | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 8 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Hnízdo topné jednomístné |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Regulace teploty | ANO | ANO / NE |  |
| Teplotní rozsah | do 400 °C | ANO / NE |  |
| Objem baňky | 1000 ml | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 3 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Hnízdo topné jednomístné |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Regulace teploty | ANO | ANO / NE |  |
| Teplotní rozsah | do 400 °C | ANO / NE |  |
| Objem baňky | 2000 ml | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 2 ks položek bez DPH | ,- Kč |

|  | Položka: Bodotávek ke stanovení bodu tání a varu |
| --- | --- |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Stanovení bodu tání/varu | Možnost výběru automaticky/vizuálně | ANO / NE |  |
| Maximální teplota | 300 °C | ANO / NE |  |
| Rychlost žhavení | volitelná | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 3 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Ultrazvuková čistička laboratorní |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Objem | 4 l | ANO / NE |  |
| Ohřev | ANO | ANO / NE |  |
| Výtokový kohout | ANO | ANO / NE |  |
| Závěsný koš k čističce | ANO | ANO / NE |  |
| Časový spínač | ANO | ANO / NE |  |
| Frekvence ultrazvuku | 35 kHz | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: UV lampa pro vyhodnocování TLC |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Vlnová délka | 240 a 365 nm | ANO / NE |  |
| Závěsný stojan | ANO | ANO / NE |  |
| Výkon | 6 W | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 2 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Zvedáček laboratorní nerezový |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Zdvih | 60 – 275 mm | ANO / NE |  |
| Plošina | 200 × 200 mm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 20 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Kahan laboratorní |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Typ | Bunsen | ANO / NE |  |
| Otvory | kruhové s otáčivou regulací vzduchu | ANO / NE |  |
| Výkon | 1300 W | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 10 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Stojan laboratorní s kovovou šroubovací tyčí |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Délka tyče | 1000 mm | ANO / NE |  |
| Materiál desky | kov | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 20 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Stojan laboratorní s kovovou šroubovací tyčí |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Délka tyče | 750 mm | ANO / NE |  |
| Materiál desky | kov | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 20 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Dávkovač pro kyseliny a další látky |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Rozsah dávky | 1 – 10 ml | ANO / NE |  |
| Dělení | 0,2 ml | ANO / NE |  |
| Závit | GL 32 | ANO / NE |  |
| Závitové adaptéry | A25, A28, A32/45, S40 | ANO / NE |  |
| Nasávací hadička | ANO | ANO / NE |  |
| Otočná dávkovací hadice | ANO | ANO / NE |  |
| Píst a těsnění | PTFE + další povrchové úpravy (odolnost vůči většině kyselin a bází) | ANO / NE |  |
| Zásobní láhev k dávkovači | 500 ml | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 5 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Dávkovač pro kyseliny a další látky |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Rozsah dávky | 2,5 – 25 ml | ANO / NE |  |
| Dělení | 0,5 ml | ANO / NE |  |
| Závit | GL 32 | ANO / NE |  |
| Závitové adaptéry | A25, A28, A32/45, S40 | ANO / NE |  |
| Nasávací hadička | ANO | ANO / NE |  |
| Otočná dávkovací hadice | ANO | ANO / NE |  |
| Píst a těsnění | PTFE + další povrchové úpravy (odolnost vůči většině kyselin a bází) | ANO / NE |  |
| Zásobní láhev k dávkovači | 1000 ml | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 5 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Olej silikonový pro lázně |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Tepelná stabilita | do 300 °C | ANO / NE |  |
| Množství | 10 l | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Mazadlo zábrusů |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Báze | silikon | ANO / NE |  |
| Balení | 70 g | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 20 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Parafilm |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Rozměry | 75 m × 10 cm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Hadice na propan-butan a zemní plyn |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Průměr (vnitřní/vnější) | 8/15 mm | ANO / NE |  |
| Délka | 1 m | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 40 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Hadice silikonová transparentní |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Průměr (vnitřní/vnější) | 4/8 mm | ANO / NE |  |
| Délka | 1 m | ANO / NE |  |
| Cena za 50 ks položky bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Hadice silikonová transparentní |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Průměr (vnitřní/vnější) | 6/9 mm | ANO / NE |  |
| Délka | 1 m | ANO / NE |  |
| Cena za 60 ks položky bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Indikátor průtoku v hadici |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Provedení | lopatkové | ANO / NE |  |
| Materiál | PS | ANO / NE |  |
| Oboustranná olivka | 4-6 mm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 20 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Mikroskop binokulární |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Zvětšení | 40× - 1600× | ANO / NE |  |
| Provedení objektivu | achromatické | ANO / NE |  |
| Vlastní zdroj osvětlení | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 5 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Skladovací láhev širokohrdlá |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Materiál | HDPE | ANO / NE |  |
| Objem | 5 l | ANO / NE |  |
| Uzávěr | šroubovací | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 8 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: UV/VIS spektrofotometr s příslušenstvím |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Rozsah měření | 190 – 1100 nm | ANO / NE |  |
| Ovládání | z přístroje i přes PC software | ANO / NE |  |
| Kyveta křemenná čtvercová, délka 10 mm | 2 ks | ANO / NE |  |
| Kyveta skleněná čtvercová, délka 10 mm | 2 ks | ANO / NE |  |
| Držák kyvet | 10, 20, 50 a 100 mm | ANO / NE |  |
| Kyveta skleněná obdélníková, délka 50 mm | 2 ks | ANO / NE |  |
| Řídící PC/notebook s tiskárnou | Procesor nejméně Intel Core i5, 4 GB RAM, 1 TB HDD, DVD-RW, std. zvuková a karta na základní desce, repro, OS Win 7 nebo vyšší, klávesnice, myš, kabeláž, síťová karta, 22‘ LCD monitor, barevná laserová tiskárna | ANO / NE |  |
| Ovládací software | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Stůl pojízdný (vozík) |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Typ konstrukce | H | ANO / NE |  |
| Rozměry | 900×900×750 mm | ANO / NE |  |
| Počet polic | 2 | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Bezpečnostní ochranný štít |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Rozměry | 600×700 mm | ANO / NE |  |
| Možnost postavení na stůl | ANO | ANO / NE |  |
| Materiál | PMMA tvrzený | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Baňka s plochým dnem s NZ 29/32 |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Objem | 250 ml | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 50 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Baňka s kulatým dnem s NZ 29/32 |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Objem | 250 ml | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 100 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Baňka s kulatým dnem s NZ 29/32 |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Objem | 100 ml | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 100 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Baňka s kulatým dnem s NZ 14/23 |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Objem | 100 ml | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 100 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Baňka kuželová dle Erlenmeyera s NZ 29/32 |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Objem | 250 ml | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 60 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Baňka kuželová dle Erlenmeyera s NZ 29/32 |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Objem | 500 ml | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 60 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Baňka se zaobleným dnem s NZ 14/23 |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Objem | 100 ml | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 20 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Baňka destilační s kulatým dnem a dvěma postranními tubusy 20° |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Objem | 500 ml | ANO / NE |  |
| Střední tubus | NZ 29/32 | ANO / NE |  |
| Postranní tubusy | NZ 14/23 | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 20 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Baňka pro rotační vakuovou odparku NZ 29/32 |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Objem | 250 ml | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 30 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Kádinka |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Objem | 100 ml | ANO / NE |  |
| Provedení | nízká | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 20 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Kádinka |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Objem | 150 ml | ANO / NE |  |
| Provedení | nízká | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 140 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Kádinka |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Objem | 250 ml | ANO / NE |  |
| Provedení | nízká | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 100 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Kádinka |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Objem | 400 ml | ANO / NE |  |
| Provedení | nízká | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 40 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Kádinka |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Objem | 600 ml | ANO / NE |  |
| Provedení | vysoká | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 40 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Kádinka |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Objem | 1000 ml | ANO / NE |  |
| Provedení | vysoká | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 40 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Lodička na vážení porcelánová |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Rozměry | 29×64 mm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 30 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Láhev reagenční |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Uzávěr | šroubovací plastový | ANO / NE |  |
| Objem | 2000 ml | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 30 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Miska krystalizační bez výlevky |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Materiál | sklo | ANO / NE |  |
| Objem | 900 ml | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 30 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Miska krystalizační s výlevkou |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Materiál | sklo | ANO / NE |  |
| Ploché dno | ANO | ANO / NE |  |
| Objem | 500 ml | ANO / NE |  |
| Průměr | 115 mm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 30 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Exsikátor s NZ 24/29 |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Kohout na přívod vakua/inert | ANO | ANO / NE |  |
| Porcelánový podnos | ANO | ANO / NE |  |
| Vnější průměr | 329 mm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 3 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Miska třecí porcelánová s tloučkem |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Provedení | drsné | ANO / NE |  |
| Objem misky | 220 ml | ANO / NE |  |
| Délka tloučku | 135 mm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 20 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Miska třecí porcelánová s tloučkem |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Provedení | drsné | ANO / NE |  |
| Objem misky | 500 ml | ANO / NE |  |
| Délka tloučku | 175 mm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 10 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Nálevka Büchnerova porcelánová |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Průměr | 62 mm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 30 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Nálevka Büchnerova porcelánová |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Průměr | 97 mm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 10 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Miska žíhací porcelánová |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Provedení | nízká bez výlevky | ANO / NE |  |
| Průměr | 47 mm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 30 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Miska žíhací porcelánová |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Provedení | nízká bez výlevky | ANO / NE |  |
| Průměr | 81 mm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 30 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Vana skleněná hranatá |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Rozměry | 180 × 220 × 250 mm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 20 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Válec odměrný, třída přesnosti B, s šestihrannou patkou a výlevkou |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Objem | 100 ml | ANO / NE |  |
| Provedení | vysoký | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 60 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Válec odměrný, třída přesnosti B, s šestihrannou patkou a výlevkou |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Objem | 250 ml | ANO / NE |  |
| Provedení | nízký | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 40 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Válec odměrný, třída přesnosti B, s šestihrannou patkou a výlevkou |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Objem | 10 ml | ANO / NE |  |
| Provedení | nízký | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 60 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Válec odměrný, třída přesnosti B, s šestihrannou patkou a výlevkou |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Objem | 50 ml | ANO / NE |  |
| Provedení | vysoký | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 60 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Nálevka přikapávací válcovitá |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Objem | 100 ml | ANO / NE |  |
| NZ horní se zátkou plast | 19/26 | ANO / NE |  |
| NZ dolní | 14/23 | ANO / NE |  |
| Kohout | PTFE | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 40 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Nálevka dělicí hruškovitá |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Objem | 100 ml | ANO / NE |  |
| NZ se zátkou plast | 19/26 | ANO / NE |  |
| Kohout | PTFE | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 40 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Nálevka dělicí hruškovitá |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Objem | 250 ml | ANO / NE |  |
| NZ se zátkou plast | 29/32 | ANO / NE |  |
| Kohout | PTFE | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 40 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Nálevka dělicí hruškovitá |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Objem | 1000 ml | ANO / NE |  |
| NZ se zátkou plast | 29/32 | ANO / NE |  |
| Kohout | PTFE | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 10 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Násypka s krátkým rovným koncem |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Průměr | 60 mm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 40 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Násypka s krátkým rovným koncem |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Průměr | 160 mm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 6 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Promývačka dle Drechslera s NZ 29/32 |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Objem | 250 ml | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 20 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Promývačka dle Drechslera s NZ 29/32 |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Objem | 500 ml | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 5 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Sada nučí s rovnou fritou |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Průměr | 40 mm | ANO / NE |  |
| Počet s fritou S1 | 6 | ANO / NE |  |
| Počet s fritou S2 | 6 | ANO / NE |  |
| Počet s fritou S3 | 12 | ANO / NE |  |
| Počet s fritou S4 | 6 | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Sada nučí s rovnou fritou |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Průměr | 150 mm | ANO / NE |  |
| Počet s fritou S1 | 1 | ANO / NE |  |
| Počet s fritou S2 | 1 | ANO / NE |  |
| Počet s fritou S3 | 1 | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Láhev odsávací se skleněnou olivkou tlustostěnná |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Objem | 500 ml | ANO / NE |  |
| Otvor | 35 mm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 24 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Nálevka skleněná hladká s krátkým stonkem |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Úhel | 60° | ANO / NE |  |
| Rozměry | 45×6×45 mm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 40 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Nálevka skleněná hladká s krátkým stonkem |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Úhel | 60° | ANO / NE |  |
| Rozměry | 85×9×85 mm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 20 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Sklo hodinové vypouklé se zataveným okrajem |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Průměr | 50 mm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 50 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Sklo hodinové vypouklé se zataveným okrajem |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Průměr | 70 mm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 50 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Sklo hodinové vypouklé se zataveným okrajem |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Průměr | 120 mm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 50 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Nástavec extrakční dle Soxhleta |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Objem | 100 ml | ANO / NE |  |
| Spodní NZ | 29/32 | ANO / NE |  |
| Horní NZ | 45/40 | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 20 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Vložka přechodová |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Plášť NZ 14/23 | ANO | ANO / NE |  |
| Jádro NZ 29/32 | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 20 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Vložka přechodová |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Plášť NZ 29/32 | ANO | ANO / NE |  |
| Jádro NZ 14/23 | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 10 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Nástavec s olivkou (fajka) |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Jádro NZ 29/32 | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 10 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Hlava destilační pro odběr refluxu s kohoutem PTFE |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| NZ 14/23 pro teploměr | ANO | ANO / NE |  |
| Jádra NZ 29/32 | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 5 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Chladič dle Liebiga |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| 2×NZ 29/32 | ANO | ANO / NE |  |
| Délka | 400 mm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 40 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Chladič dle Liebiga |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| 2× NZ 14/23 | ANO | ANO / NE |  |
| Délka | 250 mm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 40 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Chladič kuličkový s extraktoru dle Soxhleta |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Kompatibilní s extraktorem 100 ml | ANO | ANO / NE |  |
| NZ | 45/40 | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 20 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Alonž 105° s olivkou |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| 2×NZ 29/32 | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 60 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Alonž 105° s olivkou |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| 2× NZ 14/23 | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 40 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Nástavec rozbočovací dle Bredta (vemínko) |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Vstup (plášť) | NZ 29/32 | ANO / NE |  |
| Výstup | 4× NZ 14/23 | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 6 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Destilační most (destilační nástavec) |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| 2× NZ 29/32 | ANO | ANO / NE |  |
| NZ 14/23 pro teploměr | ANO | ANO / NE |  |
| Chladič | dle Liebiga | ANO / NE |  |
| Délka | 400 mm | ANO / NE |  |
| Vakuový uzávěr | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 20 ks položek bez DPH | ,- Kč |

|  | Položka: Destilační most (destilační nástavec) |
| --- | --- |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| 2× NZ 14/23 | ANO | ANO / NE |  |
| NZ 14/23 pro teploměr | ANO | ANO / NE |  |
| Chladič | dle Liebiga | ANO / NE |  |
| Délka | 250 mm | ANO / NE |  |
| Vakuový uzávěr | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 10 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Nástavec destilační dle Claisena |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| NZ 14/23 | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 20 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Nástavec destilační dle Claisena |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| NZ 29/32 | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 30 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Zátka skleněná dutá šestihranná se špičkou |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| NZ 29/32 | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 100 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Zátka dutá šestihranná se špičkou |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| NZ 14/23 | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 60 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Střička širokohrdlá plastová |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Plastový šroubovací uzávěr | modrý | ANO / NE |  |
| Objem | 500 ml | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 30 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Střička širokohrdlá plastová |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Plastový šroubovací uzávěr | žlutý | ANO / NE |  |
| Objem | 500 ml | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 30 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Střička širokohrdlá plastová |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Plastový šroubovací uzávěr | červený | ANO / NE |  |
| Objem | 500 ml | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 30 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Těsnění pro odsávací láhve kompatibilní s nučemi a Büchnerovými nálevkami |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Průměr | 27 – 41 mm | ANO / NE |  |
| Materiál | pryž | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 40 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Svorka (klips) pro fixaci zábrusu NZ 14/23 |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Materiál | nerez ocel | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 20 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Svorka (klips) pro fixaci zábrusu NZ 29/32 |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Materiál | nerez ocel | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 30 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Svorka (klips) pro fixaci zábrusu NZ 14/23 |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Materiál | plast | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 50 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Svorka (klips) pro fixaci zábrusu NZ 29/32 |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Materiál | plast | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 80 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Pipeta dělená |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Třída přesnosti | B | ANO / NE |  |
| Objem | 5 ml | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 40 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Pipeta dělená |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Třída přesnosti | B | ANO / NE |  |
| Objem | 10 ml | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 40 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Pipeta dělená |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Třída přesnosti | B | ANO / NE |  |
| Objem | 20 ml | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 40 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Balonek pipetovací |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Materiál | oranžová pryž | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 30 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Komora chromatografická pro TLC skleněná s víkem |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Rozměry | 100×100 mm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 2 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Deska TLC hliníková |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Vrstva | silikagel | ANO / NE |  |
| Rozměry | 5×10 cm | ANO / NE |  |
| Fluorescenční indikátor 254 nm | ANO | ANO / NE |  |
| Balení | 50 ks | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 20 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Deska TLC hliníková |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Vrstva | silikagel | ANO / NE |  |
| Rozměry | 20×20 cm | ANO / NE |  |
| Fluorescenční indikátor 254 nm | ANO | ANO / NE |  |
| Balení | 25 ks | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 4 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Silikagel pro sloupcovou chromatografii |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Zrnitost | 40-63 μm | ANO / NE |  |
| pH | 6-7,6 | ANO / NE |  |
| Balení | 1 kg | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 4 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Kolona chromatografická |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Délka | 400 mm | ANO / NE |  |
| NZ 29/32 | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 3 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Kolona destilační vpichovaná dle Vigreuxe |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| NZ 29/32 | ANO | ANO / NE |  |
| Délka | 200 mm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 5 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Pasteurova pipeta nesterilní plastová |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Objem | 3 ml | ANO / NE |  |
| Balení | 500 ks | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 2 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Pinzeta přímá |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Materiál | nerez ocel | ANO / NE |  |
| Čelisti | zakulacené | ANO / NE |  |
| Délka | 130 mm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 60 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Skalpel bříškatý |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Délka čepele | 20 mm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 5 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Špachtle oboustranná se zúženou lopatkou |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Materiál | nerez ocel | ANO / NE |  |
| Délka | 150 mm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 60 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Kleště kelímkové se zalomenou čelistí |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Délka | 250 mm | ANO / NE |  |
| Materiál | nerez ocel | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 20 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Lžička nerezová oboustranná s různě velkými lžičkami |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Délka | 180 mm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 20 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Nůž na sklo |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Materiál čepele | diamant | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 2 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Kruh varný kovový bez svorky |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Vnější průměr | 100 mm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 30 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Držák na chladič nebo zábrus k uchycení svorkou |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Velikost kompatibilní s | NZ 29/32 | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 120 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Držák na zábrus k uchycení svorkou |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Velikost kompatibilní s | NZ 14/23 | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 100 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Držák pro uchycení svorkou pro malé objekty |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Velikost kompatibilní s | menší než NZ 14/23 | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 60 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Svorka dvojitá křížová hliníková |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Velikost | 80 mm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 300 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Míchadlo magnetické |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Provedení | tyčinkové hladké | ANO / NE |  |
| Velikost | 12 mm | ANO / NE |  |
| Povrch | PTFE | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 60 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Míchadlo magnetické |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Provedení | tyčinkové hladké | ANO / NE |  |
| Velikost | 40 mm | ANO / NE |  |
| Povrch | PTFE | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 5 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Podstavec pod baňky s kulatým dnem |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Velikost baňky | 100 ml | ANO / NE |  |
| Materiál | korek | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 40 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Podstavec pod baňky s kulatým dnem |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Velikost baňky | 250 – 500 ml | ANO / NE |  |
| Materiál | korek | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 60 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Podstavec pro baňky s kulatým dnem |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Velikost baňky | 2000 - 5000 ml | ANO / NE |  |
| Materiál | korek | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 3 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Zábrus NZ 14/32 jádro |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Balení | 10 ks | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 30 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Láhev hranatá čirá |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Zátka | zábrus | ANO / NE |  |
| Objem | 350 ml | ANO / NE |  |
| Rozměry | 71,5×71,5×153 mm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 10 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Láhev hranatá hnědá |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Zátka | zábrus | ANO / NE |  |
| Objem | 350 ml | ANO / NE |  |
| Rozměry | 71,5×71,5×153 mm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 10 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Spojka hadicová kuželová |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Rozměry | 4-5-6 mm | ANO / NE |  |
| Materiál | plast | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 20 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Spojka hadicová kuželová |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Rozměry | 6-7-8 mm | ANO / NE |  |
| Materiál | plast | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 20 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Spojka hadicová kuželová |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Rozměry | 8-9-10 mm | ANO / NE |  |
| Materiál | plast | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 20 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Zátky plastové |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Velikost | NZ 29/32 | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 150 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Zátky plastové |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Velikost | NZ 14/23 | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 100 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Teflonový návlek na zábrus |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Velikost | NZ 29/32 | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 50 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Teflonový návlek na zábrus |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Velikost | NZ 14/23 | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 50 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Nástavec s olivkou a kohoutem 90° |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Jádro NZ 29/32 | ANO | ANO / NE |  |
| Kohout - materiál | PTFE | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 5 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Nástavec s olivkou a kohoutem 90 ° |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Jádro NZ 14/23 | ANO | ANO / NE |  |
| Kohout - materiál | PTFE | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 5 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Zkumavka s kulatým dnem |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Okraj | vyhnutý | ANO / NE |  |
| Rozměry | 11,75×100 mm | ANO / NE |  |
| Balení | 100 ks | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 2 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Zkumavka s kulatým dnem |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Okraj | rovný | ANO / NE |  |
| Rozměry | 12,7×100 mm | ANO / NE |  |
| Balení | 250 ks | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 2 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Byreta |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Třída přesnosti | AS | ANO / NE |  |
| Objem | 25 ml | ANO / NE |  |
| Kohout | PTFE | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 30 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Pipeta nedělená |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Třída přesnosti | AS | ANO / NE |  |
| Objem | 10 ml | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 20 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Pipeta nedělená |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Třída přesnosti | AS | ANO / NE |  |
| Objem | 20 ml | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 20 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Baňka titrační širokohrdlá |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Objem | 250 ml | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 40 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Baňka odměrná |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Třída přesnosti | A | ANO / NE |  |
| Objem | 100 ml | ANO / NE |  |
| Uzávěr NZ s kompatibilní zátkou | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 30 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Baňka odměrná |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Třída přesnosti | A | ANO / NE |  |
| Objem | 200 ml | ANO / NE |  |
| Uzávěr NZ s kompatibilní zátkou | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 30 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Savička pryžová transparentní |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Objem | 2 ml | ANO / NE |  |
| Velikost otvoru | 5 mm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 100 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Korkovrt |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Sada 12 nožů různé velikosti | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 2 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Vialka šroubovací širokohrdlá |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Objem | 2 ml | ANO / NE |  |
| Provedení | čirá bez popisové plochy | ANO / NE |  |
| Balení | 100 ks | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 8 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Teploměr obalový univerzální |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Rozsah | -10 – 200 °C | ANO / NE |  |
| Průměr | 8-9 mm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 25 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Teploměr obalový univerzální |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Rozsah | -35 – 110 °C | ANO / NE |  |
| Průměr | 8-9 mm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 10 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Nádoba na odběr vzorků nesterilní |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Uzávěr | šroubovací | ANO / NE |  |
| Materiál | PP | ANO / NE |  |
| Objem | 60 ml | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 140 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Židle laboratorní |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Provedení | vysoká | ANO / NE |  |
| Výšková nastavitelnost | ANO | ANO / NE |  |
| Kluzáky | ANO | ANO / NE |  |
| Sedák | kulatý | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 7 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Lékárnička |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Provedení | nástěnná | ANO / NE |  |
| Uzamykatelnost | ANO | ANO / NE |  |
| Náplň pro chemickou laboratoř | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 2 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Protiskluzová bublinková fólie |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Šířka | 60 cm | ANO / NE |  |
| Délka | 200 m | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Plastový košík |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Rozměry | 200×150 mm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 20 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Nůžky na papír |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Materiál | nerez ocel | ANO / NE |  |
| Velikost | 250 mm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 20 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Kyblík |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Materiál | plast | ANO / NE |  |
| Objem | 10 l | ANO / NE |  |
| Graduace | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 10 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Plastová miska na chlazení |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Průměr | 16 cm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 20 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Chňapka k uchopení horkých předmětů |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Provedení | pogumovaný povrch | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 20 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Podnos bílý |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Materiál | PVC | ANO / NE |  |
| Rozměry | 420×520×90 mm | ANO / NE |  |
| Úchyty | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 35 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Kartáč na zkumavky |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Průměr | 12 mm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 10 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Kartáč na baňky |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Průměr kartáče | 70 mm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 10 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Kartáč na baňky |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Průměr kartáče | 110 mm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 10 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Rukavice nitrilové TNT |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Nepudrované | ANO | ANO / NE |  |
| Velikost | M | ANO / NE |  |
| Balení | 100 ks | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Rukavice nitrilové TNT |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Nepudrované | ANO | ANO / NE |  |
| Velikost | L | ANO / NE |  |
| Balení | 100 ks | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 2 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Odpadkové koše s víkem válcového tvaru |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Objem | 45 l | ANO / NE |  |
| Materiál | nerez ocel | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 4 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Odpadkový koš kvádrový plastový s víkem |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Rozměry | 100×150×200 mm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 10 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Titrátor univerzální |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Typy titrací | acidobazické , srážecí a redox titrace | ANO / NE |  |
| Acidobazické titrace | titrace do pH koncového bodu | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 2 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Fotometr PF 12 Plus včetně kufříku |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Kompaktní filtrový fotometr řízený mikroprocesorem | Fotometr PF 12 | ANO / NE |  |
| Více než 100 předprogramovaných metod | stanovení dusičnanů, fosforečnanů, dusitanů, CHSK, železa, kyslíku, amoniaku a chloru | ANO / NE |  |
| Nefelometrické měření zákalu | Měření zákalu ve vodných roztocích | ANO / NE |  |
| Automatické nastavení vlnové délky | Ve VIS oblasti | ANO / NE |  |
| Rozhraní USB pro transfer dat, update i napájení | napájení přes USB (PC), ze zásuvky, baterií nebo akumulátorů a 12 V zásuvky v automobilu | ANO / NE |  |
| vyhodnocení testů Visocolor® ECO a NanoColor® kyvetových testů | stanovení dusičnanů, fosforečnanů, dusitanů, CHSK, železa, kyslíku, amoniaku a chloru | ANO / NE |  |
| Řádné uvedení do provozu včetně kompletního zaškolení práce s přístrojem za použití reálného vzorku | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Příslušenství k fotometru PF 12 |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| TermoblokVario C2 použitelný k fotometru PF 12 | pro možnost stanovení CHSK | ANO / NE |  |
| Chemikálie k fotometru PF 12: Visocolor Dusičnany E, 4 – 60 mg/l NO3-, 110 stanovení | 2 ks | ANO / NE |  |
| Chemikálie k fotometru PF 12: Visocolor Dusitany E, 0,02 – 0,50 mg/l NO2-, 120 stanovení | 2 ks | ANO / NE |  |
| Chemikálie k fotometru PF 12: Visocolor fosforečnany 0,6 -15 mg/l, 80 stanovení | 2 ks | ANO / NE |  |
| Chemikálie k fotometru PF 12: Visocolor železo 0,04 -2 mg/l, 100 stanovení | 1 ks | ANO / NE |  |
| Chemikálie k fotometru PF 12: Visocolor amoniak 3E, 0,1 – 2,5 mg/l NH4+, 50 stanovení | 2 ks | ANO / NE |  |
| Chemikálie k fotometru PF 12: Visocolor kyslík 1 - 8mg/l, 50 stanovení | 1 ks | ANO / NE |  |
| kyslíková láhev 30 ml | ke stanovení kyslíku pomocí fotometru PF 12 | ANO / NE |  |
| Chemikálie k fotometru PF 12: Nanocolor CHSK 2- 40 mg/l O2, 20 stanovení | 5 ks | ANO / NE |  |
| Chemikálie k fotometru PF 12: Visocolor Chlor 2 E, 0,05 – 2,0 mg/l Cl2, 150 stanovení | 1 ks | ANO / NE |  |
| Zaškolení obsluhy na konkrétní úloze | stanovení CHSK ve vodě | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Dávkovač chemikálií, např. kyselin, objem 1 -10 ml a zásobní láhev |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Objem | 1- 10 ml | ANO / NE |  |
| Množství dávkovačů | 6 ks | ANO / NE |  |
| Možnost nastavení objemu | Citlivost min. 0,25 ml | ANO / NE |  |
| Možnost dávkování agresivních chemikálií | Silných Kyselin, silných zásad | ANO / NE |  |
| Láhev reagenční o objemu 500 ml | 10 ks | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Analytické váhy |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Ochranný kryt s provedením dvířek ze dvou stran pro snadný přístup do vážícího prostoru | ANO | ANO / NE |  |
| Váhy jsou napájeny ze sítě pomocí kabelu | ANO | ANO / NE |  |
| Interní kalibrace | ANO | ANO / NE |  |
| váživost | Min 120 g | ANO / NE |  |
| citlivost | 0,0001 g | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 3 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: pH/Ionometr (voltmetr) s dusičnanovou a chloridovou elektrodou s příslušenstvím |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Profesionální pH/mV/ION-metr, podsvětlený grafický displej, s pamětí dat a USB rozhraním, samostatný přístroj, softwarový ovladač pro USB, kabel. | možnost připojení různých ISE, především dusičnanové nebo chloridové elektrody | ANO / NE |  |
| Chloridová kombinovaná iontově selektivní elektroda s tuhou membránou | rozsah měření 2- 10 000 mg/l | ANO / NE |  |
| chemikálie k chloridové elektrodě | můstkový elektrolyt všeobecný, standardní roztok Cl, ISA roztok pro nastavení iontové síly pro elektrody s tuhou membránou | ANO / NE |  |
| dusičnan stříbrný p.a. 100 g | 10 balení | ANO / NE |  |
| Dusičnanová kombinovaná iontově selektivní elektroda | rozsah měření 0,4 - 10 000 mg/l, 2 ks | ANO / NE |  |
| chemikálie k dusičnanové elektrodě | můstkový elektrolyt pro měření nitrátů, pufrový roztok pro nastavení iontové síly pro dusičnanovou elektrodu, standardní roztok NO3 | ANO / NE |  |
| Řádné uvedení do provozu včetně kompletního zaškolení práce s přístrojem za použití reálného vzorku | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: pH metr s elektrodou |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| pH metr s kombinovanou skleněnou elektrodou | Rozsah měření pH od 0 do 14 | ANO / NE |  |
| Napájení ze sítě | Napájení na 220 (230) V | ANO / NE |  |
| Integrovaný držák elektrody | Držák elektrody je součástí pH metru | ANO / NE |  |
| Možnost měření pH a EMN | Možnost přepínání mezi režimem měření pH a EMN | ANO / NE |  |
| až tříbodová kalibrace, automatické rozpoznání pufru, automatická teplotní kompenzace | Kalibrace na pufry o pH 4.01, 7,00 a 10,01, dodavatel dodá s pH metrem i tyto pufry | ANO / NE |  |
| rozlišení | 0,01 pH | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 6 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Kombinovaná pH elektroda |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| kombinovaná skleněná elektroda | kompatibilní s dodanými pH metry a voltmetry | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 6 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Ruční pH metr |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| vodotěsný tužkový přístroj | Možnost oplachu měřící části tekoucí vodou | ANO / NE |  |
| vyměnitelná pH sonda s dvojitým můstkem | Možnost vyměňovat pH sondu od zbytku zařízení | ANO / NE |  |
| velký displej, zobrazení pH a teploty současně | Displej o velikosti minimálně 3 cm2 | ANO / NE |  |
| indikátory stavu baterie, chybová hlášení, automatické vypnutí při nečinnosti | indikátory stavu baterie, chybová hlášení, automatické vypnutí při nečinnosti | ANO / NE |  |
| až tříbodová kalibrace, automatické rozpoznání pufru, automatická teplotní kompenzace | Kalibrace na pufry o pH 4.01, 7,00 a 10,01, dodavatel dodá s pH metrem i tyto pufry | ANO / NE |  |
| rozlišení | 0,01 pH | ANO / NE |  |
| zdroj | Baterie či možnost nabíjení | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 2 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Spektrofotometr UV/VIS se standardem kofeinu |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| spektrofotometr UV/VIS - rozsah vlnových délek | 190 – 1100 nm | ANO / NE |  |
| spektrofotometr UV/VIS – fotometrický rozsah | Min. 0 – 3 jednotek absorbance | ANO / NE |  |
| spektrofotometr UV/VIS – USB port | Možnost propojení spektrofotometru s tiskárnou a s PC | ANO / NE |  |
| kofein bezvodý, prášek, 100 g, min. farmaceutická kvalita | 5 balení | ANO / NE |  |
| Řádné uvedení do provozu včetně kompletního zaškolení práce s přístrojem za použití reálného vzorku | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Mikropipety a příslušenství |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| mikropipety s možností nastavitelného objemu1 -10 ml | 10 ks | ANO / NE |  |
| 100 ks špiček k mikropipetám použitelných pro objem1 – 10 ml | 2 balení | ANO / NE |  |
| 1000 ks špiček k mikropipetám použitelných pro objem0,1 ml | 1 balení | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Digitální byreta |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| citlivost | min 0,02 ml | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 2 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Pipetovací nástavce |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| pipetovací nástavce pro objem 0 - 25 ml | 40 ks | ANO / NE |  |
| pipetovací nástavce pro objem 0 - 10 ml | 20 ks | ANO / NE |  |
| pipetovací nástavce Brand | 10 ks | ANO / NE |  |
| nástavec pipetovacípro objem min 0,5 -25 ml, např. Gosselin, AKKU | 2 ks síťově nezávislé, nabíjení probíhá přes nástavec | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Bezdotykový infračervený teploměr s laserovým označením místa měření |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| bezdotykový infračervený teploměr s laserovým označením místa měření | Min. rozsah měření – 20 až + 250°C | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 2 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Olejová vývěva s montáží |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Vývěva rotační olejová | Vývěva schopná vytvořit vakuum pro 10 pracovních míst | ANO / NE |  |
| Montáž olejové vývěvy | Instalace vývěvy do současných laboratorních stolů/ výměna původní nefunkční vývěvy | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Váhy (předvážky) |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| váživost | minimálně 600 g | ANO / NE |  |
| citlivost | min. po 0,01 g | ANO / NE |  |
| Provoz je možný na baterii nebo se síťovým adaptérem | Provoz je možný na baterii nebo se síťovým adaptérem | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 5 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Obalový teploměr potažený PTFE (-10 do 100 °C) |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| obalový teploměr potažený PTFE | měřitelnost od -10 do 100 °C | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 10 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Topná deska |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Topná deska s chemickou i tepelnou odolností | Topná deska min o ploše 175 cm2 | ANO / NE |  |
| Rozsah topné desky | Min do 200°C | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 2 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Polarimetr s trubicemi |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Polarimetr P 1000-LED | Optický polarimetr se zabudovaným zdrojem světla | ANO / NE |  |
| Trubice polarimetrická 100 mm | Skleněná trubice 100 mm | ANO / NE |  |
| Trubice polarimetrická 200 mm | Skleněná trubice 200 mm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 2 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Drobné laboratorní pomůcky |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| PYKNOMETR PODLE GAY- LUSSACA, 10 ml | 2 ks | ANO / NE |  |
| PYKNOMETR PODLE GAY –LUSSACA , 25 ml | 10 ks | ANO / NE |  |
| PYKNOMETR PODLE GAY –LUSSACA , 100 ml | 5 ks | ANO / NE |  |
| držák na byrety | 20 ks | ANO / NE |  |
| byreta s teflonovým kohoutem, objem 50 ml | 20 ks | ANO / NE |  |
| byreta s postranním kohoutem, 10 ml | 8 ks | ANO / NE |  |
| kahan na zemní plyn | 5 ks | ANO / NE |  |
| kádinka plastová objem 500 ml | 40 ks | ANO / NE |  |
| kádinka skleněná objem 100 ml | 20 ks | ANO / NE |  |
| kádinka skleněná objem 250 ml | 20 ks | ANO / NE |  |
| kádinka skleněná objem 400 ml | 20 ks | ANO / NE |  |
| dělící nálevka objem 100 ml | 5 ks | ANO / NE |  |
| dělící nálevka objem 250 ml | 5 ks | ANO / NE |  |
| síťka nad kahan keramická 160 mm | 20 ks | ANO / NE |  |
| laboratorní kleště 200 mm | 10 ks | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Ruční mixér |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Ruční mixér s odnímatelným nožem pro snazší umytí | Zdroj napájení z elektrické sítě | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 3 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Konduktometr s vodivostní celou |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Stolní konduktometr s vodivostní celou (elektrodou) | Zdroj napájení z elektrické sítě | ANO / NE |  |
| Zabudovaný držák na elektrodu | Držák na elektrodu je součástí přístroje | ANO / NE |  |
| Řádné uvedení do provozu včetně kompletního zaškolení práce s přístrojem za použití reálného vzorku | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Konduktometr kapesní |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Malý vodovzdorný kapesní konduktometr | Rozsah měření min 0 – 20 mS/cm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: CEB Protein Electrophoresiskit včetně aparatury |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Aparatura pro vertikální polyakrilamidovou elektroforézu | Aparatura pro vertikální polyakrilamidovou elektroforézu včetně hřebínků na 10, 12 a 16 jamek | ANO / NE |  |
| Zdroj napětí | napěťový zdroj 300V | ANO / NE |  |
| Kit | 500 g TRIS 1 kg Glycine 40 g Acryl/Bis™ 37.5:1 Premixedpowder 200 ml SodiumDodecylSulfate (SDS), 20% Solution 25 ml TEMED 25 g AmmoniumPersulfate (APS) 25 g Bromphenol Blue 250ul Blue Protein Ladder 10 g CoomassieBrilliant Blue R-250 100 ml Glycerol 100ml 2-Mercaptoethanol | ANO / NE |  |
| Řádné uvedení do provozu včetně kompletního zaškolení práce s přístrojem za použití reálného vzorku | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 2 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Blue protein ladder |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Velikost balení | 250 μl/50 reakcí | ANO / NE |  |
| Počet bandů | 13 | ANO / NE |  |
| 0,1 – 0,4 mg/ml každého jednotlivého proteinu rozpuštěno v pufru (20mM Tris-fosfát, 2% SDS, 10mM dithiotreitol, 3,6 M močovina, 15% glycerol (pH 7,5)) | 11 proteinů obsahuje kovalentně navázanou modrou barvičku. Dva proteiny slouží jako referenční a obsahují zelenou barvičku (25 kDa) nebo červenou barvičku (75 kDa). Velikosti odpovídají migraci na SDS-PAGE s použitím Tris-glycinového pufru. | ANO / NE |  |
| Velikost rozmezí proteinů | 3,5 až 245 kDa | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 2 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Jednokanálové mikropipety SartoriusBiohitmLine, nastavitelný objem |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Objem | O,5 – 10μl | ANO / NE |  |
| Možnost nastavení objemu | Citlivost min. 0,1 μl | ANO / NE |  |
| Autoklávovatelné | Ano | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 2 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Jednokanálové mikropipety SartoriusBiohitmLine, nastavitelný objem |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Objem | 10 – 100 μl | ANO / NE |  |
| Možnost nastavení objemu | Citlivost min. 0,1 μl | ANO / NE |  |
| Autoklávovatelné | Ano | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 2 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Jednokanálové mikropipety SartoriusBiohitmLine, nastavitelný objem |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Objem | 1 – 10 ml | ANO / NE |  |
| Možnost nastavení objemu | Citlivost min. 20 μl | ANO / NE |  |
| Autoklávovatelné | Ano | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 2 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Odměrný válec vysoký |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Třída přesnosti | A | ANO / NE |  |
| Objem | 100 ml | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 20 ks položek bez DPH | ,- Kč |

|  | Položka: Laminární box s vertikálním prouděním - BC-01H |
| --- | --- |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Vnitř. rozměry (š×h×v): | 945 × 570 × 670 [mm] | ANO / NE |  |
| Vnější rozměry (š×h×v): | 1135 × 647 × 1150 [mm | ANO / NE |  |
| Typ proudění | vertikální | ANO / NE |  |
| Nerezová pracovní deska | Ano | ANO / NE |  |
| Posuvné čelní sklo | Ano | ANO / NE |  |
| Osvětlení | Ano | ANO / NE |  |
| Displej zobrazuje rychlost, teplotu a vlhkost | Ano | ANO / NE |  |
| Digitální senzor proudění pro řízení rychlosti proudění | Ano | ANO / NE |  |
| UV lampa | Ano | ANO / NE |  |
| Elektrická zásuvka | Ano | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 2 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Germicidní lampa nástěnná/stropní NBV2x30N |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| prvek emitující UV-C | 2xTUV30W | ANO / NE |  |
| Životnost zářiče | Min. 8 000 hodin | ANO / NE |  |
| Plocha (dosah) působení lampy | 18-22 m2 | ANO / NE |  |
| Napájení | 230V, 50 Hz | ANO / NE |  |
| Velikost odběru ze sítě | 75 VA | ANO / NE |  |
| Vnější rozměry | 925x85x145 mm | ANO / NE |  |
| Hmotnost | 5 kg | ANO / NE |  |
| Úhel nastavení | Až 200° | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |

|  | Položka: Počítadlo kolonií bakterií PCC-04 |
| --- | --- |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Rozsah počítadla | 0...99 999 | ANO / NE |  |
| Napájení baterie | 1,5 V typ AG10 | ANO / NE |  |
| Rozměry | 185 x 29 x 23 mm | ANO / NE |  |
| Počítadlo je dodáváno s jedním náhradním hrotem | Ano | ANO / NE |  |
| Typ displeje | LCD displej | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 3 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Suchý blok s ohřevem typ DBI-100 |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Regulace teploty | +5 – 105 ˚C | ANO / NE |  |
| Přesnost displeje | 0,1 ˚C | ANO / NE |  |
| Počet bloků | 1 | ANO / NE |  |
| Maximální příkon | 100 W | ANO / NE |  |
| Doba zahříváni 25 – 100 ˚C | méně než 15 minut | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 2 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Minitřepačka MS 3 basic |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Rozsah kmitů | 0 – 3000/min | ANO / NE |  |
| Amplituda | 4,5 mm | ANO / NE |  |
| Typ | MS 3 basic | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 2 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Mikrozkumavky s víčkem, bezbarvé, PCR čisté, typEppendorf |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Typ | 3810 X | ANO / NE |  |
| Objem | 1,5 ml, s víčkem, bezbarvé | ANO / NE |  |
| Počet kusů v balení | 1000 ks | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 3 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Fernbachova kultivační láhev |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Materiál | Borosilikátové sklo DURAN | ANO / NE |  |
| Objem | 1 800 ml | ANO / NE |  |
| Průměr dna | 200 mm | ANO / NE |  |
| Výška | 175 mm | ANO / NE |  |
| Průměr hrdla | 38 mm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 7 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Kalorimetr spalný |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Metoda měření | isoperibolická | ANO / NE |  |
| Kalorimetr obsahuje: měřící cela + controller + plnící kyslíková stanice + kalorimetrická bomba | ANO | ANO / NE |  |
| Rozsah měření | Do 40 kJ | ANO / NE |  |
| Možnost připojení PC | ANO | ANO / NE |  |
| Spotřební materiál na roční provoz je součástí balení | ANO | ANO / NE |  |
| Uvedení kalorimetru do provozu a zaškolení | ANO | ANO / NE |  |
| Řádné uvedení do provozu včetně kompletního zaškolení práce s přístrojem za použití reálného vzorku | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Spotřební materiál na roční provoz kalorimetru |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Kyselina benzoová | 50 tablet | ANO / NE |  |
| Zapalovací vlákna | 1000 ks | ANO / NE |  |
| Zapalovací drátky + základní těsnění pro kalorimetrickou bombu | 5 ks | ANO / NE |  |
| Nerezové spalovací kelímky | 25 ks | ANO / NE |  |
| Jedno balení obsahuje 4 výše uvedené položky v uvedeném množství | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 3 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Vysokotlaký redukční ventil na kyslík pro kalorimetr |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Rozsah regulace tlaku kyslíku | 0 – 50 bar | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Spektrofotometr UV-VIS |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Rozsah měření | 195 – 1000 nm | ANO / NE |  |
| Rozlišení | 0,1 nm | ANO / NE |  |
| Provozní režim transmitance | 0 – 100 % | ANO / NE |  |
| Provozní režim absorbance | 0 – 1,999 | ANO / NE |  |
| Možnost připojení PC | ANO | ANO / NE |  |
| Software k připojení PC | ANO | ANO / NE |  |
| Řádné uvedení do provozu včetně kompletního zaškolení práce s přístrojem za použití reálného vzorku | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Rotační viskozimetr |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Rozsah měření | 15 – 2000000 mPa s | ANO / NE |  |
| Zobrazovací jednotka: LCD displej | ANO | ANO / NE |  |
| Zobrazované údaje na displeji: viskozita, krouticí moment, rychlost, použité vřeteno, maximální požadovaná hodnota viskozity | ANO | ANO / NE |  |
| Vizuální a akustický signál při dosažení kritických hodnot | ANO | ANO / NE |  |
| Viskozimetr umístěný na stojanu | ANO | ANO / NE |  |
| Nastavitelná rotační rychlost v rozsahu | 0,1 – 200 ot/min | ANO / NE |  |
| Přesnost | ±1 % FSD | ANO / NE |  |
| Reprodukovatelnost | 0,2 % | ANO / NE |  |
| Transportní kufřík | ANO | ANO / NE |  |
| Sada rotačních vřeten | ANO | ANO / NE |  |
| Řádné uvedení do provozu včetně kompletního zaškolení práce s přístrojem za použití reálného vzorku | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Visco-termostat s polykarbonátovou vanou |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Teplotní rozsah | 15 – 100 °C | ANO / NE |  |
| Počet otvorů ve víku | 3 | ANO / NE |  |
| Rozměr otvoru | 90 x 90 mm | ANO / NE |  |
| Hloubka lázně | 310 mm | ANO / NE |  |
| Objem lázně | 31 l | ANO / NE |  |
| Řídící jednotka s digitálním displejem | ANO | ANO / NE |  |
| Topný výkon | 2 kW | ANO / NE |  |
| Výkon čerpadla | 27 l/min | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Míchačka magnetická s ohřevem |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Rozsah otáček | 50 – 2000 ot/min | ANO / NE |  |
| Rozsah teploty desky | 50 – 340 °C | ANO / NE |  |
| Průměr pracovní plochy | 135 mm | ANO / NE |  |
| Materiál pracovní plochy | nerez | ANO / NE |  |
| Ovládání | Digitální displej | ANO / NE |  |
| Topný výkon | 600 W | ANO / NE |  |
| Možnost připojení teplotního čidla Pt 1000 | ANO | ANO / NE |  |
| Míchané množství vody | 15 l | ANO / NE |  |
| Na displeji se zobrazuje: teplota povrchu plotýnky + otáčky míchadla | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 5 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Třepačka |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Druh pohybu třepačky | kruhový | ANO / NE |  |
| Digitální displej zobrazující rychlost a časové nastavení | ANO | ANO / NE |  |
| Maximální zatížení | 7,5 kg | ANO / NE |  |
| Velikost třepací plochy | 330 x 330 mm | ANO / NE |  |
| Frekvence kmitu | 10 – 500 ot/min | ANO / NE |  |
| Nastavení času | 0 – 599 min / kontinuální provoz | ANO / NE |  |
| Amplituda kmitů | 10 mm | ANO / NE |  |
| Univerzální nástavec s horizontálně posuvnými vzpěrami krytými polyuretanovou pěnou, pro uchycení kádinek, Erlenmeyerových baněk a větších odměrných baněk. | ANO | ANO / NE |  |
| Univerzální nástavec s vertikálně posuvnými vzpěrami krytými polyuretanovou pěnou, pro uchycení dělících nálevek. | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 2 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Termostat lázňový s chlazením s nerez vanou |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Rozsah pracovních teplot | –20 – +200 °C | ANO / NE |  |
| Topný výkon | 2 kW | ANO / NE |  |
| Objem lázně | 12 l | ANO / NE |  |
| Otvor lázně | 290 x 152 mm | ANO / NE |  |
| Hloubka lázně | 150 mm | ANO / NE |  |
| Chladicí výkon při 0 °C | 0,2 kW | ANO / NE |  |
| Chladicí výkon při –10 °C | 0,12 kW | ANO / NE |  |
| Chladicí výkon při –20 °C | 0,05 kW | ANO / NE |  |
| Materiál vany | nerez | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Hadice temperační izolované vnitřní konstrukce PTFE |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Materiál vnitřní konstrukce hadice | PTFE | ANO / NE |  |
| Délka hadice | 100 cm | ANO / NE |  |
| Koncovky hadice jsou kompatibilní s termostatem lázňovým s chlazením s nerez vanou | ANO | ANO / NE |  |
| Teplotní rozsah | –60 – +260 °C | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 2 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Adaptér čerpadla |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Adaptér umožňuje připojení externích uzavřených a otevřených aplikací k temperaci a je kompatibilní s termostatem lázňovým s chlazením s nerez vanou | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Termostat lázňový bez chlazení s nerezovou vanou |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Objem lázně | 5 l | ANO / NE |  |
| Teplotní rozsah | (–30) 45 – 200 °C | ANO / NE |  |
| Hloubka lázně | 150 mm | ANO / NE |  |
| Topný výkon | 2 kW | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 3 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Termostat lázňový bez chlazení s nerezovou vanou |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Objem lázně | 8,5 l | ANO / NE |  |
| Teplotní rozsah | (–30) 25 – 200 °C | ANO / NE |  |
| Hloubka lázně | 150 mm | ANO / NE |  |
| Topný výkon | 2 kW | ANO / NE |  |
| Otvor | 230 x 127 mm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 2 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Adaptér čerpadla |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Adaptér umožňuje připojení externích uzavřených a otevřených aplikací k temperaci a je kompatibilní s termostatem lázňovým bez chlazení s nerezovou vanou o objemu 8,5 l | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 2 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Spirála chladicí |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Spirála chladicí umožňuje dosahovat nižších teplot v termostatu použitím externího chlazení a je kompatibilní s termostatem lázňovým bez chlazení s nerezovou vanou o objemu 8,5 l | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 2 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Hlava destilační NZ 29/32 |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Velikost normalizovaného zábrusu | NZ 29/32 | ANO / NE |  |
| Hlava destilační umožňuje odběr refluxu a má trubici pro vložení teploměru | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 9 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Viskozimetr Ubbelohde |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Rozsah měření | 10 – 100 mm2 s–1 | ANO / NE |  |
| S viskozimetrem je možné provádět automatická měření v zařízeních typu ViscoClock | ANO | ANO / NE |  |
| Řádné uvedení do provozu včetně kompletního zaškolení práce s přístrojem za použití reálného vzorku | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 8 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Hustoměr digitální |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Rozsah měření | 0 – 2 g cm3 | ANO / NE |  |
| Dělení | 0,0001 g cm–3 | ANO / NE |  |
| Přesnost měření | 0,001 g cm–3 | ANO / NE |  |
| Možnost připojení PC | ANO | ANO / NE |  |
| Teplotní kompenzace | ANO | ANO / NE |  |
| Řádné uvedení do provozu včetně kompletního zaškolení práce s přístrojem za použití reálného vzorku | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Váhy analytické |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Váživost | 220 g | ANO / NE |  |
| Citlivost | 0,1 mg | ANO / NE |  |
| Reprodukovatelnost | ± 0,2 mg | ANO / NE |  |
| Průměr misky | 85 mm | ANO / NE |  |
| Podvěsné vážení | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost připojení k PC | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: UV-VIS spektrometr |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Spektrální rozsah | 190-900 nm | ANO / NE |  |
| Spektrální rozlišení | 1 nm | ANO / NE |  |
| Ovládaní | ovládání z displaye s možností napojení na PC nebo přenosu dat pomocí USB flash disku. | ANO / NE |  |
| Další požadavky | dvoupaprskový systém, vybavený držákem pro kyvety s optickou drahou až 10 cm, různé druhy kyvet pro UV a VIS a optické délky 10 a 50 mm, | ANO / NE |  |
| Řádné uvedení do provozu včetně kompletního zaškolení práce s přístrojem za použití reálného vzorku | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Láhev na demivodu dle Woulfa 10000 ml |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Láhev na demineralizovanou vodu dle Woulfa | 10 000 ml | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 2 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Láhev indikátorová, hnědá, 100 ml se zabroušenou pipetkou a NZ 14-23 |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Láhev indikátorová, hnědá, 100 ml se zabroušenou pipetkou a NZ 14-23 | 100 ml | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 30 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Kopisť se lžící porcelánová, 164 mm |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Kopisť se lžící porcelánová, 164 mm | 164 mm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 30 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Miska Petriho 60 mm |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Miska Petriho 60 mm | 60 mm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 144 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Miska Petriho 70 mm |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Miska Petriho 70 mm | 70 mm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 144 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Kyveta pro VIS spektrofotometrii (optické sklo) 10 mm optická dráha |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Kyveta pro VIS spektrofotometrii (optické sklo) 10 mm optická dráha | 10 mm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 5 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Kyveta pro UV spektrofotometrii (křemenné sklo) 10 mm optická dráha |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Kyveta pro UV spektrofotometrii (křemenné sklo) 10 mm optická dráha | 10 mm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 5 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Zásobník na papírové ručníky (pro 3 balení ručníků) |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Zásobník na papírové ručníky (pro 3 balení ručníků) | pro 3 balení ručníků | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 2 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Brýle ochranné s čirým zorníkem 3M |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Brýle ochranné s čirým zorníkem 3M | Brýle pro práci s chemikáliemi | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 20 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Ruční smetáčky a lopatky |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Ruční smetáčky a lopatky | Ruční smetáčky a lopatky | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 8 ks položek bez DPH | ,- Kč |
|  | Položka: Lopatka odměrná, PP, na led, 500 ml |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| lopatka odměrná, PP, na led, 500 ml | Lopatka plastová | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks položky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 2 ks položek bez DPH | ,- Kč |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele