- Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu:

s názvem „Hlavní podlažní elektrorozvaděče v budově L“

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace,

Široká 16, 664 95 Ivančice

zastoupená Ing. Jaromírem Hrubešem, ředitelem

IČ: 00225827

DIČ: CZ00225827

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, dále jen „zadavatel“ vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

„Hlavní podlažní elektrorozvaděče v budově L“

Předmět veřejné zakázky:

Obměna hlavních podlažních elektrorozvaděčů a instalace řídicího systému poruch a výpadků napájení v budově L dle zpracované projektové dokumentace.

Pokud máte o realizaci veřejné zakázky zájem, dovolujeme si Vás požádat o předložení nabídky.

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje ProEbiz

Veškeré informace týkající se výběrového řízení jsou k dispozici na adrese http://nspiv.proebiz.com/vstup/aukce_seznam.php

- Předpokládaná hodnota výběrového řízení: 1 597 tis. Kč bez DPH

Veřejná zakázka bude zadána v souladu s ustanovením § 6 a s § 31 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a je zveřejněna na profilu zadavatele https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_112.html

S pozdravem

- Ing. Jaromír Hrubeš

ředitel

Zadávací podmínky

Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek.

Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá účastník plně a bez výhrad zadávací podmínky

obsažené v této zadávací dokumentaci.

Předpokládá se, že účastník před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, podmínky, termíny a specifikace obsažené v zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit.

Údaje o zadavateli

Zadavatel: Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace

Sídlo: Široká 16, 664 95 Ivančice

Zastoupený: Ing. Jaromírem Hrubešem – ředitelem

IČ: 00225827

DIČ: CZ00225827

Kontaktní osoba pro výběrové řízení:

Bc. Zdeněk Morávek, vedoucí obchodního oddělení a dopravy,

tel.: 546 439 419, 604 583 109, e-mail: moravek@nspiv.cz

Kontaktní osoba pro předmět veřejné zakázky:

Ivo Hlavatý, energetik,

tel.: 546 439 527, 607 114 458, e-mail: hlavaty@nspiv.cz

Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je:

- obměna hlavních podlažních elektrorozvaděčů dle zpracované projektové dokumentace včetně provedení výchozích revizí;

- instalace řídicího systému poruch a výpadků napájení v budově L dle zpracované projektové dokumentace včetně provedení výchozí revize;

Popis zadání – technická část

- Je vypracována dokumentace na všechny hlavní rozvaděče objektu „L“, a to větve „A“ a „B“.

- Požaduje se nacenění kompletního výkazu výměr na všechny rozvaděče dle PD (technicko obchodní specifikace č. 1-15) a řídicí systém signalizace poruch a výpadků napájení.

- Při výběru prvků je nutno dbát zejména na spolehlivost, v druhé řadě pak na již používané prvky z důvodu snížení spektra náhradních dílů. Minimální zkratová odolnost prvků je 10kA.

- Všechny přívodní a odvodní kabeláže zůstanou stávající, v rozvaděčích budou přepojeny na nové připravené svorky. Případné vzniklé otvory budou překrytovány.

- S průchodkami se neuvažuje, kabely budou procházet přes pryžovou desku či štěrbinu.

- Před výrobou je nezbytná konstrukční prohlídka. Přípojnice je možno zaměnit za lanové propojky. V rozvaděčích nebudou použity propojovací hřebeny, ale bude provedeno vydrátování pro jednodušší manipulaci při údržbě.

- Ochrana proti zkratu a přetížení je řešená jističi v rozvaděčích RHA a RB2 (hlavní rozvod), dílčí pak v rozvaděčích.

- Ve smyslu ČSN 33 2000-4-43 navržené přístroje v rozvaděčích vyhovují zkratovým poměrům na přípojnicích, což musí dodavatelská organizace při výrobě rozvaděče zabezpečit.

- Elektroinstalace musí být provedena podle stanovených vnějších vlivů v souladu s platnými technickými předpisy a normami.

- Před zahájením demontáží je nutné dohledání sítí pod omítkami v nově tvořených trasách.

Popis zadání – organizační část

- akce bude probíhat ve zdravotnickém zařízení za provozu, jehož omezení je problematické a jeho úplné přerušení není možné, zadavatel proto klade důraz na účast na prohlídce místa plnění,

- účastník v rámci své nabídky předloží návrh překlenovacího řešení pro minimalizaci omezení provozu v době realizace;

- účastník předloží Harmonogram výměny jednotlivých elektrorozvaděčů při podání nabídky

- celkový Harmonogram prací bude dopracován s vítězným účastníkem před podpisem Smlouvy o dílo a bude tvořit přílohu Smlouvy o dílo;

Doba plnění
Zadavatel požaduje ukončení díla do 31. 10. 2018

Místo plnění

- Budova L, Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, Široká 16, 664 95 Ivančice.

Požadavky na kvalifikaci
Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení prokázal splnění následující kvalifikace, tj. prokázání profesní a technické způsobilosti.

Profesní způsobilost

Profesní způsobilost prokáže účastník, který předloží

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán,

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky; takovým dokladem se rozumí zejména výpis ze živnostenského rejstříku, příp. do vydání výpisu stejnopis ohlášení s prokázaným doručením živnostenskému úřadu nebo živnostenský list, s předmětem podnikání montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení či jeho ekvivalent;

- osvědčení od TIČR dle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění a pro vyhrazená zařízení dle vyhlášky č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních), v platném znění. Jedná se o zařízení v prostorách pro léčebné účely a ve zdravotnických zařízeních (třída I., skupina C);

- doklady o odborné způsobilosti v elektrotechnice v rozsahu minimálně §6 a §8, §9 a §10 vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice;

- profesní způsobilost se prokáže předložením prostých kopií požadovaných listin;

- účastník zadávacího řízení může splnění kvalifikace prokázat rovněž předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů;

Technická kvalifikace

Splnění technické kvalifikace se prokáže předložením seznamu alespoň tří montáží elektrorozvaděčů a řídicího systému, z nichž alespoň jedna dodávka s realizačními náklady ve výši 1 000 tis. Kč bez DPH realizovaných účastníkem v posledních třech letech s tím, že termín dokončení bude spadat do rozhodného období.

Seznam bude obsahovat:

název veřejné zakázky, kontaktní osoba, název kupujícího, celková cena za dodávku, termín realizace.

Lhůta pro prokázání kvalifikace

Účastník je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek, termín soutěžního kola
Lhůta pro podání nabídek končí dne		6. 4. 2018

Soutěžní kolo se uskuteční formou e-aukce po vyhodnocení úplnosti obdržených nabídek – termín konání bude upřesněn.

Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění proběhne  dne 28. 3. 2018, začátek prohlídky v 9:00 hod

Kontaktní osoba: Ivo Hlavatý, energetik,

tel.: 546 439 527, 607 114 458, e-mail: hlavaty@nspiv.cz

Nabídková cena

Účastník v nabídce uvede:

- cenu za předmět plnění veřejné zakázky v členění dle listu ELEKTRO souboru D1.4.4e 02 SM, který je součástí projektové dokumentace, viz příloha č. 2

- nabídková cena bude uvedena bez DPH v Kč

Způsob hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek bude provedeno dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou definovány návrhem Smlouvy o dílo, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení potvrdil souhlas s obchodními podmínkami podpisem oprávněné osoby a prostřednictvím elektronického nástroje je přiložil v elektronické podobě ke své nabídce jako přílohu.

Účastník zadávacího řízení do smlouvy doplní údaje ve všech žlutě označených polích.

Údaje do červeně označených polí ve smlouvě doplní zadavatel na základě výsledku výběrového řízení a potvrzenou kompletní smlouvu zašle k podpisu vítěznému uchazeči.

Úpravy textu smlouvy nejsou přípustné.

Způsob podání nabídky a její obsah
Výběrové řízení bude realizováno prostřednictvím elektronického nástroje ProEbiz.
Veškeré úkony včetně předložení dokladů o kvalifikaci, které jsou součástí nabídky, se provádějí elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje ProEbiz.

Veškerá komunikace, která se týká zadávacího řízení, probíhá rovněž elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje ProEbiz. Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Výběrové řízení se bude skládat ze zadávacího kola, ve kterém předloží účastníci v elektronické podobě své cenové nabídky včetně všech požadovaných příloh, a aukčního kola, do kterého postoupí účastníci, kteří splní zadávací podmínky.

V rámci aukčního kola bude možno nabídkovou cenu pouze snižovat, při její změně se čas aukce prodlužuje.

Přihlášku společně s heslem obdrží účastník po vyplnění základních identifikačních údajů na adrese http://nspiv.proebiz.com/vstup/aukce_seznam.php, kde budou zveřejněny i veškeré další informace.
Zadavatel poskytne uchazečům neomezený, úplný a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci, a to po celou dobu lhůty pro podání nabídek.

Nabídka bude vedle ceny předmětu plnění dle bodu 2 dále obsahovat:

doplněný a potvrzený návrh Smlouvy o dílo (viz příloha č. 1 této zadávací dokumentace) ve všech žlutě označených polích;

další doklady a informace prokazující splnění kvalifikačních předpokladů a způsobilostí účastníka požadovaných zadavatelem.
Dokumenty budou potvrzené oprávněným zástupcem účastníka

Další podmínky zadávacího řízení

- náklady účastníka spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí;

- účastník podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním

podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních

předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů);

zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky zadání veřejné zakázky;

zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se žádným účastníkem, odmítnout všechny nabídky nebo veřejnou zakázku zrušit;

Příloha:
Příloha č. 1: Smlouva o dílo

Příloha č. 2: Projektová dokumentace