Příloha II. k výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku

Seznam a technická specifikace

Prodávající předá kupujícímu kompletní a plně funkční zařízení včetně příslušenství a návodů k obsluze a údržbě dodávaných zařízení v českém jazyce. Součástí předmětu plnění je tedy i dodávka, instalace a zprovoznění v místě určení – budova učeben Jílová 164/36g, Brno 639 00. Dodavatel dále zajistí zaškolení obsluhy, o kterém provede záznam v předávacím protokolu se jmény a podpisy zaškolených pracovníků.

Záruka min. 2 roky.

# Předmětem dodávky bude celkem 6 pracovních stolů modulového typu o rozměrech minimálně 1800 mm x 800 mm s minimálně 15 vybavenými pracovišti pro možnost realizace měřicích, zkušebních a opravárenských činností v oblasti elektrických instalací. Pracovní místa mají být vytvořena v místnosti o šířce 6300 mm, přičemž preferujeme uspořádání ve třech řadách s rozdělením uličkou na 3 a 2 pracovní místa v každé řadě. Požadujeme stolovou desku s vysokou životností o minimální tloušťce 25 mm. Pro vysokou předpokládanou frekvenci užívání žáky musí být dostatečně mechanicky odolná (otěruvzdorný povrch, ABS obvodové hrany o tl. min. 2 mm). Celková únosnost osazené desky musí být alespoň 150 Kg. Pro umístění modulů je možno využít nástavby o maximální výšce horní hrany 1100 mm nad podlahou pro umožnění pohledu na tabuli. Volné díly (jako měřicí zařízení a šňůry) musí být možno uschovat v zamykatelných zásuvkových kontejnerech  či držácích.

# Z důvodu bezpečnosti při práci s elektrickým proudem musí být každý stůl (resp. jeho nástavba) vybaven ovládacím modulem s jističem, chráničem a tlačítkem TOTAL-STOP.

# Ovládání jednotlivých stolů požadujeme i z pracovního místa učitele (stávající katedra).

Požadované vybavení s minimálními počty ks:

- zásuvka 230V, 50Hz, 10A s jističem 10A (na každém ze stolů 2 ks, celkově 12 ks)

- zásuvka 230V, 50Hz, 6A (na každém ze stolů 3 ks, celkově 18 ks)

- Laboratorní zdroj nastavitelný, stabilizovaný AC 0-225V/min.2A (6 ks)

- Propojovací svorky pro mn (do 24V) 5řad/5svorek /10A (6 ks)

- Propojovací bezpečnostní svorky 6 řad/5 svorek /10 A (9 ks)

- Vestavěný digitální multimetr pro měření napětí DC (0- 1000V), AC napětí (0-750V), proud DC + AC (do 10A), odpor (Ω - MΩ, kapacita (n,μ a mF), teplota -20 ÷ 800°C, frekvence (jednotky Hz ÷ 400 MHz) (15 ks)

- Digitální dvoukanálový osciloslkop 100MHz, barevný displej 8", vstup DC, AC, GND, vstupní napětí do 300V, vst. impedance 1MΩ (6ks)

- Případný pojízdný kontejner pod stůl s alespoň 4 zásuvkami, centrální zamykání identickým klíčem pro celou dodávku (12 ks kontejnerů, 24 ks identických klíčů)

- Ovládací panel učitele (katedra) pro ovládání 6 pracovních stolů (1 ks)

- Propojovací kabely průřez 1 mm2 bezpečnostní zdířky kompatibilní s použitými moduly délka 20 cm, černá b. (60ks), modrá barva (60ks) délka 30 cm černá b. (60ks), modrá barva (60ks), zeleno/žlutá (60ks) délka 40 cm černá b. (60ks), modrá b. (60ks)

- Modul 4x 2IN NAND (15ks)

- Modul operační zesilovač (15ks)

- Modul patice pro polovodičové součástky (tyristory, triaky) (15ks)

- Modul s min. 8 ks rezistorů (15ks)

- Modul s min. 8 ks kondenzátorů (15ks)

- Modul 2 lineárních potenciometrů (10k + 100k) (15ks)

- Modul usměrňovacích diod (15ks)

- Modul Led min. 8 ks (15ks)

- Modul nízkofrekvenčních tranzistorů NPN/PNP (15ks)

- Modul se solárním článkem 2V/0,5W (15ks)

- Modul s objímkou E10 vč. LED žárovek 4-24V (15ks)

- Modul s proměnným rezistorem 470Ω (15ks)

- Modul s termistorem NTC (15ks)

- Modul s fotorezistorem (15ks)

- Modul s varistorem (Uac= 20V, Udc=26V) (15ks)

- Modul s keramickým kondenzátorem 1μF/50V (15ks)

- Modul se zenerovou diodou 4,7V/5W (15ks)

- Moduly pro cívky 1x800 závitů bez jádra + 2x800 závitů bez jádra s vyvedeným středem, včetně jader pro uvedené cívky (15ks)

- Otáčkoměr digitální (2,5÷99 999 otáček)/kontaktní (2,5÷19 999 otáček), přesnost ±0,05 %, vzorkovací čas 1 s, možnost ukládání max., min. a poslední hodnoty měření. (7 ks)

- Luxmetr (7ks)

- Jednofázový digitální elektroměr s možností zobrazení kWh, W, V, A, cosϕ a frekvence (15ks)

- Digitální multimetr - měření napětí AC+DC mV÷600V, proudu AC+DC mA÷10A, odporu Ω÷MΩ, kapacity nF÷mF, teploty -40÷1000°C vč. termočlánku (15ks)

- Digitální měřič RCL, testovací frekvence 100Hz / 120Hz / 1kHz / 10kHz / 100 kHz, rozsahy: L: 20µH-2000H; C: 20pF-20mF; R:20Ω - 200MΩ (7ks)

Stavební připravenost s ohledem na možnost připojení nabízených stolů zajistí objednatel na základě specifikací dodaných dodavatelem v předstihu alespoň 4 týdny.