Příloha č. 2 a) ZD_technická specifikace pro část veřejné zakázky č. 1

Technické parametry – Dílna elektro

Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka, montáž a zprovoznění dílny pro výuku oboru vzdělání elektrikář dle níže uvedených technických parametrů a obrazové přílohy. Kupující v rámci předmětu plnění zpracuje a předá prodávajícímu rovněž revizní zprávu a provede zaškolení učitelů v rozsahu min. 4 hodin. Požadavek na instalaci a zaškolení (nevztahuje se na nářadí).

| Položka č. 1 | Nářadí pro vybavení jednoho pracoviště |
| --- | --- |
| Počet kusů: 12 | Výrobce: … Typ: … |
| Požadované parametry na kus | Dané rozmezí parametrů | Nabízené parametry |
| Minimální rozsah sady nářadí pro elektrikáře do 1000v | Profesionální digitální multimetr Odsávačka Izolované kombinované kleště (160 mm) Izolované štípací kleště (160 mm) Izolované ploché kleště (160 mm) 8 ks zavíracích inbusů PVC izolační páska (+) VDE 1000V izolovaný šroubovák (PH0x60) (+) VDE 1000V izolovaný šroubovák (PH1x80) (+) VDE 1000V izolovaný šroubovák (PH2x100) (-) VDE 1000V izolovaný šroubovák (2.5x75) (-) VDE 1000V izolovaný šroubovák (4.0x100) (-) VDE 1000V izolovaný šroubovák (5.5x125) (-) VDE 1000V izolovaný šroubovák (6.5x150) (+) Izolovaný precizní šroubovák (PH0X65) (+) Izolovaný precizní šroubovák (PH00X65) (+) Izolovaný precizní šroubovák (PH1X65) (-) Izolovaný precizní šroubovák (0.23X1.5X65) (-) Izolovaný precizní šroubovák (0.4X2.0X65) (-) Izolovaný precizní šroubovák (0.4X2.5X65) Fázovka (AC 110~250 V) |  |
| Transformátorová páječka | 230V 100VA |  |
| Sada pinzet | Min. 4 kusy |  |
| Kalafuna | 50 g |  |
| Tekuté tavidlo | Sn-Pb |  |
| Cínová pájka | Sn60Pb4 500 g |  |
| Metr svinovací | 5 m |  |
| Zalamovací nůž | profi |  |
| 3. ruka | Kovové provedení |  |
| Cena | ………………………………. Kč bez DPH ………………………………. Kč vč. DPH |
| Položka č. 2 | Sada pro programování procesoru |
| Počet kusů: 12 | Výrobce: … Typ: … |
| Požadované parametry na kus | Dané rozmezí parametrů | Nabízené parametry |
| Procesor | ATmega 328 a 32U4 |  |
| Sada senzorů min. 6 ks | IR, teploměr, vlhkoměr, ultrazvuk, měření proudu, světelný a zvukový senzor |  |
| Sada zobrazovačů | LCD display, 7 SEG, matrix 8x8, led Diody – různé barvy min. 30 kusů + min. 1ks RGB |  |
| Mechanické prvky | Servo, Krokový motor, vč. driverů, vypínače |  |
| Propojovací kabely 100 ks | Délka min. 200 mm |  |
| Kontaktní nepájivé pole | Pracovní část pole: min. 1260 pinů Napájecí část pole: min. 400 pinů |  |
| Kabel USB | Délka min. 150 cm |  |
| Pasivní součástky | Sada rezistorů |  |
| Bezdrátové moduly | 2ks HC12- 433MHz, 2ks Bluetooth, 1ks wifi |  |
| Kufřík, plast | ANO |  |
| Úlohy k sadě | V českém jazyce |  |
| Cena | ………………………………. Kč bez DPH ………………………………. Kč vč. DPH |
| Položka č. 3 | Pracoviště žáka (nezávazný návrh v obrazové příloze) |
| Počet kusů: 12 | Výrobce: … Typ: … |
| Požadované parametry na kus | Dané rozmezí parametrů | Nabízené parametry |
| Rozměry | Dle obrazové přílohy |  |
| Laboratorní zdroj | Min. 0-30 V, 0-3 A |  |
| Mikropájka | Min. rozsah 150- 480°C |  |
| Pracovní deska | Nosnost min. 140 kg |  |
| Kontejner se 4 zásuvkami | Se zámkem. Plech, |  |
| Tónový generátor v panelu | Generátor funkcí, Min. 5 MHz, min. 1 kanál |  |
| Osciloskop v panelu | dvoukanál Min. 25 MHz, bar. LCD, sondy 1x,10x |  |
| Central STOP | Vypne vše mimo stůl učitele |  |
| Polstrovaná židle | Nosnost min. 100 kg |  |
| Osvětlení pracoviště | Samostatně ovladatelné z pracoviště |  |
| Připojení RJ45 | 1 ks, cat5e |  |
| Zásuvka 230V | 4 ks |  |
| Hygienická norma | O zdravotní nezávadnosti |  |
| Cena | ………………………………. Kč bez DPH ………………………………. Kč vč. DPH |
| Položka č. 4 | Pracoviště učitele (nezávazný návrh v obrazové příloze) |
| Počet kusů: 1 | Výrobce: … Typ: … |
| Požadované parametry na kus | Dané rozmezí parametrů | Nabízené parametry |
| Rozměry | Dle obrazové přílohy |  |
| Zásuvky 230V | Min. 6x |  |
| RJ45 | Min. 2x |  |
| Kontejner se zásuvkami | Min. 3 zásuvky |  |
| Židle | Polstrovaná, na kolečkách, nosnost min. 140 kg |  |
| Kontejner na PC | Case ATX |  |
| Výsuvná police na klávesnici | ANO |  |
| Central STOP a START | ANO |  |
| Hygienická norma | O zdravotní nezávadnosti |  |
| Cena | ………………………………. Kč bez DPH ………………………………. Kč vč. DPH |
| Položka č. 5 | Skříň č.1 |
| Počet kusů: 1 | Výrobce: … Typ: … |
| Požadované parametry na kus | Dané rozmezí parametrů | Nabízené parametry |
| Rozměry (vxšxh) | 2200x1500x500 mm |  |
| Počet polic | 6 |  |
| Nosnost polic | Min. 30 kg |  |
| Uzamykatelné | ANO |  |
| Vestavěná | NE |  |
| Prosklené | NE |  |
| Materiál a barva | Laminovaná DPD s ABS hranou, v barvě stolů |  |
| Hygienická norma | O zdravotní nezávadnosti |  |
| Cena | ………………………………. Kč bez DPH ………………………………. Kč vč. DPH |
| Položka č. 6 | Skříň č.2 |
| Počet kusů: 1 | Výrobce: … Typ: … |
| Požadované parametry na kus | Dané rozmezí parametrů | Nabízené parametry |
| Rozměry (vxšxh) | 1950x1050x370 mm |  |
| Počet polic | 5 |  |
| Nosnost polic | Min. 30 kg |  |
| Vestavěná | ANO |  |
| Uzamykatelné | ANO |  |
| Prosklené | NE |  |
| Materiál a barva | Laminovaná DPD s ABS hranou, v barvě stolů |  |
| Hygienická norma | O zdravotní nezávadnosti |  |
| Cena | ………………………………. Kč bez DPH ………………………………. Kč vč. DPH |
| Položka č. 7 | Skříň č.3 |
| Počet kusů: 1 | Výrobce: … Typ: … |
| Požadované parametry na kus | Dané rozmezí parametrů | Nabízené parametry |
| Rozměry (vxšxh) | 2200x 1500x700 mm |  |
| Počet polic | 6 |  |
| Nosnost polic | Min. 30 kg |  |
| Uzamykatelné | ANO |  |
| Vestavěná | NE |  |
| Prosklené | NE |  |
| Materiál a barva | Laminovaná DPD s ABS hranou, v barvě stolů |  |
| Hygienická norma | O zdravotní nezávadnosti |  |
| Cena | ………………………………. Kč bez DPH ………………………………. Kč vč. DPH |
| Položka č. 8 | Stůl |
| Počet kusů: 1 | Výrobce: … Typ: … |
| Požadované parametry na kus | Dané rozmezí parametrů | Nabízené parametry |
| Rozměry (šxh) | 4800x650 mm |  |
| Počet kontejnerů se 3 zásuvkami | 6 ks, uzamykatelných, plechových |  |
| Počet podpěr stolu | Min. 5 párů |  |
| Materiál a barva | Dle pracovních desek stolů pro žáky a učitele |  |
| Nosnost | Min. 140 Kg |  |
| Cena | ………………………………. Kč bez DPH ………………………………. Kč vč. DPH |

Obrazová příloha

Obr. 1 Orientační plán dílny

Obr. 2 Návrh pracoviště učitele

Obr. 3 Návrh pracoviště žáka

Obr. 4 Orientační návrh dílny

Pokud je v položce více částí (více samostatných výrobků), pak do sloupce nabízené parametry účastník vždy v rámci předmětného řádku doplní výrobce a typ výrobku, aby byly všechny položky a všechny na řádku v rámci položky uvedené samostatné výrobky v tomto rozsahu řádně identifikovány. Pokud je u položky požadováno více kusů a účastník nabídne jednotlivé kusy od různých výrobců, je povinen v rámci specifikace výrobce a typu identifikovat vždy všechny výrobce a všechny typy a určit k danému výrobci a typu počet nabízených kusů.