Dokumentace nábytku – VZ MR „NÁBYTEK KANCELÁŘ A UČEBNA“

Pozice 1,2,3,4  provedení lamino – třešeň

Pozice 6,8,9 lamino barva modrá

Skříně jsou vybaven rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy

Stoly - popis

- Pracovní deska tloušťka 25 mm s 2 mm ABS hranou

- Pracovní deska opatřena v rozích průchodkami pro vedení kabelů v kovových nohách

- Nohy osazeny  patkami pro vyrovnání nerovnosti.

Skříně – popis

Korpus

- Materiál - Kvalitní laminovaná dřevotřísková deska

- Půda i dno mají tloušťku 25 mm a na přední straně disponují 2 mm ABS hranou

- Odolné materiály a kvalitní kování

- Boky z 18 mm - laminovaná dřevotřísková deska, 2 mm ABS hrana

- záda skříní jsou oboustranně pohledové z  3 - 5 mm laminované dřevotřísky

Dveře

- Zapuštěné dveře mezi půdu a dno korpusu

- Dveře jsou vybaveny 2 mm ABS hranou

- Všechny dveře jsou osazeny kvalitním kováním a panty,

- Zámky – všechny dveře skříní jsou osazeny zámky na stejný klíč

Police

- Materiál - Kvalitní laminovaná dřevotřísková deska s ABS hranou  18 mm

Židle popis u obrázku

Školní lavice  popis u obrázku

Tolerance u nábytku pro VŘ

Rozměry - tolerance : šířka +- 0 mm, hloubka+- 10 mm, výška +- 20 mm-platí je pro kancelářský nábytek

POZICE Č.1 -   Stůl pracovní rozměr (šxhxv)	(1600x800x755)

Pozice č.2	Skříň šatní dělená        2/3 + 1/3 poličky

rozměr (šxhxv)   800x600x1920 mm

Pozice č.3	Skříň policová dvoudveřová  + nika	rozměr (šxhxv)	800x400x1920 mm

Pozice č.4	Skříňka roh zakončovací

rozměr (šxhxv)	400x400x1920 mm

Pozice č. 5	čalouněné křesílko – barva oranžová

Pozice č. 6	Katedra – 1000x700x750 – BARVA LAMINA MODRÁ

Není zakresleno - Pod deskou polička uprostřed dělená

Pozice č. 7	Židle učebna – posltrovaná, barva modrá 20 ks

Pozice č. 8	Stolek žákovský – 800x500x750

Barva lamino  - modrá

lamino barva MODRÁ

Pozice č. 9	Skříňka policová dělené (sklo – dřevo) uzamykatelná

Barva lamino  - modrá

Pozice č. 10	Kancelářská židle – MODRÁ – 1ks

Pozice č. 11	Školní lavice dvoumístná – 10 ks

Pozice č. 12	Školní židle  - 20 ks – nutno dodržet tvar konstrukce

Pozice č.13	Židle učebna – barva černá, chtom

černá židle, chrom, sedák látka, opěradlo prodyšná síťovina, výškové nastavení, nosnost 120 kg

Výška sedáku 57 cm, šířka sedáku 58 cm, hloubka sedáku 56 cm

Pozice č.14 – Trojlavice, dub, podnož chrom

1530 mm x 400 mm x 750 mm (+-5%)