TECHNICKÉ PODMÍNKY

na veřejnou zakázku s názvem:

„Škola progresivních průmyslových technologií – CNC a IT technika – PRVNÍ ČÁST - produkční CNC stroje“

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že dodavatelem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Dodavatel dodá 5 ks nového a nepoužitého produkčního CNC frézovacího centra včetně příslušenství, 4 ks nového a nepoužitého produkčního CNC soustruhu včetně příslušenství.

HODNOTY SPECIFIKOVANÉ V NÁSLEDNÝCH TABULKÁCH ZADAVATEL POŽADUJE U KAŽDÉHO DODANÉHO KUSU.

| Produkční CNC frézovací centrum |
| --- |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Celkem 5 frézovacích CNC center | Ano | ANO / NE |  |
| Počet os | 3 (X, Y, Z) | ANO / NE |  |
| Posuv v ose X | min. 350 mm max. 520 mm | ANO / NE |  |
| Posuv v ose Y | min. 240 mm max. 420 mm | ANO / NE |  |
| Posuv v ose Z | min. 300 mm max. 470 mm | ANO / NE |  |
| Počet míst v zásobníku | Min. 10 | ANO / NE |  |
| Kužel vřetene | min. ISO30 max. ISO40 | ANO / NE |  |
| Požadované provedení | Kompletní zakrytování | ANO / NE |  |
| Maximální půdorysné rozměry stroje | 2200 x 2400 mm | ANO / NE |  |
| Řídicí systém | Shodný s řídicími systémy na škole již používanými: 3 stroje Sinumeric, 2 stroje Heidenhain, včetně dialogového programování | ANO / NE |  |
| Elektrické ruční kolečko na kabelu | Ano | ANO / NE |  |
| Chladicí zařízení pro běžné chladicí kapaliny ovládané řídicím systémem | Ano | ANO / NE |  |
| Každý stroj dodán včetně všech náplní (oleje, emulze) | Ano | ANO / NE |  |
| Požadované příslušenství ke každému stroji: |
| Hydraulický svěrák délka čelistí 125 mm, rozevření cca 200 mm | 1 kus | ANO / NE |  |
| Sada kleštin ER32 | 1 sada | ANO / NE |  |
| Kleštinový upínač ISO30(40 dle stroje)/ER32 | 4 kusy | ANO / NE |  |
| Redukční pouzdro MK s vyrážečem 30(40 dle stroje)/3 | 3 kusy | ANO / NE |  |
| Redukční pouzdro MK se závitem 30(40 dle stroje)/3 | 3 kusy | ANO / NE |  |
| Redukční pouzdro MK s vyrážečem 30(40 dle stroje)/4 | 2 kusy | ANO / NE |  |
| Redukční pouzdro MK se závitem 30(40 dle stroje)/4 | 2 kusy | ANO / NE |  |
| Upínač WELDON 30(40 dle stroje)/20 | 2 kusy | ANO / NE |  |
| Upínač WELDON 30(40 dle stroje)/16 | 2 kusy | ANO / NE |  |
| Úchylkoměr číselníkový digitální (indikátor) + magnetický stojánek | 1 kus | ANO / NE |  |
| Sada paralelních podložek 125 (100), 9 párů o délce 125 mm (100mm), orientační rozměry podložek: 4x10, 4x14, 4x18, 4x22, 4x26, 4x30, 4x34, 4x38, 4x42mm) | 1 sada | ANO / NE |  |
| Upínací čep | 13 kusů | ANO / NE |  |
| Pro stroje s ŘS HEIDENHAIN jedna nástrojová a obrobková sonda (infra, bluetooth, …) | 1 a 1 kus | ANO / NE |  |
| Pro stroje s ŘS SINUMERIK jedna nástrojová a obrobková sonda (infra, bluetooth,…) | 1 a 1 kus | ANO / NE |  |
| 3D tester + WELDON upínač | 4 kusy | ANO / NE |  |
| CENTRIKÁTOR + WELDON UPÍNAČ | 4 kusy | ANO / NE |  |
| Obrobková sonda s akustickou a světelnou signalizací pro osy X, Y + odpovídající upínač | 4 kusy | ANO / NE |  |
| Nástrojová sonda se světelnou signalizací pro osu Z | 4 kusy | ANO / NE |  |
| Digitální posuvné měřítko značkové s výstupem dat, 0 - 150 mm | 1 kus | ANO / NE |  |
| Požadované příslušenství využitelné ke všem produkčním CNC frézovacím centrům |
| Svěrák 125 otočný a sklopný (hydraulický, strojní) | 1 kus | ANO / NE |  |
| Tříčelisťové sklíčidlo průměr 200 mm + úpínky, vnitřní a vnější čelisti | 1 kus | ANO / NE |  |
| Čtyřčelisťové sklíčidlo průměr 200 mm + úpínky, vnitřní a vnější čelisti | 1 kus | ANO / NE |  |
| Sada ocelových koncových měrek | 2 sady | ANO / NE |  |
| zásuvková kovová skříň na nástroje a příslušenství, šířka minimálně 450mm, výška minimálně 750mm, hloubka minimálně 650mm, barevné provedení shodné s dodanými stroji | 2 kusy | ANO / NE |  |
| kovová skříň s policemi a dveřmi na nástroje a příslušenství, šířka minimálně 750mm, výška minimálně 1850mm, hloubka minimálně 350mm, barevné provedení shodné s dodanými stroji | 2 kusy | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks bez DPH |  |
| Cena za 5 ks bez DPH |  |

| Produkční CNC soustruh |
| --- |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Celkem 4 produkční CNC soustruhy | Ano | ANO / NE |  |
| Počet os | 2 (X, Z) | ANO / NE |  |
| Točný průměr nad ložem | min. 290 mm max. 550 mm | ANO / NE |  |
| Točný průměr nad suportem | min. 150 mm max. 320 mm | ANO / NE |  |
| Průchozí otvor vřetene | min. 30 mm max. 60 mm | ANO / NE |  |
| Točná délka | min. 180 mm max. 500 mm | ANO / NE |  |
| Požadované provedení | Šikmé lože | ANO / NE |  |
| Požadované provedení | Kompletní zakrytování | ANO / NE |  |
| Počet poloh revolverové hlavy ovládané řídicím systémem | Min. 5 | ANO / NE |  |
| Maximální půdorysné rozměry stroje | 2300 x 1800 mm | ANO / NE |  |
| Řídicí systém | Shodný s řídicími systémy na škole již používanými: 2 stroje Sinumeric, 2 stroje Fanuc, včetně dialogového programování | ANO / NE |  |
| Elektrické ruční kolečko | Ano | ANO / NE |  |
| Možnost upínání obrobků do kleštin i sklíčidla | Ano | ANO / NE |  |
| Chladicí zařízení pro běžné chladicí kapaliny ovládané řídicím systémem | Ano | ANO / NE |  |
| Každý stroj dodán včetně všech náplní (oleje, emulze) | Ano | ANO / NE |  |
| Požadované příslušenství ke každému stroji (značení dle ISO) |
| Soustružnické nože SDJCL 2020 K11 | 1 kus | ANO / NE |  |
| Soustružnické nože SCLCL 2020 K09 | 1 kus | ANO / NE |  |
| Soustružnické nože SVHCL 2020 K16 | 1 kus | ANO / NE |  |
| Soustružnické nože SVVBN 2020 K16 | 1 kus | ANO / NE |  |
| Soustružnické nože TCLNL 2020 K12 | 1 kus | ANO / NE |  |
| Soustružnické nože SER 2020 K16 | 1 kus | ANO / NE |  |
| Soustružnické nože ZQL 2020 H3 | 1 kus | ANO / NE |  |
| Soustružnické nože XLCFN 2601 J 2,00 | 1 kus | ANO / NE |  |
| Soustružnické nože E10M SDUCL 07 | 1 kus | ANO / NE |  |
| Soustružnické nože E12Q SDUCL 07 | 1 kus | ANO / NE |  |
| Soustružnické nože SIR 0010 K11 | 1 kus | ANO / NE |  |
| Soustružnické nože SIR 1416 N16 | 1 kus | ANO / NE |  |
| Upínače VDI30 (BMT) B1-30x20x50 | 4 kusy | ANO / NE |  |
| Upínače VDI30 (BMT) B3-30x20x50 | 2 kusy | ANO / NE |  |
| Upínače VDI30 (BMT) E4 30-2/16-ER25 | 3 kusy | ANO / NE |  |
| Sada kleštin ER25 – 15ks Ø 1-16 mm | 1 sada | ANO / NE |  |
| Držák upichováku VDI (BMT) 20x26x44 ARU2026 | 1 kus | ANO / NE |  |
| VDI (BMT) E2 30x10 | 4 kusy | ANO / NE |  |
| VDI (BMT) E2 30x12 | 2 kusy | ANO / NE |  |
| VDI (BMT) E2 30x16 | 2 kusy | ANO / NE |  |
| Úchylkoměr číselníkový digitální (indikátor) + magnetický stojánek | 1 kus | ANO / NE |  |
| Nástrojová sonda | 1 kus | ANO / NE |  |
| Kleštiny šestihran 10, 12, 16, 18 | 1 sada | ANO / NE |  |
| Digitální posuvné měřítko značkové s výstupem dat, 0 - 150 mm | 1 kus | ANO / NE |  |
| Požadované příslušenství |
| Sklíčidlo průměr 150 – 200 mm (max. otáčky dle rozsahu stroje) - 4 čelisťové | 2 ks 4 čelisťového sklíčidla | ANO / NE |  |
| Sklíčidlo průměr 150 – 200 mm (max. otáčky dle rozsahu stroje ) - 3 čelisťové | 2 ks 3 čelisťového sklíčidla | ANO / NE |  |
| Sada obrobkových kleštin – od Ø 3mm - 40mm | 2 sady obrobkových kleštin | ANO / NE |  |
| Sklíčidlo závitořezů s délkovým vyrovnáním M3-M12 | 2 ks | ANO / NE |  |
| Sklíčidlo závitořezů s délkovým vyrovnáním M8-M20 | 2 ks | ANO / NE |  |
| Požadované příslušenství využitelné ke všem produkčním CNC soustruhům |
| zásuvková kovová skříň na nástroje a příslušenství, šířka minimálně 450mm, výška minimálně 750mm, hloubka minimálně 650mm, barevné provedení shodné s dodanými stroji | 2 kusy | ANO / NE |  |
| kovová skříň s policemi a dveřmi na nástroje a příslušenství, šířka minimálně 750mm, výška minimálně 1850mm, hloubka minimálně 350mm, barevné provedení dle strojů | 2 kusy | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks bez DPH |  |
| Cena za 4 ks bez DPH |  |

Rekapitulace:

| Cena v Kč bez DPH za 5 ks nového a nepoužitého produkčního CNC frézovacího centra včetně příslušenství | ,- Kč |
| --- | --- |
| Cena v Kč bez DPH za 4 ks nového a nepoužitého produkčního CNC soustruhu včetně příslušenství | ,- Kč |
| Ostatní náklady dle Smlouvy (doprava, uvedení do provozu,..) | ,- Kč |
| CELKOVÁ CENA ZA PŘEDMĚT PLNĚNÍ bez DPH | ,- Kč |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (prohlašujeme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne      					_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele