TECHNICKÉ PODMÍNKY

na veřejnou zakázku s názvem:

„Škola progresivních průmyslových technologií – laboratorní stoly“

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že dodavatelem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Dodavatel dodá 15 ks nových a nepoužitých elektrotechnických laboratorních stolů o rozměrech 1500 x 900 x 760 (d x š x v) mm a 1 ks nového a nepoužitého elektrotechnického laboratorního stolu o rozměrech 1200 x 900 x 760 (d x š x v) mm dle specifikace uvedené níže.

HODNOTY SPECIFIKOVANÉ V NÁSLEDNÝCH TABULKÁCH ZADAVATEL POŽADUJE U KAŽDÉHO DODANÉHO KUSU.

| Elektrotechnický laboratorní stůl 1500 x 900 x 760 (d x š x v) mm |
| --- |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Základním konstrukčním prvkem stolu jako celku budou ocelové profily a plechy s vnější povrchovou úpravou Komaxit (šedá RAL7035), nebo zinkováním v případě skrytých částí konstrukce. | Ano | ANO / NE |  |
| Rozměry (včetně stolní desky) | 1500 x 900 x 750-760 mm – po horní hranu desky stolu | ANO / NE |  |
| Celková nosnost stolu bez nástavby | od 220 kg do 250 kg | ANO / NE |  |
| Rozměry stolní desky | 1500 x 900 x 25 mm | ANO / NE |  |
| Elektrotechnický laboratorní nábytek musí být ve shodě s normou ČSN 33 2000-7-713 | Ano | ANO / NE |  |
| Všechny moduly uvnitř přístrojové nástavby, u kterých je to možné, budou připojeny k unifikované napájecí sběrnici | Ano | ANO / NE |  |
| 1x modul výsuvné police pro PC klávesnici | Rozměry (š x h x v): 500 x 400 x 100 mm | ANO / NE |  |
| 1x držák PC na nohu stolu | Nosnost: 40 až 50 kg | ANO / NE |  |
|  | Šířka: 200 mm 10 mm | ANO / NE |  |
|  | Barva: světle šedá | ANO / NE |  |
| 8x zásuvka 230 V, 50 Hz, 16 A CZ (4 moduly po 2 kusech) | barva: šedá | ANO / NE |  |
|  | výstupní napětí: 2x 230 V / 50 Hz | ANO / NE |  |
|  | výstupní proud: 16 A | ANO / NE |  |
|  | signalizace:kontrolkou | ANO / NE |  |
| 1x modul centrální vypínač, jištění, proudový chránič a tlačítko TOTAL STOP (10 A) | Barva šedá | ANO / NE |  |
|  | jištění B16A 1F | ANO / NE |  |
|  | proudový chránič 30 mA | ANO / NE |  |
|  | Signalizační kontrolka zapnutí | ANO / NE |  |
|  | Integrované tlačítko vypnutí TOTAL STOP (10A) | ANO / NE |  |
|  | Podřízený vypínač k ovládání externího svítidla | ANO / NE |  |
| 1x modul DC lab. regulovatelný zdroj 2x 0 ÷ 30 V / 4 A; 5 V / 3 A Modul vybaven dvěma zdroji s plynulou regulací napětí v rozsahu 0 ÷ 30 V s možností nastavení omezení proudu od 0.1 ÷ 4 A a pevným zdrojem napětí 5 V / 3 A. Regulovatelná část zdroje je vybavena měřicími přístroji jak pro napětí, tak i pro proud. | napájecí napětí: 230 V/50 Hz | ANO / NE |  |
|  | napětí regulovatelné: 2x 0 ÷ 30 V | ANO / NE |  |
|  | proud regulovatelný: 2x 0 ÷ 4 A | ANO / NE |  |
|  | napětí pevné: 1x 5 V | ANO / NE |  |
|  | proud pevný: 1x 3 A | ANO / NE |  |
|  | zvlnění maximální: 10 mV | ANO / NE |  |
|  | typ měřících přístrojů: digitální | ANO / NE |  |
|  | třída přesnosti měřících přístrojů: 2 | ANO / NE |  |
|  | indikace omezení proudu: akustická a optická | ANO / NE |  |
|  | samostatné vypínání výstupu: ano | ANO / NE |  |
|  | spojení regulovatelných zdrojů do symetrického zdroje: ano | ANO / NE |  |
| 1x modul propojovací bezpečnostní svorky - 6 řad po 5 svorkách, do 10 A | barevné provedení 2x červená, 2x černá, 2x modrá | ANO / NE |  |
|  | Svorky použitelné i pro síťové napětí 230V | ANO / NE |  |
|  | maximální provozní napětí:120 VDC / 230 VAC | ANO / NE |  |
|  | maximální proud svorkou 10 A při 30 VDC / 24 VAC | ANO / NE |  |
| 1x modul replikátoru USB na 4 přípojné body Modul má sloužit pro rozšíření počtu portů USB na 4 výstupy | Signalizace datového spojení a napájecího napětí s PC kontrolkou LED | ANO / NE |  |
|  | Modul podřízen napájecímu modulu | ANO / NE |  |
|  | napájecí napětí: 230 VAC / 50 Hz | ANO / NE |  |
|  | délka kabelů: 3 m | ANO / NE |  |
| 1x modul RLC dekáda 0 ÷ 999999 R, 0 ÷ 99999 uH, 0 ÷ 99999 pF | Modul dekády obsahuje tři na sobě zcela nezávislé sekce pro odpor, indukčnost a kapacitu, každá z nich je nastavitelná v širokém rozsahu hodnot | ANO / NE |  |
|  | Jednotlivé veličiny se nastavují pomocí tlačítkových voličů | ANO / NE |  |
|  | Voliče jsou koncipovány tak, aby bylo možné každý řád hodnot nastavovat samostatně | ANO / NE |  |
|  | Každá dekáda má své samostatné zdířky pro připojení bezpečnostních banánků o průměru 4 mm | ANO / NE |  |
|  | Jednotlivé části dekády jsou od sebe navzájem galvanicky odděleny | ANO / NE |  |
|  | Odpor, indukčnost i kapacita mají vlastní voliče, lze je tedy nastavit samostatně a současně používat v rámci jedné aplikace | ANO / NE |  |
| 1x napájení pro PC - tři zásuvky 230 V, 50 Hz, 6 A CZ – montáž na nohu stolu (ze spodní strany stolu) | Obsahuje tři jednoduché zásuvky 230V/6A | ANO / NE |  |
|  | Nebude jištěna stejným modulem centrálního vypínače a jištění | ANO / NE |  |
|  | barva: šedá | ANO / NE |  |
|  | napájecí napětí: 230 V / 50 Hz | ANO / NE |  |
|  | maximální výstupní proud: 6 A celkem | ANO / NE |  |
| 1x nástavba přístrojová na 1500 mm desku stolu - jednostranná s rozměry 281 x 1480 x 360 / 402 (v x d x h1 / h2) mm | Nástavba je umístěna nad deskou pracovního stolu ve výšce 100 mm | ANO / NE |  |
|  | Váha nástavby dle vybavení přístroji: od 20 kg do 50 kg | ANO / NE |  |
|  | Nosnost nástavby (bez váhy nástavby): od 50 kg do 80 kg | ANO / NE |  |
|  | Pro ventilaci je nástavba vybavena v přední části větracími štěrbinami | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks bez DPH |  |
| Cena za 15 ks bez DPH |  |
| Elektrotechnický laboratorní stůl 1200 x 900 x 760 (d x š x v) mm |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Základním konstrukčním prvkem stolu jako celku budou ocelové profily a plechy s vnější povrchovou úpravou Komaxit (šedá RAL7035), nebo zinkováním v případě skrytých částí konstrukce. | Ano | ANO / NE |  |
| Rozměry (včetně stolní desky) | 1200 x 900 x 750-760 mm – po horní hranu desky stolu | ANO / NE |  |
| Celková nosnost stolu bez nástavby | od 210 kg do 240 kg | ANO / NE |  |
| Rozměry stolní desky | 1200 x 900 x 25 mm | ANO / NE |  |
| Elektrotechnický laboratorní nábytek musí být ve shodě s normou ČSN 33 2000-7-713 | Ano | ANO / NE |  |
| Všechny moduly uvnitř přístrojové nástavby, u kterých je to možné, budou připojeny k unifikované napájecí sběrnici | Ano | ANO / NE |  |
| 1x modul výsuvné police pro PC klávesnici | Rozměry (š x h x v): 500 x 400 x 100 mm | ANO / NE |  |
| 1x držák PC na nohu stolu | Nosnost: 40 - 50 kg | ANO / NE |  |
|  | Šířka: 200 mm 10 mm | ANO / NE |  |
|  | Barva: světle šedá | ANO / NE |  |
| 8x zásuvka 230 V, 50 Hz, 16 A CZ (4 moduly po 2 kusech) | barva: šedá | ANO / NE |  |
|  | výstupní napětí: 2x 230 V / 50 Hz | ANO / NE |  |
|  | výstupní proud: 16 A | ANO / NE |  |
|  | signalizace: kontrolkou | ANO / NE |  |
| 1x modul centrální vypínač, jištění, proudový chránič a tlačítko TOTAL STOP (10 A) | Barva šedá | ANO / NE |  |
|  | jištění B16A 1F | ANO / NE |  |
|  | proudový chránič 30 mA | ANO / NE |  |
|  | Signalizační kontrolka zapnutí | ANO / NE |  |
|  | Integrované tlačítko vypnutí TOTAL STOP (10A) | ANO / NE |  |
|  | Podřízený vypínač k ovládání externího svítidla | ANO / NE |  |
| 1x modul DC lab. regulovatelný zdroj 2x 0 ÷ 30 V / 4 A; 5 V / 3 A Modul vybaven dvěma zdroji s plynulou regulací napětí v rozsahu 0 ÷ 30 V s možností nastavení omezení proudu od 0.1 ÷ 4 A a pevným zdrojem napětí 5 V / 3 A. Regulovatelná část zdroje je vybavena měřicími přístroji jak pro napětí, tak i pro proud. | napájecí napětí: 230 V/50 Hz | ANO / NE |  |
|  | napětí regulovatelné: 2x 0 ÷ 30 V | ANO / NE |  |
|  | proud regulovatelný: 2x 0 ÷ 4 A | ANO / NE |  |
|  | napětí pevné: 1x 5 V | ANO / NE |  |
|  | proud pevný: 1x 3 A | ANO / NE |  |
|  | zvlnění maximální: 10 mV | ANO / NE |  |
|  | typ měřících přístrojů: digitální | ANO / NE |  |
|  | třída přesnosti měřících přístrojů: 2 | ANO / NE |  |
|  | indikace omezení proudu: akustická a optická | ANO / NE |  |
|  | samostatné vypínání výstupu: ano | ANO / NE |  |
|  | spojení regulovatelných zdrojů do symetrického zdroje: ano | ANO / NE |  |
| 1x modul propojovací bezpečnostní svorky - 6 řad po 5 svorkách, do 10 A | barevné provedení 2x červená, 2x černá, 2x modrá | ANO / NE |  |
|  | Svorky použitelné i pro síťové napětí 230V | ANO / NE |  |
|  | maximální provozní napětí:120 VDC / 230 VAC | ANO / NE |  |
|  | maximální proud svorkou 10 A při 30 VDC / 24 VAC | ANO / NE |  |
| 1x modul replikátoru USB na 4 přípojné body Modul má sloužit pro rozšíření počtu portů USB na 4 výstupy | Signalizace datového spojení a napájecího napětí s PC kontrolkou LED | ANO / NE |  |
|  | Modul podřízen napájecímu modulu | ANO / NE |  |
|  | napájecí napětí: 230 VAC / 50 Hz | ANO / NE |  |
|  | délka kabelů: 3 m | ANO / NE |  |
| 1x modul RLC dekáda 0 ÷ 999999 R, 0 ÷ 99999 uH, 0 ÷ 99999 pF | Modul dekády obsahuje tři na sobě zcela nezávislé sekce pro odpor, indukčnost a kapacitu, každá z nich je nastavitelná v širokém rozsahu hodnot | ANO / NE |  |
|  | Jednotlivé veličiny se nastavují pomocí tlačítkových voličů | ANO / NE |  |
|  | Voliče jsou koncipovány tak, aby bylo možné každý řád hodnot nastavovat samostatně | ANO / NE |  |
|  | Každá dekáda má své samostatné zdířky pro připojení bezpečnostních banánků o průměru 4 mm | ANO / NE |  |
|  | Jednotlivé části dekády jsou od sebe navzájem galvanicky odděleny | ANO / NE |  |
|  | Odpor, indukčnost i kapacita mají vlastní voliče, lze je tedy nastavit samostatně a současně používat v rámci jedné aplikace | ANO / NE |  |
| 1x napájení pro PC - tři zásuvky 230 V, 50 Hz, 6 A CZ – montáž na nohu stolu (ze spodní strany stolu) | Obsahuje tři jednoduché zásuvky 230V/6A | ANO / NE |  |
|  | Nebude jištěna stejným modulem centrálního vypínače a jištění | ANO / NE |  |
|  | barva: šedá | ANO / NE |  |
|  | napájecí napětí: 230 V / 50 Hz | ANO / NE |  |
|  | maximální výstupní proud: 6 A celkem | ANO / NE |  |
| 1x nástavba přístrojová na 1200 mm desku stolu - jednostranná - 281 x 1180 x 360 / 402 (v x d x h1 / h2) mm | Nástavba je umístěna nad deskou pracovního stolu ve výšce 100 mm | ANO / NE |  |
|  | Váha nástavby dle vybavení přístroji: od 20 kg do 50 kg | ANO / NE |  |
|  | Nosnost nástavby (bez váhy nástavby): od 40 kg do 70 kg | ANO / NE |  |
|  | Pro ventilaci je nástavba vybavena v přední části větracími štěrbinami | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks bez DPH |  |

Rekapitulace:

| Cena v Kč bez DPH za 15 ks nových a nepoužitých elektrotechnických laboratorních stolů o rozměru 1500 x 900 x 760 (d x š x v) mm | ,- Kč |
| --- | --- |
| Cena v Kč bez DPH za 1 ks nového a nepoužitého elektrotechnického laboratorního stolu o rozměru 1200 x 900 x 760 (d x š x v) mm | ,- Kč |
| Ostatní náklady dle Smlouvy (doprava, uvedení do provozu,..) | ,- Kč |
| CELKOVÁ CENA ZA PŘEDMĚT PLNĚNÍ bez DPH | ,- Kč |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (prohlašujeme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne      					_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele