Technické podmínky

pro veřejnou zakázku s názvem

Nákup drobných investic na vybavení laboratoří a odborných učeben SPŠCH Vranovská – Druhá část – dodávka vybavení učebny chemie

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky.

Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. V případě, že dodavatel nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatelům uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů Word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“, má se za to, že dodavatelem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu plnění, existuje-li. Vyplnění těchto druhů a typů plnění je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Veškerý dodávaný předmět plnění musí být nový a nepoužitý.

Dodavatel dodá celkem 1 kg dusičnanu stříbrného p.a., 5 kg hydroxidu sodného p.a., 1 kg zinku práškového, 10 kg jodidu draselného, 20 ks alonže předloha destilační s olivkou, 20 ks baňky destilační, 100 ks kádinek 150 ml, 100 ks kádinek 400 ml, 100 ks kádinky 600 ml, 50 ks nálevky, 100 ks hodinového skla, 30 ks Tucleho kahanu, 2 ks analytických vah, 4 ks předvážek, 1 ks konduktometru, 1 ks vodivostní cela, 2 ks pH metr – učebna č. 101, 2 ks pH elektrody, 2 ks kapesního pH metre, 3 ks USB modulu, 1 ks multilicence Software, 3 ks radiového komunikačního modulu, 6 ks modulu baterie, 3 ks digitálního zobrazovacího modulu, 3 ks grafického zobrazovacího modulu, 3 ks WIFI komunikačního modulu, 5 ks senzoru napětí, 3 ks proudového senzoru, 10 ks senzoru teploty, 1 ks senzoru světla, 1 ks oxymetru, 5 ks pH metr senzor – učebna č. 356, 3 ks tlakového senzoru, 3 ks senzoru vodivosti, 4 ks kolorimetru, 2 ks barometru, 3 ks kapkového senzoru, 2 ks senzoru zakalení a 10 ks senzoru teplot širokého rozsahu, vše dle specifikace uvedené níže.

Cena za 1kus/kg/soubor každého nabídnutého zboží může být rovna nebo nižší než 40 000,- Kč včetně DPH.

| 1. Dusičnan stříbrný p.a. |
| --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Čistota p.a. | p.a. čistota | ANO / NE |  |
| Cena za 1 kg dusičnanu stříbrného p.a. čistoty bez DPH | ,- Kč |

| 2. Hydroxid sodný p.a. |
| --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Čistota p.a. | p.a. čistota | ANO / NE |  |
| Cena za 1 kg hydroxidu sodného p.a. čistoty bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 5 kg hydroxidu sodného p.a. čistoty bez DPH | ,- Kč |

| 3. Zinek práškový |
| --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Čistota p.a. | p.a. čistota | ANO / NE |  |
| Cena za 1 kg zinku práškového p.a. čistoty bez DPH | ,- Kč |
| 4. Jodid draselný |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Čistota p.a. | p.a. čistota | ANO / NE |  |
| Cena za 1 kg jodidu draselného p.a. čistoty bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 10 kg jodidu draselného p.a. čistoty bez DPH | ,- Kč |

| 5. alonž předloha destilační s olivkou, NZ 29/32 |
| --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| alonž s NZ 29/32 mm | alonž s NZ 29/32 mm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks alonže bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 20 ks alonže bez DPH | ,- Kč |

| 6. Baňka destilační kul. dno kr. hrdlo, NZ 29/32 V=250 ml |
| --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Baňka destilační kul. dno kr. hrdlo, NZ 29/32 V=250 ml | Baňka destilační kul. dno kr. hrdlo, NZ 29/32 V=250 ml | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks destilační baňky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 20 ks destilační baňky bez DPH | ,- Kč |

| 7. kádinka 150 ml |
| --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Objem | 150 ml | ANO / NE |  |
| typ | vysoká | ANO / NE |  |
| materiál | sklo | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks kádinky 150 ml bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 100 ks kádinek 150 ml bez DPH | ,- Kč |

| 8. kádinka 400 ml |
| --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Objem | 400 ml | ANO / NE |  |
| typ | vysoká | ANO / NE |  |
| materiál | sklo | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks kádinky 400 ml bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 100 ks kádinek 400 ml bez DPH | ,- Kč |

| 9. kádinka 600 ml |
| --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Objem | 600 ml | ANO / NE |  |
| typ | vysoká | ANO / NE |  |
| materiál | sklo | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks kádinky 600 ml bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 100 ks kádinek 600 ml bez DPH | ,- Kč |

| 10. nálevka hladká průměr 75 mm |
| --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Průměr | 75 mm | ANO / NE |  |
| typ | hladká | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks nálevky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 50 ks nálevek bez DPH | ,- Kč |

| 11. sklo hodinové průměr 80 mm |
| --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| průměr | 80 mm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks hod. sklíčka bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 100 ks hod. sklíček bez DPH | ,- Kč |

| 12. kahan Tecluho s regulací vzduchu na zemní plyn |
| --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Regulace vzduchu, na zemní plyn | Regulace vzduchu, na zemní plyn | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks Tecluho kahanu bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 30 ks Tecluho kahanů bez DPH | ,- Kč |

| 13. Analytické váhy |
| --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Přesnost vážení je zajištěna automatickou vnitřní kalibrací, závislou na čase a teplotních změnách. | Vnitřní kalibrace | ANO / NE |  |
| Maximální kapacita vážení | 220 g nebo výše | ANO / NE |  |
| citlivost | 0,1 mg | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks analytické váhy bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 2 ks analytických vah bez DPH | ,- Kč |

| 14. Předvážky |
| --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Maximální kapacita vážení | 200 g nebo výše | ANO / NE |  |
| citlivost | 0,01 g | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks předvážky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 4 ks předvážky bez DPH | ,- Kč |

| 15. Konduktometr |
| --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Konduktometr kompatibilní s dodanou vodivostní celou (1.1.2.3.1.17.6.15) | Konduktometr kompatibilní s vodivostní celou (1.1.2.3.1.17.6.15) | ANO / NE |  |
| Přístroj s držákem na elektrodu | Přístroj s držákem na elektrodu | ANO / NE |  |
| Měřící rozsah vodivosti | 0 µS/cm ... 1000 mS/cm | ANO / NE |  |
| Měřící rozsah teploty | -5.0 … 105.0 °C | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks konduktometru bez DPH | ,- Kč |

| 16. Vodivostní cela (sonda) |
| --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Měřící rozsah | 1 µS/cm - 20 mS/cm | ANO / NE |  |
| Teplota | 0 - 80 °C | ANO / NE |  |
| Elektroda kompatibilní s dodaným konduktometrem (č. 1.1.2.3.1.17.6.14) | Elektroda kompatibilní s dodaným konduktometrem | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks vodivostní cely bez DPH | ,- Kč |

| 17. pH metr – učebna č. 101 |
| --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| pH metr kompatibilní | pH metr kompatibilní s pH elektrodou uvedenou v bodě 18 | ANO / NE |  |
| Měřící rozsah | 0- 14 pH | ANO / NE |  |
| Přístroj s držákem na elektrodu | Ano | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks pH metru bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 2 ks pH metru bez DPH | ,- Kč |

| 18. pH elektroda |
| --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Měřící rozsah/teplota | 0 - 14 pH/0 - 100 °C | ANO / NE |  |
| Referenční elektrolyt | 3M KCl | ANO / NE |  |
| Diafragma | Sure-Flow | ANO / NE |  |
| pH elektroda kompatibilní s pH metrem (č. 1.1.2.3.1.17.6.16) | pH elektroda kompatibilní s pH metrem | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks pH elektrody bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 2 ks pH elektrod bez DPH | ,- Kč |

| 19. Kapesní pH metr |
| --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Min. kalibrace | 1-2 body | ANO / NE |  |
| Min. měřící rozsah | -1.00 – 15.00 pH | ANO / NE |  |
| rozlišení | 0,1 pH | ANO / NE |  |
| Součástí dodávky jsou pufry | pH 4,01 a 7,01 | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks kapesního pH metru bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 2 ks kapesního pH metru bez DPH | ,- Kč |

| 20. USB modul |
| --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Operační systém | Operační systém kompatibilní se stávajícím systémem | ANO / NE |  |
| Připojení k počítači standardním USB – mini USB propojovacím kabelem | ANO | ANO / NE |  |
| Propojovací kabel je součástí balení | ANO | ANO / NE |  |
| USB modul poskytuje jak napájení senzorů, tak komunikaci mezi počítačem a senzory | ANO | ANO / NE |  |
| Tato položka je kompatibilní s položkami č. 21 – 39 | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks USB modulu bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 3 ks USB modulu bez DPH | ,- Kč |
| 21. Software |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Zobrazení a zaznamenání dat v reálném čase | ANO | ANO / NE |  |
| On-line i off-line měření | ANO | ANO / NE |  |
| Export dat – přímo např. MS Excel | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost přijmout data až z pěti měření | ANO | ANO / NE |  |
| Funkce (lineární optimalizace, pole, strmost, Fourierova transformace apod.) | ANO | ANO / NE |  |
| Statistika (maximální a minimální naměřená hodnota, průměrná hodnota, standardní odchylka) | ANO | ANO / NE |  |
| Zobrazení dvou kurzorů pro výpočet hodnot mezi nimi | ANO | ANO / NE |  |
| Tato položka je kompatibilní s položkami č. 20 a 22 – 39 | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks multilicence (software) bez DPH | ,- Kč |
| 22. Radiový komunikační modul |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Radiokomunikační modul umožňuje dálkové ovládání senzoru nebo řetězce senzorů a bezdrátový přenos dat. | ANO | ANO / NE |  |
| Frekvence | 2,4 GHz DSSS | ANO / NE |  |
| Rychlost přenosu | 1 Mb/s | ANO / NE |  |
| Maximální dosah | 20 m | ANO / NE |  |
| Tato položka je kompatibilní s položkami č. 20, 21 a 23 – 39 | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks Radiového komunikačního modulu bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 3 ks Radiového komunikačního modulu bez DPH | ,- Kč |
| 23. Modul baterie |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Bateriový modul napájí senzory nebo řetězec senzorů pracující v off-line režimu, nebo senzory připojené přes radiokomunikační modul. | ANO | ANO / NE |  |
| Bateriový modul je možno dobíjet připojením k počítači kabelem USB – mini USB. | ANO | ANO / NE |  |
| Bateriový modul má indikaci LED a tlačítko. Tlačítkem a indikací LED se zjišťuje dostatečné nabití baterie. | ANO | ANO / NE |  |
| Tato položka je kompatibilní s položkami č. 20 – 22 a 24 – 39 | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks Modulu baterie bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 6 ks Modulu baterie bez DPH | ,- Kč |
| 24. Digitální zobrazovací modul |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Digitální zobrazovací modul je malý modul s LCD displejem. Modul se připojuje k jakémukoli senzoru nebo řetězci senzorů, napájeného bateriovým modulem a pracujícího v režimu off-line. | ANO | ANO / NE |  |
| Digitální zobrazovací modul automaticky vyhledá připojené senzory a zobrazí postupně měřené hodnoty jednotlivých senzorů. | ANO | ANO / NE |  |
| Stlačením tlačítka na modulu se přepíná zobrazování měřené veličiny daného senzoru. | ANO | ANO / NE |  |
| Tato položka je kompatibilní s položkami č. 20 – 23 a 25 – 39 | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks Digitálního zobrazovacího modulu bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 3 ks Digitálního zobrazovacího modulu bez DPH | ,- Kč |
| 25. Grafický zobrazovací modul |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Automatické rozpoznávání senzorů. | ANO | ANO / NE |  |
| Současná komunikace se všemi připojenými senzory. | ANO | ANO / NE |  |
| Řízení měřicího rozsahu a jednotek měření každého senzoru. | ANO | ANO / NE |  |
| Režim zobrazení až pěti měřených veličin v reálném čase. | ANO | ANO / NE |  |
| Vestavěný obvod pro řízení spotřeby elektrické energie z baterie. | ANO | ANO / NE |  |
| Tato položka je kompatibilní s položkami č. 20 – 24 a 26 – 39 | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks Grafického zobrazovacího modulu bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 3 ks Grafického zobrazovacího modulu bez DPH | ,- Kč |
| 26. WIFI komunikační modul |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Měření se senzory může být prováděno pomocí jakéhokoliv zařízení, které používá Wi-Fi technologie, jako jsou iPady a tablety s Androidem, PC počítače s Windows, Linux, Mac nebo smartphony. | ANO | ANO / NE |  |
| Tato položka je kompatibilní s položkami č. 20 – 25 a 27 – 39 | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks WIFI komunikačního modulu bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 3 ks WIFI komunikačního modulu bez DPH | ,- Kč |
| 27. Senzor napětí |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Rozsah | ±20 V | ANO / NE |  |
| ADC rozlišení | 15 bit | ANO / NE |  |
| Přesnost | 1 % | ANO / NE |  |
| Rozlišení | 0,01 V | ANO / NE |  |
| Max. vzor. rychlost (vzorek/s) | 3000 rychle | ANO / NE |  |
| Nastavitelná doba trvání pokusu. | 50 ms až 31 dnů | ANO / NE |  |
| Tato položka je kompatibilní s položkami č. 20 – 26 a 28 – 39 | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks Senzoru napětí bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 5 ks Senzoru napětí bez DPH | ,- Kč |
| 28. Proudový senzor |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Rozsah | ±2500 mA | ANO / NE |  |
| ADC rozlišení | 15 bit | ANO / NE |  |
| Přesnost | 1 % | ANO / NE |  |
| Rozlišení | 1 mA | ANO / NE |  |
| Max. vzor. rychlost (vzorek/s) | 3000 rychle | ANO / NE |  |
| Nastavitelná doba trvání pokusu. | 50 ms až 31 dnů | ANO / NE |  |
| Tato položka je kompatibilní s položkami č. 20 – 27 a 29 – 39 | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks Proudového senzoru bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 3 ks Proudového senzoru bez DPH | ,- Kč |
| 29. Senzor teploty |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Rozsah | -40 °C až 140 °C | ANO / NE |  |
| ADC rozlišení | 12 bit | ANO / NE |  |
| Přesnost | ±1 °C | ANO / NE |  |
| Rozlišení | 0,1 °C | ANO / NE |  |
| Max. vzor. rychlost (vzorek/s) | 100 | ANO / NE |  |
| Nastavitelná doba trvání pokusu. | 50 ms až 31 dnů | ANO / NE |  |
| Tato položka je kompatibilní s položkami č. 20 – 28 a 30 – 39 | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks Senzoru teploty bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 10 ks Senzoru teploty bez DPH | ,- Kč |
| 30. Senzor světla |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Rozsah | Osvětlenost – 3 rozsahy v rozmezí: 1. 0 až 1000 lx, 2. 0 až 6000 lx, 3. 0 až 150 000 lx | ANO / NE |  |
| ADC rozlišení | 16 bit | ANO / NE |  |
| Rozlišení | V souladu s 3 rozsahy osvětlenosti: 1. 1 lx 2. 1 lx 3. 6 lx | ANO / NE |  |
| Max. vzor. rychlost (vzorek/s) | 3000 rychle | ANO / NE |  |
| Nastavitelná doba trvání pokusu. | 50 ms až 31 dnů | ANO / NE |  |
| Tato položka je kompatibilní s položkami č. 20 – 29 a 31 – 39 | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks Senzoru světla bez DPH | ,- Kč |
| 31. Oxymetr |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Rozsah | 3 rozsahy v rozmezí: 1. 0 – 25 % (ve vzduchu) 2. 0 – 125 % (rozpuštěný) 3. 0 – 12,5 mg/l (rozpuštěný) | ANO / NE |  |
| ADC rozlišení | 13 bit | ANO / NE |  |
| Rozlišení | V souladu s 3 rozsahy měření: 1. 0,1 % 2. 0,1 % 3. 0,01 mg/l | ANO / NE |  |
| Max. vzor. rychlost (vzorek/s) | 100 | ANO / NE |  |
| Nastavitelná doba trvání pokusu. | 50 ms až 31 dnů | ANO / NE |  |
| Tato položka je kompatibilní s položkami č. 20 – 30 a 32 – 39 | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks Oxymetru bez DPH | ,- Kč |
| 32. pH metr senzor – učebna č. 356 |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Rozsah | 0 – 14 pH | ANO / NE |  |
| ADC rozlišení | 15 bit | ANO / NE |  |
| Rozlišení | 0,01 pH | ANO / NE |  |
| Max. vzor. rychlost (vzorek/s) | 100 | ANO / NE |  |
| Nastavitelná doba trvání pokusu. | 50 ms až 31 dnů | ANO / NE |  |
| Tato položka je kompatibilní s položkami č. 20 – 31 a 33 – 39 | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks pH metru senzor bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 5 ks pH metru senzor bez DPH | ,- Kč |
| 33. Tlakový senzor |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Rozsah | 0 – 700 kPa | ANO / NE |  |
| ADC rozlišení | 16 bit | ANO / NE |  |
| Přesnost | ±1 % | ANO / NE |  |
| Rozlišení | 0,1 kPa | ANO / NE |  |
| Max. vzor. rychlost (vzorek/s) | 100 | ANO / NE |  |
| Nastavitelná doba trvání pokusu. | 50 ms až 31 dnů | ANO / NE |  |
| Tato položka je kompatibilní s položkami č. 20 – 32 a 34 – 39 | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks Tlakového senzoru bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 3 ks Tlakového senzoru bez DPH | ,- Kč |
| 34. Senzor vodivosti |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Rozsah | 3 rozsahy v rozmezí: 1. 0–20000 µS/cm 2. 0–18000 mg/l 3. 0–18000 ppm | ANO / NE |  |
| ADC rozlišení | 17 bit | ANO / NE |  |
| Rozlišení | V souladu s 3 rozsahy měření: 1. 0–2000 µS/cm–0,1 µS/cm nad 2000–1 µS/cm 2. 0–1000 mg/l–0,1 mg/l nad 1000–1 mg/l 3. 0–1000 ppm–0,1 ppm nad 1000–1 ppm | ANO / NE |  |
| Max. vzor. rychlost (vzorek/s) | 100 | ANO / NE |  |
| Nastavitelná doba trvání pokusu. | 50 ms až 31 dnů | ANO / NE |  |
| Tato položka je kompatibilní s položkami č. 20 – 33 a 35 – 39 | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks Senzoru vodivosti bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 3 ks Senzoru vodivosti bez DPH | ,- Kč |
| 35. Kolorimetr senzor |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Rozsah | 2 rozsahy v rozmezí: 1. červená, zelená, modrá a oranžová 2. 0 až 4 absorbance | ANO / NE |  |
| ADC rozlišení | 14 bit | ANO / NE |  |
| Rozlišení | V souladu s 2 rozsahy měření: 1. 0,02 % T 2. 0,01 abs | ANO / NE |  |
| Max. vzor. rychlost (vzorek/s) | 100 | ANO / NE |  |
| Nastavitelná doba trvání pokusu. | 50 ms až 31 dnů | ANO / NE |  |
| Tato položka je kompatibilní s položkami č. 20 – 34 a 36 – 39 | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks Kolorimetr senzoru bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 4 ks Kolorimetr senzoru bez DPH | ,- Kč |
| 36. Barometr |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Rozsah | 80 – 106 kPa | ANO / NE |  |
| ADC rozlišení | 15 bit | ANO / NE |  |
| Rozlišení | 0,1 kPa | ANO / NE |  |
| Max. vzor. rychlost (vzorek/s) | 100 | ANO / NE |  |
| Nastavitelná doba trvání pokusu. | 50 ms až 31 dnů | ANO / NE |  |
| Tato položka je kompatibilní s položkami č. 20 – 35 a 37 – 39 | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks Barometru bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 2 ks Barometru bez DPH | ,- Kč |
| 37. Kapkový senzor |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Rozsah | 2 rozsahy v rozmezí: 1. 0 až 6500 kapek 2. 0 až 6500 x kapka v objemu v ml | ANO / NE |  |
| ADC rozlišení | Digital | ANO / NE |  |
| Rozlišení | 1 kapka | ANO / NE |  |
| Max. vzor. rychlost (vzorek/s) | 100 | ANO / NE |  |
| Nastavitelná doba trvání pokusu. | 50 ms až 31 dnů | ANO / NE |  |
| Tato položka je kompatibilní s položkami č. 20 – 36 a 38 – 39 | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks Kapkového senzoru bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 3 ks Kapkového senzoru bez DPH | ,- Kč |
| 38. Senzor zakalení |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Rozsah | 0 až 200 NTU | ANO / NE |  |
| ADC rozlišení | 16 bit | ANO / NE |  |
| Rozlišení | 0,20 NTU | ANO / NE |  |
| Max. vzor. rychlost (vzorek/s) | 100 | ANO / NE |  |
| Nastavitelná doba trvání pokusu. | 50 ms až 31 dnů | ANO / NE |  |
| Tato položka je kompatibilní s položkami č. 20 – 37 a 39 | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks Senzoru zakalení bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 2 ks Senzoru zakalení bez DPH | ,- Kč |
| 39. Senzor teplot širokého rozsahu |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Rozsah | −200 °C až 1200 °C | ANO / NE |  |
| ADC rozlišení | 15 bit | ANO / NE |  |
| Rozlišení | 0,1 °C | ANO / NE |  |
| Max. vzor. rychlost (vzorek/s) | 100 | ANO / NE |  |
| Nastavitelná doba trvání pokusu. | 50 ms až 31 dnů | ANO / NE |  |
| Tato položka je kompatibilní s položkami č. 20 – 38 | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks Senzoru teplot širokého rozsahu bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 10 ks Senzoru teplot širokého rozsahu bez DPH | ,- Kč |

Rekapitulace:

| Položka | Cena za 1 kus/kg/soubor v Kč bez DPH | Cena za 1 kus/kg/soubor v Kč včetně DPH (musí být rovna nebo nižší než 40 000,- Kč) | Celková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kg dusičnanu stříbrného p.a. | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 5 kg hydroxidu sodného p.a. | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kg zinku práškového | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 10 kg jodidu draselného | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 20 ks alonže předloha destilační s olivkou | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 20 ks baňky destilační | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 100 ks kádinky 150 ml | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 100 ks kádinky 400 ml | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 100 ks kádinky 600 ml | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 50 ks nálevky | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 100 ks hodinového skla | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 30 ks kahanu | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 2 ks analytické váhy | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 4 ks předvážek | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 1 ks konduktometru | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 1 ks vodivostní cela | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 2 ks pH metr – učebna č. 101 | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 2 ks pH elektrody | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 2 ks kapesního pH metru | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 3 ks USB modulu | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 1 ks Software | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 3 ks radiového komunikačního modulu | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 6 ks modulu baterie | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 3 ks digitálního zobrazovacího modulu | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 3 ks grafického zobrazovacího modulu | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 3 ks WIFI komunikačního modulu | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 5 ks senzoru napětí | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 3 ks proudového senzoru | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 10 ks senzoru teploty | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 1 ks senzoru světla | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 1 ks oxymetru | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 5 ks pH metr senzor – učebna č. 356 | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 3 ks tlakového senzoru | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 3 ks senzoru vodivosti | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 4 ks kolorimetru | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 2 ks barometru | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 3 ks kapkového senzoru | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 2 ks senzoru zakalení | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 10 ks senzoru teplot širokého rozsahu | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| CELKOVÁ CENA ZA PŘEDMĚT PLNĚNÍ |  |  | ,- Kč | ,- Kč |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá plnění přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele