| PASPORT OKEN A DVEŘÍ ZÁMEK MIKULOV | Stavebník: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace,Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | Datum: 14.6.2018 |
| --- | --- | --- |
|  | Objekt: HLAVNÍ BUDOVA | List č.: 19 |
| Ozn. | Schématické zobrazení | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 1.NP 1.01 | Okno kastlové 1787x3332 mm Mezi rámy 140mm |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -byle provedena demontáž stávajícího skla -bude provedena demontáž okapniček Cu plech -bude provedeno demontáž kování -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám) -bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%) - bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění - bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo+tmelení -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám) -Bude provedena montáž okapniček Cu - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |
| PASPORT OKEN A DVEŘÍ ZÁMEK MIKULOV | Stavebník: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace,Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | Datum: 14.6.2018 |
|  | Objekt: HLAVNÍ BUDOVA | List č.: 20 |
| Ozn. | Schématické zobrazení | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 1.NP 1.02 | Okno kastlové 1787x3332 mm Mezi rámy 140mm |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -byle provedena demontáž stávajícího skla -bude provedena demontáž okapniček Cu plech -bude provedeno demontáž kování -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám) -bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%) - bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění - bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo+tmelení -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám) -Bude provedena montáž okapniček Cu - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |
| PASPORT OKEN A DVEŘÍ ZÁMEK MIKULOV | Stavebník: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace,Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | Datum: 14.6.2018 |
|  | Objekt: HLAVNÍ BUDOVA | List č.: 21 |
| Ozn. | Schématické zobrazení | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 1.NP 1.03 | Dveře kastlové 1 757x4 000 mm Mezi rámy 140mm |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -byle provedena demontáž stávajícího skla -bude provedena demontáž okapniček Cu plech -bude provedeno demontáž kování -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám) -bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%) - bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění - bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo+tmelení -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám) -Bude provedena montáž okapniček Cu - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |

| PASPORT OKEN A DVEŘÍ ZÁMEK MIKULOV | Stavebník: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace,Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | Datum: 14.6.2018 |
| --- | --- | --- |
|  | Objekt: HLAVNÍ BUDOVA | List č.: 22 |
| Ozn. | Schématické zobrazení | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 1.NP 1.04 | Dveře kastlové 1 757x4 000 mm Mezi rámy 140mm |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -byle provedena demontáž stávajícího skla -bude provedena demontáž okapniček Cu plech -bude provedeno demontáž kování -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám) -bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%) - bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění - bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo+tmelení -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám) -Bude provedena montáž okapniček Cu - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |
| PASPORT OKEN A DVEŘÍ ZÁMEK MIKULOV | Stavebník: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace,Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | Datum: 14.6.2018 |
|  | Objekt: HLAVNÍ BUDOVA | List č.: 23 |
| Ozn. | Schématické zobrazení | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 1.NP 1.05 | Dveře kastlové 1 757x4 000 mm Mezi rámy 140mm |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -byle provedena demontáž stávajícího skla -bude provedena demontáž okapniček Cu plech -bude provedeno demontáž kování -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám) -bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%) - bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění - bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo+tmelení -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám) -Bude provedena montáž okapniček Cu - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |
| PASPORT OKEN A DVEŘÍ ZÁMEK MIKULOV | Stavebník: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace,Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | Datum: 14.6.2018 |
|  | Objekt: HLAVNÍ BUDOVA | List č.: 24 |
| Ozn. | Schématické zobrazení | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 1.NP 1.06 | Dveře kastlové 1 757x4 280 mm Mezi rámy 140mm |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -byle provedena demontáž stávajícího skla -bude provedena demontáž okapniček Cu plech -bude provedeno demontáž kování -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám) -bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%) - bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění - bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo+tmelení -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám) -Bude provedena montáž okapniček Cu - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |
| PASPORT OKEN A DVEŘÍ ZÁMEK MIKULOV | Stavebník: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace,Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | Datum: 14.6.2018 |
|  | Objekt: HLAVNÍ BUDOVA | List č.: 25 |
| Ozn. | Schématické zobrazení | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 1.NP 1.07 | Dveře kastlové 1 757x4 280 mm Mezi rámy 140mm |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -byle provedena demontáž stávajícího skla -bude provedena demontáž okapniček Cu plech -bude provedeno demontáž kování -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám) -bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%) - bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění - bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo+tmelení -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám) -Bude provedena montáž okapniček Cu - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |

| PASPORT OKEN A DVEŘÍ ZÁMEK MIKULOV | Stavebník: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace,Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | Datum: 14.6.2018 |
| --- | --- | --- |
|  | Objekt: HLAVNÍ BUDOVA | List č.: 26 |
| Ozn. | Schématické zobrazení | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 1.NP 1.08 | Dveře kastlové 1 757x4 000 mm Mezi rámy 140mm |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -byle provedena demontáž stávajícího skla -bude provedena demontáž okapniček Cu plech -bude provedeno demontáž kování -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám) -bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%) - bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění - bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo+tmelení -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám) -Bude provedena montáž okapniček Cu - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |
| PASPORT OKEN A DVEŘÍ ZÁMEK MIKULOV | Stavebník: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace,Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | Datum: 14.6.2018 |
|  | Objekt: HLAVNÍ BUDOVA | List č.: 27 |
| Ozn. | Schématické zobrazení | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 1.NP 1.09 | Dveře kastlové 1 757x4 000 mm Mezi rámy 140mm |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -byle provedena demontáž stávajícího skla -bude provedena demontáž okapniček Cu plech -bude provedeno demontáž kování -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám) -bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%) - bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění - bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo+tmelení -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám) -Bude provedena montáž okapniček Cu - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |
| PASPORT OKEN A DVEŘÍ ZÁMEK MIKULOV | Stavebník: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace,Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | Datum: 14.6.2018 |
|  | Objekt: HLAVNÍ BUDOVA | List č.: 28 |
| Ozn. | Schématické zobrazení | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 1.NP 1.10 | Dveře kastlové 1 757x4 000 mm Mezi rámy 140mm |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -byle provedena demontáž stávajícího skla -bude provedena demontáž okapniček Cu plech -bude provedeno demontáž kování -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám) -bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%) - bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění - bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo+tmelení -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám) -Bude provedena montáž okapniček Cu - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |
| PASPORT OKEN A DVEŘÍ ZÁMEK MIKULOV | Stavebník: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace,Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | Datum: 14.6.2018 |
|  | Objekt: HLAVNÍ BUDOVA | List č.: 57 |
| Ozn. | Schématické zobrazení | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 1.NP 1.39 | Okno kastlové 1 280 x 1 125 Mezi rámy 140mm |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -byle provedena demontáž stávajícího skla -bude provedena demontáž okapniček Cu plech -bude provedeno demontáž kování -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám) -bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%) - bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění - bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo+tmelení -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám) -Bude provedena montáž okapniček Cu - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |
| PASPORT OKEN A DVEŘÍ ZÁMEK MIKULOV | Stavebník: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace,Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | Datum: 14.6.2018 |
|  | Objekt: HLAVNÍ BUDOVA | List č.: 58 |
| Ozn. | Schématické zobrazení | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 1.NP 1.40 | Okno kastlové 2 980 x 2 110 mm Mezi rámy 140mm |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -byle provedena demontáž stávajícího skla -bude provedena demontáž okapniček Cu plech -bude provedeno demontáž kování -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám) -bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%) - bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění - bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo+tmelení -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám) -Bude provedena montáž okapniček Cu - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |
| PASPORT OKEN A DVEŘÍ ZÁMEK MIKULOV | Stavebník: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace,Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | Datum: 14.6.2018 |
|  | Objekt: HLAVNÍ BUDOVA | List č.: 59 |
| Ozn. | Schématické zobrazení | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 1.NP 1.41 | Okno kastlové 1 650 x 2 050 mm Mezi rámy 140mm |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -byle provedena demontáž stávajícího skla -bude provedena demontáž okapniček Cu plech -bude provedeno demontáž kování -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám) -bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%) - bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění - bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo+tmelení -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám) -Bude provedena montáž okapniček Cu - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |
| PASPORT OKEN A DVEŘÍ ZÁMEK MIKULOV | Stavebník: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace,Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | Datum: 14.6.2018 |
|  | Objekt: HLAVNÍ BUDOVA | List č.: 60 |
| Ozn. | Schématické zobrazení | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 1.NP 1.42 | Okno kastlové 1 650 x 2 050 mm Mezi rámy 140mm |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -byle provedena demontáž stávajícího skla -bude provedena demontáž okapniček Cu plech -bude provedeno demontáž kování -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám) -bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%) - bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění - bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo+tmelení -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám) -Bude provedena montáž okapniček Cu - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |
| PASPORT OKEN A DVEŘÍ ZÁMEK MIKULOV | Stavebník: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace,Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | Datum: 14.6.2018 |
|  | Objekt: HLAVNÍ BUDOVA | List č.: 61 |
| Ozn. | Schématické zobrazení | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 1.NP 1.43 | Okno kastlové 1 650 x 2 050 mm Mezi rámy 140mm |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -byle provedena demontáž stávajícího skla -bude provedena demontáž okapniček Cu plech -bude provedeno demontáž kování -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám) -bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%) - bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění - bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo+tmelení -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám) -Bude provedena montáž okapniček Cu - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |
| PASPORT OKEN A DVEŘÍ ZÁMEK MIKULOV | Stavebník: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace,Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | Datum: 14.6.2018 |
|  | Objekt: HLAVNÍ BUDOVA | List č.: 150 |
| Ozn. | Schématické zobrazení | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 2.NP 2.45 | Okno kastlové 2 980 x 2 110 mm Mezi rámy 140mm |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -byle provedena demontáž stávajícího skla -bude provedena demontáž okapniček Cu plech -bude provedeno demontáž kování -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám) -bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%) - bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění - bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo+tmelení -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám) -Bude provedena montáž okapniček Cu - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |
| PASPORT OKEN A DVEŘÍ ZÁMEK MIKULOV | Stavebník: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace,Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | Datum: 14.6.2018 |
|  | Objekt: HLAVNÍ BUDOVA | List č.: 151 |
| Ozn. | Schématické zobrazení | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 2.NP 2.46 | Okno kastlové 1 750 x 2 550 mm Mezi rámy 140mm |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -byle provedena demontáž stávajícího skla -bude provedena demontáž okapniček Cu plech -bude provedeno demontáž kování -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám) -bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%) - bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění - bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo+tmelení -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám) -Bude provedena montáž okapniček Cu - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |
| PASPORT OKEN A DVEŘÍ ZÁMEK MIKULOV | Stavebník: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace,Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | Datum: 14.6.2018 |
|  | Objekt: HLAVNÍ BUDOVA | List č.: 152 |
| Ozn. | Schématické zobrazení | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 2.NP 2.47 | Okno kastlové 1 750 x 2 550 mm Mezi rámy 140mm |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -byle provedena demontáž stávajícího skla -bude provedena demontáž okapniček Cu plech -bude provedeno demontáž kování -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám) -bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%) - bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění - bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo+tmelení -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám) -Bude provedena montáž okapniček Cu - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |
| PASPORT OKEN A DVEŘÍ ZÁMEK MIKULOV | Stavebník: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace,Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | Datum: 14.6.2018 |
|  | Objekt: HLAVNÍ BUDOVA | List č.: 153 |
| Ozn. | Schématické zobrazení | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 2.NP 2.48 | Okno kastlové 1 750 x 2 550 mm Mezi rámy 140mm |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -byle provedena demontáž stávajícího skla -bude provedena demontáž okapniček Cu plech -bude provedeno demontáž kování -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám) -bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%) - bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění - bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo+tmelení -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám) -Bude provedena montáž okapniček Cu - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |
| PASPORT OKEN A DVEŘÍ ZÁMEK MIKULOV | Stavebník: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace,Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | Datum: 14.6.2018 |
|  | Objekt: HLAVNÍ BUDOVA | List č.: 154 |
| Ozn. | Schématické zobrazení | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 2.NP 2.49 | Okno kastlové 1 750 x 2 550 mm Mezi rámy 140mm |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -byle provedena demontáž stávajícího skla -bude provedena demontáž okapniček Cu plech -bude provedeno demontáž kování -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám) -bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%) - bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění - bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo+tmelení -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám) -Bude provedena montáž okapniček Cu - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |

| PASPORT OKEN A DVEŘÍ ZÁMEK MIKULOV | Stavebník: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace,Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | Datum: 14.6.2018 |
| --- | --- | --- |
|  | Objekt: HLAVNÍ BUDOVA | List č.: 155 |
| Ozn. | Schématické zobrazení | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 2.NP 2.50 | Okno kastlové 1 750 x 2 550 mm Mezi rámy 140mm |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -byle provedena demontáž stávajícího skla -bude provedena demontáž okapniček Cu plech -bude provedeno demontáž kování -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám) -bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%) - bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění - bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo+tmelení -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám) -Bude provedena montáž okapniček Cu - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |