TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technický popis dovybavení kuchyňské technologie budovy Česká 11, Brno

- Truhlicová mraznička

- Rozměry cm cca v.92 x š.137 x h.81

- Objem 450 l

- Třída A++

- Spotřeba za 365 dní (kW/h) 275

- Hlučnost do 40 dB

- Počet chladících okruhů 1

- Systém chlazení - statické

- Doba skladování při výpadku proudu 74 hod.

- Hmotnost produktu max. 70 kg

- Barva bílá

- Zmrazovací kapacita za 24hod. = 31 kg

- Napětí 220 - 240 V

- Příkon 1,5 A

- Způsob odmrazování v mrazící části: ruční

- Počet košů min. 2

- Zmrazovací podnos jako dělící stěna 1x / Ano

- Chladivo R600a

- Rukojeť – ergonomická

- Zámek – jako příslušenství požadujeme

- Klimatická třída: SN-T

- Provedení dveří – ocel

- Zap./Vyp. – ANO

- Signalizace zvýšení teploty – světelný

- Osvětlení mrazící část

- Chladnička kuchyňská

- Barva bílá

- Rozměry cm cca v207 x š75 x h75

- Hmotnost přístroje cca 100 kg

- Spotřeba za 356 dní (kW/h) max. 900

- Počet chladících okruhů 1

- Systém chlazení dynamický

- Čistý objem lednice cca 500 l

- Počet kompresorů 1

- Ukazatel teploty chladící části: vnější digitální

- Počet polic v chladící části 7 – nastavitelné

- Napětí 220 – 240 V

- Příkon cca 1,3 A

- Chladivo R600a

- Rukojeť ergonomická

- Zámek – ano

- Ventilátor: ano

- Výškově stavitelné nohy

- Provedení dveří ocel, vnitřní stěny plast

- Gastronorma: 650 x 530

- Materiál chladící části: rošty potažené umělou hmotou

- Signalizace zvýšení teploty: zvukový a světelný

- Typ ovládání elektronické

- Teplotní rozsah chladící části: +1 °C až +15 °C

- Nosnost polic v chladící části min. 60 kg

- Energetická třída A až D

- Klimatická třída profi 5

- Mrazící skříň

- Provedení: bílá

- Čistý obsah celkem (l): 490

- Klimatická třída: SN-T (5)

- Umístění pantů: vpravo, zaměnitelné

- Šířka při otevřených dveřích s madlem (cm): 80,8

- Hloubka při otevřených dveřích s madlem (cm): 143,7

- Hmotnost přístroje (kg): 113

- Napětí: 220-240 V

- Příkon: 3,0 A

- Způsob odmrazování v mrazící části: automatický

- Čistý obsah mrazicí část (l): 490

- Počet polic v mrazící části: 6

- Šířka vnitřní části: 61

- Čistá hloubka interiéru (cm): 50

- Rozměry (cm): 206,4/75/75

- Chladivo: R 290

- Rukojeť: ergonomická rukojeť

- Zámek: ano

- Materiál vnitřních stěn: plast bílý

- Ventilátor: ano

- Kolečka: ne

- Výškově stavitelné nohy: 4

- Provedení dveří: plné

- Gastronorma: 600 x 400, 530 x 325

- Výška (cm): 206,4

- Šířka (cm): 75

- NoFrost: ano

- Ukazatel mrazící části: vnější digitální

- Signalizace zvýšení teploty: světelný a zvukový

- Materiál odkládacích ploch mrazící části: Rošty pokovené práškovou technologií

- Systém mražení: dynamický

- Typ ovládání: elektronické

- Ukazatel teploty pro: mrazicí část

- Teplotní rozsah mrazicí části: -14 °C až -28 °C

- Ukazatel provozu mrazničky: ano

- Samozavírací dveře: ano

- Spodní drátěná police: ano

- Materiál nožiček: nerez

- Pec na 4 plechy

Elektrická pekařská – cukrářská pec pro 4 plechy 600 x 400 mm

- praktické jednoduché ovládání

- programovatelné elektronické ovládání

- 3 kroky (fáze) na jeden proces, přivlhčení, zapaření, horký vzduch

- otevírání dveří shora dolů

- uzavírání dveří elektronické

- kapacita 4 plechy 600 x 400 mm

- rozteč mezi vsuny 75 mm

- napětí 400 V

- příkon 6,9 kW

- rozměry 600 x 669 x 500

- hmotnost 57 kg

nastavení dotekového panelu LED

- 3 pečící kroky

- nastavení času až nekonečno

- nastavení teploty 50 – 260 °C

- možnost nastavení vlhkosti v komoře 0 - 20 -40 -60 - 80 - 100 %

- nastavení dvou rychlostí ventilátoru

- 99 programů

- Kontrola kynárny

Příslušenství

- 4 ks plech na pečení

- Panoramatická chladící vitrína

- Celokovová konstrukce vitríny

- Barevné provedení: černá

- Neviditelná rukojeť

- Elektronické dotykové ovládání s digitálním teploměrem

- Automatické odtávání s odpařováním vody

- Vrstvené dvojité nemlživé sklo

- 4 kolečka + brzdy

- LED osvětlení

- 1 křídlové pravé dveře

- 5x skleněné pevné statické police

- Rozměr police: 49x47 cm

- Chlazení: nucený oběh

- Provozní teplotní rozsah +2 až +10 °C (okolní teplota do 30 °C)

- Rozměry min. cm š 62 x h 64 x v184 cm

- Příkon 0,5 kW

- Napětí 230 V

- Váha max. 195 kg

- Dvoudveřová chladící skříň s prosklenými křídlovými dveřmi

- chladicí skříň s prosklenými posuvnými dveřmi

- ventilované chlazení, automatické odtávání

- digitální termostat, digitální ukazatel teploty

- výškově nastavitelné rošty

- zámek, osvětlení vnitřního prostoru

- nastavitelné nožky

- nahraditelné magnetické pryžové těsnění

- Výška 200 cm

- Šířka 120 cm

- Hloubka 74.2 cm

- Příkon 850 W

- Čistý objem cca 850 l

- Vnitřní výška 153.3 cm

- Vnitřní šířka 109 cm

- Vnitřní hloubka 57.2 cm

- Teplota +1 až +10 °C

- Obsahuje fluorované skleníkové plyny

- Typ chladiva R290a

- Množství chladiva 0.145 kg

- Napětí 230 V/50 Hz

- Robot – kutr stolní

Malý kutr určený pro sekání, míchání jemných nádivek, emulzí, pomazánek či drcení a hnětení

- S kapacitou 0,3 - 1 kg,

- Jedna rychlost 1500 ot/min,

- Polykarbonátový blok motoru

- Motor s indukcí a přímým náhonem na hřídel

- Vlisovaná tlačítka Puls - Zap. – Vyp.

- Magnetický bezpečnostní systém a brzda motoru

- Nádoba z nerezu 2,9 litry.

- -Nerezový nůž s hladkým ostřím s oddělitelným víčkem.

- Rozměry: 200.00 x 280.00 x 350.00 mm

- Hmotnost: 10.00 kg

- Příkon: 550 W

- Napětí: 230 V

- Objem nádoby: 3 L

8)	Multifunkční přístroj

Multifunkční přístroj na vážení, hnětení, mixování, vaření v páře, šlehání

Bezúdržbový motor s výkonem 500 Wattů Plynule nastavitelná rychlost od 100 do 10 700 otáček za minutu. Pro jemné mísení pak oceníte 40 otáček za minutu. Speciální nastavení otáček (střídavý režim) pro přípravu těsta. Speciální bezpečnostní funkce: elektronická ochrana motoru, která zabraňuje přetížení. Příkon 1 000 Wattů Ochrana před přehřátím Rozsah vážení od 5 do 3 000 gramů v 5 gramových rozmezí Mixovací nádoba - maximální kapacita je 2,2 litru Příkon max. 1500 W Napětí 240 V Výška max. 33,5 centimetrů Šířka max. 33,3 centimetrů Hloubka max. 32,6 centimetrů Hmotnost do 8 kilogramů Příslušenství: kompletní set na vaření Stěrka Šlehací metle Základní kuchařka Nerezový regál Nerezový regál s roštovou policí + krycím nerezovým plechem Rozměr: výška 2000 mm x délka1200 mm x hloubka 500 mm 5 polic Nosnost 1 police min. 80 kg Nerezový regál Nerezový regál s roštovou policí + krycím nerezovým plechem Rozměr: výška 2000 mm x délka 900 mm x hloubka 500 mm 4 police Nosnost 1 police min. 80 kg