Příloha č. 4: Technická specifikace předmětu Veřejné zakázky

„Muzeum v Ivančicích – Výroba kovového mobiliáře“

| Kovový mobiliář |  |
| --- | --- |
| Konstrukční prvek: | Rozměry: | Materiálové řešení: |
| Výstavní plato: | 500x500x50 mm | Rám: ocelový jeklový profil, prezentační plocha: ocelový plech P5, obojí opatřené ochranným barevným nátěrem (nástřikem) kovářskou černí pro venkovní použití v kategorii prostředí C4, barevný odstín středně šedý bude upřesněn dle vzorníku konkrétního výrobce |
|  | 1000x1000x50 mm | Rám a výztuha: ocelový jeklový profil, prezentační plocha: ocelový plech P5, obojí opatřené ochranným barevným nátěrem (nástřikem) kovářskou černí pro venkovní použití v kategorii prostředí C4, barevný odstín středně šedý bude upřesněn dle vzorníku konkrétního výrobce |
| Sokl nízký: | 500x500x250 mm | Rám: ocelový jeklový profil, výztuha: ocelový L-profil, prezentační plocha: ocelový plech P5, vše opatřené ochranným barevným nátěrem (nástřikem) kovářskou černí pro venkovní použití v kategorii prostředí C4, barevný odstín středně šedý bude upřesněn dle vzorníku konkrétního výrobce |
|  | 1500x700x250 mm | Rám: ocelový jeklový profil, výztuha: ocelový L-profil, prezentační plocha: ocelový plech P5, vše opatřené ochranným barevným nátěrem (nástřikem) kovářskou černí pro venkovní použití v kategorii prostředí C4, barevný odstín středně šedý bude upřesněn dle vzorníku konkrétního výrobce |
|  | 1500x500x250 mm | Rám: ocelový jeklový profil, výztuha: ocelový L-profil, prezentační plocha: ocelový plech P5, vše opatřené ochranným barevným nátěrem (nástřikem) kovářskou černí pro venkovní použití v kategorii prostředí C4, barevný odstín středně šedý bude upřesněn dle vzorníku konkrétního výrobce |
|  | 2000x500x250 mm | Rám: ocelový jeklový profil, výztuha: ocelový L-profil, prezentační plocha: ocelový plech P5, vše opatřené ochranným barevným nátěrem (nástřikem) kovářskou černí pro venkovní použití v kategorii prostředí C4, barevný odstín středně šedý bude upřesněn dle vzorníku konkrétního výrobce |
| Sokl střední: | 500x500x500 mm | Rám: ocelový jeklový profil, výztuha: ocelový L-profil, prezentační plocha: ocelový plech P5, vše opatřené ochranným barevným nátěrem (nástřikem) kovářskou černí pro venkovní použití v kategorii prostředí C4, barevný odstín středně šedý bude upřesněn dle vzorníku konkrétního výrobce |
|  | 1000x500x500 mm | Rám: ocelový jeklový profil, výztuha: ocelový L-profil, prezentační plocha: ocelový plech P5, vše opatřené ochranným barevným nátěrem (nástřikem) kovářskou černí pro venkovní použití v kategorii prostředí C4, barevný odstín středně šedý bude upřesněn dle vzorníku konkrétního výrobce |
|  | 1000x1000x500 mm | Rám: ocelový jeklový profil, výztuha: ocelový L-profil, prezentační plocha: ocelový plech P5, vše opatřené ochranným barevným nátěrem (nástřikem) kovářskou černí pro venkovní použití v kategorii prostředí C4, barevný odstín středně šedý bude upřesněn dle vzorníku konkrétního výrobce Pozn.: navíc 4 podpěrky na exponáty z nerezové kulaté tyčoviny (budou připevněny až při instalaci) |
|  | 1500x500x500 mm | Rám: ocelový jeklový profil, výztuha: ocelový L-profil, prezentační plocha: ocelový plech P5, vše opatřené ochranným barevným nátěrem (nástřikem) kovářskou černí pro venkovní použití v kategorii prostředí C4, barevný odstín středně šedý bude upřesněn dle vzorníku konkrétního výrobce |
|  | 2000x500x500 mm | Rám: ocelový jeklový profil, výztuha: ocelový L-profil, prezentační plocha: ocelový plech P5, vše opatřené ochranným barevným nátěrem (nástřikem) kovářskou černí pro venkovní použití v kategorii prostředí C4, barevný odstín středně šedý bude upřesněn dle vzorníku konkrétního výrobce |
|  | 2000x700x500 mm | Rám: ocelový jeklový profil, výztuha: ocelový L-profil, prezentační plocha: ocelový plech P5, vše opatřené ochranným barevným nátěrem (nástřikem) kovářskou černí pro venkovní použití v kategorii prostředí C4, barevný odstín středně šedý bude upřesněn dle vzorníku konkrétního výrobce |
| Sokl vysoký: | 500x500x750 mm | Rám: ocelový jeklový profil, výztuha: ocelový L-profil, prezentační plocha: ocelový plech P5, vše opatřené ochranným barevným nátěrem (nástřikem) kovářskou černí pro venkovní použití v kategorii prostředí C4, barevný odstín středně šedý bude upřesněn dle vzorníku konkrétního výrobce |
|  | 1000x500x750 mm | Rám: ocelový jeklový profil, výztuha: ocelový L-profil, prezentační plocha: ocelový plech P5, opatřené ochranným barevným nátěrem (nástřikem) kovářskou černí pro venkovní použití v kategorii prostředí C4, barevný odstín středně šedý bude upřesněn dle vzorníku konkrétního výrobce Pozn.: navíc 2 podpěrky na exponáty z nerezové kulaté tyčoviny (budou připevněny až při instalaci) |
|  | 1500x500x750 mm | Rám: ocelový jeklový profil, výztuha: ocelový L-profil, prezentační plocha: ocelový plech P5, vše opatřené ochranným barevným nátěrem (nástřikem) kovářskou černí pro venkovní použití v kategorii prostředí C4, barevný odstín středně šedý bude upřesněn dle vzorníku konkrétního výrobce |
|  | 1500x1000x750 mm | Rám: ocelový jeklový profil, výztuha: ocelový L-profil, prezentační plocha: ocelový plech P5, vše opatřené ochranným barevným nátěrem (nástřikem) kovářskou černí pro venkovní použití v kategorii prostředí C4, barevný odstín středně šedý bude upřesněn dle vzorníku konkrétního výrobce |
|  | 2000x700x750 mm | Rám: ocelový jeklový profil, výztuha: ocelový L-profil, prezentační plocha: ocelový plech P5, podpěrky na exponáty z nerezové kulaté tyčoviny, vše opatřené ochranným barevným nátěrem (nástřikem) kovářskou černí pro venkovní použití v kategorii prostředí C4, barevný odstín středně šedý bude upřesněn dle vzorníku konkrétního výrobce Pozn.: navíc 6 podpěrek na exponáty z nerezové kulaté tyčoviny (budou připevněny až při instalaci) |
| Sokl šikmý: | 500x700x750 mm | Rám: ocelový jeklový profil, výztuha: ocelový L-profil, prezentační plocha: ocelový plech P5, podpěrky na exponáty z nerezové kulaté tyčoviny, opatřené ochranným barevným nátěrem (nástřikem) kovářskou černí pro venkovní použití v kategorii prostředí C4, barevný odstín středně šedý bude upřesněn dle vzorníku konkrétního výrobce |
|  | 500x500x750 mm | Rám: ocelový jeklový profil, výztuha: ocelový L-profil, prezentační plocha: ocelový plech P5, podpěrky na exponáty z nerezové kulaté tyčoviny, vše opatřené ochranným barevným nátěrem (nástřikem) kovářskou černí pro venkovní použití v kategorii prostředí C4, barevný odstín středně šedý bude upřesněn dle vzorníku konkrétního výrobce |
|  | 2100x700x750 mm | Rám: ocelový jeklový profil, výztuha: ocelový L-profil, prezentační plocha: ocelový plech P5, podpěrky na exponáty z nerezové kulaté tyčoviny, vše opatřené ochranným barevným nátěrem (nástřikem) kovářskou černí pro venkovní použití v kategorii prostředí C4, barevný odstín středně šedý bude upřesněn dle vzorníku konkrétního výrobce |
|  | 1500x600x750 mm | Rám: ocelový jeklový profil, výztuha: ocelový L-profil, prezentační plocha: ocelový plech P5, podpěrky na exponáty z nerezové kulaté tyčoviny, vše opatřené ochranným barevným nátěrem (nástřikem) kovářskou černí pro venkovní použití v kategorii prostředí C4, barevný odstín středně šedý bude upřesněn dle vzorníku konkrétního výrobce |
| Portál pro tympanon: | 1000x500x1500 mm | Rám: ocelový jeklový profil, uchycení exponátu: ocelová pásovina, obojí opatřené ochranným barevným nátěrem (nástřikem) kovářskou černí pro venkovní použití v kategorii prostředí C4, barevný odstín středně šedý bude upřesněn dle vzorníku konkrétního výrobce |
| Přídržný stojan | 600x650x1500 mm | Rám: ocelový jeklový profil, prezentační plocha: ocelový plech P5, přídržná obruč: ocelový jeklový profil/ ocelová pásovina, vše opatřené ochranným barevným nátěrem (nástřikem) kovářskou černí pro venkovní použití v kategorii prostředí C4, barevný odstín středně šedý bude upřesněn dle vzorníku konkrétního výrobce |
|  | 600x650x1100mm | Rám: ocelový jeklový profil, prezentační plocha: ocelový plech P5, přídržná obruč: ocelový jeklový profil, vše opatřené ochranným barevným nátěrem (nástřikem) kovářskou černí pro venkovní použití v kategorii prostředí C4, barevný odstín středně šedý bude upřesněn dle vzorníku konkrétního výrobce |
|  | 500x700x1500mm | Rám: ocelový jeklový profil, prezentační plocha: ocelový plech P5, přídržná obruč: ocelový jeklový profil, vše opatřené ochranným barevným nátěrem (nástřikem) kovářskou černí pro venkovní použití v kategorii prostředí C4, barevný odstín středně šedý bude upřesněn dle vzorníku konkrétního výrobce |
| Přídržná obruč nástěnná | - | Kotevní deska: ocelový plech P5, ocelový jeklový výsuvný trn s rektifikací, přídržná obruč: ocelová pásovina, vše opatřené ochranným barevným nátěrem (nástřikem) kovářskou černí pro venkovní použití v kategorii prostředí C4, barevný odstín středně šedý bude upřesněn dle vzorníku konkrétního výrobce |
| Informační popisky | Formát informační plochy A3 a A4 | Kotevní deska: ocelový plech P5, uchycená k betonové dlaždici 400x400x50 mm odpovídajícím kotevním materiálem, noha: ocelový jeklový profil, informační plocha: ocelový plech P3, všechny kovové části opatřené ochranným barevným nátěrem (nástřikem) kovářskou černí pro venkovní použití v kategorii prostředí C4, barevný odstín středně šedý bude upřesněn dle vzorníku konkrétního výrobce |
| Informační panely | 600x600x2000 mm / 800x600x2000 mm | Rám: ocelový jeklový profil, prezentační plocha: ocelový plech P5, vše opatřené ochranným barevným nátěrem (nástřikem) kovářskou černí pro venkovní použití v kategorii prostředí C4, barevný odstín středně šedý bude upřesněn dle vzorníku konkrétního výrobce |

| Spojovací schody |
| --- |
| Zinkované pororoštové dílce | 300 x 800 mm, velikost ok 33 x 33 mm + spojovací materiál |

| Plochy chodníků |
| --- |
| Chodník ze zinkovaných pororoštových dílců | 600 x 1000 mm, velikost ok 33 x 33 mm + spojovací materiál |