Střední škola Strážnice

Vnitroareálové parkoviště

parc.č. 731/1, k.ú. Strážnice na Moravě

TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS

V Brně, leden 2019

Vypracoval a sestavil: 	Ing. arch. Zdeněk Tihelka

Ing. arch. Mikuláš Starycha

Ing. Jakub Veleba

## Identifikační údaje

### Údaje o stavbě

Název stavby: 	Střední škola Strážnice

Vnitroareálové parkoviště

Místo stavby: 		parc. č. 731/1

Katastrální území: 		k.ú. Strážnice na Moravě

Předmětem této projektové dokumentace je zřízení parkoviště v areálu střední školy Strážnice.

### Údaje o žadateli/ stavebníkovi

Stavebník: 	Střední škola Strážnice, příspěvková organizace

J. skácela 890

696 62 Strážnice

### Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant: 	Architekti Tihelka - Starycha s.r.o.

Gargulákova 32, Brno, 614 00

IČO: 		27718131

DIČ: 		CZ27718131

Tel: 		545 242 103

e-mail: 	architekti@tihelka-starycha.cz

Ing. arch. Z. Tihelka, č. autorizace 466

Ing. arch. M. Starycha, č. autorizace 3037

### Dotčené pozemky

| Parc. č. | Vlastník | Výměra [m2] | Katastrální území | Druh pozemku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 731/1 | Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno | 17888 | Strážnice na Moravě | Ostatní plocha |

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje:

Střední škola Strážnice, příspěvková organizace, J. Skácela 890, 69662 Strážnice

## Stavebně konstrukční řešení

Projektová dokumentace řeší vytvoření parkoviště pro osobní automobily v areálu SŠ Strážnice. Provedením parkoviště vznikne 9 kolmých parkovacích stání o rozměrech 2500 x 4500 mm. Nové parkoviště bude provedeno na stávající zatravněné ploše přímo sousedící se stávající vnitroareálovou komunikací dlážděnou žulovými kostkami. V místě navrhovaného parkoviště se nachází 3 stávající stromy a levandulový záhon. Stromy budou přesazeny a záhon bude v maximální možné míře zachován a během výstavby chráněn.

Nové parkoviště bude provedené z pojízdné zámkové dlažby tl. 80 mm kladené do betonových obrubníku 100x250 (š x v). Nájezd na parkoviště bude proveden silničními nájezdovými obrubníky 150x150 (š x v). Horní hrana obrubníků bude osazena ve výšce + 20 mm nad úrovní stávající vnitroareálové komunikace.

SKLADBA PARKOVIŠTĚ:

- ZÁMKOVÁ DLAŽBA 	tl. 80 mm

- KAMENIVÉ FRAKCE 4/8	tl. 40 mm

- STĚRKODRŤ 0/32		tl. 330 mm

V Brně dne 25. 2. 2019							Ing. Jakub Veleba