- Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

s názvem „Anesteziologický přístroj s monitorem životních funkcí“

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace,

Široká 16, 664 91 Ivančice

zastoupená Ing. Jaromírem Hrubešem, ředitelem

IČ: 00225827

DIČ: CZ00225827

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, dále také „zadavatel“ vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

„Anesteziologický přístroj s monitorem životních funkcí“

Předmět veřejné zakázky:

Pořízení sestavy anesteziologického přístroje včetně zajištění pozáručního servisu.

Pokud máte o realizaci veřejné zakázky zájem, dovolujeme si Vás požádat o předložení nabídky.

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje ProEbiz

Veškeré informace týkající se výběrového řízení jsou k dispozici na adrese http://nspiv.proebiz.com/vstup/aukce_seznam.php

- Předpokládaná hodnota výběrového řízení: 1 620 tis. Kč bez DPH

Veřejná zakázka bude zadána v souladu s ustanovením § 6 a s § 31 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a je zveřejněna na profilu zadavatele https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_112.html

S pozdravem

- Ing. Jaromír Hrubeš

ředitel

- Zadávací podmínky

Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek.

Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá účastník plně a bez výhrad zadávací podmínky

obsažené v této zadávací dokumentaci.

Předpokládá se, že účastník před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, podmínky,

termíny a specifikace obsažené v zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit.

Údaje o zadavateli

Zadavatel: Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace

Sídlo: Široká 16, 664 91 Ivančice

Zastoupený: Ing. Jaromírem Hrubešem – ředitelem

IČ: 00225827

DIČ: CZ00225827

Kontaktní osoba pro výběrové řízení:

Bc. Zdeněk Morávek, vedoucí obchodního oddělení a dopravy,

tel.: 546 439 419, 604 583 109, e-mail: moravek@nspiv.cz

Kontaktní osoba pro předmět veřejné zakázky:

Ing. Pavel Drozd, referent ZPT, tel. 546 439 619, 723 706 165, e-mail: drozd@nspiv.cz

- Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je:

- pořízení sestavy anesteziologického přístroje sestávající z vlastního anesteziologického přístroje, monitoru životních funkcí, intubačního videolaryngoskopu a zařízení pro ohřev infusních roztoků (dále také „sestava“);

- zajištění pozáručního servisu sestavy;

  - Specifikace sestavy:

•	pojízdné provedení s centrální brzdou kol podvozku;

•	použití pro děti a dospělé;

•	obsluha a komunikace v českém jazyce;

•	vedení tzv. „low-flow“ anestezie (o příkonu čerstvých anesteziologických plynů do 1 l/min)

s návratem měřeného vzorku plynu zpět do uzavřeného pacientského okruhu;

•	připojení na standardní rozvody medicinálních plynů - vzduch, O2, N2O;

•	možnost připojení jednocestných okruhů - mechanicky ovládané ACGO;

•	nezávislý výstup pro podání O2 (průtokoměr min. 0-15 l/min.);

•	BY-PASS s rychlostí průtoku min. 70 l/min.;

•	plně elektronický směšovač s rozsahem celkového průtoku čerstvé směsi min. 0–18 l/min;

•	bezpečnostní systém záložního průtoku O2;

•	současné grafické i digitální zobrazení průtoků a optimalizace vedení anestezie;

•	vestavěná odsávačka s příslušenstvím;

•	autoklávovatelná nádoba absorberu;

•	výměna vápna za chodu bez rozpojení okruhu;

•	vyhřívaná ventilová komora, vestavěný systém vyhřívání;

•	směšování čerstvé směsi plynů zabraňující hypoxické směsi;

•	odvod anesteziologických plynů (napojení na odsávání přebytečných plynů z pacientského okruhu, pasivní);

•	držák na 2 kusy 10 l tlakových lahví na zadní straně přístroje;

•	integrované osvětlení ovládacích prvků a pracovní plochy s regulací intenzity;

•	nedělená pracovní plocha na dokumentaci;

•	integrovaný slot pro umístění modulu plynové analýzy;

•	systém současného uchycení dvou odpařovačů Interlock/Selectatec; (odpařovače nebudou součástí dodávky);

•	záložní bateriový zdroj pro minimálně na 90 min provozu;

•	min. 3 uzamykatelné zásuvky na příslušenství;

•	průtokové snímače integrované ve vyhřívané ventilové komoře;

•	napájení anesteziologického přístroje z elektrické sítě 230 V/50 Hz;

•	možnost komunikace s NIS, konektivita alespoň RS 232, RJ 45, USB, VGA;

•	při uvedení do provozu jednoduchý testovací režim s volbou „přeskočit“ v urgentních případech;

•	min. 2 integrované elektrické zásuvky s vlastním jištěním;

Parametry intubačního videolaryngoskopu:

- opakovaně použitelný videoadaptér a integrovaný displej pro dospělé pacienty

a děti ve věku od 5 let;

•	integrovaný barevný displej TFT LCD o velikosti min 2,4“ s antireflexní úpravou a rozlišením

min. 320x240 (QVGA), zobrazovací úhel až 160°, automatická korekce bílé barvy;

- zadavatel požaduje, aby součástí dodávky sestavy byla i vstupní sada výměnných jednorázových lžic více velikostí pro zavádění tracheální rourky;

Parametry ventilátoru anesteziologického přístroje:

•	elektronicky řízený ventilátor s pohonem AIR – systém padajícího měchu ve válci v inspíriu

v zorném poli anesteziologa s ventilačními režimy:

•	objemová ventilace VCV;

•	tlakově řízená ventilace PCV;

•	tlakově řízená ventilace s garancí objemu PCV-VG;

•	synchronizovaná přerušovaná mandatorní ventilace tlaková P-SIMV;

•	synchronizovaná přerušovaná mandatorní ventilace objemová V-SIMV;

•	spontánní ventilace s tlakovou podporou PSV;

•	kompenzace objemu a poddajnosti dýchacího okruhu;

•	barevný LCD dotykový displej min. 15“;

•	monitorování ventilačních parametrů (Ppeak, Pplat, Pmean, PEEP, základní zobrazení smyčky plicní mechaniky průtok-objem, tlak-objem s možností volby zobrazení referenčních smyček, Tv insp/exp, Mv insp/exp, I:E, Frekv, R, C);

•	inteligentní alarmový management se záznamem grafických, numerických trendů a událostí s dělením alarmů na fyziologické a technické a s řazením dle jejich priority;

•	pohotovostní režim STANDBY;

•	tlakový/průtokový trigger;

•	výkon ventilátoru: max. průtok min. 110 l/min;

•	nastavitelný dechový objem v rozsahu min. 20 – 1 500 ml;

Parametry modulu plynové analýzy (Insp/Exp) s kompletním příslušenstvím:

•	instalovaný do slotu anesteziologického přístroje s možností vyjmutí, plně kompatibilní se stávajícími anesteziologickými přístroji Mindray (typ A7, WATO);

•	příslušenství modulu plynové analýzy kompatibilní se stávajícími anesteziologickými přístroji Mindray (typ A7, WATO);

•	rychlost vzorkování 100-200 ml/min;

•	měření O2 (paramagnetické), N2O, CO2, inhalační anestetika s automatickou identifikací a MAC dle věku pacienta;

Parametry monitoru vitálních funkcí:

•	ovládání a nastavení dotykovou obrazovkou min. 12“ a otočným ovladačem;

•	monitorace EKG min. 3/5 svody včetně analýzy;

•	monitorace SpO2 včetně křivky;

•	monitorace neinvazivního tlaku - NIBP, manžety pro hmotnostní kategorie v rozmezí 15 – 150 kg;

- monitorace invazivního TK – IBP 2x;

- monitorace teploty;

Parametry zařízení pro ohřev infusních roztoků:

- kapacita 12 lahví/vaků, každá o objemu 1 l;

- průhledné víko pro kontrolu obsahu;

- regulovatelný teplotní rozsah min. 25-42 °C;

Další požadavky:

•	dodání všech případných dalších částí sestavy nutných dle odborných znalostí uchazeče k zajištění provozu;

•	doprava sestavy do místa plnění, instalační a implementační práce;

•	zaškolení obslužného personálu na sestavu a předání veškerých dokumentů podle platných zákonných požadavků;

•	záruka poskytovaná dodavatelem sestavy po dobu alespoň 24 měsíců s garancí opravy nejpozději do dvou pracovních dnů od nahlášení závady;

•	po dobu poskytnuté záruční doby je provádění předepsaných pravidelných bezpečnostně-technických kontrol přístroje včetně náhradních dílů poskytováno bezplatně;;

  - Pozáruční servis:

Pozáruční servis bude poskytován od ukončení záruční doby do 96 měsíců od počátku záruční doby.

V ceně pozáručního servisu jsou zahrnuty veškeré náklady na udržení sestavy v provozu schopném stavu v souladu se všemi legislativními požadavky a s pokyny výrobce včetně provádění předepsaných pravidelných bezpečnostně-technických kontrol.

Veškeré náklady na odstranění závad způsobených neodbornou obsluhou, nedodržením kvality elektrické sítě v místě připojení, neoprávněným zásahem třetí osoby, vlivem požáru, vyšší mocí a nedodržením pokynů v návodu k obsluze hradí zadavatel.

Zadavatel požaduje dokončit opravu nejpozději do tří pracovních dnů od nahlášení požadavku na opravu.

Při nezprovoznění sestavy do tří pracovních dnů požaduje zadavatel zajistit náhradní řešení.

Předpokládaná doba plnění
Předpokládaná doba pořízení: 11-12/2019. 
Předání předmětu plnění nejpozději do šesti týdnů od podpisu kupní smlouvy.

Místo plnění

- Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, Široká 16, 664 91 Ivančice.

Požadavky na kvalifikaci
Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení prokázal splnění následující kvalifikace, tj. prokázání základní, profesní a technické způsobilosti.

Základní způsobilost

  - Způsobilým není účastník, který:

- byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3, Zákona č. 134/2016 Sb. nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla zadavatele;  k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo penále na veřejné zdravotní pojištění,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku nezaměstnanosti,

- je v likvidaci, proti jemuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla účastníka.

  - Je-li účastníkem právnická osoba, musí podmínku podle bodu 6.1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu účastníka právnická osoba, musí podmínku podle bodu 6.1 písm. a) splňovat

- tato právnická osoba,

- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu účastníka

  - Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle bodu 6.1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

- české právnické osoby, musí podmínku podle bodu 6.1 písm. a) splňovat osoby uvedené v bodě 6.2 a vedoucí pobočky závodu.

Základní způsobilost se prokáže čestným prohlášením podepsaným osobou oprávněnou jednat jménem účastníka (vzor čestného prohlášení k prokázání základní způsobilosti tvoří přílohu této zadávací dokumentace).

Profesní způsobilost

Profesní způsobilost prokáže účastník, který předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán,

Profesní způsobilost se prokáže předložením prostých kopií požadovaných listin.

Účastník zadávacího řízení může splnění kvalifikace prokázat rovněž předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Technická způsobilost

Technická způsobilost se prokáže předložením seznamu obdobných dodávek s realizačními náklady ve výši alespoň 1 000 tis. Kč bez DPH realizovaných účastníkem v posledních třech letech s tím, že termín dokončení bude spadat do rozhodného období.

Seznam bude obsahovat:

název veřejné zakázky, kontaktní osoba, název kupujícího, celková cena za dodávku, termín realizace.

Lhůta pro prokázání kvalifikace

Účastník je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek, termín soutěžního kola
Lhůta pro podání nabídek končí dne 24. 10. 2019, 10:00 hod

- Soutěžní kolo se uskuteční formou e-aukce dne 30. 10. 2019, 10:00 hod

Prohlídka místa plnění

Vzhledem k předmětu veřejné zakázky neproběhne prohlídka místa plnění

Nabídková cena

Účastník v nabídce uvede:

cenu pořízení sestavy dle specifikace v bodě 2a);

cenu pozáručního servisu sestavy za jeden měsíc dle specifikace v bodě 2b);

délku záruční doby v měsících;

Způsob hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek bude provedeno dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny, která se vypočte podle vzorce C = Cp + Cs x (96-Dz), kde
C = nabídková cena
Cp = cena pořízení sestavy
Cs = cena pozáručního servisu sestavy za 1 měsíc
Dz = záruční doba v měsících

Z uvedeného vzorce vyplývá, že nabídková cena je tvořená součtem ceny pořízení sestavy a ceny jeho pozáručního servisu.

Cena pozáručního servisu je ovlivněna délkou poskytnuté záruční doby.

Celková doba, po kterou bude uchazeč poskytovat služby, se skládá z doby poskytování záruky Dz (uvedena v kupní smlouvě) a z doby poskytování úplatného pozáručního servisu.

Celková doba poskytování služeb musí být 96 měsíců.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou definovány návrhem kupní smlouvy a návrhem servisní smlouvy, které jsou přílohou č. 2 a č. 3 této zadávací dokumentace.

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení potvrdil souhlas s obchodními podmínkami v obou smlouvách podpisem oprávněné osoby a prostřednictvím elektronického nástroje je

Účastník zadávacího řízení do smluv doplní údaje ve všech žlutě označených polích a přiloží smlouvy v elektronické podobě ke své nabídce jako přílohu.

Údaje do červeně označených polí ve smlouvách doplní zadavatel na základě výsledku výběrového řízení a potvrzenou kompletní smlouvu zašle k podpisu vítěznému uchazeči. Úpravy textu smluv nejsou přípustné.

Způsob podání nabídky a její obsah
Výběrové řízení bude realizováno prostřednictvím elektronického nástroje ProEbiz.
Veškeré úkony včetně předložení dokladů o kvalifikaci, které jsou součástí nabídky, se provádějí elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje ProEbiz.

Veškerá komunikace, která se týká zadávacího řízení, probíhá rovněž elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje ProEbiz. Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Výběrové řízení se bude skládat ze zadávacího kola, ve kterém předloží účastníci v elektronické podobě své cenové nabídky včetně všech požadovaných příloh, a aukčního kola, do kterého postoupí účastníci, kteří splní zadávací podmínky.

V rámci aukčního kola bude možno nabídkovou cenu pouze snižovat, při její změně se čas aukce prodlužuje.

Přihlášku společně s heslem obdrží účastník po vyplnění základních identifikačních údajů na adrese http://nspiv.proebiz.com/vstup/aukce_seznam.php, kde budou zveřejněny i veškeré další informace.
Zadavatel poskytne uchazečům neomezený, úplný a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci, a to po celou dobu lhůty pro podání nabídek.

Nabídka bude vedle ceny předmětu plnění dle bodu 2 dále obsahovat:

- doplněné a potvrzené Čestné prohlášení viz příloha č. 1 této zadávací dokumentace

doplněný a potvrzený návrh Kupní smlouvy (viz příloha č. 2 této zadávací dokumentace) ve všech žlutě označených polích;

doplněný a potvrzený návrh Servisní smlouvy (viz příloha č. 3 této zadávací dokumentace) ve všech žlutě označených polích,

technickou specifikaci dodávky (technické listy včetně typového označení a označení výrobce). Tato specifikace bude tvořit přílohu č. 1 Kupní smlouvy;

další doklady a informace prokazující splnění kvalifikačních předpokladů a způsobilostí účastníka požadovaných zadavatelem;

lhůta pro prokázání kvalifikace;

Další podmínky zadávacího řízení

- náklady účastníka spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí;

- účastník podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním

podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních

předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů);

zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky zadání veřejné zakázky;

zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se žádným účastníkem, odmítnout všechny nabídky nebo veřejnou zakázku zrušit;

Příloha:
Příloha č. 1: Čestné prohlášení
Příloha č. 2: Kupní smlouva

Příloha č. 3: Servisní smlouva