- Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

s názvem „Plicní ventilátor pro dlouhodobou plicní ventilaci“

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace,

Široká 16, 664 91 Ivančice

zastoupená Ing. Jaromírem Hrubešem, ředitelem

IČ: 00225827

DIČ: CZ00225827

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, dále jen „zadavatel“ vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

„Plicní ventilátor pro dlouhodobou plicní ventilaci“

Předmět veřejné zakázky:

Pořízení plicního ventilátoru pro dlouhodobou plicní ventilaci včetně zajištění pozáručního servisu.

Pokud máte o realizaci veřejné zakázky zájem, dovolujeme si Vás požádat o předložení nabídky.

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje ProEbiz

Veškeré informace týkající se výběrového řízení jsou k dispozici na adrese http://nspiv.proebiz.com/vstup/aukce_seznam.php

- Předpokládaná hodnota výběrového řízení: 798 tis. Kč bez DPH

Veřejná zakázka bude zadána v souladu s ustanovením § 6 a s § 31 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a je zveřejněna na profilu zadavatele https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_112.html

S pozdravem

- Ing. Jaromír Hrubeš

ředitel

- Zadávací podmínky

Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek.

Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá účastník plně a bez výhrad zadávací podmínky

obsažené v této zadávací dokumentaci.

Předpokládá se, že účastník před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, podmínky,

termíny a specifikace obsažené v zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit.

Údaje o zadavateli

Zadavatel: Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace

Sídlo: Široká 16, 664 91 Ivančice

Zastoupený: Ing. Jaromírem Hrubešem – ředitelem

IČ: 00225827

DIČ: CZ00225827

Kontaktní osoba pro výběrové řízení:

Bc. Zdeněk Morávek, vedoucí obchodního oddělení a dopravy,

tel.: 546 439 419, 604 583 109, e-mail: moravek@nspiv.cz

Kontaktní osoba pro předmět veřejné zakázky:

Ing. Pavel Drozd, referent ZPT, tel. 546 439 619, 723 706 165, e-mail: drozd@nspiv.cz

- Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je:

- pořízení plicního ventilátoru pro dlouhodobou plicní ventilaci, dále také „přístroj“;

- zajištění pozáručního servisu přístroje;

  - Specifikace plicního ventilátoru pro dlouhodobou plicní ventilaci:

- určený pro ventilaci dospělých a dětí;

- možnost řízených, podpůrných a odvykacích ventilačních režimů: VCV; PCV; V-SIMV; P-SIMV; PSV;

CPAP; APRV; dvouúrovňová tlaková ventilace; PRVC;

- neinvazivní ventilace NIV, kompenzace úniků, režim HFNC;

- dechový objem min. 20-2000 ml;

- dechová frekvence min. 1-100 d/min;

- I:E 	4:1 – 1:10;

- možnost rozšíření o další ventilační režimy;

- uvedení do chodu dle zadané hmotnosti pacienta IBW (kg) v kombinaci s výškou pacienta;

- barevná ovládací dotyková obrazovka velikost min. 12“ v kombinaci s otočným ovladačem, nastavitelný jas, výklopná obrazovka s nastavitelným úhlem sklonu;

- uživatelské rozhraní v českém jazyce;

- alarmová hlášení v českém jazyce, záložní ventilace při APNOE;

- inteligentní  alarmový management s dělením alarmů dle priority na vysoké, střední a nízké, fyziologické a technické, funkce Autolimitů alarmů;

- nezávislý chod ventilátoru na přívodních plynech – turbínová technologie hlučnost max. 45db, max. průtok min. 210 l/min;

- funkce Standby, automatická kompenzace Et, Trach trubice s nastavením průměru trubice a % kompenzace v rozsahu 0-100%;

- měření volumetrické kapnografie: integrovaná v přístroji, hodnoty zobrazené na obrazovce a trendové hodnoty, metodou mainstream, monitorování: EtCO2, Slope CO2, Vtalv, V“alv, V“CO2, VDaw, VDaw/TVe, VeCO2, ViCO2;

- nastavení FiO2: 21-100% (měření galvanickým článkem), pro odsávání funkce 100% O2 po dobu 2 minut, automatická detekce pacienta při rozpojení okruhu;

- Flow trigger min. 0,5 – 15 l/min, pressure trigger min. -10 až -0,5 cmH2O, nastavitelný náběh tlaku, expirační trigger s automatickou optimalizací podle stavu a potřeb pacienta

(vč. manuálního nastavení min. 10 – 85%);

- nastavení sigh metodou recruitmentu - ΔinPEEP min. 1-45cm H2O v intervalu min. 20s-80min

s nastavitelným počtem cyklů nádechu min. 1-20

- monitorování tlaku a průtoku, objemů (spontánních a řízených dechů), Ppeak, Pmean, Pplat, PEEP, RR, RSBi, WOB, TVe/IBW, FiO2, TVi, TVe, TVespn, Ftotal, Fmand, Fspn, MV, MVspn, MVleak, Rinsp, Rexp, Cstat, Cdyn;

- stálé zobrazení min. 9 měřených parametrů na obrazovce včetně nastavování alarmových hodnot, možnost konfigurace zobrazovaných měřených parametrů;

- grafické zobrazení tlakové, objemové a průtokové křivky a smyček, současné zobrazení až 4 křivek (smyček) s možností zastavení a proměřování na křivkách a smyčkách;

- zobrazení a uložení referenční smyčky spirometrie;

- trendové hodnoty ventilačních parametrů min. 70 hodin;

- monitorování plicní mechaniky;

- funkce: Insp/Exp hold, P0,1, PEEPi, NIF, RCexp., manuální dech, O2 terapie;

- low inflation flow manévr pro měření infekčních bodů, dále vykreslení statické P/V křivky pro optimalizaci PEEP;

- použití běžného dvoucestného pacientského okruhu standardních rozměrů, pacientský okruh bez přídavných externích senzorů pro měření ventilačních parametrů, integrovaný HEPA filtr;

- konektivita ventilátoru přes RJ45, USB;

- v případě urgentní ventilace spuštění přístroje bez nutnosti uživatelských testů;

- rezervní zdroj napětí (bateriový provoz alespoň na 180 min) s indikací stavu baterie, napájení 230V/50Hz;

- hmotnost ventilátoru max. 10 kg;

- součástí dodávky bude:

vozík (mobilní stojan) pro ventilátor;

rameno/držák pacientského okruhu;

rychloupínací systém pro možnost okamžitého použití ventilátoru pro transport;

- vestavěná synchronizovaná nebulizace s inspiriem pro podávání léků, nastavování automatického opakování průběhu nebulizace;

- základní sada spotřebního materiálu, nutného pro okamžité zahájení provozu;

Další požadavky:

•	dodání všech případných dalších částí přístroje nutných dle odborných znalostí uchazeče k zajištění provozu;

•	doprava přístroje do místa plnění, instalační a implementační práce;

•	zaškolení obslužného personálu a předání veškerých dokumentů podle platných zákonných požadavků;

•	záruka poskytovaná dodavatelem přístroje po dobu alespoň 24 měsíců s garancí opravy nejpozději do dvou pracovních dnů od nahlášení závady;

•	po dobu poskytnuté záruční doby je provádění předepsaných pravidelných bezpečnostně-technických kontrol přístroje včetně náhradních dílů poskytováno bezplatně;

  - Pozáruční servis:

Pozáruční servis bude poskytován od ukončení záruční doby do 96 měsíců od počátku záruční doby.

V ceně pozáručního servisu jsou zahrnuty veškeré náklady na udržení přístroje v provozu schopném stavu v souladu se všemi legislativními požadavky a s pokyny výrobce včetně provádění předepsaných pravidelných bezpečnostně-technických kontrol.

Veškeré náklady na odstranění závad způsobených neodbornou obsluhou, nedodržením kvality elektrické sítě v místě připojení, neoprávněným zásahem třetí osoby, vlivem požáru, vyšší mocí a nedodržením pokynů v návodu k obsluze hradí zadavatel.

Zadavatel požaduje dokončit opravu nejpozději do tří pracovních dnů od nahlášení požadavku na opravu.

Při nezprovoznění přístroje do tří pracovních dnů požaduje zadavatel zajistit náhradní řešení.

Předpokládaná doba plnění
Předpokládaná doba pořízení: 11-12/2019. 
Předání předmětu plnění nejpozději do šesti týdnů od podpisu kupní smlouvy.

Místo plnění

- Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, Široká 16, 664 91 Ivančice.

Požadavky na kvalifikaci
Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení prokázal splnění následující kvalifikace, tj. prokázání základní, profesní a technické způsobilosti.

Základní způsobilost

  - Způsobilým není účastník, který:

- byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3, Zákona č. 134/2016 Sb. nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla zadavatele;  k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo penále na veřejné zdravotní pojištění,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku nezaměstnanosti,

- je v likvidaci, proti jemuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla účastníka.

  - Je-li účastníkem právnická osoba, musí podmínku podle bodu 6.1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu účastníka právnická osoba, musí podmínku podle bodu 6.1 písm. a) splňovat

- tato právnická osoba,

- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu účastníka

  - Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle bodu 6.1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

- české právnické osoby, musí podmínku podle bodu 6.1 písm. a) splňovat osoby uvedené v bodě 6.2 a vedoucí pobočky závodu.

Základní způsobilost se prokáže čestným prohlášením podepsaným osobou oprávněnou jednat jménem účastníka (vzor čestného prohlášení k prokázání základní způsobilosti tvoří přílohu této zadávací dokumentace).

Profesní způsobilost

Profesní způsobilost prokáže účastník, který předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán,

Profesní způsobilost se prokáže předložením prostých kopií požadovaných listin.

Účastník zadávacího řízení může splnění kvalifikace prokázat rovněž předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Technická způsobilost

Technická způsobilost se prokáže předložením seznamu obdobných dodávek s realizačními náklady ve výši alespoň 500 tis. Kč bez DPH realizovaných účastníkem v posledních třech letech s tím, že termín dokončení bude spadat do rozhodného období.

Seznam bude obsahovat:

název veřejné zakázky, kontaktní osoba, název kupujícího, celková cena za dodávku, termín realizace.

Lhůta pro prokázání kvalifikace

Účastník je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek, termín soutěžního kola
Lhůta pro podání nabídek končí dne 23. 10. 2019, 10:00 hod

- Soutěžní kolo se uskuteční formou e-aukce dne 29. 10. 2019, 10:00 hod

Prohlídka místa plnění

Vzhledem k předmětu veřejné zakázky neproběhne prohlídka místa plnění

Nabídková cena

Účastník v nabídce uvede:

cenu pořízení přístroje dle specifikace v bodě 2a);

cenu pozáručního servisu přístroje za jeden měsíc dle specifikace v bodě 2b);

délku záruční doby v měsících;

Způsob hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek bude provedeno dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny, která se vypočte podle vzorce C = Cp + Cs x (96-Dz), kde
C = nabídková cena
Cp = cena pořízení přístroje
Cs = cena pozáručního servisu přístroje za 1 měsíc
Dz = záruční doba v měsících

Z uvedeného vzorce vyplývá, že nabídková cena je tvořená součtem ceny pořízení přístroje a ceny jeho pozáručního servisu.

Cena pozáručního servisu je ovlivněna délkou poskytnuté záruční doby.

Celková doba, po kterou bude uchazeč poskytovat služby, se skládá z doby poskytování záruky Dz (uvedena v kupní smlouvě) a z doby poskytování úplatného pozáručního servisu.

Celková doba poskytování služeb musí být 96 měsíců.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou definovány návrhem kupní smlouvy a návrhem servisní smlouvy, které jsou přílohou č. 2 a č. 3 této zadávací dokumentace.

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení potvrdil souhlas s obchodními podmínkami v obou smlouvách podpisem oprávněné osoby a prostřednictvím elektronického nástroje je

Účastník zadávacího řízení do smluv doplní údaje ve všech žlutě označených polích a přiloží smlouvy v elektronické podobě ke své nabídce jako přílohu.

Údaje do červeně označených polí ve smlouvách doplní zadavatel na základě výsledku výběrového řízení a potvrzenou kompletní smlouvu zašle k podpisu vítěznému uchazeči. Úpravy textu smluv nejsou přípustné.

Způsob podání nabídky a její obsah
Výběrové řízení bude realizováno prostřednictvím elektronického nástroje ProEbiz.
Veškeré úkony včetně předložení dokladů o kvalifikaci, které jsou součástí nabídky, se provádějí elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje ProEbiz.

Veškerá komunikace, která se týká zadávacího řízení, probíhá rovněž elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje ProEbiz. Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Výběrové řízení se bude skládat ze zadávacího kola, ve kterém předloží účastníci v elektronické podobě své cenové nabídky včetně všech požadovaných příloh, a aukčního kola, do kterého postoupí účastníci, kteří splní zadávací podmínky.

V rámci aukčního kola bude možno nabídkovou cenu pouze snižovat, při její změně se čas aukce prodlužuje.

Přihlášku společně s heslem obdrží účastník po vyplnění základních identifikačních údajů na adrese http://nspiv.proebiz.com/vstup/aukce_seznam.php, kde budou zveřejněny i veškeré další informace.
Zadavatel poskytne uchazečům neomezený, úplný a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci, a to po celou dobu lhůty pro podání nabídek.

Nabídka bude vedle ceny předmětu plnění dle bodu 2 dále obsahovat:

- doplněné a potvrzené Čestné prohlášení viz příloha č. 1 této zadávací dokumentace

doplněný a potvrzený návrh Kupní smlouvy (viz příloha č. 2 této zadávací dokumentace) ve všech žlutě označených polích;

doplněný a potvrzený návrh Servisní smlouvy (viz příloha č. 3 této zadávací dokumentace) ve všech žlutě označených polích,

technickou specifikaci dodávky (technické listy včetně typového označení a označení výrobce). Tato specifikace bude tvořit přílohu č. 1 Kupní smlouvy;

další doklady a informace prokazující splnění kvalifikačních předpokladů a způsobilostí účastníka požadovaných zadavatelem.

lhůta pro prokázání kvalifikace

Další podmínky zadávacího řízení

- náklady účastníka spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí;

- účastník podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním

podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních

předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů);

zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky zadání veřejné zakázky;

zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se žádným účastníkem, odmítnout všechny nabídky nebo veřejnou zakázku zrušit;

Příloha:
Příloha č. 1: Čestné prohlášení
Příloha č. 2: Kupní smlouva

Příloha č. 3: Servisní smlouva