# II/425 Revitalizace topolové aleje Lanžhot, 
podpora biodiverzity

Investor: 	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje příspěvková organizace kraje,

Žerotínovo náměstí. 3/5, 601 82 Brno

Zpracovatel:	Ing. Jan Machovec, Nádražní 20, 691 44 Lednice

Datum:	11/2013, aktualizace původní dokumentace z 7/2011

Náležitosti dokumentace:

- Průvodní zpráva.

- Technická zpráva

- Fotodokumentace

- Rozpočet.

- Příloha 1 –2 – Výkresy 1:2000

- Dokumentová příloha – samostatná příloha.

Výkres č. 1 – Inventarizace a klasifikace dřevin		1x A0

Výkres č. 2 – Návrh pěstebních opatření			1x A0

- Průvodní zpráva.

  - Základní údaje o dokumentaci.

| Investor: | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí. 3/5, 601 82 Brno |
| --- | --- |
| Zadavatel: | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí. 3/5, 601 82 Brno |
| Zpracovatel projektu: | Ing. Jan Machovec, Nádražní 20, 691 44 Lednice Tel. 519 340 262, 608 855 999 Email: janmachovec@centrum.cz IČO: 621 45 819 DIČ: CZ7001054071 Soudní znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Brně ze dne 23.10.2009 č.j. Spr 2369/2008 pro základní obor Ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací trvalé porosty, zeleň zahrad, parků, včetně škod na porostech, základní obor Zemědělství, odvětví ovocnářství a zahradnictví se specializací okrasné rostliny, zakládání a údržba zahradních úprav, zdravotní stav dřevin a základní obor Ochrana přírody se specializaci dendrologie. |
| Lokalizace stavby: | Úsek silnice II/425 k.ú. Lanžhot Parcelní čísla: 2599/1; 2599/3; 2601/1; 2601/3; 2602/1; 2602/4; 2602/6; 2602/7; 2602/9; 2602/15 – ve správě SÚS JMK |
| Identifikační údaje stavby: | Revitalizace stávajícího stromořadí – úprava stromů, řez s podporou zachování biodiverzity, prodloužení možnosti existence starých stromů v aleji podél silnice Jihomoravský kraj Katastrální území Lanžhot 679119 Způsob provedení: dodavatelsky Předpokládaná realizace – 1. Q. 2014 nebo 4. Q. 2014 |
| Délka linií: | Alej A – 2,4 km oboustranná počet inventovaných stromů 164 Alej B – 550 metrů oboustranná počet inventovaných stromů 6 |

  - Zdůvodnění navrženého řešení.

Projekt řeší regeneraci stávající převážně topolové aleje vedoucí z Lanžhota směrem k hranicím se Slovenskou republikou. U stromů v aleji je navržena redukce koruny spolu s její regenerací (ořez ve výšce cca 15m) nebo bezpečnostní ořez. Primárním cílem záměru je prodloužit životnost aleje (stromů) jako biotopu (životního prostoru) zvláště chráněných druhů živočichů, kteří zde na základě entomologického průzkumu zpracovaný RNDr. Ondřejem Konvičkou byly prokázáni. Konkrétně se jedná o 4 druhy zvláště chráněné, z toho 3 druhy jsou zařazeny do kategorie silně ohrožený (kovařík Elater ferrugineus - ve vyhlášce uveden pod jménem Ludius ferrugineus, tesařík drsnorohý Megopis scabricornis, lesák rumělkový Cucujus cinnaberinus) a jeden druh do kategorie ohrožený (zlatohlávek skvostný Cetonischema aeruginosa – ve vyhlášce uveden pod jménem Potosia aeruginosa). Z toho jeden druh (lesák rumělkový) patří mezi evropsky významné druhy. Devět zjištěných saproxylických brouků je zařazeno do Červeného seznamu bezobratlých.

Díky navržené revitalizaci aleje dojde ke značnému prodloužení životnosti aleje (odhadem max. o cca 30 let za předpokladu, že zásah bude po 5 – 8 zopakován, avšak v menším rozsahu). Nerealizací navrženého opatření se dá předpokládat, že alej cca za 10 let zcela zmizí a tím i životní prostor pro řadu druhů živočichů vázaných na topolovou alej. Zároveň tak navrženým opatřením bude zajištěna provozní bezpečnost na místní komunikaci.

Výsledky převzaté z průzkumu: RNDr. Ondřej Konvička (2013): entomologický průzkum  a vyhodnocení  záměru  "II/425 Revitalizace topolové aleje Lanžhot, podpora Biodiverzity" z hlediska saproxylického hmyzu

Přehled zjištěných zvláště chráněných druhů dle přílohy Vyhlášky 395/1992 Sb. v platném znění

kategorie „silně ohrožený druh“: kovařík Elater ferrugineus - (Ve Vyhlášce uveden pod jménem Ludius ferrugineus), tesařík drsnorohý Megopis scabricornis, lesák rumělkový Cucujus cinnaberinus

kategorie „ohrožený druh“: zlatohlávek skvostný (Cetonischema aeruginosa) – (Ve Vyhlášce uveden pod jménem Potosia aeruginosa),

Přehled zjištěných druhů uvedených v Červeném seznamu bezobratlých ČR (Farkač et al. 2005)

kategorie critically endangered (kriticky ohrožený): Elater ferrugineus,

kategorie endangered (ohrožený): Megopis scabricornis, Cetonischema aeruginosa, Allecula rhenana, lesák rumělkový Cucujus cinnaberinus

kategorie vulnerable (zranitelný): Rhamnusium bicolor, Brachygonus megerlei

kategorie near threatened (téměř ohrožený): Aromia moschata, Lamia textor

Komentář k ochranářsky významným druhům

kovařík (Elater ferrugineus) – vzácný druh žijící v dutinách stromů, jeho larvy jsou predátory jiných larev hmyzu.

tesařík drsnorohý (Megopis scabricornis = Aegosoma scabricorne) - polyfágní druh tesaříka, vývoj jeho larev probíhá ve dřevě starších stromů, zejména v dutinách, "zrcátkách", zlomech, odřených místech atp. Druh osidluje v oblasti břeclavska zejména topoly, vrby, jasany, habry a lípy. V rámci české republiky je znám pouze z Břeclavska a západní části okresu Znojmo. Izolovaná popuace se nachází v parku v Olomouci.

lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus) - druh s vazbou na poškozené živé nebo mrtvé listnaté stromy, pod jejichž kůrou probíhá vývoj larev, za poslední desetiletí došlo ke značné expanzi druhu, zřejmě díky dožívání starých topolových výsadeb, které druh s oblibou ke svému vývoji vyhledává. Lesák rumělkový je také zařazen mezi evropsky významné druhy.

zlatohlávek skvostný (Cetonischema aeruginosa) – druh, jehož larvy žijí v dutinách stromů, imaga létají za teplých slunečných dní kolem stromů, s oblibou nasedají na mízu a kvasící šťávy.

květomil Allecula rhenana – vzácný dutinový druh.

potemník Neatus picipes – vzácnější druh vázaný na staré stromy, často s dutinami, odlupující se kůrou, prasklinami atp.

tesařík Rhamnusium bicolor – velmi rychle ubývající dutinový druh. Larvy se mohou vyvíjet i v tzv. zrcátkách a jiných odumřelých částech starých stromů, které však vždy musí být zároveň živé.

kovařík Brachygonus megerlei - vzácný a jednotlivě nalézený dutinový druh.

tesařík pižmový Aromia moschata - vzácnější druh tesaříka, jehož vývoj probíhá v živých vrbách (Salix spp.)

kozlíček vrbový Lamia textor - vzácnější druh tesaříka, jehož vývoj probíhá v živých vrbách (Salix spp.)

Poznámka:

Možný je výskyt páchníka hnědého (Osmoderma eremita), který náleží mezi zvláště chráněné druhy v kategorii silně ohrožení, zároveň se jedná o tzv. evropsky významný druh. I když v alejích podél řeky Moravy zjištěn nebyl, jeho přítomnost je zde velmi pravděpodobná vzhledem k charakteru biotopu – stromů a i vzhledem k tomu, že byl prokázán v blízkém okolí. Přítomnosti nasvědčuje také fakt, že byly zjištěny druhy, s kterýma se často vyskytuje dohromady (Cetonischema aeruginosa, Elater ferrugineus a další). Přítomnost druhu se na lokalitě i přes odborný specializovaný průzkum velmi obtížně zjišťuje, vzhledem ke skrytému způsobu života, kdy vývoj často probíhá v nepřístupných dutinách.

Shrnutí průzkumu:

Během průzkumu byly zaznamenány 4 zvláště chráněné druhy brouků, z toho 3 druhy jsou zařazeny do kategorie silně ohrožený, jeden druh do kategorie ohrožený. Z toho jeden druh (lesák rumělkový) patří mezi evropsky významné druhy. 9 zjištěných saproxylických brouků je zařazeno do Červeného seznamu bezobratlých (Farkač et al. 2005).

  - Členění dílčích částí.

Předmětná alej byla rozdělena na dvě části, vyplývající z charakteru území. Revitalizaci je možno řešit najednou – část B je pouze krátký úsek.

A – Alej s převahou vlašského topolu – Populus nigra ´Italica´ vedoucí  převážně mezi volnými prostranstvími luk a polí –) 164 (178 v roce 2011) jednotlivě inventovaných dřevin.

B – Alej topolu kanadského – Populus x canadensis v lesním úseku před křížením silnice s dálnicí D2 – 6 (12 v roce 2011) jednotlivě inventovaných dřevin.

1.3.1. Lokalizace.

2602/7			2602/4			2602/6		2602/9

2602/4			2602/1		2602/15		2602/6

2601/1					2601/3

2599/1							2599/3

  - Inventarizace dřevin.

Obsahuje základní údaje o rozměrech stromů a zhodnocení aktuálního zdravotního stavu tak, jak je obsaženo v metodice.

    - Metodika určující aktuální kvalitu stromu je obsažena v následující tabulce.

| Stupeň | Zdravotní stav | Poškození prostorová a mechanická | Úbytek objemu koruny | Vitalita životní esence | Stabilita | Perspektiva na daném místě /časový předpoklad/ | Sadovnická hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | výborný | minimální | plná do 10% | velmi vysoká | nenarušená | vysoce perspektivní | velmi vysoká |
| 4 | velmi dobrý | lehké | do 20% | vysoká | mírně narušená | perspektivní | vysoká |
| 3 | dobrý | střední | do 40% | střední | středně narušená | středně perspektivní | střední |
| 2 | špatný | vážné | do 95% | nízká | značně narušená | nízce perspektivní | nízká |
| 1 | velmi špatný-suchý | velmi vážné | nad 95% | velmi nízká – žádná | nestabilní – havarijní stav | neperspektivní | velmi nízká |

Sadovnická hodnota (SH)

Souhrnně definuje kvality dřevin podle stupně jejich účinnosti jako účelové a funkční složky přírodní části životního prostředí Je stanovena průměrem z předchozích kategorií hodnocení.

5 bodů - -nejhodnotnější dřeviny

Dřeviny absolutně zdravé a nepoškozené, vitální, tvarem i celkovým habitem koruny odpovídající druhu, bez pozorovatelných poškození, plně zavětvené až k zemi. Velikostně již plně rozvinuté, avšak ještě v plném růstu a vývoji. Do této kategorie patří dřeviny u nichž je s ohledem na délku dosahovaného stáří, předpoklad, že mohou svou sadovnicko-krajinářskou funkci plnit ještě po řadu desetiletí.

Při řešení prostoru, na němž se takto vyhodnocené dřeviny nacházejí, je třeba vycházet ze zásady, že je třeba zachovat v maximálně možné míře, i za cenu přehodnocení a přetvoření sadovnického prostoru, při řešení plánované zástavby apod.. Tyto dřeviny by prakticky měly být zachovány ve všech případech.

4 body – velmi hodnotné dřeviny

Zdravé dřeviny, typického tvaru, odpovídající příslušnému druhu nebo kultivaru, v celkovém habitu nanejvýš jen nepatrně narušené nebo poškozené (např. neúplné zavětvení nejspodnějšího patra, mírně nahnuté, nebo s menšími volnými prostory v koruně apod., nesmí však být omezena schopnost dalšího vývoje). Velikostně rozvinuté alespoň tak, aby dosahovaly přibližně polovinu těch rozměrů, které jsou na daném stanovišti schopny maximálně vytvořit, stabilita kmene i větví však není snížena. Stejně jako v předcházející kategorii musí mít dřeviny předpoklad rozvoje pro řadu dalších desetiletí, při udržení dosažené kvality.

Rovněž tyto dřeviny je třeba v maximální míře chránit i za cenu přetváření kompozice prostoru na němž se nacházejí. K jejich odstranění lze přistoupit až po vyčerpání všech, i poměrně značně nákladných řešení, a jen ve zcela vyjímečných případech.

3 body – dřeviny průměrné hodnoty

Dřeviny zdravé, resp. jen nepatrně proschlé, ale bez chorob a škůdců, které by se mohli rozšiřovat. Dřeviny v této kategorii se mohou tvarově lišit i velmi podstatně podle původního typu. Patří sem např. dřeviny vysoko vyvětvené, avšak takové, u nichž je předpoklad obrůstání po osvětlení kmene, případně takové, které podržují své estetické a funkční hodnoty i při silném vyvětvení, dřeviny s jednostrannou, ale stabilní korunou apod.. Zahrnujeme zde rovněž dřeviny tvarově i vzhledově typické, avšak dosud menšího vzrůstu, které nedosahují poloviny normálních rozměrů daného druhu na posuzovaném stanovišti. Také u této kategorie musí být předpoklad dlouhodobého rozvoje, jedná se o dřeviny, u nichž je možno předpokládat, že si svoje sadovnické zařazení dlouhodobě udrží, nebo takové které se mohou dále rozvíjet a dosáhnout i vyššího počtu bodů (mladé dřeviny). Velmi často se jedná o prostory, které nebyly dlouhodobě systematicky udržovány a tvoří základní materiál z něhož je možno postupně vymodelovat kvalitnější porosty v sadovnické kompozici.

Při řešení sadovnických úprav se u této kategorie počítá s tím, že se dřeviny podle potřeby buď ponechají k dalšímu vývoji a tam, kde to záměr vyžaduje, se odstraní.

2 body – dřeviny podprůměrné hodnoty

Patří sem dřeviny se značně narušeným habitem, poškozené, velmi vysoko vyvětvené, bez předpokladu obrůstání po prosvětlovacích probírkách, dřeviny staré a málo vitální, výrazně prosychající, vydoutnalé, případně i jinak silně poškozené, se sníženou stabilitou. Předpoklady dalšího vývoje jsou v čase a celkové jejich kvalitě značně omezené (dřeviny s omezenou perspektivou – bez předpokladu dlouhodobé existence). Patří sem hlavně takové dřeviny, u nichž nelze předpokládat zlepšení jejich kvality. Nesmi to však být dřeviny ohrožující bezpečnost lidí nebo prostoru. Při výhledových úpravách prostorů se počítá s jejich postupným odstraněním. Výjimku tvoří pouze dřeviny mimořádné dendrologické hodnoty (unikáty), dřeviny, k nimž se váží nějaké památné události, chráněné stromy, resp. torza velmi malebně působící, které se nechávají na dožití.

1 bod – dřeviny nevyhovující

Dřeviny velmi silně poškozené, nemocné, napadané silně škůdci, zvláště takovými, kde hrozí jejich nebezpečí šíření na ostatní prostory, dřeviny odumírající a odumřelé, dřeviny které ohrožují bezpečnost návštěvníků či provozu (nebezpečí zřícení), dřeviny, které svou existenci výrazně poškozují kvalitu cennějších exemplářů (např. dřeviny vzrůstající do korun kvalitních a zvláště světlomilných stromů) a dřeviny jinak bezprostředně ohrožující daný prostor a jeho vývoj. V této kategorii jsou dřeviny bez jakýchkoliv předpokladů dalšího vývoje. Při řešení ploch a výhledů sadovnických úprav je nezbytné tyto dřeviny okamžitě, nebo v co nejkratší možné době odstranit. Jsou to dřeviny, které v porostech vadí a které je třeba rychle likvidovat, bez ohledu na to, jaký záměr je při další výchově porostů uplatňován.

1.4.2. Tabulka inventarizace a klasifikace dřevin – část A.

| Pořadové číslo | Odborný název | Český název | Obvod kmene v cm | Průměr kmene v cm | Výška koruny v metrech | Průměr koruny v metrech | Poznámka | Zdravotní stav | Poškození prostorové a mechanické | Vitalita | Stabilita | Úbytek objemu koruny | Perspektiva na daném místě | Výsledná sadovnická hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | kořenové náběhy | kmen | koruna | průměr |  |  |  |  |  |
| 1 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 251 | 80 | 25 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,0 |
| 2 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 220 | 70 | 25 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,0 |
| 3 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 220 | 70 | 25 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,0 |
| 4 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 251 | 80 | 25 | 4 | dvojkmen - odlomený zbytek | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,6 |
| 5 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 283 | 90 | 25 | 3 | zbytek dvojkmene | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,6 |
| 6 | Salix alba | vrba bílá | 345 | 110 | 5 | 10 |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,9 |
| 7 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 283 | 90 | 25 | 5 | dvojkmen, ulomený vrch | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,7 |
| 8 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 236 | 75 | 25 | 3 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,0 |
| 9 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 257 | 82 | 20 | 5 | dvojkmen, ulomený vrch | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,7 |
| 10 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 270 | 86 | 25 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,8 |
| 11 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 314 | 100 | 25 | 5 | dvojkmen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,6 |
| 12 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 220 | 70 | 3 | 1 | torzo | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,4 |
| 13 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 270 | 86 | 25 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,0 |
| 14 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 314 | 100 | 25 | 4 | dvojkmen | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1,9 |
| 15 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 267 | 85 | 18 | 4 | dvojkmen | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1,9 |
| 16 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 236 | 75 | 18 | 4 | nakloněný podél silnice | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1,9 |
| 17 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 236 | 75 | 18 | 4 | dvojkmen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1,7 |
| 18 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 220 | 70 | 25 | 5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,0 |
| 19 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 236 | 75 | 25 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1,9 |
| 20 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 330 | 105 | 25 | 4 | dvojkmen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,7 |
| 21 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 298 | 95 | 25 | 5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,0 |
| 22 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 245 | 78 | 25 | 5 | 5 kmen od 4 metrů | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1,9 |
| 23 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 286 | 91 | 25 | 5 | 4 kmen od 4 metrů | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1,9 |
| 24 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 270 | 86 | 25 | 5 | dvojkmen | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1,9 |
| 26 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 283 | 90 | 25 | 5 | dvojkmen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,7 |
| 27 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 283 | 90 | 25 | 4 | dvojkmen | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1,9 |
| 28 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 283 | 90 | 25 | 4 | dvojkmen | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1,9 |
| 29 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 279 | 89 | 25 | 4 | dvojkmen | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1,9 |
| 30 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 251 | 80 | 25 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,0 |
| 31 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 283 | 90 | 25 | 5 |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1,9 |
| 32 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 204 | 65 | 25 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,0 |
| 33 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 188 | 60 | 25 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,0 |
| 34 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 236 | 75 | 25 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,0 |
| 35 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 251 | 80 | 25 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1,9 |
| 36 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 267 | 85 | 25 | 5 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,8 |
| 37 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 330 | 105 | 25 | 5 | od 4 metrů 5 kmen | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,8 |
| 38 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 289 | 92 | 25 | 5 | dvojkmen | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,8 |
| 39 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 236 | 75 | 25 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,0 |
| 41 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 267 | 85 | 25 | 4 | jednostranný | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,8 |
| 42 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 251 | 80 | 25 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,0 |
| 43 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 267 | 85 | 25 | 5 | dvojkmen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1,9 |
| 44 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 242 | 77 | 25 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,0 |
| 45 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 279 | 89 | 25 | 5 | dvojkmen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,7 |
| 46 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 236 | 75 | 25 | 4 | silná boční větev | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1,9 |
| 47 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 188 | 60 | 15 | 6 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,8 |
| 48 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 236 | 75 | 25 | 5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,0 |
| 49 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 110 | 35 | 15 | 6 |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,2 |
| 50 | Populus x canadensis | topol kanadský | 298 | 95 | 25 | 10 | nakloněný k louce, dvojkmen | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,9 |
| 51 | Populus x simonii | topol Simonův | 267 | 85 | 25 | 10 | od 4 metrů trojkmen | 3 | 2 | 3 | 2 | 2,3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,4 |
| 52 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 236 | 75 | 25 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,0 |
| 53 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 245 | 78 | 25 | 7 | jednostranný | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,8 |
| 54 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 245 | 78 | 25 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,0 |
| 55 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 251 | 80 | 25 | 4 | jednostranný | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,8 |
| 56 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 220 | 70 | 25 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,0 |
| 57 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 236 | 75 | 25 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,0 |
| 58 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 204 | 65 | 25 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,0 |
| 59 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 298 | 95 | 25 | 6 | dvojkmen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,6 |
| 60 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 220 | 70 | 25 | 5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,0 |
| 61 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 204 | 65 | 25 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,0 |
| 62 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 314 | 100 | 25 | 6 | dvojkmen | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1,8 |
| 65 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 236 | 75 | 25 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,0 |
| 66 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 276 | 88 | 25 | 3 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,0 |
| 67 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 188 | 60 | 25 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,0 |
| 68 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 267 | 85 | 25 | 4 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1,9 |
| 69 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 157 | 50 | 25 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,0 |
| 70 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 157 | 50 | 25 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,6 |
| 71 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 214 | 68 | 25 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,8 |
| 72 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 195 | 62 | 25 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,8 |
| 73 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 214 | 68 | 25 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,0 |
| 74 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 236 | 75 | 25 | 5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,0 |
| 75 | Populus x simonii | topol Simonův | 251 | 80 | 15 | 8 |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 2,7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,3 |
| 76 | Populus x simonii | topol Simonův | 251 | 80 | 15 | 6 |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 2,7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,3 |
| 77 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 279 | 89 | 25 | 5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,0 |
| 78 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 267 | 85 | 25 | 5 | jednostranný | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,6 |
| 79 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 204 | 65 | 25 | 4 | jednostranný | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,8 |
| 80 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 220 | 70 | 25 | 4 | jednostranný | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,8 |
| 81 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 298 | 95 | 25 | 5 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,8 |
| 82 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 251 | 80 | 25 | 5 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,8 |
| 83 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 251 | 80 | 25 | 5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,0 |
| 84 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 267 | 85 | 25 | 5 |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,8 |
| 85 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 251 | 80 | 25 | 5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,0 |
| 88 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 267 | 85 | 25 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,8 |
| 89 | Populus x simonii | topol Simonův | 236 | 75 | 20 | 10 | dvojkmen | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,8 |
| 90 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 69 | 22 | 10 | 5 |  | 3 | 3 | 2 | 3 | 2,7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,8 |
| 91 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 251 | 80 | 15 | 8 |  | 3 | 3 | 2 | 3 | 2,7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,8 |
| 92 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 94 | 30 | 15 | 6 |  | 3 | 3 | 2 | 3 | 2,7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,8 |
| 93 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 94 | 30 | 15 | 6 | dvojkmen | 3 | 3 | 2 | 3 | 2,7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,8 |
| 94 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 204 | 65 | 25 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,0 |
| 95 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 132 | 42 | 15 | 6 |  | 3 | 3 | 2 | 3 | 2,7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,8 |
| 96 | Populus alba | topol bílý | 251 | 80 | 15 | 10 |  | 3 | 2 | 3 | 3 | 2,7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2,6 |
| 97 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 204 | 65 | 15 | 8 |  | 3 | 3 | 2 | 3 | 2,7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,8 |
| 98 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 283 | 90 | 15 | 10 |  | 3 | 3 | 2 | 3 | 2,7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,8 |
| 99 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 298 | 95 | 25 | 5 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1,9 |
| 100 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 267 | 85 | 25 | 5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,0 |
| 101 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 267 | 85 | 25 | 5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,0 |
| 102 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 110 | 35 | 15 | 6 |  | 3 | 3 | 2 | 3 | 2,7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,8 |
| 103 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 122 | 39 | 15 | 6 |  | 3 | 3 | 2 | 3 | 2,7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,8 |
| 104 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 110 | 35 | 15 | 6 | dvojkmen | 3 | 3 | 2 | 3 | 2,7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,8 |
| 105 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 267 | 85 | 25 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,0 |
| 106 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 279 | 89 | 15 | 8 |  | 3 | 3 | 2 | 3 | 2,7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,8 |
| 109 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 283 | 90 | 25 | 5 | dvojkmen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,8 |
| 110 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 251 | 80 | 25 | 5 | téměř dvojkmen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,7 |
| 111 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 298 | 95 | 25 | 5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,0 |
| 112 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 236 | 75 | 25 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,0 |
| 113 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 245 | 78 | 25 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,0 |
| 114 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 251 | 80 | 20 | 4 | dvojkmen | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1,9 |
| 115 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 236 | 75 | 25 | 5 | téměř dvojkmen | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,8 |
| 116 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 204 | 65 | 25 | 4 | dvojkmen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,7 |
| 117 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 204 | 65 | 15 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,6 |
| 118 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 220 | 70 | 20 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,8 |
| 119 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 220 | 70 | 15 | 4 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,6 |
| 120 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 283 | 90 | 15 | 4 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,6 |
| 121 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 251 | 80 | 25 | 5 | téměř dvojkmen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,7 |
| 122 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 236 | 75 | 25 | 5 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1,9 |
| 123 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 236 | 75 | 25 | 5 | od 3 metrů trojkmen | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,8 |
| 124 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 220 | 70 | 15 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,6 |
| 125 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 345 | 110 | 25 | 5 | dvojkmen | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,8 |
| 126 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 267 | 85 | 25 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,8 |
| 127 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 283 | 90 | 25 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,8 |
| 128 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 251 | 80 | 25 | 4 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,7 |
| 129 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 141 | 45 | 18 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1,8 |
| 130 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 267 | 85 | 25 | 4 | téměř dvojkmen | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1,9 |
| 131 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 251 | 80 | 20 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,8 |
| 132 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 298 | 95 | 25 | 6 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,8 |
| 133 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 236 | 75 | 25 | 5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,0 |
| 134 | Populus x simonii | topol Simonův | 408 | 130 | 25 | 8 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,2 |
| 136 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 283 | 90 | 25 | 5 | dvojkmen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,6 |
| 137 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 110 | 35 | 15 | 6 |  | 3 | 2 | 2 | 3 | 2,3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2,6 |
| 138 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 220 | 70 | 25 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,0 |
| 139 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 126 | 40 | 15 | 6 | dvojkmen | 3 | 2 | 2 | 3 | 2,3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2,6 |
| 140 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 110 | 35 | 15 | 7 | dvojkmen | 3 | 2 | 2 | 3 | 2,3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2,6 |
| 141 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 345 | 110 | 25 | 6 | téměř dvojkmen | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,8 |
| 142 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 94 | 30 | 15 | 5 |  | 3 | 2 | 2 | 3 | 2,3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2,6 |
| 143 | Populus x simonii | topol Simonův | 314 | 100 | 20 | 8 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,2 |
| 144 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 236 | 75 | 25 | 4 | od 4 metrů trojkmen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,7 |
| 145 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 188 | 60 | 25 | 4 | dvojkmen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,6 |
| 146 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 251 | 80 | 25 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,8 |
| 147 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 220 | 70 | 25 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,8 |
| 148 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 220 | 70 | 25 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,8 |
| 149 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 251 | 80 | 25 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,8 |
| 150 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 94 | 30 | 10 | 4 |  | 3 | 2 | 2 | 3 | 2,3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2,6 |
| 151 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 110 | 35 | 10 | 5 |  | 3 | 2 | 2 | 3 | 2,3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2,6 |
| 152 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 126 | 40 | 10 | 6 |  | 3 | 2 | 2 | 3 | 2,3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2,6 |
| 153 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 110 | 35 | 10 | 5 |  | 3 | 2 | 2 | 3 | 2,3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2,6 |
| 154 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 236 | 75 | 25 | 5 | dvojkmen | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,8 |
| 156 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 251 | 80 | 15 | 5 | dvojkmen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1,9 |
| 158 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 251 | 80 | 25 | 5 | dvojkmen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,7 |
| 159 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 283 | 90 | 25 | 5 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,8 |
| 160 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 267 | 85 | 20 | 5 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,8 |
| 161 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 47 | 15 | 10 | 4 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,8 |
| 162 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 298 | 95 | 25 | 5 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,7 |
| 164 | Salix alba | vrba bílá | 220 | 70 | 15 | 8 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 |
| 165 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 251 | 80 | 25 | 5 | od 5 metrů 4 kmen | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,8 |
| 166 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 204 | 65 | 15 | 5 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,8 |
| 167 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 173 | 55 | 15 | 5 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,8 |
| 168 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 276 | 88 | 25 | 5 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,8 |
| 170 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 267 | 85 | 25 | 10 |  | 2 | 3 | 3 | 2 | 2,7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2,4 |
| 171 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 283 | 90 | 25 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,8 |
| 172 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 276 | 88 | 25 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,8 |
| 174 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 267 | 85 | 25 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,8 |
| 175 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 267 | 85 | 25 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,8 |
| 176 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 173 | 55 | 25 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,0 |
| 177 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 267 | 85 | 25 | 5 | dvojkmen | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1,9 |
| 178 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 220 | 70 | 25 | 5 | jednostranný | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,8 |

1.4.3. Inventarizační a klasifikační tabulka – část B.

| Pořadové číslo | Odborný název | Český název | Obvod kmene v cm | Průměr kmene v cm | Výška koruny v metrech | Průměr koruny v metrech | Poznámka | Zdravotní stav | Poškození prostorové a mechanické | Vitalita | Stabilita | Úbytek objemu koruny | Perspektiva na daném místě | Výsledná sadovnická hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | kořenové náběhy | kmen | koruna | průměr |  |  |  |  |  |
| 2 | Populus x canadensis | topol kanadský | 330 | 105 | 18 | 10 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,8 |
| 3 | Populus x canadensis | topol kanadský | 330 | 105 | 18 | 10 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,8 |
| 4 | Populus x canadensis | topol kanadský | 314 | 100 | 18 | 10 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,8 |
| 5 | Populus x canadensis | topol kanadský | 314 | 100 | 18 | 10 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,8 |
| 8 | Populus x canadensis | topol kanadský | 298 | 95 | 20 | 7 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,8 |
| 10 | Populus x canadensis | topol kanadský | 283 | 90 | 15 | 6 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,8 |

1.4.3. Změna stavu k září 2013.

Byly zcela odstraněny stromy č. 25, 40, 63, 64, 86, 87, 107, 108, 135, 155, 157, 163, 169, 173 v aleji A, stromy č. 1, 6, 7, 9, 11, 12 v aleji B. Změny pouze u některých jedinců – ulomený vrchol, snížená vitalita.

  - Interpretace výsledků inventarizace a zhodnocení zdravotního stavu stromů.

Alej A – Topoly vlašské – Populus nigra ´Italica´ - jsou již za zenitem svého vývoje. Jejich věk okolo 40 let je v odborné literatuře uváděn jako mezní, kdy jsou stromy nebezpečné svému okolí ať již hrozícím rozlomením u dvoj i vícekmenů, tak i odlamováním bočních větví. Ze zkušeností autora dokumentace je možné konstatovat, že tyto topoly dobře regenerují a není až takovou vzácností vlašský topol více než 100 letý s korunou, která byla dříve polámaná, avšak dobře regenerovala a to i opakovaně. Bezprostřední nebezpečí vývratů nehrozí.

Alej B – topoly kanadské – může se jednat i o blízké křížence druhu topolu černého – Populus nigra – proschlé a nakloněné nad silnici – jsou rovněž již za svým zenitem, věkem obdobné aleji A. Hrozí nebezpečí rozlamování větví, bezprostřední nebezpečí vývratů nehrozí.

  - Posouzení a návrh pěstebních opatření.

Posouzení současného stavu z hlediska možností návrhu pěstebních opatření.

Varianty řešení:

| Varianta | Popis opatření | Důsledky – omezení |
| --- | --- | --- |
| 1. Nulová varianta. | Ponechání v současném stavu | Provozní bezpečnost není zaručena, pády větví a zlomy stromů se mohou opakovat. |
| 2. Úprava korun stromů. | Redukce a regenerační řez korun těch stromů, u kterých lze předpokládat úspěšnou regeneraci a založení sekundárních korun – opatření alespoň s 10 letou perspektivou. | Nutnost pravidelného opakování řezu po 5 – 8 letech, i když s menší náročností. U vlašského topolu Populus nigra ´Italica´ je možný pouze řez se silnou redukcí koruny což by mohlo být hodnoceno jako poškození stromu. Jedinou alternativou k tomuto řezu je okamžité odstranění celého stromu – zdůvodnění – nezastupitelná krajinná dominanta, výskyt saproxylického hmyzu. |
| 3. Radikální obnova. | Výměna stávajících stromů za nové výsadby. | Není možná vzhledem k ochrannému pásmu inženýrských sítí – vysokotlakého plynovodu po obou stranách silnice. |
| 4. Výměna po etapách. | Postupné kácení a výsadba nových jedinců. | Není možná vzhledem ochrannému pásmu inženýrských sítí – vysokotlakého plynovodu po obou stranách silnice. |
| 5. Postupná likvidace aleje. | Postupné odstraňování nejnebezpečnějších jedinců. | Do cca 10 let alej zcela zmizí. |

Z uvedených omezení vyplývá, že jedinými možnými variantami je buď postupné odstranění aleje bez náhrady (varianta 5), popřípadě její náhrada v dlouhodobém časovém horizontu, nebo je možné po dobu 15 – 30 let udržet současnou alej, ovšem za cenu pravidelného řezu dřevin (varianta 2).

- Technická zpráva – návrh pěstebních opatření.

2.1. Tato zpráva počítá s variantou pěstebních opatření – řezu stromů s celkovou regenerací koruny topolů vlašských – Populus nigra ´Italica´ - varianta 2.

2.1.1. Popis pěstebních opatření.

| Značka | Popis opatření | Číslo typu opatření | Kategorie dle AOPK |
| --- | --- | --- | --- |
| O | Bez opatření |  |  |
| OD | Odstranění jedince. |  |  |
| T | Úprava na „bezpečné torzo“ jako alternativa ke kácení |  |  |
| B | Bezpečnostní řez – odstranění větví suchých, hrozících pádem na komunikaci, popřípadě větví narušujících statiku stromu vychýlením těžiště. | 1 | I |
| R+RG | Redukce koruny spolu s její regenerací – téměř kompletní ořez u druhu Populus nigra ´Italica´ - u ostatních se s tímto řezem nepočítá. | 2 | II |
| R+RG+B | Redukce koruny spolu s její regenerací a úpravou dvoj a vícekmene tak aby koruna budoucí – sekundární opět nehrozila rozlomením – téměř kompletní ořez u druhu Populus nigra ´Italica´ - u ostatních se s tímto řezem nepočítá | 3 | III. |
| B+R | Pouze v aleji B – počítá se s redukcí koruny a bezpečnostním řezem tak, aby nedošlo k výrazné změně habitu stromu. | 4 | III |
| B | Bezpečnostní řez – odstranění větví suchých, hrozících pádem na komunikaci, popřípadě větví narušujících statiku stromu vychýlením těžiště – stromy širší (Populus x canadensis). | 5 | II |

U každého taxonu stromu je shodně popsaný zásah jiný, a proto jsou pro jednotlivé taxony popsány typy ořezů zvlášť.

2.1.1.1. Populus nigra ´Italica´.- vlašský topol

V případě zásahů R + RG se jedná o snížení výšky koruny – ořez ve výšce až o 1/3 nižší než současný stav – vzhledem k funkci aleje je nezbytné, aby byla zvolena jednotná výška, od které by se jednotlivé výšky řezů lišily o max 1 – 2 metry. Dále se jedná o odstranění přesílených větví a větví, které se silně vychylují od osy kmene. Zůstat mohou pouze slabší větve vystoupavé, rostoucí vzhůru podél kmene tak, jak je charakteristické pro daný taxon dřeviny. Prakticky se může jednat o řez velmi radikální s ponecháním pouze kmene a silně zkrácených kosterních větví, který u jiných  taxonů dřevin by mohl být hodnocen jako poškození dřeviny, avšak vzhledem k dobré regenerovatelnosti a charakteru koruny vlašského topolu prakticky jiný možný způsob nepřichází v úvahu.

V případě zásahu R+RG+B – se jedná o řez u dvoj a vícekmenů, který má na rozdíl od předchozího ještě za cíl zajistit různou výšku kmenů – bude vybrán jeden průběžný kmen, který bude zkrácen ve výšce 15 metrů, ostatní kmeny budou průběžně kráceny tak, aby byly jasně výškově potlačeny na úkor hlavního kmene.

Celkové zásady řezu – shrnutí

R – redukce koruny – zkrácení koruny ve výšce 15 – 16 metrů.

RG – regenerace koruny – odstranění bočních větví – možno ponechat slabší větve.

B – úprava výšek konkurenčních kmenů tak, aby nehrozilo rozlomení.

Poznámka: Navrhovaná opatření – redukce koruny je možná u daného topolu – Populus nigra ´Italica´ za předpokladu, že bude zajištěna další péče – po cca 5 – 8 letech řez zopakovat, opakování je možné maximálně 3x – prodlouží se tím doba dožití o 15, maximálně 30 let. Vzhledem k tomu, že by takto provedený řez mohl být interpretován jako poškození stromu, předpokládá se souhlasné stanovisko kompetentních orgánů Jihomoravského kraje s tímto odůvodněním.

- Odstranění bez náhrady by výrazně omezilo možnosti rozvoje saproxylického hmyzu, jichž je daný taxon útočištěm

- Stromy mohou ohrožovat okolí pádem větví nebo rozlomením vícekmenů, popř. ulomením vrcholu koruny.

- Odstranění a náhradní výsadby nejsou možné vzhledem k existenci inženýrských sítí v blízkosti – stromy se nacházejí v jejich ochranném pásmu a další výsadby nejsou možné.

- Odstranění bez náhrady by bylo výrazným zásahem do krajinného rázu.

2.1.1.2. Populus x canadensis + Populus x simonii

Zásah B – Odstranění suchých větví, popř. větví, které výrazně vychylují těžiště stromu.

Zásah B+R – Výrazné zkrácení některých větví, zejména těch, které zasahují do silnice.

2.1.1.3. Salix alba – vrba bílá

Zásah B – úprava koruny tak, aby nedošlo k rozlomení koruny a potřeby strom odstranit bez náhrady.

2.2. Stromy určené ke kácení – byly odstraněny v letech 2011 - 2013.

2.3. Pěstební opatření u ostatních stromů.

Nejsou.

2.4.  V následující tabulce je uveden soupis všech stromů v alejích A i B.

Pro stanovení ocenění je uvedena kategorizace náročnosti zásahů dle AOPK, kde:

I.Kategorie – jedná se o stromy nenáročné, nízké až střední dimenze větví nebo stromy mladé (ZŘ,BŘ, ošetření řezných ploch, popř. dutin, odkliz dřevní hmoty vč. Štěpkování)

II. Kategorie – jde o méně až středně náročný strom,ořez lze provést stromolezeckou technikou uvnitř koruny,nízké až střední dimenze větví (kompletní ořez koruny – ZŘ, BŘ, ošetření řezných ploch popř dutin, odkliz dřevní hmoty vč. Štěpkování).

III. kategorie – jedná se o náročné a složité zásahy v korunách přesílených a mohutných stromů např.památné stromy, stromy nad komunikacemi, u staveb atd. (kompletní ořez koruny – ZŘ, BŘ, ošetřenířezných ploch popř. dutin, odkliz dřevní hmoty vč. Štěpkování)

Pozn. Stromy zařazené do III. kategorie jsou v blízkosti komunikace (alej B), popř. mají korunu s nestabilními vícekmeny (alej A typ opatření 3), u kterých musí být při řezu zvýšená opatrnost. Alej A typ opatření 2 by spíše odpovídal mezikategorii II/III.

2.4.1. Tabulka pěstebních opatření – alej A.

| Pořadové číslo | Odborný název | Český název | Průměr kmene v cm | Číslo typu pěstebního opatření | Pěstební opatření symbol | Kategorie dřeviny dle AOPK | Parc číslo | Správce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 80 | 2 | R+RG | II | 2602/9 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 2 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 70 | 2 | R+RG | II | 2602/9 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 3 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 70 | 2 | R+RG | II | 2602/9 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 4 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 80 | 3 | R+RG+B | III | 2602/9 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 5 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 90 | 2 | R+RG | II | 2602/9 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 6 | Salix alba | vrba bílá | 110 | 1 | B | I | 2602/9 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 7 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 90 | 3 | R+RG+B | III | 2602/9 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 8 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 75 | 2 | R+RG | II | 2602/9 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 9 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 82 | 3 | R+RG+B | III | 2602/9 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 10 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 86 | 2 | R+RG | II | 2602/9 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 11 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 100 | 3 | R+RG+B | III | 2602/9 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 12 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 70 |  | O |  | 2602/9 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 13 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 86 | 2 | R+RG | II | 2602/9 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 14 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 100 | 3 | R+RG+B | III | 2602/9 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 15 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 85 | 3 | R+RG+B | III | 2602/7 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 16 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 75 | 2 | R+RG | II | 2602/7 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 17 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 75 | 3 | R+RG+B | III | 2602/7 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 18 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 70 | 2 | R+RG | II | 2602/7 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 19 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 75 | 2 | R+RG | II | 2602/7 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 20 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 105 | 3 | R+RG+B | III | 2602/7 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 21 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 95 | 2 | R+RG | II | 2602/7 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 22 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 78 | 3 | R+RG+B | III | 2602/6 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 23 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 91 | 3 | R+RG+B | III | 2602/6 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 24 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 86 | 3 | R+RG+B | III | 2602/6 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 26 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 90 | 3 | R+RG+B | III | 2602/6 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 27 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 90 | 3 | R+RG+B | III | 2602/6 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 28 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 90 | 3 | R+RG+B | III | 2602/6 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 29 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 89 | 3 | R+RG+B | III | 2602/6 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 30 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 80 | 2 | R+RG | II | 2602/6 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 31 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 90 | 2 | R+RG | II | 2602/6 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 32 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 65 | 2 | R+RG | II | 2602/6 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 33 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 60 | 2 | R+RG | II | 2602/6 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 34 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 75 | 2 | R+RG | II | 2602/6 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 35 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 80 | 2 | R+RG | II | 2602/6 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 36 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 85 | 2 | R+RG | II | 2602/6 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 37 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 105 | 3 | R+RG+B | III | 2602/4 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 38 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 92 | 3 | R+RG+B | III | 2602/4 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 39 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 75 | 2 | R+RG | II | 2602/4 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 41 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 85 | 2 | R+RG | II | 2602/4 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 42 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 80 | 2 | R+RG | II | 2602/4 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 43 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 85 | 3 | R+RG+B | III | 2602/4 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 44 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 77 | 2 | R+RG | II | 2602/4 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 45 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 89 | 3 | R+RG+B | III | 2602/4 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 46 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 75 | 2 | R+RG | II | 2602/4 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 47 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 60 |  | O |  | 2602/4 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 48 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 75 | 2 | R+RG | II | 2602/6 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 49 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 35 |  | O |  | 2602/6 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 50 | Populus x canadensis | topol kanadský | 95 | 5 | B | II | 2602/6 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 51 | Populus x simonii | topol Simonův | 85 |  | O |  | 2602/6 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 52 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 75 | 2 | R+RG | II | 2602/6 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 53 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 78 | 2 | R+RG | II | 2602/6 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 54 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 78 | 2 | R+RG | II | 2602/6 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 55 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 80 | 2 | R+RG | II | 2602/6 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 56 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 70 | 2 | R+RG | II | 2602/6 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 57 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 75 | 2 | R+RG | II | 2602/6 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 58 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 65 | 2 | R+RG | II | 2602/6 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 59 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 95 | 3 | R+RG+B | III | 2602/6 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 60 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 70 | 2 | R+RG | II | 2602/6 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 61 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 65 | 2 | R+RG | II | 2602/6 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 62 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 100 | 3 | R+RG+B | III | 2602/6 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 65 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 75 | 2 | R+RG | II | 2602/4 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 66 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 88 | 2 | R+RG | II | 2602/4 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 67 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 60 | 2 | R+RG | II | 2602/4 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 68 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 85 | 2 | R+RG | II | 2602/4 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 69 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 50 | 2 | R+RG | II | 2602/4 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 70 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 50 | 2 | R+RG | II | 2602/4 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 71 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 68 | 2 | R+RG | II | 2602/4 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 72 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 62 | 2 | R+RG | II | 2602/4 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 73 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 68 | 2 | R+RG | II | 2602/4 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 74 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 75 | 2 | R+RG | II | 2602/4 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 75 | Populus x simonii | topol Simonův | 80 |  | O |  | 2602/4 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 76 | Populus x simonii | topol Simonův | 80 |  | O |  | 2602/4 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 77 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 89 | 2 | R+RG | II | 2602/15 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 78 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 85 | 2 | R+RG | II | 2602/15 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 79 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 65 | 2 | R+RG | II | 2602/15 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 80 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 70 | 2 | R+RG | II | 2602/15 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 81 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 95 | 2 | R+RG | II | 2602/15 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 82 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 80 | 2 | R+RG | II | 2602/15 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 83 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 80 | 2 | R+RG | II | 2602/15 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 84 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 85 | 2 | R+RG | II | 2602/15 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 85 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 80 | 2 | R+RG | II | 2602/15 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 88 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 85 | 2 | R+RG | II | 2602/15 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 89 | Populus x simonii | topol Simonův | 75 |  | O |  | 2602/1 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 90 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 22 |  | O |  | 2602/1 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 91 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 80 |  | O |  | 2602/1 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 92 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 30 |  | O |  | 2602/1 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 93 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 30 |  | O |  | 2602/1 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 94 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 65 | 2 | R+RG | II | 2602/1 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 95 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 42 |  | O |  | 2602/1 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 96 | Populus alba | topol bílý | 80 |  | O |  | 2602/1 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 97 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 65 |  | O |  | 2602/1 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 98 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 90 |  | O |  | 2602/1 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 99 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 95 | 2 | R+RG | II | 2602/1 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 100 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 85 | 2 | R+RG | II | 2602/1 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 101 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 85 | 2 | R+RG | II | 2602/1 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 102 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 35 |  | O |  | 2602/1 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 103 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 39 |  | O |  | 2602/1 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 104 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 35 |  | O |  | 2602/1 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 105 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 85 | 2 | R+RG | II | 2602/1 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 106 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 89 |  | O |  | 2602/1 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 109 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 90 | 3 | R+RG+B | III | 2602/1 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 110 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 80 | 2 | R+RG | II | 2602/1 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 111 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 95 | 2 | R+RG | II | 2602/1 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 112 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 75 | 2 | R+RG | II | 2601/3 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 113 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 78 | 2 | R+RG | II | 2601/3 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 114 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 80 | 3 | R+RG+B | III | 2601/3 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 115 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 75 | 2 | R+RG | II | 2601/3 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 116 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 65 | 3 | R+RG+B | III | 2601/3 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 117 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 65 | 2 | R+RG | II | 2601/3 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 118 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 70 | 2 | R+RG | II | 2601/3 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 119 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 70 | 2 | R+RG | II | 2601/3 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 120 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 90 | 2 | R+RG | II | 2601/3 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 121 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 80 | 2 | R+RG | II | 2601/3 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 122 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 75 | 2 | R+RG | II | 2601/3 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 123 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 75 | 3 | R+RG+B | III | 2601/3 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 124 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 70 | 2 | R+RG | II | 2601/3 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 125 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 110 | 3 | R+RG+B | III | 2601/3 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 126 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 85 | 2 | R+RG | II | 2601/3 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 127 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 90 | 2 | R+RG | II | 2601/3 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 128 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 80 | 2 | R+RG | II | 2601/3 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 129 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 45 | 2 | R+RG | II | 2601/3 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 130 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 85 | 2 | R+RG | II | 2601/3 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 131 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 80 | 2 | R+RG | II | 2601/3 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 132 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 95 | 2 | R+RG | II | 2601/3 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 133 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 75 | 2 | R+RG | II | 2601/3 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 134 | Populus x simonii | topol Simonův | 130 |  | O |  | 2601/1 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 136 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 90 | 3 | R+RG+B | III | 2601/1 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 137 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 35 |  | O |  | 2601/1 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 138 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 70 | 2 | R+RG | II | 2601/1 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 139 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 40 |  | O |  | 2601/1 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 140 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 35 |  | O |  | 2601/1 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 141 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 110 | 2 | R+RG | II | 2601/1 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 142 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 30 |  | O |  | 2601/1 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 143 | Populus x simonii | topol Simonův | 100 |  | O |  | 2601/1 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 144 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 75 | 3 | R+RG+B | III | 2601/1 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 145 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 60 | 3 | R+RG+B | III | 2601/1 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 146 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 80 | 2 | R+RG | II | 2601/1 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 147 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 70 | 2 | R+RG | II | 2601/1 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 148 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 70 | 2 | R+RG | II | 2601/1 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 149 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 80 | 2 | R+RG | II | 2601/1 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 150 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 30 |  | O |  | 2601/3 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 151 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 35 |  | O |  | 2601/3 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 152 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 40 |  | O |  | 2601/3 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 153 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 35 |  | O |  | 2601/3 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 154 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 75 | 3 | R+RG+B | II | 2601/3 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 156 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 80 |  | ošetřený |  | 2601/3 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 158 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 80 | 3 | R+RG+B | III | 2601/3 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 159 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 90 | 2 | R+RG | II | 2601/3 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 160 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 85 | 2 | R+RG | II | 2601/3 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 161 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 15 |  | O |  | 2601/3 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 162 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 95 | 2 | R+RG | II | 2601/3 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 164 | Salix alba | vrba bílá | 70 | 1 | B | I | 2601/3 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 165 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 80 | 3 | R+RG+B | III | 2601/3 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 166 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 65 |  | O |  | 2601/3 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 167 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 55 |  | O |  | 2601/3 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 168 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 88 | 2 | R+RG | II | 2601/3 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 170 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 85 |  | O |  | 2601/3 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 171 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 90 | 2 | R+RG | II | 2601/3 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 172 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 88 | 2 | R+RG | II | 2601/3 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 174 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 85 | 2 | R+RG | II | 2601/3 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 175 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 85 | 2 | R+RG | II | 2601/3 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 176 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 55 | 2 | R+RG | II | 2599/1 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 177 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 85 | 3 | R+RG+B | III | 2599/3 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 178 | Populus nigra ´Italica´ | topol černý vlašský | 70 | 2 | R+RG | II | 2599/1 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |

2.3.2. Tabulka pěstebních opatření – alej B.

| Pořadové číslo | Odborný název | Český název | Průměr kmene v cm | Číslo typu pěstebního opatření | Pěstební opatření symbol | Kategorie dřeviny dle AOPK | Parc číslo | Správce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Populus x canadensis | topol kanadský | 105 | 4 | B + R | III | 2559/1 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 3 | Populus x canadensis | topol kanadský | 105 | 4 | B + R | III | 2559/1 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 4 | Populus x canadensis | topol kanadský | 100 | 4 | B + R | III | 2559/1 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 5 | Populus x canadensis | topol kanadský | 100 | 4 | B + R | III | 2559/1 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 8 | Populus x canadensis | topol kanadský | 95 | 4 | B + R | III | 2559/1 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |
| 10 | Populus x canadensis | topol kanadský | 90 | 4 | B + R | III | 2599/3 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 |

  - Broukovitě (logger pro hmyz).

Odřezané vrcholy stromů a silnější větve budou přemístěny na pozemek parc. č. 2050/7 v k.ú. Lanžhot, pozemek ve vlastnictví města Lanžhot . Výměra loggeru přibližně 40 m2.

    - Umístění kmenů a větví do loggeru. Přibližně 2 metry vysoké kmeny budou zapuštěny  do země do hloubky 50 – 70 cm tak, aby nemohlo dojít k jejich vyvrácení.

    - Na stanovišti v loggeru budou ještě upraveno těžiště úpravou ponechaných bočních větví, v ideálním případě metodou blízkou přirozeným zlomům.

2.6. Výkaz výměr.

2.6.1. Odstranění stromů.

Bez odstraňovaných stromů.

2.6.2. Pěstební opatření – řez stromů.

| Alej A | Celkem Počet ks |
| --- | --- |
| Typ opatření 1 | 2 |
| Typ opatření 2 | 94 |
| Typ opatření 3 | 33 |
| Typ opatření 5 | 1 |
| Celkem | 130 |
| Alej B | Celkem Počet ks |
| Typ opatření 4 | 6 |
| Celkem | 6 |

2.6.3. Kategorizace dle AOPK souborná tabulka.

| Alej A | Celkem Počet ks |
| --- | --- |
| I. kategorie | 2 |
| II. kategorie | 95 |
| III. kategorie | 33 |
| Celkem | 130 |
| Alej B | Celkem Počet ks |
| I. kategorie | 0 |
| II. kategorie | 0 |
| III. kategorie | 6 |
| Celkem | 6 |

3. Fotodokumentace.

3.1. Alej A.

Ukázka větvení stromu.			Strom č. 25 – odstraněn.

Strom č. 40 - odstraněn		    Ukázka dvojkmene – nutno zabránit rozlomení.

Vjezd do aleje od Lanžhota – suché stromy vpravo nejsou na předmětných pozemcích.

Koruna stromů je často před rozpadem.	    Na okraji lesa – bez možnosti regenerace.

3.2. Alej B.

Suchý topol č. 1 - odstraněn.			Nakloněný topol č. 12 - odstraněn.