Technická specifikace Zařízení

Ultrazvukový přístroj urologické oddělení

Ultrazvukový diagnostický přístroj pro urologické oddělení Nemocnice Kyjov bude sloužit především k vyšetřování ledvin, měchýře močového, prostaty a oblasti skróta, včetně punkce ledvin, prostaty apod.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Koncepčně zcela nový, plně digitální přístroj

- Harmonické zobrazení

- Připojení minimálně 4 sond současně

- Elektronické přepínání sond

- Start přístroje do 2 minut z vypnutého stavu

- Hmotnost přístroje kvůli dobré manévrovatelnosti musí být do 120 kg

- IPS monitor s vysokou rozlišovací schopností (1600 x 1200), minimálně 21“, s možností výškového nastavení, otočení, sklopení, umístěný na rameni

- Ovládací panel s možností výškového a stranového nastavení nezávisle na poloze LCD monitoru

- Dynamický rozsah přístroje minimálně 270 dB

- Frekvenční rozsah přístroje minimálně 1 – 18 MHz

- Dotykový displej pro nastavení UZ přístroje s úhlopříčkou minimálně 10“

- Přednastavené aplikace s možností vytváření vlastních presetů včetně jejich ukládání

- HDD (harddisk) musí umožňovat archivaci snímků, smyček o kapacitě minimálně 300 GB

- Archivace na HDD, USB, PACS

- Archivace ve formátech: DICOM 3, JPEG, AVI, TIFF

- Komunikační nástroje: DICOM Store, Print, Worklist, Query

- Video výstupy minimálně:

  - DVI (analog & digital) XGA, SXGA, WXGA+ (analog a digital) a 720p (pouze digital)

- Připojení do LAN sítě pro komunikaci s PACS

- TGC Gain s pomocí manuálně ovládaných jezdců, nikoliv jen grafický na dotykovém displeji (digitální TGC jezdce)

- Nabízený přístroj musí mít  integrovaný ohřívač sonogelu

Požadovaná zobrazení:

- Dle typu sond duplexní i triplexní zobrazení

- B-mód na základních frekvencích

- B-mód na harmonických frekvencích

- PW – pulzní doppler

- Barevné dopplerovské zobrazení (CFM)

- Power Doppler a směrový Power Doppler

- další způsob vysoce přesného barevného dopplerovského znázornění prokrvení tkáně  a orgánů zejména pro extrémně pomalé a slabé toky – např. eFLOW, Fine FLOW, S-flow apod. (výrazné zlepšení citlivosti a přesnosti zobrazení)

- Laterální gain v B-módu

- Automatická optimalizace obrazu

- Technologie speckle reduction

- Možnost rozšíření o modul shear ware elastografie funkční na nabízené abdominální a lineární sondě

- Možnost rozšíření o modul synchronizovaného zobrazení UZV obrazu a CT a MRI (fúze) minimálně na nabízené abdominální sondě a rektální sondě

Požadovaný post processing:

- Automatické trasování dopplerovských křivek, měření spektrální dopplerovské křivky (v live i hold image zobrazení), s výpočty parametrů: rychlosti, zrychlení, tlakového gradientu, PI (index pulzace), RI (index rezistence),

- Měření i ZOOM v reálném čase i hold image (zmrazený obraz)

Parametry sond:

- Konvexní abdominální sonda s využitím technologie pro lepší a kvalitnější zobrazení,

s frekvenčním rozsahem minimálně 1 – 5 MHz, pozorovací úhel minimálně 70°, včetně kovového punkčního adaptéru

- Elektronická monopolární  transrektální  sonda typu konvex (End Fire)  frekvenčního rozsahu min. 3-9MHz,

- Punkční adaptér k rektální sondě

- Lineární vysokofrekvenční elektronická sonda k vyšetřování varlat, nadvarlat a penisu,

min. 7-18 MHz, délka do 38 mm

- Přístroj musí umožňovat dokoupení Bi-plane rektální sondy konvex /linear včetně punkčního adaptéru za účelem možnosti provádění transperineální punkce

- Výše uvedené sondy musí mít nové typy zmenšených (tzv. smart) konektorů, pro snadnou   manipulaci a nižší hladinu šumu