TECHNICKÁ SPECIFIKACE

veřejné zakázky s názvem

Dodávka užitkového automobilu pro projekt EduSTEM

- Úvod

Předmětem zakázky je dodávka užitkového automobilu s vnitřními úpravami, který bude využíván k převozu nářadí, pomůcek a materiálu potřebného k výuce (pojízdná učebna) pro praktickou výuku polytechnických programů pro ZŠ.

- Požadavky zadavatele

| Identifikace automobilu |
| --- |
| Název parametru | Požadavek zadavatele | Parametry uchazečem nabízeného automobilu | Splnění požadavku uchazečem (ANO/NE) |
| Značka, typ | neurčena | *) | ***) |
| Výrobce | neurčen | *) | ***) |
| Rok výroby | 2019 - 2020 | *) | ***) |
| Počet ks | 1 | *) | ***) |
| Provedení | užitkový, dodávka dlouhý rozvor L4 zvýšená střecha | *) | ***) |
| Počet dveří | 2 kabinové 1xposuvné na pravé straně, 1 zadní závěsné křídlové, otevírání do 270st. | *) | ***) |
| Barva | bílá | *) | ***) |
| Čalounění | tmavé, látkové | *) | ***) |
| Motor |
| Název parametru | Požadavek zadavatele | Parametry uchazečem nabízeného automobilu | Splnění požadavku uchazečem (ANO/NE) |
| Typ | vznětový (diesel) | *) | ***) |
| Objem (cm3) | 1900 – 2500 | *) | ***) |
| Výkon (kW) | min 120 kW | *) | ***) |
| Emisní předpis EU | Euro 6 | *) | ***) |
| Spotřeba kombinovaná (l/100km) | automobil splňuje zvláštní technické podmínky stanovené nařízením vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel | *) | ***) |
| Pohon |
| Název parametru | Požadavek zadavatele | Parametry uchazečem nabízeného automobilu | Splnění požadavku uchazečem (ANO/NE) |
| Druh | pohon zadních kol |  | ***) |
| Převodovka | automatická/mechanická 6 st. | *) | ***) |
| Rozměry a dispoziční řešení automobilu |
| Název parametru | Požadavek zadavatele na hodnotu parametru | Parametry uchazečem nabízeného automobilu | Splnění požadavku uchazečem (ANO/NE) |
| délka (mm) | od 6300 do 6900 | *) | ***) |
| šířka bez zrcátek (mm) | do 2 150 | *) | ***) |
| šířka nákladového prostoru v mm | od 1 700 do 1 900 | *) | ***) |
| rozvor náprav (mm) | od 3500 | *) | ***) |
| výška vozidla (mm) | od 2600 do 2800 | *) | ***) |
| šířka vstupního otvoru zadních dveří (mm) | od 1 500 do 1 600 | *) | ***) |
| výška vstupního otvoru zadních dveří (mm) | od 1 700 do 2030 | *) | ***) |
| délka nákladového prostoru (mm) | od 4 000 do 4 500 | *) | ***) |
| šířka nákladového prostoru mezi podběhy kol (mm) | od 1 300 do 1 500 | *) | ***) |
| objem nákladového prostoru v m3 | do 17 | *) | ***) |
| výška nákladového prostoru (mm) | od 1 700 do 2 050 mm | *) | ***) |
| výška zadních dveří mm | od 1 700 do 2200 | *) | ***) |
| objem palivové nádrže (litry) | min. 70 | *) | ***) |
| míst k sezení | 3 | *) | ***) |
| boční posuvné dveře | Vpravo, s výsuvným schůdkem | *) | ***) |
| schůdek v zadním nárazníku | Nájezdová rampa doplňková, odnímatelná, ne hydraulická | *) | ***) |
| pevná přepážka | ano | *) | ***) |
| upínací oka pro náklad | Ano, regály po straně za kabinou a v pravé části nákladového prostoru | *) | ***) |
| Výbava |
| Požadavek zadavatele na vybavení | Parametry uchazečem nabízeného automobilu | Splnění požadavku uchazečem (ANO/NE) |
| manuální klimatizace | **) | ***) |
| rádio se vstupem USB, AUX | **) | ***) |
| parkovací senzory vpředu i vzadu s kamerou | **) | ***) |
| Handsfree Bluetooth sada | **) | ***) |
| odolná podlahová krytina | **) | ***) |
| obložení stěn nákladového prostoru v celé výši | **) | ***) |
| dálkové ovládání zamykání dveří řidiče a spolujezdce | **) | ***) |
| nastavitelné sedadlo řidiče | **) | ***) |
| dvojsedadlo spolujezdce | **) | ***) |
| rezerva - plnohodnotná | **) | ***) |
| asistent rozjezdu do kopce | **) | ***) |
| led osvětlení nákladového prostoru | **) | ***) |
| Vnitřní úprava |
| Minimální požadavek zadavatele na vnitřní úpravu nákladového prostoru dle technické specifikace | Splnění požadavku uchazečem (ANO/NE) |
| úprava nákladového prostoru: montáž regálů s hliníkovou lištou na stěně za řidičem, na stěně vpravo, včetně prostoru bočních dveří, ze kterých tak bude přístup pouze do regálů 10 upínacích ok pro náklad (viz technická specifikace). | ***) |
| odnímatelná nájezdová rampa u zadních dveří | ***) |
| výsuvný schůdek elektricky ovládaný u bočních posuvných dveří | ***) |
| el. markýza vpravo | ***) |
| vnitřní dvoj zásuvka, 230V/300W v nákladovém prostoru u zadních dveří, s funkcí dobíjení, např. akuvrtaček a funkční i při vypnutém motoru s nutností nastavení zvukového signálu oznamujícího pokles v autobaterii na minimum pro nastartování auta | ***) |
| podlaha z protiskluzové překližky | ***) |
| obložení stěn | ***) |

*)	Na toto místo doplní uchazeč parametry automobilu nabízeného uchazečem ke splnění závazků ze Smlouvy s uvedením jeho typového označení, data výroby, charakteristických parametrů dodávaného automobilu a jeho případných individuálních úprav provedených uchazečem ke splnění požadavků Zadavatele. Výčet parametrů dodávaného automobilu nesmí být užší než výčet parametrů požadovaných Zadavatelem v bodě 1 této přílohy, žádný z parametrů přitom nesmí být horší než hodnota tohoto parametru uvedená ve sloupci „Požadavek zadávacích podmínek“ této přílohy.

**)	Na toto místo doplní uchazeč slovo ANO nebo slovo NE podle toho, zda je nabízený automobil vybaven nejméně požadovaným vybavením

***)	Na toto místo doplní uchazeč stanovisko k tomu, zda zadavatelem požadovaný parametr splňuje formou konstatování ANO nebo NE

Uchazeč prohlašuje, že dodávka tvořená výše uvedeným automobilem včetně jeho výše uvedené výbavy bude vyhovovat minimálně všem výše uvedeným požadavkům zadavatele. Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků uvedených v této příloze jsou nezbytné další úpravy či doplnění dodávaného automobilu, zavazuje se uchazeč dodat automobil i s těmito úpravami a vybavením bez zvýšení kupní ceny. Výše uvedená technická specifikace se současně stává přílohou č. 1 kupní smlouvy předmětné veřejné zakázky zadavatele.