PŘÍLOHA 1D – SPECIFIKACE TECHNICKÝCH, JAKOSTNÍCH A FUNKČNÍCH VLASTNOSTÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ – DÍLČÍ PLNĚNÍ D

DÍLČÍ PLNĚNÍ D – LINEÁRNÍ STAPLERY S OKROUHLOU HLAVOU VELIKOSTI 40MM

Jednorázové instrumenty, použití pro jednoho pacienta. Instrument lze opakovaně nabít.

Lineární staplery s okrouhlou hlavou  jsou sterilní instrumenty, které současně sešívají a řežou tkáň. Instrument poskytuje dvě řady střídavě uspořádaných svorek na obou stranách řezné linie.

Tyto staplery jsou tvarem a funkcí přizpůsobeny práci v úzkém prostoru malé pánve, kde umožňují nejhlubší průnik. Jejich využití je proto především při nízkých předních resekcích, kde je velkou výhodou též jejich schopnost v jednom kroku resekovat a uzavřít tkáň po obou stranách řezné linie. Tato vlastnost je s výhodou využívána též při výkonech na jícnu.

Instrument může být vícekrát nabit a odpálen. Nové náboje do instrumentu se mohou doplňovat pouze během jednoho zákroku, aby byla zachována dokonalá sterilita.

Další vlastnosti:

- Materiál použitý k výrobě svorek  - je MRI kompatibilní slitina

- Materiál nože – nůž je vyroben z vysoce kvalitní chirurgické oceli a je testován k opakovanému použití při jednom výkonu.

- Zásobníky pro standardní tkáň (výška svorky po odpalu 1,5 mm) a silnou tkáň (výška svorky po odpalu 2,0 mm)

- Paralelní dovírání čelistí - pro konsistentní formování svorek po celé délce sutury.

- Způsob zabezpečení – instrument je opatřen blokovacím mechanismem bránícím tomu, aby byl použitý nebo špatně usazený náboj odpálen (nemůže dojít k nežádoucímu přeříznutí tkáně bez jejího současného sešití).

- Spolehlivost – celý výrobní proces podléhá přísné kontrole, spolehlivost výrobků je dlouhodobě prověřována vysokým počtem uživatelů.

- Výměnné zásobníky  - pro standardní tkáň a silnou tkáň (vhodné na kolorektální a hrudní výkony - bronchus).

- Snadná manipulovatelnost instrumentů – snadné nabíjení instrumentu, jednoruční ovládání odpalovacího mechanismu

- Manuálně/automaticky ovládaný posuvný pojistný kolík – zabraňující vytlačení tkáně z instrumentu během dovírání a odpálení instrumentu