PŘÍLOHA č. 8 VÝZVY – technická specifikace

Pro Část 2. veřejné zakázky:

- Technické parametry elektrocentrál

Minimální požadavky:

- Výkon motoru minimálně 4,5 kW;

- elektrický výkon alternátoru při účiníku 1,0 minimálně 3,7 kVA;

- regulace výstupního napětí D-AVR;

- kryt generátoru minimálně IP 54;

- minimálně 1 ks zásuvky Schuko 230 V a 1 ks zásuvky CEE 230 V s krytím IP 67;

- objem palivové nádrže minimálně 20 litrů;

- provozní doba na poloviční zatížení minimálně 12 hodin;

- suchá hmotnost bez transportního podvozku a přepravní rukojetě maximálně 90 kg;

- součástí elektrocentrály bude podvozek a přepravní rukojeť;

- maximální rozměry bez transportního podvozku 80 cm x 60 cm x 60 cm;

- z důvodu elektrické bezpečnosti bude součástí elektrocentrály hlídač izolačního stavu s odpojením;

- elektrocentrála bude vybavena systémem automatického vypnutí při nízké hladině oleje;

- je požadována záruka 5 let;

- je požadována výchozí revize elektrického zařízení;

- je požadováno zaškolení obsluhy;

- součástí elektrocentrály budou 2 ks prodlužovacího kabelu na bubnu s pohyblivým středem se specifikací: délka 25 m, napětí 230 V, max. proud 16 A, kabel H07RN-F 3 x 2,5 mm2, maximální zatížení v navinutém stavu alespoň 1300 W, maximální zatížení v rozvinutém stavu alespoň 3600 W, 4 ks zásuvka 2P + PE s krytím min. IP 44.