Technická specifikace frézy na krajnice

- Nástavba řešena jako výměnná nástavba na traktorový nosič, určená k seřezávání krajnice o výšce min. 100 mm, s následným transportem odfrézovaného materiálu přes pásový dopravník do korby přistaveného nákladního vozidla.

- Montáž nástavby na stávající traktor CASE IH CVX 160

- Propojení nástavby s přistaveným nákladním vozidlem přes tažnou tyč, upevněnou ve standardním závěsu na čep pro vlek

- Pracovní strana pravá

- Vlastní hnací a seřezávací agregát je nesen v zadním tříbodovém závěsu traktoru

- Vynášecí pásový dopravník je ukotven vpředu do upínací desky traktorového nosiče DIN 76060 vel. 3/5

- Pohon hnacího hydraulického agregátu od zadního vývodového hřídele traktoru

- Vlastní seřezávací nástroj je robustní řezací lišta s vyměnitelnými břity, zakončená hydraulicky hnaným zařezávacím kolem, pro zarovnání konce krajnice

- Šířka frézování je hydraulicky plynule přestavitelná v rozmezí min. 400 až 1 200 mm

- Úhel příčného naklápění řezací lišty pro přizpůsobení sklonu krajnice je hydraulicky plynule nastavitelný v rozmezí min. 0° až -10°.

- Lopatkové metací kolo o min. průměru 900 mm a min. šířce 300 mm pro nahození odfrézovaného materiálu na dopravníkový pás

- Skříň lopatkového kola s vyměnitelným vnitřkem

- Vyměnitelné břity lopatek lopatkového metacího kola

- Vysokovýkonný vynášecí pás s korýtkovým příčným profilem pro maximální zamezení vypadávání odfrézovaného materiálu během jeho dopravy na korbu vozidla

- Šířka dopravníkového pásu min. 400 mm,

- Délka pásového dopravníku min. 5 000 mm

- Výška pásového dopravníku na výstupu min. 3 000 mm

- Hydraulické výškové a boční nastavování pásového dopravníku z kabiny řidiče

- Přídavný, koncový, hydraulicky hnaný, vynášecí pásový dopravník o min. délce 1 500 mm, opatřený hydraulicky plynule ovládanou koncovou klapkou, pro rovnoměrné rozvrstvení materiálu na korbě vozidla. Hydraulické natáčení přídavného vynášecího pásového dopravníku doprava v rozsahu min. 60° pro možnost volby transportu odfrézované zeminy buď do korby vozidla, nebo do prostoru vedle vozovky

- Hnací hydraulický agregát opatřen pístovými čerpadly s proměnným geometrickým objemem

- Automatické řízení úhlu seřezávání

- Zadní hydraulicky natáčený válcový kartáč o průměru min. 600 mm a délce min. 1 800 mm

- Ovládání vlastním obslužným panelem s integrovaným joystickem a barevným dotykovým displejem, s ovládáním následujících funkcí nástavby:

  - Zapínání/vypínání pásového dopravníku

  - Zapínaní/vypínání přídavného pásového dopravníku

  - Nastavení hloubky záběru

  - Nastavení úhlu seřezávání

  - Nastavení šířky záběru

  - Ovládání koncové usměrňovací klapky

  - Ovládání bočního pohybu pásového dopravníku

  - Ovládání výškového nastavení pásového dopravníku

  - Ovládání úhlu nastavení přídavného pásového dopravníku

- Chladič hydraulického oleje

- Barva oranžová RAL 2011

- Nástavba musí s traktorovým nosičem tvořit jeden nedělitelný funkční celek, a to jak pro práci, tak i přepravní jízdu.

- Rozhraní pro přenos dat s výstupem provozních údajů po GPS zapnutí/vypnutí pásového dopravníku