Příloha č. 4 dokumentace zadávacího řízení

-

Specifikace plnění

Předmět plnění veřejné zakázky musí splňovat níže uvedené minimální požadavky zadavatele na technické parametry a výbavu:

| Specifikace plnění – Samochodný kombajn na sklizeň hroznů |
| --- |
| Označení nabízeného samochodného kombajnu na sklizeň hroznů |  |
| Jednotlivé technické parametry samochodného kombajnu na sklizeň hroznů | Údaje o nabízeném samochodném kombajnu na sklizeň hroznů |
| 1 | Výkon motoru: min. 125 kW |  |
| 2 | Celková délka stroje včetně sklízecí hlavy: max. 6 metrů |  |
| 3 | Kapacita palivové nádrže: min. 200 litrů |  |
| 4 | Svahová dostupnost se separátorem: min. 30 % |  |
| 5 | Boční svahová dostupnost: min. 30 % |  |
| 6 | Úhel natočení předních kol: min. 90 stupňů |  |
| 7 | Kapacita hydraulické nádrže: min. 100 litrů |  |
| 8 | Přetlaková kabina s klimatizací a pneumatickou sedačkou |  |
| 9 | Dotykový displej + joystick |  |
| 10 | Počet párů setřásacích tyčí: min. 5 párů |  |
| 11 | Záchytné ústrojí tvořené otočnými deskami |  |
| 12 | Hydraulický pohon dopravníků se změnou směru |  |
| 13 | Separace nečistot pomocí ventilátorů nejméně na dvou místech |  |
| 14 | Separační systém pro odstopkování a třídění nečistot |  |
| 15 | Skupinové mazání sklízecí hlavy |  |
| 16 | Detekce betonových sloupků |  |
| 17 | Systém magnetů proti nežádoucím kovům |  |
| 18 | Multifunkční nosič nářadí |  |

Pokyny pro účastníka zadávacího řízení:

Účastník zadávacího řízení vyplní údaje ve sloupci „Údaje o nabízeném samochodném kombajnu na sklizeň hroznů“, přičemž u každé položky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje příslušný požadavek zadavatele („ANO“), nebo nesplňuje („NE“).