Technické parametry dodávky – mycí zařízení:

- továrně nové

- určeno pro mytí směrových sloupků a silničních svodidel

  - horizontální poloha pro mytí směrových sloupků

  - vertikální poloha pro mytí silničních svodidel

- mycí výška:

  - směrové sloupky:	0 až min. 1 200 mm

  - silniční svodidla: 	0 až min. 1 800 mm

- určeno pro upínací desku DIN 76060 vel. 3/5

- osazeno na:

  - cestmistrovství Boskovice:		ZETOR Forterra 130 HSX

  - cestmistrovství Tasovice: 		CASE IH Farmall 115 C

  - cestmistrovství Rosice:			CASE IH Farmall 115 C

  - cestmistrovství Slavkov u Brna:		CASE IH LUXXUM 120

  - cestmistrovství Znojmo:		Unimog U 218

  - cestmistrovství Moravský Krumlov:	CASE IH Farmall 115 C

- pohon zajištěn pomocí hydraulického okruhu nosiče

- připojení pomocí 1 páru hydraulických rychlospojek

- ovládání řešeno jedním multifunkčním joystickem – proporcionální provedení

- vybaveno centrálním STOP tlačítkem

- vybaveno dvojící polypropylenových kartáčů

- průměr kartáčů min. 600 mm

- délka kartáčů min. 600 mm

- možnost měnit směr otáčení kartáčů včetně regulace otáček z ovládacího panelu

- vybaveno čidlem pro kontrolu polohy mycí hlavy

- vybaveno el. čerpadlem o výkonu min. 7 l/min v provedení 12 V a 24 V

- vybaveno min. dvěma lištami s vodními rozstřikovacími tryskami

- vybaveno protinárazovou pojistkou mycího ramena

- mycí zařízení umožňující automatický cyklus mytí směrových sloupků (automatický pracovní zdvih mytí celého sloupku, včetně automatického zapnutí a vypnutí přívodu vody)"

- vyložení mycí hlavy do boku min. 3 400 mm od středové osy nosiče

- vybaveno opěrným dorazovým kolečkem – zajišťujícím mycí kartáče proti kolizi s vozovkou

- vybaveno výškově stavitelnými odstavnými nohami

- barevné provedení RAL 2011

- opatřeno výstražnými piktogramy a výstražným šrafováním

- dodávka včetně vhodného držáku ovládání v kabině řidiče

- dodáno včetně plastové nádrže na vodu – návaznost na technické parametry nosiče:

  - pro traktorový nosič Farmall: 			min. 1 000 litrů

  - pro traktorový nosič Luxxum, Forterra:		min. 1 500 litrů

  - pro nosič Unimog:				min. 2 000 litrů

- nádrž umístěna:

  - traktorový nosič: 	zadní tříbodový závěs

  - nosič Unimog:		valník (za kabinou)

- rám vodní nádrže u traktorových nosičů vybaven koncovým sdružením osvětlením 12V