Výzva více zájemcům  k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

Nákup mycího stroje pro kuchyňské nádobí a nákup změkčovače vody

dle zásad vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací č. 13. mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“)

## Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:            	Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace

Sídlo zadavatele:        	Purkyňova 97, 612 00 Brno

Statutární orgán:	                 doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D., MBA – ředitel školy

IČ zadavatele:	15530213

DIČ zadavatele:	CZ15530213

Zápis v OR:	nezapisuje se do obchodního rejstříku

Kód státu:	CZ, Česká republika

Kategorie zadavatele:	veřejný zadavatel

## Druh a předmět veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: Nákup mycího stroje pro kuchyňské nádobí a nákup změkčovače vody

- Druh: Veřejná zakázka malého rozsahu vyhlášená mimo režim zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.

Nákup mycího stroje s rekuperací na černé nádobí do výdejny stravy dle zadaných technických požadavků a nákup automatického změkčovače:

- Maximální šířka 775mm, maximální hloubka 870mm, maximální výška 1880 mm

- Vnitřní rozměry koše minimálně 610 x 670 mm

- Vstupní výška minimálně 800mm

- Spotřeba vody na cyklus maximálně 4,7 litru

- mycí stroj kuchyňského nádobí s čelním nakládáním

- dvouplášťová konstrukce

- odpadní čerpadlo

- autodiagnostika chyb

- beztlaký bojler s oplachovým čerpadlem pro zaručení konstantního tlaku oplachu

- termostop pro zaručení správné teploty oplachové vody

- samočistící program s návodem postupu přímo na displeji

- rozměr koše – vnitřní prostor minimálně 600x650 mm

- zásuvná výška minimálně 780 mm

- možnost volby z minimálně 3 standardních programů, minimálně tři speciální programy

- maximální objem mycí nádrže 70 litrů

- spotřeba oplachové vody na cyklus nastavitelná 3-7 litrů pro každý program jinak

- ovládání pomocí dotykového displeje s barevnou signalizací aktuálního stavu stroje

- tři úrovně přístupu-obsluha, přístup pro vedoucího a servisního technika chráněn PINem,

zobrazení intervalu údržby

- integrovaný záznamník hygieny a provozních údajů

- hlášení chyb na displeji zobrazením piktogramů nebo chybových kódů, akustická signalizace

- možnost nastavení každého programu individuálně dle druhu mytého nádobí

včetně možnosti nastavení intenzity tlaku mytí-pro každý program jinak

- stroj je vybaven dávkovačem mycího prostředku, oplachového prostředku, dávkovač

enzymatického prostředku a možností dopojení dávkovače odpěňovače

- sklopné čelní dveře do svislé polohy pro snadný přístup k vnitřnímu prostoru

- systém filtrace roztoku – neustálé sledování kvality vody, průběžné čistění vody na bázi

hydrocyklónu a v případě nutnosti spuštění automatické regenerace

- senzor zakalení

- rekuperace - zpětné získávání tepla z odpadních par

- možnost nastavení maximálního odběru z elektrické sítě pro různé úrovně jištění 25 nebo

32Amp a jeho možná změna při změně místních podmínek.

- hygienické topné těleso ve tvaru válce v tanku s automatickým restartem

- stroj vybaven sklopným košem pro snadnější čištění vnitřního prostoru

- multifunkční výstup jako rozhraní pro externí zařízení

- příprava stroje pro připojení na internet pomocí konektoru RJ-45, možnost vyhodnocování

HACCP a provozu stroje

Zadavatel zejména také požaduje v nabídce dodavatele:

- uvedení záruky minimálně 36 měsíců

- písemné doložení - certifikát servisního školení od výrobce ne starší 24 měsíců pro nabízený typ myčky.

- uvedení doby nástupu certifikovaného servisního pracovníka od nahlášení poruchy – max. 24. hod.

Další zadávací podmínky

- Dodání automatického změkčovače vody

Automatický změkčovač vody s digitálním ovládacím displejem. Objem pryskyřice minimálně 15 litrů. Kapacita zásobníku na sůl minimálně 15 Kg. Maximální spotřeba soli na regeneraci 2Kg. Maximální šířka 270mm. Maximální výška 605mm. Umístění pod stůl. Kapacita minimálně 43.000 litrů při 1°dGH, průtok minimálně 1560 litrů za hodinu. Tlaková ztráta maximálně 1bar. Součástí filtr pevných částic.

- Záruka minimálně 3 roky

Vše včetně dodání, zapojení, zprovoznění  a proškolení obsluhy.

## Zadávací dokumentace

#### Zadávací dokumentace je vtělena do textu výzvy, dále je specifikována přílohou č. 1 formulář cenové nabídky, č.2 Návrh Kupní smlouvy

## Doba a místo plnění veřejné zakázky

#### Termín dodání mycího stroje:  max 6. týdnů od podpisu KS

#### Místem plnění: je Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace – výdejna jídla, I NP. budova B

## Lhůta a místo pro podání nabídek

#### Nabídku je možné podat osobně v sídle zadavatele, Purkyňova 97, 612 00 Brno v pracovních dnech, a to pondělí až pátek (sekretariát ředitele) od 8:00 do 13:00 hodin, vždy ale tak, aby byla doručena nejpozději do    10.9.2021  do 10:00 hod.

#### Dodavatel může nabídku zaslat prostřednictvím držitele poštovní licence nebo kurýrní poštou - za rozhodující okamžik pro posouzení, zda byla nabídka doručena včas, je vždy okamžik převzetí nabídky kontaktní osobou zástupce zadavatele, nejpozději do 10.9.2021 do 10:00 hod.

- Na nabídky doručené po termínu zadavatel nebere zřetel a následně oznámí dodavateli, že nebyl zařazen do VŘ.

## Kvalifikační předpoklady a technické podmínky

#### Vybraný dodavatel doloží před podpisem smlouvy doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Dále předloží certifikát školeného servisního pracovníka.

## Hodnotící kritéria

#### Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena vč.  DPH.

#### Dodavatele uvede tyto ceny do přílohy č.1 a návrhu kupní smlouvy jeho nabídky, která je přílohou č.2  této výzvy

## Způsob zpracování nabídkové ceny

#### Celková nabídková cena bude uvedena v Návrhu smlouvy v české měně (CZK) v členění na cenu celkem bez DPH, DPH  a cenu celkem včetně DPH. Neplátci daně uvedou cenu konečnou.

#### Nabídková cena bude zahrnovat veškeré služby, práce a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů, o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení požadované služby dané povahy třeba. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato výzva s přílohami a možná osobní prohlídka místa plnění po telefonické dohodě se Správcem budov Mgr. Richardem Němcem (tel. 733 512 938). Uchazeč může podat jen jednu nabídku v samostatné uzavřené obálce.

## Obchodní podmínky

#### Zadavatel stanovil závazné obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky ve formě návrhu smlouvy, která je přílohou č.2 této výzvy. Na obchodních podmínkách (všech ustanoveních návrhu smlouvy) zadavatel bezvýhradně trvá.

#### Vzorové znění smlouvy dodavatel nesmí měnit, doplňovat ani jinak upravovat, pokud ve výzvě není stanoveno výslovně jinak, v opačném případě bude jeho nabídka vyřazena jako nepřijatelná a dodavatel bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsaný návrh smlouvy, bude ze soutěže vyřazena a dodavatel bude vyloučen pro nesplnění podmínek zadání.

#### Přílohou výzvy je vzorová podoba smlouvy, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vybraným dodavatelem. Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy dodavatelem v rámci přípravy samotné smlouvy, která musí být součástí nabídky s podpisem oprávněné osoby dodavatele. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této výzvě a nesmí znevýhodňovat zadavatele.

#### Dodavatel do příloh a vzoru smlouvy pouze doplní chybějící údaje, které jsou zvýrazněny a označeny žlutým podbarvením „			“. Znění ostatních ustanovení vzoru smlouvy nesmí dodavatel měnit.

## Další podmínky

- Minimální záruka na dodané zboží je 36 měsíců.

#### Předání cenové nabídky proběhne na adrese zadavatele a zdarma.

#### Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí ve výběrovém řízení.

#### Zadavatel si vyhrazuje právo bez udání důvodů odmítnutí všech nabídek, právo zrušit výběrové řízení a právo možnosti neuzavření smlouvy se žádným z uchazečů.

#### Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

- Podepsaná smlouva vybraného dodavatele bude zveřejněna v Registru smluv a případně na portále JMK EZAK

Upozornění  pro dodavatele

#### Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání, zadavatel neotvírá a vyrozumí uchazeče o předmětné skutečnosti.

#### V nabídce uchazeč uvede kontaktní osobu za uchazeče.

#### Kontaktní osoba zadavatele:		doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D., MBA – ředitel školy
 					email: aleš.ruda@sspbrno.cz : 541 649 222

Mgr. Richard Němec, správce budov

email: richard.nemec@sspbrno.cz

tel: 541 649 223, 733 512 938

## Pokyny pro zpracování nabídky

#### Pod pojmem nabídka se rozumí návrh smlouvy předložený uchazečem ve výběrovém řízení, včetně dokumentů a dokladů požadovaných zákonem nebo zadavatelem v zadávacích podmínkách. Součástí nabídky jsou i doklady a informace prokazující splnění kvalifikace. Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce v písemné formě a nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů.

#### Nabídka uchazeče musí být podána písemně a v jedné uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa uchazeče, na níž je možné zaslat nabídku zpátky. Nabídka bude podána písemně, v listinné podobě, v jazyce českém, v jednom vyhotovení. Požadavek na písemnou formu je splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. V nabídce nesmí být přepisy a opravy. Originál nabídky zadavatel doporučuje zabezpečit proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy, tj. např. provázán šňůrkou s přelepením volných konců a opatřen na přelepu razítkem. V případě podání nabídky v kroužkovém pořadači či podobném technickém provedení, zadavatel doporučuje, že by měla být tato zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy, ovšem opět tak, aby bylo možné jednotlivé listy při listování nabídkou bezproblémově obracet.

#### Obálka bude označena nápisem:

#### NEOTEVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

„Nákup mycího stroje pro kuchyňské nádobí a nákup změkčovače vody“

#### Nabídka musí obsahovat:

- Přílohy uvedené v zadávací dokumentaci

##### Návrh smlouvy – návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku, popřípadě zmocněncem. Tento návrh musí být v souladu s obchodními podmínkami předloženými zadavatelem v zadávací dokumentaci.

##### Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů - živnostenský list (kopii), případně jiný požadovaný dokument opravňující provedení požadovaných prací.

      - Upozornění

Vybraný dodavatel doloží Návrh kupní smlouvy a její přílohy Zadavateli pro zveřejnění v editovatelném formátu před podpisem smlouvy z důvodu zveřejnění v registru smluv.

V Brně, dne 16. 8. 2021

doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D., MBA – ředitel školy

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace

Přílohy výzvy č.:

1) formulář pro cenovou nabídku – rozpis pro nacenění

2) Návrh Kupní smlouva

3) Krycí list