Příloha č. 3.8 Technická specifikace předmětu plnění části H veřejné zakázky

Příloha č. 1 kupní smlouvy

Část H – Řezací plotr do obalového centra

Seznam a technické specifikace

Pokyny pro účastníka: 	Při zpracování nabídky doplní účastník ke každé položce seznamu obchodní název (výrobce, značku a typ) a cenu za kus bez DPH a dále doplní (do sloupce „Nabízené parametry“) jím nabízenou technickou specifikaci, přičemž není oprávněn některý z uvedených parametrů vypustit. Z takto účastníkem doplněné technické specifikace musí být zřejmé, že nabízené plnění vyhovuje požadavkům zadavatele. Hodnoty uvedené ve sloupci „Požadavky“ uvádí zadavatel jako hodnoty minimálně požadované. Za splnění podmínek zadavatele bude považována i nabídka zboží s lepšími, než minimálně požadovanými parametry. U parametrů označených hvězdičkou (*) postačí, když účastník doplní pouze „Ano“ nebo „NE“, čímž potvrzuje v příslušném kontextu dané položky, že jím nabízené plnění zadavatelem požadovaným parametrům vyhovuje. Účastník doplňuje pouze pole podbarvena světle zelenou barvou: ___, přičemž do ostatních polí a částí technické specifikace nezasahuje (tyto nesmí nikterak měnit, upravovat, měnit jejich rozměr či strukturu nebo jejich obsah).

| Cena za všechny položky podle této přílohy v Kč bez DPH: |  |
| --- | --- |
| Cena za všechny položky podle této přílohy v Kč s DPH |  |

______________________________________________________________________________________

Jednotlivé položky specifikace:

- Řezací plotr do obalového centra							celkem 1 kus

| Výrobce, Značka, Typ: |  |
| --- | --- |
| Cena za ks bez DPH: |  |
|  | Požadavky: | Nabízené parametry: |
| Plotr | pro řezání a rilování papíru, hladké lepenky, vlnité lepenky, plastu a silného plastkartonu, na zpracování pěny |  |
| Velikost pracovní plochy | min. 1600 mm x 1200 mm, max. 1800mm x 1600 mm |  |
| Požadovaná rychlost řezání | až 30 m/min |  |
| Požadované zrychlení řezání | 0,3m/s2 (0,3G) |  |
| Přesnost řezání | alespoň +- 50 um |  |
| Vakuové zóny | nastavitelné, min. 2 |  |
| Vakuová pumpa | min. 7 kW |  |
| Řezací podložka | Ano |  |
| Zpracování hladkých lepenek | řezání hladké lepenky až do plošné hmotnosti 2500 g/m2 |  |
| Zpracování papíru | od plošné hmotnosti 70 g/m2 |  |
| Zpracování (řezání i rilování) vlnitých lepenek | 3 vrstvé, 5 vrstvé, 7 vrstvé lepenky |  |
| Zpracování papírových materiálů | v tloušťkách od 0,1 mm až do 20 mm (při splnění celého požadovaného rozmezí) |  |
| Zpracování (řezání a rilování umožňující kvalitní ohyb) plastu a plastkartonu typu CON-pearl | Ano* |  |
| Hlava s možností upnutí min. tří nástrojů a s možností použít přítlačnou sílu až do 500N (50Kg) na pozici určené pro rilovací nástroj | Ano |  |
| Rilovací nástroj pro vlnitou lepenku | o průměru min. 140 mm a max. 170 mm (zadavatel požaduje splnění 1 konkrétní hodnoty v požadovaném rozmezí), vč. 2 rilovacích koleček různých profilů |  |
| Rilovací nástroj pro papír, hladkou lepenku a plastkarton | o průměru min. 20 mm a max. 30 mm (zadavatel požaduje splnění 1 konkrétní hodnoty v požadovaném rozmezí, vč. 2 rilovacích koleček různých profilů) |  |
| Schopnost řezání pěny | Ano |  |
| Možnosti zpracování materiálu | až do síly 5 cm (výše traverzy s nástroji) |  |
| Schopnost naříznutí materiálu do požadované hloubky | Ano* |  |
| Statický (tažný nůž) | schopný řezat papír, karton, i velmi tvrdé materiály jako plast, plastkarton, CON-pearl atp. |  |
| Vibrační (oscilační) nůž pro řezání vlnitých lepenek, voštin a pěny | Ano* |  |
| V – nůž | nůž pro řezání pod úhlem 45° do min. hloubky 15 mm |  |
| Nástroj pro Kisscutting (pro nasekávání samolepek) | Ano* |  |
| Nástroj pro řezání prodyšného textilu rotačním nástrojem | Ano* |  |
| Výměna nástrojů bez použití nářadí | Ano* |  |
| Měření tloušťky materiálu v ose "Z" | Ano* |  |
| Software pro ovládání plotru | v českém jazyce vstupní formáty: PDF, AI, DXF, CF2, CUT, ACM, ARD, MFG, DS2 |  |
| Software pro konstrukci obalů a displayů | v českém jazyce tvorba konstrukcí obalů, vč. knihoven s možností vizualizace, animace ve 2D i 3D vč. event. potisku tvorba konstrukce pro spodní přípravu tvorba parametrických výkresů automatické kótování a počítání délek nožů (délka řezu, délka rilování, délky nožů na planžetě), výpočet plochy výkresu |  |
| Instalace a zprovoznění plotru a software | Ano* |  |
| Zaškolení obsluhy plotru a software | v rozsahu min. 3 dny (24 pracovních hodin) pro 6 osob |  |
| Záruka | min. 24 měsíců |  |