E-mail

				   	    

Váš dopis značky/ze dne		Naše značka		Vyřizuje/linka			Hodonín/dne

INV/2022		Prchal/346			2.8.2022

Poptávka urodynamický přístroj pro gynekologii

Vážení obchodní přátelé,

žádáme Vás o vypracování nabídky na jeden urodynamický přístroj pro gynekologii.

Předmět plnění zakázky:

Předmětem plnění zakázky je předložení nabídky na pořízení jednoho urodynamického přístroje pro potřeby gynekologického oddělení podle níže uvedené technické specifikace.  Jedná se o bezdrátový, přenosný a velmi snadno ovladatelný plně funkční urodynamický systém pro kompletní UDN měření. Velmi praktická a mobilní sestava s upevněním jednotky na mobilním stojanu a snadnou pohyblivostí. IT pracoviště komunikuje s UDN bezdrátově.

Požadavky na způsob zpracování ceny plnění:

Nabídková cena musí být v nabídce zpracována jako nabídková cena bez DPH za celý předmět plnění.

Nabídková cena musí být stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná. V nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré náklady, poplatky či jiné výdaje, které dodavateli při plnění předmětu zakázky vzniknou nebo mohou vzniknout.

Hodnocení nabídek:

Hodnocení nabídek bude provedeno podle nejnižší nabídkové ceny.

Hodnotící kritérium:

Nabídková cena (100%)

Technická specifikace:

Hardwarové vybavení

- Mobilní stojan

- Pumpa čtyři rolničky, neváhová

- Bezdrátový uroflowmeter s technologií bluetooth, s možností dodatečného připojení kabelem, stojan, nálevka, nádobka

- Infračervený dálkový ovládač obsluhy pro snadnější ovládání

- Jednotka s připojením na katetry T-DOC a perfúzní katetry

- Možnost měření klasickými vodními nebo T-DOC katetry

- Urodynamický spotřební materiál pro počáteční vyšetření

- Čtyři tlakové kanály – LEMO konektor

- EMG kanál s možností komunikace pro jakýkoli typ měření

- Urodynamický spotřební materiál pro počáteční vyšetření ve specifikaci po domluvě

- IT-PC core i5, laserová tiskárna, bezdrátová myš, klávesnice, HDMI LCD 21,5´´

- Napáječ UFM – možnost bezbateriového provozu

Softwarové a hardwarové vybavení

- Databáze pacientů, nejnovější SW, aktualizace, plně v ČJ

- Možnost volby a nastavení protokolů dle volby obsluhy

- Volitelné protokoly měření vyhovující uživatelům dle požadavků

- Přesné měření MUCP, VLPP, měření transmisí, zadávání.

- Vytvoření skupin pacientů (stress, urgent, smíšená inkontinence a další podle potřeb lékaře)

- Uroflowmetrie

- Cystometrie

- P-Q studie

- Profilometrie, UPP

- Gynekologická studie (souhrn všech dílčích vyšetření do jednoho měření)

- EMG – 1kanálový, citlivost 1 µV, biofeedback s nastavováním časů, intenzity, odstranění šumů, biofeedback

- Databázový modul umožňující uchovávání a zpracovávání výsledků, PDF, JPEG, EXCEL, WORD

- Filtr- Export libovolných dat (zadávaných nebo měřených do EXCEL

- Volitelný počet protokolů

- Kompatibilita SW se stávající databází na pracovišti

- Profilometr s automatickým návratem do výchozí polohy

Nabídky budou přijímány pouze v elektronické podobě prostřednictvím nástroje E-ZAK nejpozději do 18.8.2022 do 12.00.

Vámi uvedená nabídková cena je pevná, konečná a neměnná. Předem děkuji za účast ve výběrovém řízení. O výsledku výběrového řízení budete písemně informování.

S pozdravem

Ing. Jiří Koliba

pověřen řízením