E-mail

				   	    

Váš dopis značky/ze dne		Naše značka		Vyřizuje/linka			Hodonín/dne

INV/2022		Ing. Prchal/346			3.11.2022

Poptávka dodávkový automobil - valník

Vážení obchodní přátelé,

žádáme Vás o vypracování nabídky na nákup dodávkového automobilu - valníku.

Předmět plnění zakázky:

Předmětem zakázky je vypracování cenové nabídky na nákup jednoho kusu dodávkového automobilu – valníku dle technické specifikace uvedené níže.

Požadavky na způsob zpracování ceny plnění:

Nabídková cena musí být v nabídce zpracována jako nabídková cena bez DPH za celý předmět zakázky.

Nabídková cena musí být stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná. V nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré náklady, poplatky či jiné výdaje, které dodavateli při plnění předmětu zakázky vzniknou nebo mohou vzniknout.

Hodnocení nabídek:

Hodnocení nabídek bude provedeno podle nejnižší nabídkové ceny.

Hodnotící kritérium:

Nabídková cena (100%)

Technická specifikace:

- Dodávka, valník s plachtou případně třístranný sklápěč

- Počet míst k sezení: 3

- Celková hmotnost do 3 500 kg

- Nosnost minimálně 1 200 kg

- Minimální délka ložné plochy 3 200 mm

- Maximální délka ložné plochy 3 500 mm

- Minimální výkon motoru 118 kW

- Palivo nafta

- ABS, ESP, ASR

- Převodovka šestistupňová

- Výška bočnic minimálně 30 cm

- Počet airbagů 2

- Vyhřívaná a elektricky ovládaná zrcátka

- Dálkové ovládání centrálního zamykání

- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

- Autorádio

- Klimatizace

- Elektricky ovládaná okna

Cena max 460 000 Kč bez DPH

Maximální počet najetých kilometrů 40 000 km

Vyrobeno od roku 2018

Prověření původu vozu nezávislou organizací s certifikátem

Nabídky budou přijímány pouze v elektronické podobě prostřednictvím nástroje E-ZAK nejpozději do 11.11.2022 do 10.00 hodin.

Vámi uvedená nabídková cena je pevná, konečná a neměnná. Předem děkuji za účast ve výběrovém řízení. O výsledku výběrového řízení budete písemně informování.

S pozdravem

Ing. Jiří Koliba

pověřen řízením