Příloha č.1

1. Vymezení předmětu veřejné zakázky:

- 1.1 Předmětem této výzvy je vypracování, resp. vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a projektu pro provedení stavby objektů pro „Rekonstrukce gastroprovozu – projektová dokumentace IV“ Domova pro seniory Sokolnice, příspěvkové organizace, Zámecká 57, 664 52 Sokolnice. Dále provedení odborných činností souvisejících s předmětem výzvy a zajištění vyjádření veškerých dotčených orgánů státní správy a případných dalších účastníků řízení pro vydání stavebního povolení. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je studie nového řešení a prohlídka na místě stavby. V souvislosti s návrhem řešení bude třeba provést v potřebném rozsahu stavebně-technologický průzkum a doměření budoucího stavu.

1.2.Obstarání stavebního povolení včetně:

b)	vypracování případných dalších projektových dokumentací, povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro zhotovení stavby;

1.3. Zajištění autorského dozoru na stavbě.

- Zhotovitel dodá dokumentaci 5x v listinné podobě a v elektronické podobě bude zaznamenána na nosiči USB flash disku, přičemž výkresy budou ve formátu (*.dwg nebo dgn, *.shp) a rovněž (*.pdf), textové části ve formátu (*.doc ) a tabulkové části ve formátu (*.xls) a rovněž (*.pdf).

Rozsah předmětu plnění:

1/Přepracování studie k odsouhlasení zadavatelem.

2/Dokumentace pro vydání stavebního povolení s rozsahem a obsahem dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. :

A) Průvodní zpráva

B) Souhrnná technická zpráva

C) Situační výkresy

D) Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

Technická zpráva

Výkresová část

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

Technická zpráva

Výkresová část

Statické posouzení

Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí

D1.3 Požárně bezpečnostní řešení

Technická zpráva

Výkresová část

D1.4 Technika prostředí staveb

Dokumentace zpracovaná samostatně pro jednotlivé části ( profese):

- zdravotně technické instalace

- plynoinstalace

- vzduchotechnika a vytápění, chlazení

- měření a regulace

- silnoproudá elektrotechnika

- slaboproudá elektrotechnika

- vybavení gastroprovozu

Každá z těchto částí zejména obsahuje:

Technickou zprávu

Výkresovou část

Seznam strojů a zařízení a technické specifikace

E) Dokladová část

Obsahující zejména:

Závazná stanoviska, veškerá rozhodnutí (jedná se o nemovitou kulturní památku), vyjádření dotčených orgánů

Plán kontrolních prohlídek

Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace

3/Dokumentace pro provádění stavby s rozsahem a obsahem dle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. :

A) Průvodní zpráva

B) Souhrnná technická zpráva

C) Situační výkresy

D) Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

Technická zpráva

Výkresová část

Dokumenty podrobností, výpisy prvků, detaily konstrukcí a atypických výrobků

Výkaz výměr

Položkový rozpočet

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

Technická zpráva

Podrobný statický výpočet

Výkresová část

D1.3 Požárně bezpečnostní řešení

Revize a doplnění dokumentace pro stavební povolení:

Technická zpráva

Výkresová část

D1.4 Technika prostředí staveb

Dokumentace zpracovaná samostatně pro jednotlivá zařízení:

- zdravotně technické instalace

- plynoinstalace

- vzduchotechnika a vytápění, chlazení

- měření a regulace

- silnoproudá elektrotechnika

- slaboproudá elektrotechnika

- vybavení gastroprovozu

Každá z těchto částí zejména obsahuje:

Technickou zprávu

Výkresovou část

Seznam strojů a zařízení a technické specifikace

Výkaz výměr

Položkový rozpočet

Důležité:

E) Dokladová část

Případné doklady o splnění požadavků a dokumentace dle jiných právních předpisů.